# 回波模型论文_方晓正,薛亚东

导读:本文包含了回波模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:回波,模型,亮点,多普勒,隧道,蜂群,信号。

### 回波模型论文文献综述

方晓正,薛亚东[1]（2019）在《冲击回波法精细探测公路隧道衬砌空洞的模型试验及分析》一文中研究指出为研究空洞缺陷尺寸以及监测点和震源点的位置对检测结果的影响,根据冲击回波法的特点,设计并进行一系列空洞直径不同时混凝土板的检测试验,模拟检测公路隧道衬砌的壁后空洞。采用快速傅里叶变换分析振动加速度信号,研究应力波的频域信号特征,以探索冲击回波法探测衬砌空洞的可能性与机制。试验结果表明,冲击回波法在探测衬砌空洞缺陷中显示出较为良好的检测效果,影响检测效果的因素主要包括空洞缺陷直径、测点布置和激振位置等。(本文来源于《隧道建设(中英文)》期刊2019年08期）

段帅军,樊桂花,张来线,刘瑞丰[2]（2019）在《大视场猫眼镜头激光回波功率分布模型及特性分析》一文中研究指出以基于猫眼效应的逆向调制激光通信为应用背景,将猫眼镜头的角失调量转化为线失调量,在柯林斯(Collins)衍射公式的基础上建立了大视场猫眼回波功率分布模型。仿真分析了离焦量、入射角、猫眼口径和焦距对回波功率分布的影响及猫眼回波光束的原路返回特性,并进行了实验验证。结果表明:入射角越大,回波光斑的面积越小,衍射越强烈,且相同入射角下,猫眼的口径越大,焦距越小,回波光斑受入射角的影响就越小;同等离焦量下正离焦回波光斑的发散角小于负离焦;猫眼回波的中心偏移量与入射角和离焦量呈线性关系,且存在一个正离焦量值使回波光束能够原路返回。(本文来源于《光学学报》期刊2019年10期）

王大为,王召巴,陈友兴,李海洋,王浩坤[3]（2019）在《基于双高斯衰减模型的超声回波处理方法》一文中研究指出信号降噪与特征提取是超声检测数据处理的关键技术.基于超声信号有特定结构而噪声和超声信号的结构无关,本文提出一种旨在解决强噪声背景下超声回波的参数估计和降噪问题的方法.该方法将超声回波的参数估计和降噪问题转换为函数优化问题,首先根据工程经验建立超声信号的双高斯衰减数学模型,然后根据观测回波和建立的超声信号模型确定目标函数,接着选择人工蜂群算法对目标函数进行优化从而得到参数的最优估计值,最后由估计出的参数根据建立的超声信号数学模型重构出无噪的超声估计信号.通过仿真和实验表明本文方法可以准确估计出信噪比大于-10 dB的含噪超声回波中的无噪信号,且效果优于基于自适应阈值的小波降噪方法和经验模态分解方法;此外相比常用的指数模型和高斯模型,本文提出的双高斯衰减超声信号模型与实测超声信号更接近,其均方误差为9.4×10~(-5),波形相似系数为0.98.(本文来源于《物理学报》期刊2019年08期）

王志杨,刘金龙[4]（2019）在《小波变换处理雷达回波宽带模型及其适用性》一文中研究指出为消除窄带模型分析运动物体回波信号,必须满足该运动物体的速度远远小于发射信号速度的限制条件,利用多普勒原理,建立运动物体回波宽带模型.研究结果表明:通过对运动物体回波信号宽带模型作自小波变换可以快速获得运动物体的运动速度和发射波发射时运动物体距波源的距离. Matlab软件仿真显示此种方法消除了限制条件,并且在常见雷达信号波中应用是可行的.(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

崔化超,晏谢飞[5]（2019）在《基于BELLHOP模型的水中目标回波亮点特征建模与分析》一文中研究指出水中目标回波亮点的时空特性是主动声呐进行目标检测、跟踪与识别的主要依据,由于水声环境复杂多变,回波亮点结构受环境因素影响较大。建立了主动声呐目标回波的5亮点模型,并利用BELLHOP模型仿真复杂的水声传播环境。在浅海正声速梯度、浅海负声速梯度和深海声道3种信道条件下,提取并分析了不同舷角下目标回波亮点的时空特性。仿真结果表明,该模型反映了不同声传播环境下的目标回波亮点特征变化情况,可为主动声呐的目标检测与识别提供支撑。(本文来源于《指挥信息系统与技术》期刊2019年01期）

查丽萍,王鑫,梁斌[6]（2018）在《基于目标电磁散射模型的雷达回波模拟方法研究》一文中研究指出提出了一种基于目标电磁散射模型的雷达回波模拟方法,采用电磁场高频近似方法离线仿真雷达目标的宽频宽角后向雷达散射截面,雷达回波模拟时实时调用目标散射模型数据;针对LFM信号,实现了宽带雷达目标回波信号的逼真模拟。以舰船目标为例,仿真算例给出了目标电磁散射特性仿真及宽带雷达回波模拟结果,采集模拟回波信号并进行雷达成像处理,得到舰船目标的二维雷达图像,仿真结果验证了该方法的可行性与有效性。(本文来源于《航天电子对抗》期刊2018年06期）

王晓伟,张宝峰,高玉林,焦英魁,李志伟[7]（2018）在《基于非线性回波包络模型的超声波飞行速度测量方法》一文中研究指出海水声速测量通常采用飞行时间(TOF)法,即测量超声波通过已知距离所用的时间。针对其高精度测量需求,研究一种基于非线性回波包络模型的超声波飞行速度测量方法,建立超声波接收信号模型;构建最小二乘优化目标函数;通过改进粒子群优化算法对超声波参数进行优化获得精确的超声波传播时间,从而求得超声波传播速度。建立声速测量实验平台,在恒温水槽中注入纯水后测量超声波飞行时间,获得声速值与某声速仪测量声速值相差小于0. 15 m/s。实验表明:基于非线性回波包络模型的超声波声速测量方法可行。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2018年12期）

曾涛,温育涵,陈新亮,文成[8]（2018）在《基于几何模型的双基地合成孔径雷达目标回波建模与仿真》一文中研究指出针对双基地合成孔径雷达系统成像和仿真的需要,本文提出了一种基于几何模型的参数化目标回波建模方法。该方法用一组几何参数对目标进行描述,将目标看作连续分布的散射体,通过积分获得了目标回波的频谱表达式。仿真实验表明,该方法具有较好的精度。与常规点散射模型及GTD散射模型相比,该方法能更准确地描述较为复杂的几何目标的双基地合成孔径雷达回波,且所需的计算时间与基于麦克斯韦方程组的电磁计算方法相比显着减少。(本文来源于《第十二届全国信号和智能信息处理与应用学术会议论文集》期刊2018-10-19）

何华锋,戴嘉琪,贺友[9]（2018）在《弹载雷达导引头测高回波模型仿真研究》一文中研究指出以再入段的弹载雷达导引头为对象,研究其高速飞行模式下的点目标回波特性。利用叁角剖分的Lawson算法,将数字高程地形分为若干叁角形散射网格进行仿真,采用功率迭加的原理建立了复杂地形条件下的单脉冲线性调频雷达在导弹再入段的测高回波模型;利用BROWN提出的粗糙表面平均脉冲响应模型进行同等条件下的仿真,仿真结果验证了所提回波模型的适用性。(本文来源于《电光与控制》期刊2018年11期）

陈世利,谢思捷,曾周末[10]（2018）在《浅滩掩埋管道横截面圆的声回波模型及定位算法》一文中研究指出为实现浅滩掩埋下输油管道泄漏抢修围堰作业的智能化和自动化,对管道径向横截面圆位置的精确定位必不可少.结合浅滩输油管道抢修作业的实际应用,基于声学亮点模型和几何声线法建立了管道回波模型及管道横截面圆位置的几何模型,通过仿真实验和水箱实验验证了模型的有效性.在此模型基础上,基于最小二乘思想建立修正目标函数,提出了圆心坐标的求解算法.仿真及水箱实验结果表明,基于该数学模型的圆心定位具有可靠的精度,最大误差为0.02,m,平均误差在0.01,m以下,满足工程应用的基本要求,可为今后浅滩环境下的管道截面圆位置定位方法提供理论参考.(本文来源于《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》期刊2018年06期）

### 回波模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以基于猫眼效应的逆向调制激光通信为应用背景,将猫眼镜头的角失调量转化为线失调量,在柯林斯(Collins)衍射公式的基础上建立了大视场猫眼回波功率分布模型。仿真分析了离焦量、入射角、猫眼口径和焦距对回波功率分布的影响及猫眼回波光束的原路返回特性,并进行了实验验证。结果表明:入射角越大,回波光斑的面积越小,衍射越强烈,且相同入射角下,猫眼的口径越大,焦距越小,回波光斑受入射角的影响就越小;同等离焦量下正离焦回波光斑的发散角小于负离焦;猫眼回波的中心偏移量与入射角和离焦量呈线性关系,且存在一个正离焦量值使回波光束能够原路返回。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 回波模型论文参考文献

[1].方晓正,薛亚东.冲击回波法精细探测公路隧道衬砌空洞的模型试验及分析[J].隧道建设(中英文).2019

[2].段帅军,樊桂花,张来线,刘瑞丰.大视场猫眼镜头激光回波功率分布模型及特性分析[J].光学学报.2019

[3].王大为,王召巴,陈友兴,李海洋,王浩坤.基于双高斯衰减模型的超声回波处理方法[J].物理学报.2019

[4].王志杨,刘金龙.小波变换处理雷达回波宽带模型及其适用性[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2019

[5].崔化超,晏谢飞.基于BELLHOP模型的水中目标回波亮点特征建模与分析[J].指挥信息系统与技术.2019

[6].查丽萍,王鑫,梁斌.基于目标电磁散射模型的雷达回波模拟方法研究[J].航天电子对抗.2018

[7].王晓伟,张宝峰,高玉林,焦英魁,李志伟.基于非线性回波包络模型的超声波飞行速度测量方法[J].传感器与微系统.2018

[8].曾涛,温育涵,陈新亮,文成.基于几何模型的双基地合成孔径雷达目标回波建模与仿真[C].第十二届全国信号和智能信息处理与应用学术会议论文集.2018

[9].何华锋,戴嘉琪,贺友.弹载雷达导引头测高回波模型仿真研究[J].电光与控制.2018

[10].陈世利,谢思捷,曾周末.浅滩掩埋管道横截面圆的声回波模型及定位算法[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版).2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1f5c2aaf807b942564765501.html