# 一种新型的磨床用注水冷却装置论文和设计-封云强

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型的磨床用注水冷却装置，包括壳体、第一储水箱、第二储水箱、连通管、磨床工作区、抽水泵、第一送水管、第二送水管、回水管、喷水孔、散热片，所述第一储水箱与第二储水箱由连通管相连，所述连通管上设有温度传感器和电控阀，所述第一储水箱与第一送水管固定相连，所述第一送水管上设有抽水泵，所述第二送水管固定于壳体内上方，所述第二送水管上设有喷水孔，所述回水管位于磨床工作区的下方，所述回水管的下方设有一排散热片，所述第二储水箱外设有冷却降温层，所述回水管与第二储水箱相连，所述回水管上设有过滤装置。本注水冷却装置工作效率高，节约水资源，设置过滤装置有效避免了磨削废料对环境的污染。

### 主设计要求

1.一种新型的磨床用注水冷却装置，包括壳体(1)、第一储水箱(2)、第二储水箱(3)、连通管(14)、磨床工作区(7)、抽水泵(4)、第一送水管(5)、第二送水管(6)、回水管(9)、喷水孔(17)、散热片(8)、过滤装置(10)，其特征在于：所述第一储水箱(2)与连通管(14)一端固定连接，所述连通管(14)的另一端与第二储水箱(3)固定连接，所述第一储水箱(2)与第一送水管(5)固定相连，所述第一送水管(5)上设有抽水泵(4)，所述抽水泵(4)固定在壳体(1)侧面，所述第二送水管(6)两端固定在壳体(1)的侧壁上，所述第二送水管(6)上设有喷水孔(17)，所述回水管(9)位于磨床工作区(7)的下方，所述回水管(9)的下方设有一排散热片(8)，所述回水管(9)上设有过滤装置(10)，所述回水管(9)与第二储水箱(3)相连。

### 设计方案

1.一种新型的磨床用注水冷却装置，包括壳体(1)、第一储水箱(2)、第二储水箱(3)、连通管(14)、磨床工作区(7)、抽水泵(4)、第一送水管(5)、第二送水管(6)、回水管(9)、喷水孔(17)、散热片(8)、过滤装置(10)，其特征在于：所述第一储水箱(2)与连通管(14)一端固定连接，所述连通管(14)的另一端与第二储水箱(3)固定连接，所述第一储水箱(2)与第一送水管(5)固定相连，所述第一送水管(5)上设有抽水泵(4)，所述抽水泵(4)固定在壳体(1)侧面，所述第二送水管(6)两端固定在壳体(1)的侧壁上，所述第二送水管(6)上设有喷水孔(17)，所述回水管(9)位于磨床工作区(7)的下方，所述回水管(9)的下方设有一排散热片(8)，所述回水管(9)上设有过滤装置(10)，所述回水管(9)与第二储水箱(3)相连。

2.根据权利要求1所述的一种新型的磨床用注水冷却装置，其特征在于，所述连通管(14)上设有温度传感器(12)和电控阀(13)，所述温度传感器(12)和电控阀(13)均与PLC控制系统相连，所述电控阀(13)为单向阀。

3.根据权利要求1所述的一种新型的磨床用注水冷却装置，其特征在于，所述第一储水箱(2)的顶部设有进水口(16)，所述第二储水箱(3)的底部设有排水口(15)。

4.根据权利要求1所述的一种新型的磨床用注水冷却装置，其特征在于，所述第二储水箱(3)外围设有冷却降温层(11)，所述冷却降温层(11)内设有相变恒温材料层和加速冷却器。

5.根据权利要求1所述的一种新型的磨床用注水冷却装置，其特征在于，所述第二储水箱(3)的顶部设有搅拌电机(18)，所述搅拌电机(18)与搅拌轴(19)固定连接，所述搅拌轴(19)上设有搅拌桨(20)。

6.根据权利要求1所述的一种新型的磨床用注水冷却装置，其特征在于，所述第一送水管(5)和第二送水管(6)为一个整体结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及循环冷却设备技术领域，尤其是一种新型的磨床用注水冷却装置。

背景技术

在许多工业部门的生产过程中，产生大量废热，需及时用传热介质将其转移到自然环境中，以保证生产过程正常运行。由于天然水具有优良的热传递性能且费用低廉、资源丰富而被用作工业生产中的传热介质，冷却水在工作过程中除升高温度外其理化性质无甚显著变化，目前存在的问题是冷却水的浓缩倍数低，也就意味着冷却循环水的排出量大，补充水的量大，冷却系统所需的成本高，且排出前未处理废屑碎渣等会造成污染环境。

实用新型内容

为了克服现有技术中所存在的缺陷，本实用新型提供一种新型的磨床用注水冷却装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种新型的磨床用注水冷却装置，包括壳体、第一储水箱、第二储水箱、连通管、磨床工作区、抽水泵、第一送水管、第二送水管、回水管、喷水孔、散热片、过滤装置，所述第一储水箱与连通管一端固定连接，所述连通管的另一端与第二储水箱固定连接，所述第一储水箱与第一送水管固定相连，所述第一送水管上设有抽水泵，所述抽水泵固定在壳体侧面，所述第二送水管两端固定在壳体的侧壁上，所述第二送水管上设有喷水孔，所述回水管位于磨床工作区的下方，所述回水管的下方设有一排散热片，所述回水管与第二储水箱相连，所述回水管上设有过滤装置，冷却循环水在降温的同时带走磨削留下的废屑和砂粒，设置的过滤装置能有效对循环水过滤，有效避免了环境污染。

上述的一种新型的磨床用注水冷却装置，所述连通管上设有温度传感器和电控阀，所述温度传感器和电控阀均与PLC控制系统相连，所述电控阀为单向阀。

上述的一种新型的磨床用注水冷却装置，所述第一储水箱的顶部设有进水口，所述第二储水箱的底部设有排水口，当温度传感器感应到第二储水箱中循环水温度过高时，电控阀会自动关闭，此时可以从进水口注入新的冷水。

上述的一种新型的磨床用注水冷却装置，所述第二储水箱外围设有冷却降温层，所述冷却降温层内设有相变恒温材料层和加速冷却器。

上述的一种新型的磨床用注水冷却装置，所述第二储水箱的顶部设有搅拌电机，所述搅拌电机与搅拌轴固定连接，所述搅拌轴上设有搅拌桨，第二储水箱外壁上的冷却降温层优先对靠近侧壁的循环水降温，通过搅拌作用可以使循环水冷却均匀，避免局部冷却。

上述的一种新型的磨床用注水冷却装置，所述第一送水管和第二送水管为一个整体结构。

本实用新型的有益效果是，本实用新型磨床用注水冷却装置对冷却循环水进行多次冷却，冷却水可以循环使用，冷却效率高，节约了水资源并降低能耗，在回水管上设置的过滤装置能有效过滤掉循环冷却水中的废屑残渣，有效避免了环境污染。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型示意图；

图2为第二储水箱主视图。

图中1.壳体，2.第一储水箱，3.第二储水箱，4.抽水泵，5.第一送水管，6.第二送水管，7.磨床工作区，8.散热片，9.回水管，10.过滤装置，11.冷却降温层，12.温度传感器，13.电控阀，14.连通管，15.排水口，16.进水口，17.喷水孔，18.搅拌电机，19.搅拌轴，20.搅拌桨。

具体实施方式

为使本领域技术人员更好的理解本实用新型的技术方案，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作详细说明。

【实施例1】

一种新型的磨床用注水冷却装置，包括壳体1、第一储水箱2、第二储水箱3、连通管14、磨床工作区7、抽水泵4、第一送水管5、第二送水管6、回水管9、喷水孔17、散热片8、过滤装置10，所述第一储水箱2与连通管14一端固定连接，所述连通管14的另一端与第二储水箱3固定连接，所述第一储水箱2与第一送水管5固定相连，所述第一送水管5上设有抽水泵4，所述抽水泵4固定在壳体1侧面，所述第二送水管6两端固定在壳体1的侧壁上，所述第二送水管6上设有喷水孔17，所述回水管9位于磨床工作区7的下方，所述回水管9的下方设有一排散热片8，所述回水管9与第二储水箱3相连，所述回水管9上设有过滤装置10，冷却循环水在降温的同时带走磨削留下的废屑和砂粒，设置的过滤装置10能有效对循环水过滤，有效避免了环境污染。

进一步的，所述连通管14上设有温度传感器12和电控阀13，所述温度传感器12和电控阀均与PLC控制系统相连，所述电控阀13为单向阀。

进一步的，所述第一储水箱2的顶部设有进水口16，所述第二储水箱3的底部设有排水口15，当温度传感器12感应到第二储水箱3中循环水温度过高时，电控阀13会自动关闭，此时可以从进水口16注入新的冷水。

进一步的，所述第二储水箱3外围设有冷却降温层11，所述冷却降温层11内设有相变恒温材料层和加速冷却器。

进一步的，所述第二储水箱3的顶部设有搅拌电机18，所述搅拌电机18与搅拌轴19固定连接，所述搅拌轴19上设有搅拌桨20，第二储水箱3外壁上的冷却降温层11优先对靠近侧壁的循环水降温，通过搅拌作用可以使循环水冷却均匀，避免局部冷却。

进一步的，所述第一送水管5和第二送水管6为一个整体结构。

以上实施例仅为本实用新型的示例性实施例，不用于限制本实用新型，本实用新型的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本实用新型的实质和保护范围内，对本实用新型做出各种修改或等同替换，这种修改或等同替换也应视为落在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001136.2

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209453381U

授权时间:20191001

主分类号:B24B 55/03

专利分类号:B24B55/03

范畴分类:26F;

申请人:青岛煜坤工贸有限公司

第一申请人:青岛煜坤工贸有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处峡沟村北

发明人:封云强

第一发明人:封云强

当前权利人:青岛煜坤工贸有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1f6680b54ecd9029d07d9631.html