# 配电管理及配电自动化系统实施中的关键问题分析韦锦超

（广西电网有限责任河池金城江供电局广西壮族自治区547000）

摘要：伴随社会经济发展与科学技术的飞速进步，电力行业特别是电力配电网的系统与技术也得到不断优化与完善，为进一步满足城乡用户日益提高的供电质量与稳定性需求，配电网的电力自动化管理系统运用而生，为其供电稳定与质量提供着保障。然而电力自动化配电网管理系统的研究与应用尚不全面，系统实现机制还有待完善与改进之处，值得行业进行重视并加以研究。本文针对电力自动化配电网管理系统，探讨了配电管理模式以及实施自动化配电管理中的关键问题。

关键词：配电管理；自动化系统；关键问题

1配电自动化及配电管理

1.1配电自动化

根据Q/GDW11184-2014的相关规定，配网自动化是运用计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术及新的高性能的配电设备等技术手段，对配电网进行离线与在线的智能化监控管理，使配电网始终处于安全、可靠、优质、经济、高效的最优运行状态。配电自动化的目的就在于为用户提供稳定、可靠的供电，减少停电时间和范围，提高配电网的经济性，管理水平和工作效率，改善服务水平。根据《配电自动化规划设计技术导则》（Q/GDW11184-2014）的相关规定，配电自动化的主要任务在于主站、配电终端和通信网络。这三个部分也是配电自动化系统的主要组成部分。其具体结构如下。

（1）DAS为顶层设计，集成其他各细项功能的集成系统，实现对配电网运行监测和控制。集成SCADA、故障处理、分析应用以及相关应用系统互连等功能。

（2）SCADA，利用电子信息技术，集成数据采集、四遥、状态监测、报警、事件记录、统计计算、制表打印等功能。最基本的功能应能够通过人机交互，实现状态监测和院方控制。

（3）电压管理系统，根据电网电流、电压、功率等参数，实现无功补偿电容器投切、变压器有载分解开关分接头的档位等的自动化控制。

（4）FA，故障诊断及断电管理，根据反馈的信息，如投诉电话、通信信息，实现故障的定位以及诊断，故障隔离、负荷转移、故障检修和事故报告存档等。

（5）主站，重点实现配电网调度控制，实现采集数据、监控、分析应用等功能，服务于配电调度、配电生产和规划设计。

（6）FTU，主要用于监测馈线开关。集成数据采集、记录和通信功能。

（7）TTU，主要用于监测并记录配电变压器运行工况，具体功能与FTU类似，特殊情况除外。如就近安装有无功补偿电容器时，为避免重复投资，会在TTU上增加电容器的控制功能。

（8）DTU，主要用于监控开关设备，集成数据收集、开关合分闸控制，实现馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区的恢复供电。

1.2配电自动化管理

配电自动化管理的最终形态也就是智能电网，其灵活性在于智能电网系统中的功率、负荷变化较快，若电网中产生不平衡的较大功率，能够通过配电调度保持可靠的供电。目前，我国电网中输配电模式以发→输→配→用单方向流动为主，其中以发电侧提供灵活源，而用电侧为不可控源。配电自动化后，电网中的灵活源与不可控源种类日渐复杂。这种特性对于配电自动化来说，既是挑战也是机遇。

根据灵活性的特点，必须要实现配电自动化系统有效监控功能，才能有效跟踪不可控源，确保供电可靠。同时获取输电走廊的难度加大，电网在运行时更多地保持在临界稳定状态，电网的安全性、稳定性面临挑战。目前我国的配电自动化系统建设，已能够实现中低压配电侧的可监控。

先进通信技术的支撑，可以让配电自动化系统实现在不需要过多人工干预的情况下，实现多个网络、设备、系统等之间的相互通信，并使电网安全有效、协调运行。若加入顶层大数据分析，形成一个多层次的大型集成互操作系统，也就形成了智能电网的雏形。

2配电自动化系统实施中的关键问题

2.1系统功能的完善

一方面，在配电自动化建设中，比较理想化。实现配电自动化并不是一项简单的工作，而是一项综合性很强的系统工程，需要长期坚持，不断开拓进取，辅以科学的规划方能确保建设目标的实现。但以目前的情况来看，各地配电网在自动化建设方面，多数属于跟风，比较盲目。细致统一的规划、建设目标比较缺乏，最终导致与实际情况脱节严重。另一方面，过分注重系统当中的单一功能的完善，如故障处理，示范性比较强，但实用性较低。事实上，部分地区的配电自动化也只是解决了部分FA自动化，用电侧的用户，受益并不多，从这方面来看，配电自动化建设尚浮于表面，对于整个系统来说，缺乏科学统一，协调一致的管理。作为综合性强的系统，用电侧的负荷集中程度高，实现配电自动化的主要目的应是以方便用户用电为主，提高配电运行的可靠性、安全性、稳定性。从这一层面看，配电自动化系统首先应实现的功能在于实时数据收集、监测、控制以及管理，能够及时发现问题，快速反应，为用户提供更好的服务。

2.2关键技术

一方面，配电自动化对于电网中使用的设备、系统的要求较高，需要具备足够的可靠性、稳定性和安全性。这些性能要求，主要依靠通信、自动化控制等关键性技术实现。我国中低压配电网本身就比较复杂，要实现对其的自动化控制，难度很高，特别是控制电源的提取问题。另一方面，配电自动化系统主站的技术壁垒高，而这一部分又是配电自动化的核心部分，这就使得主站系统的供应商（开发商）成为配电自动化建设中的关键环节，同时国网系的供应商（开发商）占据着明显的垄断优势。但事实上，我国相关的开发商数量较少，对于配电自动化的相关专业知识不够丰富，最终导致开发的系统与实际的需求存在偏差。另外，先进的通信技术是实现配电自动化的一个关键技术。但由于成本上的问题，部分企业在配电自动化建设中，采用的通信方式不是很合理，通常采用多种通讯方式结合的方法。尽管这样能够提供很好的灵活性需求，但会导致通信可信度低，甚至一些地区尚达不到配电自动化建设的通信标准。

传统的配网自动化系统中用于通信的方式主要以GPRS为主，要对其进行改造成本较高，改造难度相对较高。学术界对这方面的研究成果比较理想。比如基于PON技术的通信方式、无线WIFI通信方式等。随着光纤网络技术大力发展，建立实时的交互通信方式，已成为可能。

2.3相关规划设计以及建设

一方面，由于配电自动化系统性强，构成复杂，需要十分专业的设计单位来进行规划设计，多方合作，统筹安排。因而电力企业就需要寻求设计经验丰富，技术实力强的设计单位，确保规划设计符合建设目标和需求，但这样的单位一般要价较高。事实上，电力企业对经济利益的过分追求，导致片面地压缩成本，使得设计单位在进行设计时就存在问题。另一方面，在配电自动化建设时，项目管理工作不到位，特别是职责划分不明确，导致建设质量不达标，后续维护也达不到要求。

结语

就现阶段而言，我国配电自动化实施及其管理尚处于探索阶段，因而不可避免的存在一些不足。因此需要与时俱进，不断创新配电自动化技术及应用，发现不足并予以及时解决，这样才能够真正实现我国现代化配电网建设目标。

参考文献

[1]胡冉.配电管理及配电自动化系统实施中的关键问题[J].科技经济市场,2007,05:179-180.

[2]叶家雄.配电管理及配电自动化系统实施中的关键问题[J].中国新技术新产品,2015,14:9-10.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1f8d21139baaced8757b9aea.html