# 一种计算机硬件连接线用整理架论文和设计-任芬

### 全文摘要

本实用新型公开了一种计算机硬件连接线用整理架，属于计算机领域，一种计算机硬件连接线用整理架，包括底板，所述底板的内部中间位置设有通槽，所述通槽的内侧表面滑动连接有托板，所述托板的上表面固定粘连有橡胶垫，所述橡胶垫的上表面固定粘连有防静电纸，所述托板的下表面两侧均固定连接有直角板，所述直角板通过长螺钉螺纹安装于底板的下表面两侧，所述底板的上表面两端前侧均设有第一固定块，所述第一固定块的内侧表面固定连接有横杆，所述横杆的端头处设有定位头，所述横杆的外表面通过橡胶摩擦环滑动套结有调节环，这样能够大大提高使用的便利性和稳定性，保证计算机组装的安全高效性。

### 主设计要求

1.一种计算机硬件连接线用整理架，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的内部中间位置设有通槽(11)，所述通槽(11)的内侧表面滑动连接有托板(12)，所述托板(12)的上表面固定粘连有橡胶垫(13)，所述橡胶垫(13)的上表面固定粘连有防静电纸(14)，所述托板(12)的下表面两侧均固定连接有直角板(15)，所述直角板(15)通过长螺钉(16)螺纹安装于底板(1)的下表面两侧，所述底板(1)的上表面两端前侧均设有第一固定块(2)，所述第一固定块(2)的内侧表面固定连接有横杆(21)，所述横杆(21)的端头处设有定位头(22)，所述横杆(21)的外表面通过橡胶摩擦环(23)滑动套结有调节环(24)，所述调节环(24)的外表面通过连杆(25)固定连接有外半环(26)，所述外半环(26)的内侧表面设有弧形连接槽(27)。

### 设计方案

1.一种计算机硬件连接线用整理架，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的内部中间位置设有通槽(11)，所述通槽(11)的内侧表面滑动连接有托板(12)，所述托板(12)的上表面固定粘连有橡胶垫(13)，所述橡胶垫(13)的上表面固定粘连有防静电纸(14)，所述托板(12)的下表面两侧均固定连接有直角板(15)，所述直角板(15)通过长螺钉(16)螺纹安装于底板(1)的下表面两侧，所述底板(1)的上表面两端前侧均设有第一固定块(2)，所述第一固定块(2)的内侧表面固定连接有横杆(21)，所述横杆(21)的端头处设有定位头(22)，所述横杆(21)的外表面通过橡胶摩擦环(23)滑动套结有调节环(24)，所述调节环(24)的外表面通过连杆(25)固定连接有外半环(26)，所述外半环(26)的内侧表面设有弧形连接槽(27)。

2.根据权利要求1所述的一种计算机硬件连接线用整理架，其特征在于：所述弧形连接槽(27)的内侧表面通过弧形块(28)滑动连接有内半环(29)，所述内半环(29)的外表面滑动连接于外半环(26)的内侧表面。

3.根据权利要求1所述的一种计算机硬件连接线用整理架，其特征在于：所述底板(1)的上表面两端后侧均设有第二固定块(3)，所述第二固定块(3)的内部通过避让槽滑动连接有导向杆(31)，所述导向杆(31)的外表面滑动套结有顶紧弹簧(32)，所述导向杆(31)的另一端通过定位套(33)滑动套结于定位头(22)的外表面。

4.根据权利要求1所述的一种计算机硬件连接线用整理架，其特征在于：所述底板(1)的下表面四角均设有支腿(4)，所述支腿(4)的内部设有长条滑槽(41)。

5.根据权利要求4所述的一种计算机硬件连接线用整理架，其特征在于：所述长条滑槽(41)的内侧表面设有限位滑槽(42)，所述限位滑槽(42)的内侧表面通过限位滑块(43)滑动连接有滑动座(44)。

6.根据权利要求5所述的一种计算机硬件连接线用整理架，其特征在于：所述滑动座(44)的内部滑动连接有横向张紧杆(45)，所述横向张紧杆(45)的外表面前端设有张紧弹簧(46)。

7.根据权利要求6所述的一种计算机硬件连接线用整理架，其特征在于：所述横向张紧杆(45)的后侧端头固定连接有竖向夹紧板(47)，所述竖向夹紧板(47)的内侧表面下端设有卡槽(48)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及测绘工程技术领域，更具体地说，涉及一种计算机硬件连接线用整理架。

背景技术

台式计算机都是通过将不同的电气元件插接到主板上，进而拼接制成，而对于DIY爱好者来说，一般都喜欢自己选择不同的配件进行计算机组装，而在安装调试时需要使用到整理架进行放置和连接线整理，避免过于混乱而无法排查原因。

但是现有的计算机连接整理架在实际使用时还存在一些不足之处，比如现有的结构多是直接在制成框架上操作，缺少保护结构，容易碎主板造成划伤或者磕碰，安全性较差，同时，在对连接线进行整理固定时多是通过弹性夹子固定，这样不仅不方便操作，而且还容易夹持损坏连接线的表皮，再有就是现有的支架不方便夹持固定到桌板上，稳定性差，使用效果不理想。

实用新型内容

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种计算机硬件连接线用整理架，通过底板上安装带有橡胶垫的托板结构，利于放置主板，同时避免磕碰划伤而损坏，再有就是通过滑动连接的调节环来连接外半环和内半环，可以选择不同位置来固定连接线，同时不会夹上电线，安全稳定，再有就是通过支腿上弹簧张紧的横向张紧杆来连接竖向夹紧板，方便直接放置的同时，能够卡接到桌板上进行定位，这样能够大大提高使用的便利性和稳定性，保证计算机组装的安全高效性。

2.技术方案

为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案。

一种计算机硬件连接线用整理架，包括底板，所述底板的内部中间位置设有通槽，所述通槽的内侧表面滑动连接有托板，所述托板的上表面固定粘连有橡胶垫，所述橡胶垫的上表面固定粘连有防静电纸，所述托板的下表面两侧均固定连接有直角板，所述直角板通过长螺钉螺纹安装于底板的下表面两侧，所述底板的上表面两端前侧均设有第一固定块，所述第一固定块的内侧表面固定连接有横杆，所述横杆的端头处设有定位头，所述横杆的外表面通过橡胶摩擦环滑动套结有调节环，所述调节环的外表面通过连杆固定连接有外半环，所述外半环的内侧表面设有弧形连接槽。

进一步的，所述弧形连接槽的内侧表面通过弧形块滑动连接有内半环，所述内半环的外表面滑动连接于外半环的内侧表面，通过在外半环内部连接内半环，便于将连接线固定到内部放置，同时不会造成连接线表皮破损，安全稳定。

进一步的，所述底板的上表面两端后侧均设有第二固定块，所述第二固定块的内部通过避让槽滑动连接有导向杆，所述导向杆的外表面滑动套结有顶紧弹簧，所述导向杆的另一端通过定位套滑动套结于定位头的外表面，通过弹簧顶紧的定位套来连接定位头，可以对横杆闭合，避免调节环脱落，提高安全稳定性。

进一步的，所述底板的下表面四角均设有支腿，所述支腿的内部设有长条滑槽。

进一步的，所述长条滑槽的内侧表面设有限位滑槽，所述限位滑槽的内侧表面通过限位滑块滑动连接有滑动座，通过在支腿内部滑动连接滑动座，既可以直接放置底板，同时便于调节滑动座的位置高度，避免干涉。

进一步的，所述滑动座的内部滑动连接有横向张紧杆，所述横向张紧杆的外表面前端设有张紧弹簧。

进一步的，所述横向张紧杆的后侧端头固定连接有竖向夹紧板，所述竖向夹紧板的内侧表面下端设有卡槽，通过横向张紧杆来连接竖向夹紧板，可以夹持到桌板两侧，保证底板固定放置的稳定性，适应性高。

3.有益效果

相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

(1)本方案通过底板上安装带有橡胶垫的托板结构，利于放置主板，同时避免磕碰划伤而损坏，再有就是通过滑动连接的调节环来连接外半环和内半环，可以选择不同位置来固定连接线，同时不会夹上电线，安全稳定。

(2)通过在外半环内部连接内半环，便于将连接线固定到内部放置，同时不会造成连接线表皮破损，安全稳定。

(3)通过弹簧顶紧的定位套来连接定位头，可以对横杆闭合，避免调节环脱落，提高安全稳定性。

(4)通过在支腿内部滑动连接滑动座，既可以直接放置底板，同时便于调节滑动座的位置高度，避免干涉。

(5)通过横向张紧杆来连接竖向夹紧板，可以夹持到桌板两侧，保证底板固定放置的稳定性，适应性高。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的横杆连接的俯视局部示意图；

图3为本实用新型的外半环和内半环连接示意图；

图4为本实用新型的横向张紧杆连接的局部示意图。

图中标号说明：

1底板、11通槽、12托板、13橡胶垫、14防静电纸、15直角板、16长螺钉、2第一固定块、21横杆、22定位头、23橡胶摩擦环、24调节环、25连杆、26外半环、27弧形连接槽、28弧形块、29内半环、3第二固定块、31导向杆、32顶紧弹簧、33定位套、4支腿、41长条滑槽、42限位滑槽、43限位滑块、44滑动座、45横向张紧杆、46张紧弹簧、47竖向夹紧板、48卡槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述；显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-4，一种计算机硬件连接线用整理架，包括底板1，请参阅图1，底板1的内部中间位置设有通槽11，通槽11的内侧表面滑动连接有托板12，托板12的上表面固定粘连有橡胶垫13，橡胶垫13的上表面固定粘连有防静电纸14，可以将主板放置到上端，不会造成磕碰损坏，同时也避免支架的静电击穿电容，提高安全稳定性，托板12的下表面两侧均固定连接有直角板15，直角板15通过长螺钉16螺纹安装于底板1的下表面两侧，底板1的上表面两端前侧均设有第一固定块2，第一固定块2的内侧表面固定连接有横杆21，横杆21的端头处设有定位头22，端头处为开口结构，方便条件耳环24套结上，不会干涉，稳定高效，横杆21的外表面通过橡胶摩擦环23滑动套结有调节环24，调节环24的外表面通过连杆25固定连接有外半环26，外半环26的内侧表面设有弧形连接槽27。

请参阅图2和图3，弧形连接槽27的内侧表面通过弧形块28滑动连接有内半环29，通过在外半环26内部设置内半环29，便于将连接线从开口处放置到内部，然后闭合，既方便连接定位，又不会造成连接线破损，安全高效，内半环29的外表面滑动连接于外半环26的内侧表面，底板1的上表面两端后侧均设有第二固定块3，第二固定块3的内部通过避让槽滑动连接有导向杆31，导向杆31的外表面滑动套结有顶紧弹簧32，导向杆31的另一端通过定位套33滑动套结于定位头22的外表面，通过顶紧弹簧32顶紧定位套33，可以封闭住横杆21的端部，避免调节环24脱落，稳定高效。

请参阅图4，底板1的下表面四角均设有支腿4，支腿4的内部设有长条滑槽41，长条滑槽41的内侧表面设有限位滑槽42，限位滑槽42的内侧表面通过限位滑块43滑动连接有滑动座44，这样可以上下调节滑动座44的高度，进而带着竖向夹紧板47移动，避免对支腿4的制成作用造成干涉，滑动座44的内部滑动连接有横向张紧杆45，横向张紧杆45的外表面前端设有张紧弹簧46，横向张紧杆45的后侧端头固定连接有竖向夹紧板47，竖向夹紧板47的内侧表面下端设有卡槽48，可以通过竖向夹紧板47卡在桌板的两端侧面，进而固定住底板1的位置，方便稳定，适应表面不平整的桌面进行使用。

使用时，可以直接通过支腿4支撑在桌面上，这时通过滑动座44在长条滑槽41内部滑动，带着竖向夹紧板47避让，不会干涉而影响平衡，同时挡桌面不平整时，可以将两个竖向夹紧板47向外拉动，增加间距后卡在桌板的两侧面，通过张紧弹簧46将横向张紧杆45向内侧拉紧，可以拉紧竖向夹紧板47，通过卡槽48卡接定位，利于固定底板1，比较稳定高效，然后可以将主板放置到托板12上，通过橡胶垫13和防静电纸14隔离，比较安全，挡元器件连接完毕后需要整理连接线，这时可以从底部转动长螺钉16，调节托板12的高度，利于外半环26接触到连接线，可以将连接线从外半环26和内半环29的开口处放置到内部，然后将内半环29转动一百八十度，开口朝向内侧，组合成完整封闭的圆环，可以将连接线定位到内部，方便连接定位，同时不会造成破损，利于整理，方便稳定。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式；但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920306664.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209668525U

授权时间:20191122

主分类号:B65H 75/04

专利分类号:B65H75/04

范畴分类:34C;

申请人:咸宁职业技术学院

第一申请人:咸宁职业技术学院

申请人地址:437100 湖北省咸宁市咸宁大道118号

发明人:任芬

第一发明人:任芬

当前权利人:咸宁职业技术学院

代理人:叶立涛

代理机构:11724

代理机构编号:北京成实知识产权代理有限公司 11724

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1fc936aee055d8cc70ec1d07.html