# 一种新型调光调色LED面光源论文和设计-郑汉武

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型调光调色LED面光源，包括氧化铝陶瓷基板层，所述氧化铝陶瓷基板层顶部两端均固定设置有外部焊盘，所述氧化铝陶瓷基板层顶部在外部焊盘之间均匀固定设置有若干第一导电线路层，所述第一导电线路层顶部均设置有若干第一固晶锡膏层，若干所述第一固晶锡膏层顶部均设置有第一LED倒装蓝光芯片，若干所述第一固晶锡膏层顶部在第一LED倒装蓝光芯片外侧设置有第一荧光粉胶。本实用新型通过设置分别为暖色调荧光粉胶和冷色调荧光粉胶的第一荧光粉胶和第二荧光粉胶，能够使得光源的成品光色一致性极佳，而且光效大大提升，产品生产的光色符合率和良率以及产能大大提高。

### 主设计要求

1.一种新型调光调色LED面光源，包括氧化铝陶瓷基板层(1)，其特征在于：所述氧化铝陶瓷基板层(1)顶部两端均固定设置有外部焊盘(2)，所述氧化铝陶瓷基板层(1)顶部在外部焊盘(2)之间均匀固定设置有若干第一导电线路层(3)，所述第一导电线路层(3)顶部均设置有若干第一固晶锡膏层(4)，若干所述第一固晶锡膏层(4)顶部均设置有第一LED倒装蓝光芯片(5)，若干所述第一固晶锡膏层(4)顶部在第一LED倒装蓝光芯片(5)外侧设置有第一荧光粉胶(6)，所述氧化铝陶瓷基板层(1)顶部在若干第一导电线路层(3)之间均匀设置有第二导电线路层(7)，所述第二导电线路层(7)顶部均设置有第二固晶锡膏层(8)，所述第二固晶锡膏层(8)层顶部固定设置有第二LED倒装蓝光芯片(9)，所述第二固晶锡膏层(8)顶部在第二LED倒装蓝光芯片(9)外侧设置有第二荧光粉胶(10)。

### 设计方案

1.一种新型调光调色LED面光源，包括氧化铝陶瓷基板层(1)，其特征在于：所述氧化铝陶瓷基板层(1)顶部两端均固定设置有外部焊盘(2)，所述氧化铝陶瓷基板层(1)顶部在外部焊盘(2)之间均匀固定设置有若干第一导电线路层(3)，所述第一导电线路层(3)顶部均设置有若干第一固晶锡膏层(4)，若干所述第一固晶锡膏层(4)顶部均设置有第一LED倒装蓝光芯片(5)，若干所述第一固晶锡膏层(4)顶部在第一LED倒装蓝光芯片(5)外侧设置有第一荧光粉胶(6)，所述氧化铝陶瓷基板层(1)顶部在若干第一导电线路层(3)之间均匀设置有第二导电线路层(7)，所述第二导电线路层(7)顶部均设置有第二固晶锡膏层(8)，所述第二固晶锡膏层(8)层顶部固定设置有第二LED倒装蓝光芯片(9)，所述第二固晶锡膏层(8)顶部在第二LED倒装蓝光芯片(9)外侧设置有第二荧光粉胶(10)。

2.根据权利要求1所述的一种新型调光调色LED面光源，其特征在于：所述第一导电线路层(3)、第二导电线路层(7)表面材质为银。

3.根据权利要求2所述的一种新型调光调色LED面光源，其特征在于：所述第一荧光粉胶(6)为暖色调荧光粉胶，所述第二荧光粉胶(10)为冷色调荧光粉胶。

4.根据权利要求3所述的一种新型调光调色LED面光源，其特征在于：所述第一导电线路层(3)、第二导电线路层(7)内部均开设有隔离间隙(11)。

5.根据权利要求4所述的一种新型调光调色LED面光源，其特征在于：所述第一导电线路层(3)、第二导电线路层(7)之间通过导线电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及LED面光源技术领域，具体为一种新型调光调色LED面光源。

背景技术

传统的调光类COB采用点胶工艺，都是采用将光源功能区采用围栏硅胶分割成几个小块，在每个块内部涂覆荧光粉胶，烘烤固化成型，这种封装结构的面光源产品，在调光后存在光色一致性差，工艺难于管控，成本高昂，本实用新型COB面光源采用特殊结构和封装设计，在满足调光调色功能的同时，大幅度提升混光后的光色效果，低衰减，高可靠度，高生产良率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型调光调色LED面光源，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型调光调色LED 面光源，包括氧化铝陶瓷基板层，所述氧化铝陶瓷基板层顶部两端均固定设置有外部焊盘，所述氧化铝陶瓷基板层顶部在外部焊盘之间均匀固定设置有若干第一导电线路层，所述第一导电线路层顶部均设置有若干第一固晶锡膏层，若干所述第一固晶锡膏层顶部均设置有第一LED倒装蓝光芯片，若干所述第一固晶锡膏层顶部在第一LED倒装蓝光芯片外侧设置有第一荧光粉胶，所述氧化铝陶瓷基板层顶部在若干第一导电线路层之间均匀设置有第二导电线路层，所述第二导电线路层顶部均设置有第二固晶锡膏层，所述第二固晶锡膏层层顶部固定设置有第二LED倒装蓝光芯片，所述第二固晶锡膏层顶部在第二LED倒装蓝光芯片外侧设置有第二荧光粉胶。

优选的，所述第一导电线路层、第二导电线路层表面材质为银。

优选的，所述第一荧光粉胶为暖色调荧光粉胶，所述第二荧光粉胶为冷色调荧光粉胶。

优选的，所述第一导电线路层、第二导电线路层内部均开设有隔离间隙。

优选的，所述第一导电线路层、第二导电线路层之间通过导线电性连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型在发光功能区，以单颗第一LED倒装蓝光芯片和第二LED倒装蓝光芯片为单位，精确点胶在每个第一LED倒装蓝光芯片或者第二LED倒装蓝光芯片表面均形成一个半圆形的第一荧光粉胶和第二荧光粉胶层，通过设置分别为暖色调荧光粉胶和冷色调荧光粉胶的第一荧光粉胶和第二荧光粉胶，能够使得光源的成品光色一致性极佳，而且光效大大提升，产品生产的光色符合率和良率以及产能大大提高。

附图说明

图1为本实用新型一种新型调光调色LED面光源整体结构示意图；

图2为本实用新型一种新型调光调色LED面光源俯视图；

图3为本实用新型一种新型调光调色LED面光源的电路连接示意图。

图中：1、氧化铝陶瓷基板层；2、外部焊盘；3、第一导电线路层；4、第一固晶锡膏层；5、第一LED倒装蓝光芯片；6、第一荧光粉胶；7、第二导电线路层；8、第二固晶锡膏层；9、第二LED倒装蓝光芯片；10、第二荧光粉胶；11、隔离间隙。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种新型调光调色LED面光源，包括氧化铝陶瓷基板层1，所述氧化铝陶瓷基板层1顶部两端均固定设置有外部焊盘2，所述氧化铝陶瓷基板层1顶部在外部焊盘2之间均匀固定设置有若干第一导电线路层3，所述第一导电线路层3顶部均设置有若干第一固晶锡膏层4，若干所述第一固晶锡膏层4顶部均设置有第一LED倒装蓝光芯片 5，若干所述第一固晶锡膏层4顶部在第一LED倒装蓝光芯片5外侧设置有第一荧光粉胶6，所述氧化铝陶瓷基板层1顶部在若干第一导电线路层3之间均匀设置有第二导电线路层7，所述第二导电线路层7顶部均设置有第二固晶锡膏层8，所述第二固晶锡膏层8层顶部固定设置有第二LED倒装蓝光芯片9，所述第二固晶锡膏层8顶部在第二LED倒装蓝光芯片9外侧设置有第二荧光粉胶10。

所述第一导电线路层3、第二导电线路层7表面材质为银，在第一导电线路层3、第二导电线路层7镀银具有较好的导电性能；所述第一荧光粉胶6为暖色调荧光粉胶，所述第二荧光粉胶10为冷色调荧光粉胶，通过设置分别为暖色调荧光粉胶6和冷色调荧光粉胶10的第一荧光粉胶和第二荧光粉胶，能够使得光源的成品光色一致性极佳；所述第一导电线路层3、第二导电线路层 7内部均开设有隔离间隙11，隔离间隙11将两端的第一导电线路层3、第二导电线路层7区分为正负极；所述第一导电线路层3、第二导电线路层7之间通过导线电性连接，通过导线连接使得第一导电线路层3、第二导电线路层7 之间的电路连通。

工作原理：氧化铝陶瓷基板层1具有导热作用和承载光源作用，在氧化铝陶瓷基板层1上两端印刷有外部焊盘2，外部焊盘2对外用于连接到应用端灯具驱动电源，对内连接内部镀银层电路，在氧化铝陶瓷基板层1印刷有多个第一导电线路层3，在第一导电线路层3之间同样印刷有多个第二导电线路层7，第一导电线路层3、第二导电线路层7之间通过导线的串并联方式如图3所示，为六串两并，第一导电线路层3、第二导电线路层7之间有隔离间隙11，隔离间隙11将两端的第一导电线路层3、第二导电线路层7区分为正负极，通过固晶设备将第一LED倒装蓝光芯片5、第二LED倒装蓝光芯片9固定在第一固晶锡膏层4和第二固晶锡膏层8上，从而形成本实用新型种新型调光调色LED面光源，通过设置分别为暖色调荧光粉胶和冷色调荧光粉胶的第一荧光粉胶6和第二荧光粉胶10，能够使得光源的成品光色一致性极佳，而且光效大大提升，产品生产的光色符合率和良率以及产能大大提高。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920076352.3

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209418542U

授权时间:20190920

主分类号:H01L 33/48

专利分类号:H01L33/48;H01L33/50;H01L33/62;H01L25/075

范畴分类:38F;

申请人:深圳市穗晶光电股份有限公司

第一申请人:深圳市穗晶光电股份有限公司

申请人地址:518105 广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋201

发明人:郑汉武;其他发明人请求不公开姓名

第一发明人:郑汉武

当前权利人:深圳市穗晶光电股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1fd61abe12d6db50a2067ecd.html