# 一种连接器用插孔绝缘体论文和设计-刘幸村

### 全文摘要

本实用新型涉及一种连接器用插孔绝缘体，包括上绝缘体和下绝缘体，所述下绝缘体包括第一绝缘片，第一绝缘片上设置有若干插针孔，所述第一绝缘片下端还一体成型有与插针孔连通的绝缘管，第一绝缘片上端设置有密封层，第一绝缘片上端中心位置设置有圆形凹槽；所述上绝缘体包括第二绝缘片，第二绝缘片下端中心位置设置有能够与所述圆形凹槽相配合的圆形凸起；所述圆形凹槽上一体成型有若干凸环，所述圆形凸起上开设有与所述凸环数量一致且能够与所述凸环相配合的凹环；本实用新型具有结构简单、密封性好、连接紧密的优点。

### 主设计要求

1.一种连接器用插孔绝缘体，包括上绝缘体和下绝缘体，其特征在于：所述下绝缘体包括第一绝缘片(1)，第一绝缘片(1)上设置有若干插针孔(2)，所述第一绝缘片(1)下端还一体成型有与插针孔(2)连通的绝缘管(3)，第一绝缘片(1)上端设置有密封层(4)，第一绝缘片(1)上端中心位置设置有圆形凹槽(5)；所述上绝缘体包括第二绝缘片(6)，第二绝缘片(6)下端中心位置设置有能够与所述圆形凹槽(5)相配合的圆形凸起(7)。

### 设计方案

1.一种连接器用插孔绝缘体，包括上绝缘体和下绝缘体，其特征在于：所述下绝缘体包括第一绝缘片(1)，第一绝缘片(1)上设置有若干插针孔(2)，所述第一绝缘片(1)下端还一体成型有与插针孔(2)连通的绝缘管(3)，第一绝缘片(1)上端设置有密封层(4)，第一绝缘片(1)上端中心位置设置有圆形凹槽(5)；所述上绝缘体包括第二绝缘片(6)，第二绝缘片(6)下端中心位置设置有能够与所述圆形凹槽(5)相配合的圆形凸起(7)。

2.根据权利要求1所述的连接器用插孔绝缘体，其特征在于：所述圆形凹槽(5)上一体成型有若干凸环(8)，所述圆形凸起(7)上开设有与所述凸环(8)数量一致且能够与所述凸环(8)相配合的凹环(9)。

3.根据权利要求2所述的连接器用插孔绝缘体，其特征在于：所述凸环(8)和凹环(9)的数量均为2个。

4.根据权利要求1-3中任意一项权利要求所述的连接器用插孔绝缘体，其特征在于：所述圆形凸起(7)的下端的棱边经过倒角处理。

5.根据权利要求1所述的连接器用插孔绝缘体，其特征在于：所述插针孔(2)呈漏斗状。

6.根据权利要求1所述的连接器用插孔绝缘体，其特征在于：所述密封层(4)为硅橡胶材质。

7.根据权利要求6所述的连接器用插孔绝缘体，其特征在于：所述密封层(4)与所述第一绝缘片(1)之间通过胶黏剂粘接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于连接器技术领域，具体涉及一种连接器用插孔绝缘体。

背景技术

连接器是电子电器中用于连接各种电线的接头，结构合理的连接器能够增加电线连接的安全性和稳定性，为设备的安全运行提供重要的保障，其中连接器中的绝缘体和绝缘体的结构是实现连接器连接性能优良的关键一环，而现有技术中的连接器绝缘体大多数密封性不够好、连接不够紧，为了解决此问题实用新型提供一种连接器用插孔绝缘体。

实用新型内容

本实用新型的目的：针对现有技术的不足，本实用新型提供一种结构简单、密封性好、连接紧密的连接器用插孔绝缘体。

为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

一种连接器用插孔绝缘体，包括上绝缘体和下绝缘体，所述下绝缘体包括第一绝缘片，第一绝缘片上设置有若干插针孔，所述第一绝缘片下端还一体成型有与插针孔连通的绝缘管，第一绝缘片上端设置有密封层，第一绝缘片上端中心位置设置有圆形凹槽；所述上绝缘体包括第二绝缘片，第二绝缘片下端中心位置设置有能够与所述圆形凹槽相配合的圆形凸起。

进一步地，所述圆形凹槽上一体成型有若干凸环，所述圆形凸起上开设有与所述凸环数量一致且能够与所述凸环相配合的凹环。

进一步地，所述凸环和凹环的数量均为2个。

进一步地，所述圆形凸起的下端的棱边经过倒角处理。

进一步地，所述插针孔呈漏斗状。

进一步地，所述密封层为硅橡胶材质。

进一步地，所述密封层与所述第一绝缘片之间通过胶黏剂粘接。

本实用新型的有益效果：

1、本实用新型中设置有密封层，密封层的材质为硅橡胶，具有密封性能好的优点；

2、本实用新型中圆形凹槽上一体成型有若干凸环，圆形凸起上开设有与所述凸环数量一致且能够与所述凸环相配合的凹环，使得上绝缘体能够与下绝缘体相互卡扣，增加上绝缘体与下绝缘体的连接强度，同时使得上绝缘体压紧密封层，增加密封效果；

3、本实用新型中的插针孔呈漏斗状，具有便于将插针插入的优点。

附图说明

图1为本实用新型的断面图；

图2为本实用新型中下绝缘体的俯视图；

其中，1、第一绝缘片，2、插针孔，3、绝缘管，4、密封层，5、圆形凹槽，6、第二绝缘片，7、圆形凸起，8、凸环，9、凹环，10、金属支撑片，11、金属插针，12、第三绝缘层，13、金属接线柱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种连接器用插孔绝缘体，包括上绝缘体和下绝缘体，所述下绝缘体包括第一绝缘片1，第一绝缘片1上设置有若干插针孔2，所述第一绝缘片1下端还一体成型有与插针孔2连通的绝缘管3，第一绝缘片1上端设置有密封层4，第一绝缘片1上端中心位置设置有圆形凹槽5；所述上绝缘体包括第二绝缘片6，第二绝缘片6下端中心位置设置有能够与所述圆形凹槽5相配合的圆形凸起7。

本实施例中，所述圆形凹槽5上一体成型有若干凸环8，所述圆形凸起7上开设有与所述凸环8数量一致且能够与所述凸环8相配合的凹环9；所述凸环8和凹环9的数量均为2个；所述圆形凸起7的下端的棱边经过倒角处理；所述插针孔2呈漏斗状，具有便于插针的优点；所述密封层4为硅橡胶材质，硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶，普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成，苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能，三氟丙基及氰基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能，硅橡胶耐低温性能良好，一般在-55℃下仍能工作，引入苯基后，可达-73℃，硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，稍高于200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性，瞬时可耐300℃以上的高温，因此适合用于电子器件上作为密封材料；所述密封层4与所述第一绝缘片1之间通过胶黏剂粘接。

本实用新型在实施时：

第一绝缘片1下端设置有金属支撑片10，所述金属支撑片10上设置有能够与绝缘管 3相配合的通孔，金属片下端设置有第三绝缘层12，绝缘管3下端连接有金属接线柱13，第二绝缘片6上设置有能够与所述第一绝缘片1上的插针孔2相配合的金属插针11；其中所述第一绝缘片1、第二绝缘片6、第三绝缘片12的材质均为热固型塑料，第一次加热时可以软化流动，加热到一定温度，产生化学反应一交链固化而变硬，这种变化是不可逆的，此后，再次加热时，已不能再变软流动，这种材料称为热固型塑料，热固型塑料的基本组分是体型结构的聚合物，较热塑型塑料相比热固型塑料具有耐热好、刚性大、制品尺寸稳定性好的优点；当将上绝缘体中的金属插针11向下绝缘体中的插针孔2中插时，圆形凸起7边缘为倒角结构便于插入圆形凹槽5中，然后用力按压上绝缘体后使得圆形凹槽5内的凸环8卡入圆形凸起7上的凹环9中，因此使得上绝缘体与下绝缘体卡紧，同时上绝缘体的下表面紧压密封层4形成良好的密封。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005208.0

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209266644U

授权时间:20190816

主分类号:H01R 13/40

专利分类号:H01R13/40;H01R13/502;H01R13/52

范畴分类:38E;

申请人:郑州众成电子产品有限公司

第一申请人:郑州众成电子产品有限公司

申请人地址:451200 河南省郑州市巩义市回郭镇柏峪村

发明人:刘幸村

第一发明人:刘幸村

当前权利人:郑州众成电子产品有限公司

代理人:王瑞

代理机构:41142

代理机构编号:郑州裕晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1fe6205ed913c833552a89eb.html