# 论述电梯的机械装置及机械结构宗泽涛

日立电梯（中国）有限公司511430

摘要：伴随着钢铁混凝土建筑材料的迅速发展，世界各地高层建筑如雨后春笋般地出现在各大城市中。而电梯作为高层建筑必不可少的通行工具也应用地越来越多。电梯作为一种机械与电气高度结合的特种大型设备，具有复杂的内部结构和种类繁多的零部件。本文将对电梯的机械装置和结构进行详细讨论，以满足电梯制造企业、电梯管理单位和电梯故障维修员的需要。

关键词：电梯；机械装置；机械结构

引言

现阶段城市中高层建筑的数量越来越多，而电梯结构也已经广泛的应用到我国的各类大型商场和居民建筑物中，电梯为广大城镇居民的日常工作和生活也带来了极大的便利，但是同样因电梯结构不稳定而导致的安全问题对人们的生活秩序也产生了重要的影响，因此，应针对电梯机械结构中的相关问题进行深入的研究，从而进一步的改进并且完善电梯系统的机械结构。

一、电梯的机械装置

1.1缓冲器装置

缓冲器的作用不仅能够在电梯的使用过程中进行实施，也能在电梯的安全防控领域起到一定作用。如果电梯在运行的过程中出现防控机制失灵等问题，则要结合现阶段的缓冲器装置运行速度情况对轿厢实施控制，使轿厢不会在出现安全问题的状态下受到轿厢周边物质的影响。缓冲器装置还能对不可避免的轿厢安全事故实施控制，将损害降低到最小的程度。另外，缓冲器装置的使用不会影响到电梯轿厢的使用效率，当电梯可以在正常模式中运行的情况下，缓冲器装置不会对电梯轿厢构成安全威胁，当缓冲器装置只能根据弹簧的状况进行调节的过程中，缓冲器可以通过液压机制的应用实现电梯轿厢安全性的保证，使电梯能够在缓冲器的控制下实现弹性性能的控制。缓冲器装置的运行效率具备较强的控制性，可以在运行过程中更好地进行能量的释放，而轿厢装置在使用的过程中，不太容易产生回弹问题。缓冲器装置的使用还能很大程度上降低电梯轿厢的噪音，使电梯的速度调节不会造成电梯的质量问题。

1.2限速器装置

电梯的运行速度是影响电梯安全性的重要因素，因此，限速器装置是电梯当中较为重要的装置之一，如果电梯的实际运行速度超出规定范围，限速器装置则会启动限速系统。要对现有的轿厢进行连杆机构的设置，使限速器装置可以及时发出指示信号，并对电梯控制系统当中的电路进行切断处理，使电路可以更好地进行安全钳的有效控制，提升轿厢管控质量。另外，限速器装置的使用还配备了相关的安全复位系统，使得后续的轿厢运行可以在安全开关的控制下保持均匀的速度。安全钳的控制时间较长，可以在人为因素的影响下进行操作。安全钳的安全性能防控机制较为健全，在安全钳并没有收到外部控制因素调节的情况下，电梯的轿厢不可以恢复使用，使电梯的安全防控机制可以在人为因素的操纵下进行安全保护。

1.3终端保护装置

当前很多电梯装置的系统对安全防控的要求较高，终端保护装置比较容易受到客观因素的影响。另外，要按照现阶段的轿厢运行规律特点，对轿厢能否实施连贯性运行进行控制，使轿厢可以避免运行过程中受到冲击性因素的影响。要结合现阶段的终端运行技术要求，对保护装置的支架系统实施设置，使终端保护装置可以在使用的过程中更好受到开关装置的控制。在终端保护装置运行的过程中，开关装置的属性分析十分重要。开关装置不只简单依靠人工操作的方式进行运行，还能够使用打板和齿轮相连接的方式进行处理，使装置可以结合钢丝的结构特点进行处理。要按照现阶段的电梯失控因素，对电梯能否具备开关连接性能实施分析，使开关装置可以更好提升连接点的运行质量，使开关可以在使用的过程中进行指令信号资源的准确使用。如果终端保护装置不能很好进行电梯装置的性能控制，则需要对电梯的运行轨迹进行研究，使终端保护装置可以及时实施电源装置的更改，保证电梯能够及时进行停止操作。

二、电梯的机械构造

2.1门系统

电梯轿厢门是安全装置中的重要部分，能有效避免候梯人员出现坠落井道事故，并保证厢内人员的安全。电梯轿厢门系统主要由轿门、厅门、门保护装置、开关门系统等共同组成。在电梯运行过程中，为了保证电梯的正常运行，必须是在完全关闭轿门与厅门后，才能启动电梯。因此，于厅门处安装电气联锁功能门锁，具有锁住厅门及通过微动开关控制进行电梯安全回路的接通与断开控制。

2.2导向系统

导向系统的主要作用是保持轿厢与对重在井道中的正确运行路线，并通过减少振动，在出现坠落或超速事故时使轿厢停留在导轨上。导向系统的主要组成部分包括导轨、导轨架及导靴等。其中，导轨具有对电梯运行的导向作用，通过对轿厢与对重在水平上移动的有效限制，确保轿厢与对重处于井道中的相对位置上，还能起到避免因轿厢偏载引起的倾斜作用。在电梯井道中，通常有4根导轨，2根为轿厢导向，另2根为对重架导向，利用螺栓、螺母及压道板将导轨安装在导轨架中。轨架进行导轨支撑的一种结构，在距离3～5m之间的导轨上，必须要设置不少于2处的支撑导轨架。一旦出现安全钳动作现象时，导轨可作为支承件，为轿厢与对重提供支撑作用。

2.3曳引系统

在电梯中，曳引系统的主要作用是进行动力的传递，实现电梯的上升与降低。该系统的主要是由曳引机、曳引绳及导向轮等共同组成。其中，曳引机是电梯中的最为重要的能源装置，也是一个拖动机械，其主要是驱动电梯轿厢及其他装置的运行。而曳引机主要包括电动机、制动器、曳引轮、减速箱及底座等。还可以分为有齿轮与无齿轮曳引机。其中，无齿轮曳引机无需在电动机与曳引轮之间安装减速箱，以电动机作为动率，具有传动效率高、平稳性高及噪声小等优点。

2.4轿厢系统

电梯轿厢是电梯中重要的组成部分，起到运送乘客的作用。电梯轿厢主要包括轿厢架、轿厢体等。其中，轿厢架主要包括上、下梁与立梁，其作用是进行轿厢的悬吊与固定，是轿厢中的重要的承载构件。在设计的过程中，为了能提高轿厢的刚度与避免出现轿厢分倾斜现象，可在轿架上安装拉条。其中，拉条的两端分布固定在下梁与立梁上。而轿厢体包括轿门轿底、轿顶及轿壁等。其中轿厢的内部高度应高于2m，并与轿底处设置称重装置，以有效预防超重现象。而在轿顶处应安装照明设、安全窗，有利于在电梯发生故障时的救援。

2.5重量平衡系统

重量平衡系统主要是由对重、补偿绳、补偿缆及补偿装置等组成。通过曳引轮、导向轮将钢丝绳与轿厢进行相连，以在电梯运行过程中起到平衡轿厢的作用。对重装置主要包括对重架、对重块、压块、导靴及缓冲器碰块等。而对重的重量值应根据额定载重量的标准进行计算，一般取与轿厢侧相同的重量。当对重的重量与轿厢侧重量保持一致时，只需通过克服摩擦力就是实现电梯的运行。当电梯曳引高度在30m以上时，曳引钢丝绳自身的差重就会对电梯的运行造成影响，因此需要增设补偿链、补偿缆等装置，以保证电梯的安全稳定运行。

结束语：虽然电梯在我国的使用已有多年，但是电梯运行发生意外造成人员伤亡的事故时有发生，而且在日常生活中电梯的故障也经常发生，给我们的日常工作和生活带来了不便。因此要对这些问题采取相应的应对措施，不断改善和优化电梯的机械装置和结构，保证电梯的安全运行和可靠性，在保证乘客的人身生命财产安全的基础上，为人们的生活提供便利。

参考文献：

[1]段九君.浅谈电梯的机械结构及相关问题[J].科技创新与应用.2014（33）.

[2]帅灿华.浅谈电梯的机械结构及相关问题[J].科技风，2015（16）：60.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/200c736e3ea55d9bcc73091b.html