# 一种U型平衡器及双线钢丝绳轨道论文和设计-陈金亮

### 全文摘要

本实用新型公开了一种U型平衡器及双线钢丝绳轨道，所述U型平衡器包括上抱索卡、下抱索卡、内六角螺栓、连接板或连接杆以及耐磨胶垫，连接板或连接杆两端分别固定在两个对称设置的下抱索卡的固定连接部上，两对上抱索卡和下抱索卡垫上耐磨胶垫后上下相对扣压在两条平行张紧设置的防旋转钢丝绳相应的位置上，并通过内六角螺栓连接固定，对所述两条防旋转钢丝绳进行平衡；所述双线钢丝绳轨道包括支架、防旋转钢丝绳，还包括防旋转钢丝绳护套和上述U型平衡器。本实用新型提供了一种能够保持平衡的双线钢丝绳轨道，结构简单，稳定安全，应用灵活。

### 主设计要求

1.一种U型平衡器，应用于两条水平方向平行张紧设置在固定支架上的防旋转钢丝绳上，其特征在于：包括上抱索卡、下抱索卡、内六角螺栓、连接板或连接杆、以及耐磨胶垫；所述上抱索卡和下抱索卡为两个尺寸相同的半圆管，其横截面的内圆弧半径等于所述防旋转钢丝绳的半径；所述上抱索卡和下抱索卡的两侧管壁上分别设置有两个或两个以上沉头螺栓孔，所述上抱索卡和下抱索卡的沉头螺栓孔上下相互匹配；所述下抱索卡的外圆弧面上设置有凸起的固定连接部；所述连接板或连接杆的两端的结构与所述下抱索卡的固定连接部的结构匹配；两对所述上抱索卡和下抱索卡左右对称设置；所述耐磨胶垫衬垫于所述上抱索卡和下抱索卡的内圆弧面上；所述连接板或连接杆的两端分别连接固定在所述两个下抱索卡的固定连接部上；所述两个上抱索卡通过所述内六角螺栓连接并配合由所述连接杆或连接板连接固定的所述两个下抱索卡，构成一个U型平衡器。

### 设计方案

1.一种U型平衡器，应用于两条水平方向平行张紧设置在固定支架上的防旋转钢丝绳上，其特征在于：包括上抱索卡、下抱索卡、内六角螺栓、连接板或连接杆、以及耐磨胶垫；

所述上抱索卡和下抱索卡为两个尺寸相同的半圆管，其横截面的内圆弧半径等于所述防旋转钢丝绳的半径；

所述上抱索卡和下抱索卡的两侧管壁上分别设置有两个或两个以上沉头螺栓孔，所述上抱索卡和下抱索卡的沉头螺栓孔上下相互匹配；

所述下抱索卡的外圆弧面上设置有凸起的固定连接部；

所述连接板或连接杆的两端的结构与所述下抱索卡的固定连接部的结构匹配；

两对所述上抱索卡和下抱索卡左右对称设置；

所述耐磨胶垫衬垫于所述上抱索卡和下抱索卡的内圆弧面上；

所述连接板或连接杆的两端分别连接固定在所述两个下抱索卡的固定连接部上；

所述两个上抱索卡通过所述内六角螺栓连接并配合由所述连接杆或连接板连接固定的所述两个下抱索卡，构成一个U型平衡器。

2.根据权利要求1所述的一种U型平衡器，其特征在于：所述U型平衡器从所述两条防旋转钢丝绳下方横跨连接所述两条防旋转钢丝绳，所述U型平衡器两端的上抱索卡和下抱索卡垫上所述耐磨胶垫后分别上、下相对扣压在所述两条防旋转钢丝绳的相应位置上，并通过所述内六角螺栓连接固定，使所述U型平衡器通过其两端的上抱索卡和下抱索卡抱紧在所述两条防旋转钢丝绳上。

3.一种双线钢丝绳轨道，包括防旋转钢丝绳和支架，两条所述防旋转钢丝绳水平方向平行张紧设置，所述支架用以支撑和固定所述两条水平方向平行张紧设置的防旋转钢丝绳，其特征在于：还包括防旋转钢丝绳护套和至少一个权利要求1和权利要求2任意一项所述的U型平衡器。

4.根据权利要求3所述的一种双线钢丝绳轨道，其特征在于：所述防旋转钢丝绳护套用挤出包覆机把用于制作护套的胶料挤出并均匀地包覆在所述防旋转钢丝绳上。

5.根据权利要求4所述的一种双线钢丝绳轨道，其特征在于：所述防旋转钢丝绳护套的材料为用于制作轮胎的胎面胶。

6.根据权利要求4所述的一种双线钢丝绳轨道，其特征在于：所述防旋转钢丝绳护套包覆在所述防旋转钢丝绳上之后随即用连续硫化工艺对所述防旋转钢丝绳护套进行连续硫化处理。

7.根据权利要求4和权利要求6任意一项所述的一种双线钢丝绳轨道，其特征在于：所述防旋转钢丝绳护套的厚度等于所述U型平衡器的上抱索卡的厚度。

8.根据权利要求3所述的一种双线钢丝绳轨道，其特征在于：用线缆外皮环切割装置在所述U型平衡器抱索位置环切所述防旋转钢丝绳护套并剥除该位置上的护套，所述U型平衡器的上抱索卡和下抱索卡垫上所述耐磨胶垫后上、下相对扣压在所述防旋转钢丝绳上，所述上抱索卡和下抱索卡的前、后端面分别与所述防旋转钢丝绳护套在环切处的前、后端面紧密贴合，并通过所述内六角螺栓把所述上抱索卡和下抱索卡连接固定，使所述U型平衡器两端分别抱紧在所述两条防旋转钢丝绳上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种U型平衡器及双线钢丝绳轨道。

背景技术

实用新型专利“双钢丝绳索道平衡器”（专利号 ZL 2017 2 0134112.5）及实用新型专利“一种平衡器及固定双线钢丝绳索道”（专利号 ZL 2017 2 0100627.3）分别提出了一种应用于固定双线钢丝绳索道的平衡器的技术方案，该平衡器方案的实施解决了两条平行设置的大跨度的钢丝绳的平衡问题，使得两条大跨度钢丝绳在相应的点的位置上均能保持在同一水平平面上，并使两条钢丝绳的间距保持不变；实用新型专利“一种平衡器及固定双线钢丝绳索道”（专利号 ZL 2017 2 0100627.3）还提出了固定双线钢丝绳索道的技术方案，该方案一方面应用该实用新型设计的平衡器方案使两条固定钢丝绳保持水平平行和间距相等，另一方面还设计了一种抱索护管，该抱索护管的技术方案的实施使抱索护管的圆弧形顶面与平衡器的抱索卡的圆弧形顶面形成一个供滚动轮平滑滚动的轨道顶面，进而形成固定双线钢丝绳索道轨道。

上述两种平衡器的设计都存在一些不足：其一，上述两种平衡器都使用了一种桥接件，这种桥接件需要进行四次或六次的直角弯折，在长时间使用后容易变形，减弱甚至丧失对两条钢丝绳的平衡作用；其二，为了不阻挡在其轨道上行驶的独立驱动索道车的车轮，上述平衡器需要有大于车轮直径的高度，这不但增加了平衡器的用材和自重，而且降低了平衡器的整体稳定性；其三，上述技术方案涉及的抱索护管或为马蹄扣型，或为两个半圆管配合型，无论哪一种，都难以和钢丝绳紧密贴合，使用一段时间后，可能与钢丝绳之间出现间隙，导致护管环绕钢丝绳旋转，形成安全隐患。

实用新型内容

为了克服现有技术的上述不足，本实用新型提出一种U型平衡器及双线钢丝绳轨道的技术方案。

作为本实用新型的一个方面，涉及一种U型平衡器，所述U型平衡器是通过以下技术方案实现的。

一种U型平衡器，应用于两条水平方向平行张紧设置在固定支架上的防旋转钢丝绳上，包括上抱索卡、下抱索卡、内六角螺栓，连接板或连接杆，以及耐磨胶垫。

所述上抱索卡和下抱索卡为两个尺寸相同的半圆管，其横截面的内圆弧半径等于所述防旋转钢丝绳的半径。

所述上抱索卡和下抱索卡的两侧管壁上分别设置有两个或两个以上沉头螺栓孔，所述上抱索卡和下抱索卡的沉头螺栓孔上下相互匹配。

所述下抱索卡的外圆弧面上设置有凸起的固定连接部。

在一个实施例中，可以是，所述下抱索卡的外圆弧面上设置有长方体型凸脊，其上设置有螺栓孔，为固定连接部。

在一个实施例中，可以是，所述下抱索卡的外圆弧面上设置有长方体型凸脊，其上设置有正多边形通孔，为固定连接部。

在一个实施例中，可以是，所述下抱索卡的外圆弧面上设置有柱形凸起的固定连接部，所述柱形凸起的根部设置为正多边形柱体，尾部设置为带有外螺纹的圆柱体，所述带有外螺纹的圆柱体的直径等于所述正多边形柱体的内切圆的直径。

所述连接板或连接杆的两端的结构与所述下抱索卡的固定连接部的结构匹配。

在一个实施例中，可以是，所述连接板两端分别同向（一同向上或一同向下）弯折90度，并在弯折后的垂直段上设有螺栓孔，配合所述下抱索卡的固定连接部上的螺栓孔；所述连接板在两端的弯折处分别设置有加强筋板。

在一个实施例中，可以是，所述连接杆主体两端分别延伸为正多边形柱体、再延伸为带外螺纹圆柱体的结构，相当于连接杆主体加螺栓结构，其正多边形柱体紧密配合所述下抱索卡的固定连接部上的正多边形通孔。

在一个实施例中，可以是，所述连接板或连接杆两端分别设有置正多边形通孔，紧密配合所述下抱索卡的固定连接部上的柱形凸起的根部的正多边形柱体，且所述连接板或连接杆两端的正多边形通孔的深度等于所述固定连接部上的柱形凸起的根部的正多边形柱体的高度。

所述下抱索卡的外圆弧面上的固定连接部还可以设置成其他形式，所述连接板或连接杆两端也还可以根据所述下抱索卡的外圆弧面上的固定连接部的形式做出与之匹配的其他形式的设置，这里无法对这些设置形式进行穷尽列举，因而不对这些设置进行形式限定。

两对所述上抱索卡和下抱索卡左右对称设置。

所述耐磨胶垫衬垫于所述上抱索卡和下抱索卡的内圆弧面上。

所述连接板或连接杆的两端分别连接固定在所述两个下抱索卡的固定连接部上；所述两个上抱索卡通过所述内六角螺栓连接并配合由所述连接杆或连接板连接固定的所述两个下抱索卡，构成一个U型平衡器。

在一个实施例中，可以是，所述连接板或连接杆两端分别与所述两个对称设置的下抱索卡的固定连接部电焊连接成一体。

在一个实施例中，可以是，所述对称设置的两个下抱索卡在固定连接部和所述连接板或连接杆为一体成型。

所述U型平衡器从所述两条防旋转钢丝绳下方横跨连接所述两条防旋转钢丝绳，所述U型平衡器两端的上抱索卡和下抱索卡衬垫上所述耐磨胶垫后分别上、下相对扣压在所述两条防旋转钢丝绳的相应位置上，并通过所述内六角螺栓连接固定，使所述U型平衡器通过其两端的上抱索卡和下抱索卡抱紧在所述两条防旋转钢丝绳上。

所述U型平衡器安装固定在所述两条平行张紧设置的钢丝绳上之后，由于防旋转钢丝绳的防扭特性，当其中一条钢丝绳发生振动或摇摆时，所述U型平衡器就带动另一条钢丝绳作同样的振动或摇摆，使所述两条防旋转钢丝绳在所述U型平衡器抱索位置保持在同一水平平面上，从而起到平衡所述两条防旋转钢丝绳的作用。

作为本实用新型的另一个方面，涉及一种双线钢丝绳轨道，所述双线钢丝绳轨道是通过以下技术方案实现的。

一种双线钢丝绳轨道，包括防旋转钢丝绳和支架，还包括防旋转钢丝绳护套和U型平衡器，所述U型平衡器可以是上述实用新型内容所记载的U型平衡器。

两条所述防旋转钢丝绳水平方向平行张紧设置，即作为承重索，又作为轨道索。

所述支架用以支撑和固定所述两条水平方向平行张紧设置的防旋转钢丝绳。

所述防旋转钢丝绳护套用挤出包覆机把用于制作护套的胶料挤出并均匀地包覆在所述防旋转钢丝绳上。

所述防旋转钢丝绳护套的材料为用于制作轮胎的胎面胶。

所述防旋转钢丝绳护套包覆在所述防旋转钢丝绳上之后随即用连续硫化工艺对所述防旋转钢丝绳护套进行连续硫化处理。

所述防旋转钢丝绳护套的厚度等于所述U型平衡器的上抱索卡的厚度。

把所述U型平衡器安装固定在所述两条防旋转钢丝绳上，方法是： 用线缆外皮环切割装置在所述U型平衡器抱索位置环切所述防旋转钢丝绳护套并剥除该位置上的护套，所述U型平衡器两端的上抱索卡和下抱索卡衬垫上所述耐磨胶垫后上、下相对扣压在所述两条防旋转钢丝绳的相应位置上，所述上抱索卡和下抱索卡的前、后端面分别与所述防旋转钢丝绳护套在环切处的前、后端面紧密贴合，所述上抱索卡和下抱索卡通过所述内六角螺栓连接固定在所述防旋转钢丝绳上，使所述U型平衡器两端抱紧在所述防旋转钢丝绳上。

所述防旋转钢丝绳护套包覆在所述防旋转钢丝绳上，增加轨道索的直径，其上圆弧面为所述双线钢丝绳轨道的轨道顶面；由于所述防旋转钢丝绳护套的厚度等于所述U型平衡器的上抱索卡的厚度，在包覆有所述防旋转钢丝绳护套的防旋转钢丝绳上安装所述U型平衡器后，所述防旋转钢丝绳护套的上圆弧面与所述U型平衡器的上抱索卡的外圆弧面形成一个平滑的半圆弧形轨道顶面，供独立驱动的索道车的车轮在其上滚动行驶。

多个所述U型平衡器按等间距或不等间距安装在所述两条防旋转钢丝绳上。

在大跨度的两条防旋转钢丝绳上安装多个所述U型平衡器之后，所述两条防旋转钢丝绳的间距就能保持不变，而且由于防旋转钢丝绳的防扭特性，当其中一条钢丝绳发生振动、摇摆时，所述U型平衡器就带动另一条防旋转钢丝绳做同样的振动或摇摆，使所述两条防旋转钢丝绳在每一个所述U型平衡器抱索位置始终保持在同一水平平面，从而把所述两条防旋转钢丝绳联成一个整体，能保持相对平衡，不至于出现大角度的倾斜，确保在所述防旋转钢丝绳轨道上的索道车平稳、安全地行驶。

本实用新型的有益效果包括但不限于以下方面：

1.所述U型平衡器的连接杆或连接板可以是直杆或直板，且可以无需经过多次弯折，比现有技术中的桥接件短，这不但减少了用材，而且提高了U型平衡器的整体牢固性；

2.本实用新型的U型平衡器连接两条水平方向平行张紧设置的防旋转钢丝绳，利用上抱索卡和下抱索卡配合抱紧防旋转钢丝绳后不会环绕防旋转钢丝绳转动的特点，又利用防旋转钢丝绳的防扭特性，当其中一条防旋转钢丝绳发生振动或摇摆时，所述U型平衡器就会带动另一条防旋转钢丝绳一起振动或摇摆，从而使两条防旋转钢丝绳在U型平衡器抱索位置保持在同一水平平面上，起到平衡两条防旋转钢丝绳的作用；

3.在大跨度的两条防旋转钢丝绳上按间距安装多个所述U型平衡器，能使两条防旋转钢丝绳在多个位置保持平衡，加之防旋转钢丝绳的张紧状态，大跨度的两条防旋转钢丝绳也能在整体上保持平衡，不会发生大角度的倾斜；

4.所述U型平衡器跨接两条防旋转钢丝绳后，能保持两条防旋转钢丝绳的间距不变，不会因振动、摇摆或稍许倾斜而改变两条防旋转钢丝绳之间的间距；

5.所述防旋转钢丝绳护套的厚度等于所述上抱索卡的厚度，因此防旋转钢丝绳护套的圆弧形顶面与上抱索卡的圆弧形顶面连接成为一条平滑的半圆弧形轨道顶面，可以供独立驱动的索道车的车轮在其上滚动行驶；

6. 所述防旋转钢丝绳护套采用挤压包覆工艺和硫化工艺，能提高所述防旋转钢丝绳护套与所述防旋转钢丝绳间的附着力，防止所述防旋转钢丝绳护套环绕所述防旋转钢丝绳转动，确保所述双线钢丝绳轨道的稳定性；

7.本实用新型提出的双线钢丝绳轨道，可根据需要设计两种轨道：一种大内侧距双线钢丝绳轨道，一种小内侧距双线钢丝绳轨道。大内侧距双线钢丝绳轨道像火车轨道一样，可以供独立驱动的索道车在所述双线钢丝绳轨道上方行走；小内侧距双线钢丝绳轨道可以供悬吊式独立驱动索道车行走，其走行轮通过吊架与在轨道下方的轿厢连接。

本实用新型的其它优点和效果将在下面的具体实施方式中结合附图作进一步说明。

附图说明

附图和实施例结合在一起用来说明本实用新型的技术方案的具体特征和实施要点，并构成说明书的一部分，目的是使本领域技术人员能够更清楚、准确地理解本实用新型的创新性构思和精神，然而，应当理解，以下记载的示范性实施例仅仅是可以实现本实用新型技术方案的诸多实施例中的部分实施例，并不构成对本实用新型的权利范围的限制。在附图中：

图1为本实用新型实施例1提供的一种U型平衡器结构的半剖视图；

图2为本实用新型实施例2提供的一种双线钢丝绳轨道的结构示意图；

图3为图2中B结构的爆炸图。

附图标记说明

1-防旋转钢丝绳，2-耐磨胶垫，3-上抱索卡，4-下抱索卡，41-固定连接部 5-内六角螺栓 6-连接板，7-螺栓组件，8-防旋转钢丝绳护套，9-支架。

具体实施方式

实施例一

参照图1，本实施例描述本实用新型提出的一种U型平衡器的具体特征和实施要点，所述U型平衡器应用于两条水平方向平行张紧设置在固定支架上的防旋转钢丝绳1上，包括上抱索卡3、下抱索卡4、内六角螺栓5、连接板6、螺栓组件7和耐磨胶垫2。

所述上抱索卡3和下抱索卡4为两个尺寸相同的半圆管，其横截面的内圆弧半径等于所述防旋转钢丝绳1的半径。

所述上抱索卡3和下抱索卡4的两侧管壁上分别设置有两个或两个以上沉头螺栓孔，所述上抱索卡3和下抱索卡4的沉头螺栓孔上下相互匹配。

所述下抱索卡4的外圆弧面上设置有凸起的固定连接部41。

在本实施例中，所述下抱索卡4的外圆弧面上设置有长方体型凸脊，其上设置有螺栓孔，为固定连接部41。

在一个实施例中，可以是，所述下抱索卡4的外圆弧面上设置有长方体型凸脊，其上设置有正多边形通孔，为固定连接部41。

在一个实施例中，可以是，所述下抱索卡4的外圆弧面上设置有柱形凸起的固定连接部41，所述柱形凸起的根部设置为正多边形柱体，尾部设置为带有外螺纹的圆柱体，所述带有外螺纹的圆柱体的直径等于所述正多边形柱体的内切圆的直径。

所述连接板6或连接杆6的两端的结构与所述下抱索卡4的固定连接部41的结构匹配。

在本实施例中，所述连接板6两端分别同向（一同向上或一同向下）弯折90度，并在弯折后的垂直段上设有螺栓孔，配合所述下抱索卡4的长方体型固定连接部41上的螺栓孔；所述连接板6在两端的弯折处分别设置有加强筋板。

在一个实施例中，可以是，所述连接杆6主体两端分别延伸为正多边形柱体、再延伸为带外螺纹圆柱体的结构，相当于连接杆主体加螺栓结构，其正多边形柱体紧密配合所述下抱索卡4的固定连接部41上的正多边形通孔。

在一个实施例中，可以是，所述连接板6或连接杆6两端分别设有置正多边形通孔，紧密配合所述下抱索卡4的固定连接部41上的柱形凸起的根部的正多边形柱体，且所述连接板6两端的正多边形通孔的深度等于所述固定连接部41上的柱形凸起的根部的正多边形柱体的高度。

两对所述上抱索卡3和下抱索卡4左右对称设置。

所述耐磨胶垫2衬垫于所述上抱索卡3和下抱索卡4的内圆弧面上。

所述连接板（6）或连接杆（6）的两端分别连接固定在所述两个下抱索卡（4）的固定连接部（41）上；所述两个上抱索卡（3）通过所述内六角螺栓（5）连接并配合由所述连接杆（6）或连接板（6）连接固定的所述两个下抱索卡（4），构成一个U型平衡器。

在本实施例中，所述连接板6的两端分别通过螺栓组件7连接固定在所述两个对称设置的下抱索卡4上的长方体型固定连接部41上，并通过所述内六角螺栓5与所述上抱索卡3连接和配合，形成一个U型平衡器。

在一个实施例中，可以是，所述连接板6或连接杆6的两端分别与所述两个对称设置的下抱索卡4的固定连接部41电焊连接成一体。

在一个实施例中，可以是，所述对称设置的下抱索卡4在其固定连接部41和所述连接杆6或连接板6为一体成型。

所述U型平衡器从所述两条防旋转钢丝绳1下方横跨连接所述两条防旋转钢丝绳1，所述U型平衡器两端的上抱索卡3和下抱索卡4分别上、下相对扣压在所述两条防旋转钢丝绳1的相应位置上，并通过所述内六角螺栓5连接固定，使所述U型平衡器通过其两端的上抱索卡3和下抱索卡4抱紧在所述两条防旋转钢丝绳1上。

实施例二

参照图2和图3，本实施例描述本实用新型提出的一种双线钢丝绳轨道的具体特征和实施要点，所述双线钢丝绳轨道包括防旋转钢丝绳1和支架9，还包括防旋转钢丝绳护套8和U型平衡器A，所述U型平衡器A可以是实施例一中所记载的U型平衡器。

两条所述防旋转钢丝绳1水平方向平行张紧设置，即作为承重索，又作为轨道索。

所述支架9用以支撑和固定所述两条水平方向平行张紧设置的防旋转钢丝绳1。

所述防旋转钢丝绳护套8用挤出包覆机把用于制作护套的胶料挤出并均匀地包覆在所述防旋转钢丝绳1上。

所述防旋转钢丝绳护套8的材料为用于制作轮胎的胎面胶。

所述防旋转钢丝绳护套8包覆在所述防旋转钢丝绳1上之后随即用连续硫化工艺对所述防旋转钢丝绳护套8进行连续硫化处理。

所述防旋转钢丝绳护套8的厚度等于所述U型平衡器A的上抱索卡3的厚度。

把所述U型平衡器A安装固定在所述两条防旋转钢丝绳1上，方法是： 用线缆外皮环切割装置在所述U型平衡器A抱索位置环切所述防旋转钢丝绳护套8并剥除该位置上的护套，所述U型平衡器A两端的上抱索卡3和下抱索卡4衬垫上所述耐磨胶垫2后上、下相对扣压在所述两条防旋转钢丝绳1的相应位置上，所述上抱索卡3和下抱索卡4的前、后端面分别与所述防旋转钢丝绳护套8在环切处的前、后端面紧密贴合，所述上抱索卡3和下抱索卡4通过所述内六角螺栓5连接固定在所述防旋转钢丝绳1上，使所述U型平衡器A两端抱紧在所述防旋转钢丝绳1上。

多个所述U型平衡器A按等间距或不等间距安装在所述两条防旋转钢丝绳1上。

必须指出，上述实用新型记载的附图、附图标记说明和实施例是示范性的，而非限制性的，对于本领域普通技术人员来说，在不脱离本实用新型的创新性构思和精神的前提下，还可以得出其它实施方式来实现本实用新型提出的技术方案，或者对本实施例进行一些等效变化和修改，那么这些实施方式、对本实施例的变化和修改也都包含在本实用新型的意图之中，因而也都落入本实用新型的权利保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920087480.8

申请日:2019-01-19

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209395788U

授权时间:20190917

主分类号:B61B 12/00

专利分类号:B61B12/00;E01B25/18

范畴分类:36A;36G;

申请人:陈金亮

第一申请人:陈金亮

申请人地址:100083 北京市海淀区二里庄小区东里33楼8门202号

发明人:陈金亮

第一发明人:陈金亮

当前权利人:陈金亮

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2013ea6d3782c793419893b0.html