# 氢氧化铝的太赫兹特征峰及其增强技术

### 论文摘要

利用太赫兹时域光谱技术测量了氧化铝和氢氧化铝样品在0.5～1.5THz范围内的太赫兹时域电场信号。对测量得到的时域信号进行了傅里叶变换,得到了样品信号与参考信号频域的振幅和相位信息。对比参考信号的频域谱发现,氢氧化铝在1.20THz和1.33THz处有明显的特征峰,而氧化铝与参考信号频域谱的特征峰相同。通过对石墨烯与氢氧化铝进行一定比例的掺杂,利用石墨烯表面等离激元的近场增强效应,增强了分子内羟基的共振伸缩,实现了对氢氧化铝特征峰的增强调控。这项研究不仅可以对氢氧化铝进行无损检测和有效识别,也可以利用石墨烯增加氢氧化铝的检测灵敏度,对进一步利用太赫兹时域光谱技术研究其他氢氧化物的光谱信息具有借鉴意义。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验装置

- 3 结果与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 夏宇,李敏,袁帅,李振宇,贺明洋,卢文晖,王锋,曾和平

关键词: 光谱学,太赫兹时域光谱,氧化铝,氢氧化铝,石墨烯,等离激元

来源: 激光与光电子学进展 2019年12期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 物理学

单位: 上海理工大学光电信息与计算机工程学院

基金: 国家自然科学基金(11727812)

分类号: O433;O441

页码: 223-228

总页数: 6

文件大小: 1788K

下载量: 111

### 相关论文文献

- [1].氢氧化铝吸附除磷性能及影响因素[J]. 净水技术 2019(12)

- [2].超细氢氧化铝中碱含量控制分析[J]. 冶金与材料 2019(06)

- [3].我国超细氢氧化铝的发展现状及未来展望[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [4].种分法制备超细氢氧化铝过程控制影响因素研究[J]. 轻金属 2020(02)

- [5].氧化铝厂氢氧化铝浆液槽的配置分析[J]. 世界有色金属 2018(08)

- [6].氢氧化铝制备方法的探索与研究[J]. 山东工业技术 2015(02)

- [7].基于化学学科核心素养的教学设计课例——对“氢氧化铝与氨水反应”的教学研究[J]. 化学教与学 2020(01)

- [8].专题十二 氢氧化铝的制备[J]. 广东教育(高中版) 2015(11)

- [9].氢氧化铝焙烧炉电收尘粉综合利用研究进展[J]. 中国有色金属 2012(S1)

- [10].中铝建成世界首条悬浮焙烧炉生产干氢氧化铝生产线[J]. 有色冶金节能 2016(05)

- [11].超细氢氧化铝制备工艺条件的研究[J]. 山东冶金 2016(05)

- [12].铝酸钠溶液制备超细氢氧化铝的影响因素研究[J]. 轻金属 2015(02)

- [13].一段法种分分解制备细白氢氧化铝[J]. 河南冶金 2015(03)

- [14].氢氧化铝阻燃剂的应用现状及前景展望[J]. 化工科技市场 2008(04)

- [15].氢氧化铝镁共干凝胶的组成确证[J]. 沈阳药科大学学报 2008(02)

- [16].离子膜电解铝酸钠溶液制备超细氢氧化铝[J]. 中国有色金属学报 2008(07)

- [17].制取超细氢氧化铝阻燃剂的研究[J]. 有色冶金节能 2014(06)

- [18].碳分法制备易溶氢氧化铝研究[J]. 无机盐工业 2015(06)

- [19].氢氧化铝制备问题的探讨[J]. 数理化学习(高中版) 2014(12)

- [20].氢氧化铝制备问题的探讨[J]. 数理化解题研究(高中版) 2015(07)

- [21].高铝粉煤灰制备的高白氢氧化铝的物性分析[J]. 轻金属 2014(06)

- [22].氢氧化铝焙烧炉电收尘粉综合利用研究进展[J]. 陶瓷 2013(05)

- [23].超细氢氧化铝筛上物形成原因及解决措施[J]. 轻金属 2011(01)

- [24].氢氧化铝镁阻燃剂表面改性研究[J]. 广东化工 2010(10)

- [25].种分过程1,2-辛二醇对氢氧化铝粒度及形貌的影响[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(02)

- [26].铝空气电池废液制备氢氧化铝阻燃剂分解工艺研究[J]. 有色金属工程 2020(08)

- [27].氢氧化铝在氨水中溶解性能的实验探究[J]. 化学教学 2019(05)

- [28].高纯超细氢氧化铝热分解动力学的研究[J]. 湖南有色金属 2018(02)

- [29].复方颠茄氢氧化铝散质量标准提高[J]. 中国药品标准 2016(02)

- [30].关于氢氧化铝热点重点及难点的突破性复习[J]. 理科考试研究 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2014b53152c166e3e67ac2af.html