# 射弹地暖清洗机论文和设计-褚红生

### 全文摘要

本实用新型实施例公开了一种射弹地暖清洗机，涉及地暖管清洗设备，其技术方案要点包括机箱、设置在机箱内的进水管、增压管、以及与进水管一端连接的增压组件，增压组件的出水口与增压管连接；所述增压管的另一端形成安装口；在所述增压管内设置有能够在增压管内和待清洗地暖管内滑动的射弹。本实用新型方案用以解决现有技术中由于地暖管内壁产生污垢而不能够清除干净的问题。

### 主设计要求

1.一种射弹地暖清洗机，其特征在于：包括机箱(1)、设置在机箱(1)内的进水管(2)、增压管(3)、以及与进水管(2)一端连接的增压组件(4)，增压组件(4)的出水口与增压管(3)连接；所述增压管(3)的另一端形成安装口；在所述增压管(3)内设置有能够在增压管(3)内和待清洗地暖管内滑动的射弹(5)。

### 设计方案

1.一种射弹地暖清洗机，其特征在于：包括机箱(1)、设置在机箱(1)内的进水管(2)、增压管(3)、以及与进水管(2)一端连接的增压组件(4)，增压组件(4)的出水口与增压管(3)连接；所述增压管(3)的另一端形成安装口；在所述增压管(3)内设置有能够在增压管(3)内和待清洗地暖管内滑动的射弹(5)。

2.根据权利要求1所述的射弹地暖清洗机，其特征在于：在所述进水管(2)内设置有控制水流开启或者关闭的电磁阀(21)。

3.根据权利要求2所述的射弹地暖清洗机，其特征在于：所述增压组件(4)包括增压泵(41)，所述增压泵(41)的进水口连接进水管(2)，出水口连接增压管(3)。

4.根据权利要求3所述的射弹地暖清洗机，其特征在于：在所述增压泵(41)外侧壁上设置有风扇(42)。

5.根据权利要求3所述的射弹地暖清洗机，其特征在于：在所述机箱(1)内设置有控制电磁阀(21)、增压泵(41)启动或者关闭的控制开关(6)。

6.根据权利要求1所述的射弹地暖清洗机，其特征在于：所述射弹(5)为海绵子弹，形状呈圆柱形。

7.根据权利要求6所述的射弹地暖清洗机，其特征在于：所述射弹(5)沿轴线长度为5cm-10cm；所述射弹(5)直径大于需要清洗的地暖管内径。

8.根据权利要求1所述的射弹地暖清洗机，其特征在于：所述射弹(5)包括支撑柱(51)，所述支撑柱(51)长度方向两端开设有台阶，形成插接柱(511)，所述插接柱(511)的直径小于所述支撑柱(51)直径，在所述支撑柱(51)上套接有擦拭弹(52)，所述擦拭弹(52)的直径大于所述支撑柱(51)的直径，且大于地暖管的内径；所述支撑柱(51)的直径小于地暖管的内径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型实施例涉及地暖管清洗设备技术领域，具体涉及一种射弹地暖清洗机。

背景技术

地暖管指低温热水地面辐射采暖系统(简称地暖)中用来作为低温热水循环流动载体的一种管材。从地暖诞生到今为止共有以下几种管材作为地暖管的使用：交联夹铝管(XPAPR)、交联聚乙烯1(PE-X)、铝塑复合管2(PAP)、耐冲击共聚聚丙烯(PP-B)、无规共聚聚丙烯(PP-R)、聚丁烯(超耐高温管材)(PB)、耐高温聚乙烯(PE-RT)。

现有的地暖管，在使用一段时间之后，在地暖管内部会沉积一定的污垢、杂质，时间较长之后，地暖管内部的污垢杂质会附着在地暖管的内壁上。从而，地暖管在使用一段时间之后，会对其进行清洗，以用于对内部的杂质进行清洗。

现有技术对地暖管清洗的方式是通过脉冲机进行冲洗，该冲洗虽然较为方便，但是，在使用过程中并不能够对地暖管内部的污垢、杂质进行清除干净。

实用新型内容

为此，本实用新型实施例提供一种射弹地暖清洗机，以解决现有技术中由于地暖管内壁产生污垢而不能够清除干净的问题。

为了实现上述目的，本实用新型实施例提供如下技术方案：一种射弹地暖清洗机，其特征在于：包括机箱、设置在机箱内的进水管、增压管、以及与进水管一端连接的增压组件，增压组件的出水口与增压管连接；所述增压管的另一端形成安装口；在所述增压管内设置有能够在增压管内和待清洗地暖管内滑动的射弹。

优选的，在所述进水管内设置有控制水流开启或者关闭的电磁阀。

优选的，所述增压组件包括增压泵，所述增压泵的进水口连接进水管，出水口连接增压管。

优选的，在所述增压泵外侧壁上设置有风扇。

优选的，在所述机箱内设置有控制电磁阀、增压泵启动或者关闭的控制开关。

优选的，所述射弹为海绵子弹，形状呈圆柱形。

优选的，所述射弹沿轴线长度为5cm-10cm；所述射弹直径大于需要清洗的地暖管内径。

优选的，所述射弹包括支撑柱，所述支撑柱长度方向两端开设有台阶，形成插接柱，所述插接柱的直径小于所述支撑柱直径，在所述支撑柱上套接有擦拭弹，所述擦拭弹的直径大于所述支撑柱的直径，且大于地暖管的内径；所述支撑柱的直径小于地暖管的内径。

本实用新型实施例具有如下优点：

1、本实用新型实施例通过设置的射弹，在对地暖管进行清洗时，该射弹在地暖管中移动，能够对地暖管内比的污垢和杂质进行清除，且清除效果较佳。

2、本实用新型实施例通过设置的电磁阀，用于对水流进行控制，在运行过程中，水流更佳稳定，从而，清洗效果更佳。

3、本实用新型实施例通过设置的增压泵，对水流进行增压，通过水压对射弹进行加压，在清洗过程中，能够更高的对射弹进行控制，与此同时，通过高压水流对地暖管的内壁进行清洗。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是示例性的，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

本说明书所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

图1为本实用新型实施例1提供的射弹地暖清洗机的整体结构示意图；

图2为本实用新型实施例2提供的射弹地暖清洗机中突出射弹的示意图；

图3为本实用新型实施例2提供的射弹地暖清洗机中突出射弹的爆炸示意图。

图中：1、机箱；2、进水管；21、电磁阀；3、增压管；4、增压组件；41、增压泵；42、风扇；5、射弹；51、支撑柱；511、插接柱；52、擦拭弹；6、控制开关。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

一种射弹地暖清洗机，如图1所示，包括机箱1、设置在机箱1内的进水管2和增压管3，在进水管2和增压管3之间连接有增压组件4，在进水管2内插接有射弹5。其中，进水管2用于连接水源，而增压管3与待清洗的地暖管连接。在使用时，通过进水管2供水，水流通过增压组件4进行增压之后，传送至增压管3内，在增压管3内，增压后的水流推动射弹5向前移动，从而对待清洗地暖管的内壁进行清洗。

其中，增压组件4包括增压泵41，增压泵41的进水口与进水管2连接，出水口与增压管3的一端连接，在增压管3的另一端形成安装口。与此同时，在增压泵41的外侧上设置有对其进行降温的风扇42。通过设置的风扇42对增压泵41进行降温，从而，在一定程度上增加其使用寿命。

为了对水流进行控制，在机箱1内且位于进水管2上设置有电磁阀21，同时，在机箱1内设置有控制电磁阀21和增压泵41的控制开关6，其中，控制开关6设置有两个，分别对电磁阀21和增压泵41进行控制。通过该设置，可以自主选择是否开启水源或者开启增压泵41。

其中，射弹5为海绵子弹，利用海绵的柔软性，其形状设置呈圆柱形，其直径设置为大于待清洗地暖管的直径，例如，地暖管的直径为2cm，则，射弹5的直径可以为3cm，通过该设置，可以确保射弹5和地暖管的内壁充分接触、摩擦，从而达到充分清洗的目的。进一步的，为了能够保证清洗充分并且保证射弹5材料较为节省，射弹5沿轴线的长度一般设置为5cm-10cm。

实施例2

一种射弹地暖清洗机，结合图2和图3所示，与实施例一结构不同之处在于射弹5，射弹5包括支撑柱51、以及位于支撑柱51两端的擦拭弹52，其中，支撑柱51的两端开设有台阶，台阶处形成插接柱511，擦拭弹52插接在插接柱511上，其中，擦拭弹52的外径大于支撑柱51的直径，且大于待清洗地暖管的内径，同时，支撑柱51可以采用塑料材质制成，材料较轻，方便移动，且支撑柱51的直径小于待清洗地暖管的直径。通过该设置，使得支撑柱51两端的擦拭弹52，可以对地暖管形成二次清洗效果，清洗效果更佳。

本实用新型通过采用以上技术方案，具有一下优点：

1、本实用新型实施例通过设置的射弹5，在对地暖管进行清洗时，该射弹5在地暖管中移动，能够对地暖管内比的污垢和杂质进行清除，且清除效果较佳。

2、本实用新型实施例通过设置的电磁阀21，用于对水流进行控制，在运行过程中，水流更佳稳定，从而，清洗效果更佳。

3、本实用新型实施例通过设置的增压泵41，对水流进行增压，通过水压对射弹5进行加压，在清洗过程中，能够更高的对射弹5进行控制，与此同时，通过高压水流对地暖管的内壁进行清洗。

虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述，但在本实用新型基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本实用新型要求保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007855.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209310602U

授权时间:20190827

主分类号:F28G 1/12

专利分类号:F28G1/12

范畴分类:35F;

申请人:褚红生

第一申请人:褚红生

申请人地址:835000 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市开发区福安国际

发明人:褚红生

第一发明人:褚红生

当前权利人:褚红生

代理人:赵白;杨乐

代理机构:11577

代理机构编号:北京创遇知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/202cdda72ac1ba151a04e11d.html