# 可选择导通线路的同轴射频开关论文和设计-申军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可选择导通线路的同轴射频开关，包括第一电磁铁、第二电磁铁、第一永磁铁、第二永磁铁和翘翘板，所述第一电磁铁的右侧设置有第一永磁铁，所述第二电磁铁的左侧设置有第二永磁铁，所述第一永磁铁和第二永磁铁磁力相同，在不通电的情况下使翘翘板处在平衡状态。本实用新型所提供的一种可选择导通线路的同轴射频开关有益效果为：实现了可选择其中任何一个线路导通，提高了同轴射频开关的应用范围和性能。

### 主设计要求

1.一种可选择导通线路的同轴射频开关，包括第一电磁铁、第二电磁铁、第一永磁铁、第二永磁铁和翘翘板，其特征在于，所述第一电磁铁的右侧设置有第一永磁铁，所述第二电磁铁的左侧设置有第二永磁铁，所述第一永磁铁和第二永磁铁磁力相同，在不通电的情况下使翘翘板处在平衡状态。

### 设计方案

1.一种可选择导通线路的同轴射频开关，包括第一电磁铁、第二电磁铁、第一永磁铁、第二永磁铁和翘翘板，其特征在于，所述第一电磁铁的右侧设置有第一永磁铁，所述第二电磁铁的左侧设置有第二永磁铁，所述第一永磁铁和第二永磁铁磁力相同，在不通电的情况下使翘翘板处在平衡状态。

2.根据权利要求1所述的可选择导通线路的同轴射频开关，其特征在于，所述第一电磁铁与第二电磁铁为对称的。

3.根据权利要求1所述的可选择导通线路的同轴射频开关，其特征在于，所述第一永磁铁与第二永磁铁为对称的。

4.根据权利要求3所述的可选择导通线路的同轴射频开关，其特征在于，所述第一永磁铁与第二永磁铁之间设置有隔磁片。

5.根据权利要求1所述的可选择导通线路的同轴射频开关，其特征在于，所述翘翘板由枢轴支撑，所述翘翘板的下方设置有悬臂并贴在翘翘板上。

6.根据权利要求5所述的可选择导通线路的同轴射频开关，其特征在于，所述悬臂的下方设置有推杆，所述推杆上设置有恢复弹簧，所述推杆的下方设置有导体簧片。

7.根据权利要求6所述的可选择导通线路的同轴射频开关，其特征在于，所述导体簧片下方设置的下方至少有一对固定导体。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及同轴射频开关，更具体地说，本实用新型涉及可选择导通线路的同轴射频开关。

背景技术

继电器是由一个电路中的电流操作的机电开关，控制另一个电路中的电流的导通。一个典型的继电器基本上包括一个电磁铁与一个接近电磁体的软铁棒，一个可移动触点连接到软磁棒并通过弹簧保持在其正常位置。当电磁铁通电时，它对软磁棒施加力，克服弹簧的拉力，移动触点，以闭合或断开电路。当电磁铁断电时，触点返回到原来的位置。某些继电器具有多个触点，有些是密封封装的，有的具有内置电路，在驱动后延迟接触闭合；有的步进式，有些继电器是自保持型的。

同轴射频开关是一种特殊类型的机电开关，其中射频(RF)信号在开关中的端子之间连接或断开。通常情况下，同轴射频开关利用翘翘板原理推动导体簧片与一对同轴导体头接触，并连接两个同轴导体之间的信号路径。正常的情况的下同轴射频开关处在开或者关的状态，不能够实现多路信息的选择性连通，使现有的同轴射频开关应用范围较窄，已经不能够满足技术发展的要求。

实用新型内容

针对上述正常的情况的下同轴射频开关处在开或者关的状态，不能够实现多路信息的选择性连通，使现有的同轴射频开关应用范围较窄，已经不能够满足技术发展的要求的问题，本实用新型要解决的技术问题是提供一种可选择导通线路的同轴射频开关。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：

一种可选择导通线路的同轴射频开关，包括第一电磁铁、第二电磁铁、第一永磁铁、第二永磁铁和翘翘板，所述第一电磁铁的右侧设置有第一永磁铁，所述第二电磁铁的左侧设置有第二永磁铁，所述第一永磁铁和第二永磁铁磁力相同，在不通电的情况下使翘翘板处在平衡状态。

上述方案的优选方案为：所述第一电磁铁与第二电磁铁为对称的。

上述方案的优选方案为：所述第一永磁铁与第二永磁铁为对称的。

上述方案的优选方案为：所述第一永磁铁与第二永磁铁之间设置有隔磁片。

上述方案的优选方案为：所述翘翘板由枢轴支撑，所述翘翘板的下方设置有悬臂并贴在翘翘板上。

上述方案的优选方案为：所述悬臂的下方设置有推杆，所述推杆上设置有恢复弹簧，所述推杆的下方设置有导体簧片。

上述方案的优选方案为：所述导体簧片下方设置的下方至少有一对固定导体。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：在第一电磁铁和第二电磁铁不通电的情况下，第一永磁铁与第二永磁铁磁力相同，使翘翘板平衡的状态下，翘翘板下方的悬臂不会压迫任意一个推杆使导体簧片与固定导体接触。当要其中一个线路导通时，选择一个电磁铁通电，使产生的磁性与永磁铁相反，使其中一个永磁铁的磁性被抵消一部分，造成永磁铁的磁性不相同，这个翘翘板就会被吸上去，实现了可选择其中任何一个线路导通，提高了同轴射频开关的应用范围和性能。

附图说明

图1为本实用新型可选择导通线路的同轴射频开关的横截面视图。

具体实施方式

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进，因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及\/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

如图1所示，本实施例的一种可选择导通线路的同轴射频开关，包括第一电磁铁1、第二电磁铁4、第一永磁铁2、第二永磁铁3和翘翘板5，第一电磁铁1的右侧设置有第一永磁铁2，第二电磁铁4的左侧设置有第二永磁铁3，第一永磁铁2和第二永磁铁3磁力相同，在不通电的情况下使翘翘板5处在平衡状态。

其中，第一电磁铁1和第二电磁铁4对称的。

其中，第一永磁铁2和第二永磁铁3为对称的。

其中，第一永磁铁2与第二永磁铁3之间设置有隔磁片。

其中，翘翘板56由枢轴支撑，翘翘板5的下方设置有悬臂7并贴在翘翘板5上。

其中，悬臂7的下方设置有推杆8，推杆8上设置有恢复弹簧9，推杆8的下方设置有导体簧片10。

其中，导体簧片10下方设置的下方至少有一对固定导体11。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822270795.4

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209912998U

授权时间:20200107

主分类号:H01P1/10

专利分类号:H01P1/10;H01H3/26

范畴分类:38G;

申请人:苏州磁明科技有限公司

第一申请人:苏州磁明科技有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊#5-A-2

发明人:申军

第一发明人:申军

当前权利人:苏州磁明科技有限公司

代理人:黄冠华

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/20313757b7273e191df1c363.html