# 一种涡轮流量计论文和设计-郭绍义

### 全文摘要

本实用新型属于涡轮流量计技术领域，尤其为一种涡轮流量计，包括外壳，所述转盘的一侧内表面卡合连接有伸缩盘，所述伸缩盘包括第一卡头、第二卡头、第三卡头、第四卡头和第五卡头，所述电源的一侧设置有跳闸器，所述跳闸器的底端外壳的内表面底端设置有光电开关，当涡轮流量计内部没有水流通过时，涡轮流量计末端底部的光电开关，感应到内部无水流通过，向跳闸器发出电信号，跳闸器接收光电开关发射出的电信号，通过改变电流大小控制电源闭合，实现自动断电的功能；伸缩盘内部中空，通过旋合连接，将不同直径大小的卡头旋出，与直管卡合连接，在水量较小，通过调节伸缩盘前后两端的卡头，可以改变水流通过的流量和流速。

### 主设计要求

1.一种涡轮流量计，其特征在于：包括外壳(1)、电源(2)、显示屏(3)和转盘(4)，所述外壳(1)的两端卡合连接有转盘(4)，所述转盘(4)的一侧内表面卡合连接有伸缩盘(6)，所述转盘(4)的另一侧内表面卡合连接有法兰盘(5)，所述伸缩盘(6)包括第一卡头(11)、第二卡头(12)、第三卡头(13)、第四卡头(14)和第五卡头(15)，所述第一卡头(11)、第二卡头(12)、第三卡头(13)、第四卡头(14)和第五卡头(15)依次通过旋合连接，所述外壳(1)的内部设置有轴承(7)，所述轴承(7)的中心位置处卡合连接有叶轮(8)，所述叶轮(8)的四周外壳(1)的内部卡合连接有导向轮(16)，所述外壳(1)的上表面中心位置处设置有电源(2)，所述电源(2)的一侧设置有跳闸器(9)，所述跳闸器(9)的底端外壳(1)的内表面底端设置有光电开关(10)，所述电源(2)的上表面中心位置处设置有显示屏(3)。

### 设计方案

1.一种涡轮流量计，其特征在于：包括外壳(1)、电源(2)、显示屏(3)和转盘(4)，所述外壳(1)的两端卡合连接有转盘(4)，所述转盘(4)的一侧内表面卡合连接有伸缩盘(6)，所述转盘(4)的另一侧内表面卡合连接有法兰盘(5)，所述伸缩盘(6)包括第一卡头(11)、第二卡头(12)、第三卡头(13)、第四卡头(14)和第五卡头(15)，所述第一卡头(11)、第二卡头(12)、第三卡头(13)、第四卡头(14)和第五卡头(15)依次通过旋合连接，所述外壳(1)的内部设置有轴承(7)，所述轴承(7)的中心位置处卡合连接有叶轮(8)，所述叶轮(8)的四周外壳(1)的内部卡合连接有导向轮(16)，所述外壳(1)的上表面中心位置处设置有电源(2)，所述电源(2)的一侧设置有跳闸器(9)，所述跳闸器(9)的底端外壳(1)的内表面底端设置有光电开关(10)，所述电源(2)的上表面中心位置处设置有显示屏(3)。

2.根据权利要求1所述的一种涡轮流量计，其特征在于：所述电源(2)、显示屏(3)、跳闸器(9)和光电开关(10)通过电性相互连接。

3.根据权利要求1所述的一种涡轮流量计，其特征在于：所述第一卡头(11)、第二卡头(12)、第三卡头(13)直径大小从外到内依次递增，且内部中空，四周外表面附有螺纹。

4.根据权利要求1所述的一种涡轮流量计，其特征在于：所述第四卡头(14)和第五卡头(15)分别与第二卡头(12)和第三卡头(13)结构相同，分别设置于第三卡头(13)两侧。

5.根据权利要求1所述的一种涡轮流量计，其特征在于：所述外壳(1)为上下分离式结构，通过两侧表面的若干个螺栓固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种涡轮流量计，其特征在于：所述叶轮(8)为梯形形状，且与轴承(7)同轴转动。

7.根据权利要求1所述的一种涡轮流量计，其特征在于：所述伸缩盘(6)的四周表面开设有圆孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于涡轮流量计技术领域，具体涉及一种涡轮流量计。

背景技术

涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表，具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点，采用涡轮进行测量的流量计，它先将流速转换为涡轮的转速，再将转速转换成与流量成正比的电信号，这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量，其输出信号为频率，易于数字化，图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上，当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时，磁路的磁阻发生变化，从而产生感应信号，信号经放大器放大和整形，送到计数器或频率计，显示总的积算流量，同时将脉冲频率经过频率－电压转换以指示瞬时流量，叶轮的转速正比于流量，叶轮的转数正比于流过的总量。

原有的市场上所销售的涡轮流量计，通过将流速转换为涡轮的转速，再将转速转换成与流量成正比的电信号，通过处理最终显示在显示屏上，在使用过程中，当涡轮流量计内部没有水流通过时，其涡轮流量计的电力装置仍在工作，涡轮流量计电源多与其内部的电力装置串联，需要工作人员手动断电，不能实现涡轮流量计的自动断电，不利于节能减排；原有的涡轮流量计在使用过程中，前后两端需要连接直管，上游处需要安装过滤器，在安装直管时，不同水流大小，需要使用不同规格的直管，而现有在使用的涡轮流量计在连接不同规格直管时，调节不便，而且当涡轮流量内部所通过水量较小时，不能通过改变进水阀大小来对较低水量进行聚集导流，涡轮流量计读数不准确。

实用新型内容

为解决现有技术中存在的上述问题，本实用新型提供了一种涡轮流量计，具有自动断电和调节方便的特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种涡轮流量计，包括外壳、电源、显示屏和转盘，所述外壳的两端卡合连接有转盘，所述转盘的一侧内表面卡合连接有伸缩盘，所述转盘的另一侧内表面卡合连接有法兰盘，所述伸缩盘包括第一卡头、第二卡头、第三卡头、第四卡头和第五卡头，所述第一卡头、第二卡头、第三卡头、第四卡头和第五卡头依次通过旋合连接，所述外壳的内部设置有轴承，所述轴承的中心位置处卡合连接有叶轮，所述叶轮的四周外壳的内部卡合连接有导向轮，所述外壳的上表面中心位置处设置有电源，所述电源的一侧设置有跳闸器，所述跳闸器的底端外壳的内表面底端设置有光电开关，所述电源的上表面中心位置处设置有显示屏。

作为本实用新型的一种涡轮流量计优选技术方案，所述电源、显示屏、跳闸器和光电开关通过电性相互连接。

作为本实用新型的一种涡轮流量计优选技术方案，所述第一卡头、第二卡头、第三卡头直径大小从外到内依次递增，且内部中空，四周外表面附有螺纹。

作为本实用新型的一种涡轮流量计优选技术方案，所述第四卡头和第五卡头分别与第二卡头和第三卡头结构相同，分别设置于第三卡头两侧。

作为本实用新型的一种涡轮流量计优选技术方案，所述外壳为上下分离式结构，通过两侧表面的若干个螺栓固定连接。

作为本实用新型的一种涡轮流量计优选技术方案，所述叶轮为梯形形状，且与叶轮同轴转动。

作为本实用新型的一种涡轮流量计优选技术方案，所述伸缩盘的四周表面开设有圆孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：在涡轮流量电源处和末端底部分别设置有跳闸器和光电开关，当涡轮流量计内部没有水流通过时，涡轮流量计末端底部的光电开关，感应到内部无水流通过，向跳闸器发出电信号，跳闸器接收光电开关发射出的电信号，通过改变电流大小控制电源闭合，实现涡轮流量计在无水流通过时，能够自动断电的功能，不再需要工作人员手动断电，省心方便，节能减排；在涡轮流量计的前后两端的转盘内部卡合连接有伸缩盘，内部中空，通过旋合依次连接，可将不同直径大小的卡头旋出，与直管卡合连接，与直管安装更便捷，而且节省空间，在水量较小，通过调节伸缩盘前后两端的卡头，可以改变水流通过的流量和流速，测量数据更准确。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中的内部结构示意图；

图3为本实用新型中的光电开关连接结构示意图；

图4为本实用新型中的伸缩盘侧视结构示意图；

图5为本实用新型中的伸缩盘俯视结构示意图；

图中：1、外壳；2、电源；3、显示屏；4、转盘；5、法兰盘；6、伸缩盘；7、轴承；8、叶轮；9、跳闸器；10、光电开关；11、第一卡头；12、第二卡头；13、第三卡头；14、第四卡头；15、第五卡头；16、导向轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

请参阅图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种涡轮流量计，包括外壳1、电源2、显示屏3和转盘4，外壳1的两端卡合连接有转盘4，转盘4的一侧内表面卡合连接有伸缩盘6，转盘4的另一侧内表面卡合连接有法兰盘5，伸缩盘6包括第一卡头11、第二卡头12、第三卡头13、第四卡头14和第五卡头15，第一卡头11、第二卡头12、第三卡头13、第四卡头14和第五卡头15依次通过旋合连接，外壳1的内部设置有轴承7，轴承7的中心位置处卡合连接有叶轮8，叶轮8的四周外壳1的内部卡合连接有导向轮16，外壳1的上表面中心位置处设置有电源2，电源2的一侧设置有跳闸器9，跳闸器9的底端外壳1的内表面底端设置有光电开关10，电源2的上表面中心位置处设置有显示屏3，本实施例中外壳1、伸缩盘6、法兰盘5、第一卡头11、第二卡头12、第三卡头13、第四卡头14和第五卡头15，为金属材质，通过旋合连接，使用方便，易于拆卸。

具体的，电源2、显示屏3、跳闸器9和光电开关10通过电性相互连接，本实施例中电源2为原有结构，为显示屏3、跳闸器9和光电开关10提供电能，通过电线连接，显示屏3通过旋合连接在电源2上端，便于安装和拆卸，跳闸器9使用的是浙江省乐清市柳特电气有限公司生产的1P 3.850HZ自动跳闸器9，便于安装，使用寿命长，光电开关10使用的是温州市带路电气有限公司生产的E2M5光学光电开关10，灵敏度高，抗干扰能力强，光电开关10原理，它是利用被检测物对光束的遮挡或反射，由同步回路接通电路，从而检测物体的有无，物体不限于金属，所有能反射光线的物体均可以被检测，光电开关10将输入电流在发射器上转换为光信号射出，通过光电开关10向跳闸器9发射电信号，电信号转化为相应的电流大小，通过跳闸器9内部的弹片，来实现电源2的闭合。

具体的，第一卡头11、第二卡头12、第三卡头13直径大小从外到内依次递增，且内部中空，四周外表面附有螺纹，本实施例中选择不同直径大小的卡头11与直管卡合连接，用时旋出，不用时旋进伸缩盘6内部，节省空间，使用方便，第二卡头12的直径与原有进水口的直径一致，在不需要调节直径大小时，用第二卡头12直接与直管卡合连接。

具体的，第四卡头14和第五卡头15分别与第二卡头12和第三卡头13结构相同，分别设置于第三卡头13两侧，本实施例中第四卡头14和第五卡头15设置在第三卡头13一侧，与第一卡头11和第二卡头12方向相反，通过旋合，调节水量进入外壳1内部的流量与流速，在正常条件下，可不使用第四卡头14和第五卡头15，当水量较小，流速较慢时，可将第四卡头14和第五卡头15与第一卡头11和第二卡头12调节一致，改变进水口直径大小，聚水效果更好。

具体的，外壳1为上下分离式结构，通过两侧表面的若干个螺栓固定连接，本实施例中外壳1设置成上下分离式结构，通过拧动螺栓，外壳1上下分合，便于涡轮流量计内部清洁和更换，结构简单，使用方便。

具体的，叶轮8为梯形形状，且与叶轮8同轴转动，本实施例中叶轮8使用不锈钢材质，强度高，耐腐蚀，梯形形状的叶轮8卡合连接在轴承7四周表面，倾斜一定角度，便于水流的聚集，受力更均匀，当水流通过时，通过叶轮8带动轴承7转动，将转速转化为电信号。

具体的，伸缩盘6的四周表面开设有圆孔，本实施例中伸缩盘6开设的圆孔用于直径较大的直管进行固定，通过向圆孔中安装螺栓或连接拉绳，固定直管的四周，起到辅助固定直管的作用，直管不易滑脱。

本实施例中E2M5光学光电开关10为已经公开的广泛运用于日常生活的已知技术，光电开关10是光电接近开关的简称，它是利用被检测物对光束的遮挡或反射，由同步回路接通电路，从而检测物体的有无，物体不限于金属，所有能反射光线的物体均可以被检测，光电开关10将输入电流在发射器上转换为光信号射出，接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测，安防系统中常见的光电开关烟雾报警器，工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。

本实用新型的工作原理及使用流程，本实用新型在使用时，通过旋合，将不同直径大小的第一卡头11、第二卡头12和第三卡头13从伸缩盘6旋出，将伸缩盘6末端内部与原有涡轮流量计进水口直径大小的第四卡头14旋出，选择与直管合适大小的卡头后，将直管卡合在卡头的外部四周进行固定，将伸缩盘6的末端的第四卡头14卡合在涡轮流量计进水口内部，按上述方法，将涡轮流量计的前后两端安装上直管，启动电源2，水流通过上游设置的过滤器过滤之后，经直管和伸缩盘6流入外壳1中，水流经外壳1四周卡合的导向轮16进行整流导向，在经过轴承7四周卡合连接的叶轮8时，叶轮8通过轴承7进行高速旋转，再将转速转换成与流量成正比的电信号，传输至显示屏3中，通过分析处理，最终读数在显示屏3中显示，记录测量数据，当外壳1内部没有水量通过时，外壳1末端底部设置的光电开关10感应不到液体流动，向跳闸器9发出电信号，跳闸器9接收光电开关10发射出的电信号，通过改变电流大小控制电源2闭合，来对电源2进行自动断电，当水流量较小时，通过旋合伸缩盘6内部的第一卡头11、第二卡头12、第三卡头13、第四卡头14和第五卡头15来调节水流通过量，对低水量和低流速的水流进行测量，读取数据更准确。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920306532.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209280044U

授权时间:20190820

主分类号:G01F 1/10

专利分类号:G01F1/10

范畴分类:31H;

申请人:池州学院

第一申请人:池州学院

申请人地址:247100 安徽省池州市贵池区教育园区牧之路199号

发明人:郭绍义;盛敏刚;钱立武

第一发明人:郭绍义

当前权利人:池州学院

代理人:彭丽芳

代理机构:11407

代理机构编号:北京彭丽芳知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/204e401a78bab4aa9734cbb9.html