# 一种室内设计用展架论文和设计-宋甜甜

### 全文摘要

本实用新型涉及一种室内设计用展架，包括图纸箱、杂物箱、升降组件、安装板、转动组件和展示板，所述图纸箱内设有隔板，所述隔板将图纸箱的内部空间分为第一容纳腔和第二容纳腔，所述第一容纳腔内设有若干干燥剂包，所述杂物箱设置在图纸箱的顶部，所述升降组件安装在图纸箱的顶部，所述安装板与升降组件的顶部固定连接且，所述转动组件设置在安装板上且转动组件的顶部与展示板固定连接，本实用新型通过升降组件带动展示板升降，调节至最佳展示高度后，转动组件带动展示板转动，多角度展示设计图纸，提高了整体的展示效果；将设计图纸存放在第二容纳腔内，干燥剂包将第二容纳腔内的潮气吸除，防止设计图纸出现受潮损坏的现象，便于下次展示。

### 主设计要求

1.一种室内设计用展架，其特征在于：包括图纸箱(1)、杂物箱(2)、升降组件(3)、安装板(4)、转动组件(5)和展示板(6)，所述图纸箱(1)内设有隔板(7)，所述隔板(7)将图纸箱(1)的内部空间分为第一容纳腔(8)和第二容纳腔(9)，所述第一容纳腔(8)内设有若干干燥剂包(10)，所述第一容纳腔(8)的开口处设有与其铰接的第一开合门(11)，所述第二容纳腔(9)的开口处设有与其铰接的第二开合门(12)，所述杂物箱(2)设置在图纸箱(1)的顶部且杂物箱(2)的开口处设有与其铰接的第三开合门(13)，所述升降组件(3)安装在图纸箱(1)的顶部且升降组件(3)位于杂物箱(2)的旁侧，所述安装板(4)与升降组件(3)的顶部固定连接且安装板(4)位于杂物箱(2)的上方，所述转动组件(5)设置在安装板(4)上且转动组件(5)的顶部与展示板(6)固定连接。

### 设计方案

1.一种室内设计用展架，其特征在于：包括图纸箱(1)、杂物箱(2)、升降组件(3)、安装板(4)、转动组件(5)和展示板(6)，所述图纸箱(1)内设有隔板(7)，所述隔板(7)将图纸箱(1)的内部空间分为第一容纳腔(8)和第二容纳腔(9)，所述第一容纳腔(8)内设有若干干燥剂包(10)，所述第一容纳腔(8)的开口处设有与其铰接的第一开合门(11)，所述第二容纳腔(9)的开口处设有与其铰接的第二开合门(12)，所述杂物箱(2)设置在图纸箱(1)的顶部且杂物箱(2)的开口处设有与其铰接的第三开合门(13)，所述升降组件(3)安装在图纸箱(1)的顶部且升降组件(3)位于杂物箱(2)的旁侧，所述安装板(4)与升降组件(3)的顶部固定连接且安装板(4)位于杂物箱(2)的上方，所述转动组件(5)设置在安装板(4)上且转动组件(5)的顶部与展示板(6)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种室内设计用展架，其特征在于：所述第一容纳腔(8)内设有沿图纸箱(1)高度方向设置的两个横板(14)，每个横板(14)上设有1至4个干燥剂包(10)。

3.根据权利要求2所述的一种室内设计用展架，其特征在于：每个所述横板(14)的两侧均设有与其滑动配合的滑槽(15)，每个所述横板(14)的前端设有拉动槽(16)。

4.根据权利要求1所述的一种室内设计用展架，其特征在于：所述升降组件(3)包括四个电动推杆(17)，四个所述电动推杆(17)呈矩形分布在图纸箱(1)的顶部且四个电动推杆(17)的输出端均与安装板(4)的底部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种室内设计用展架，其特征在于：所述安装板(4)上设有放置筒(18)，所述放置筒(18)内设有若干吸铁石固定扣(19)。

6.根据权利要求1所述的一种室内设计用展架，其特征在于：所述转动组件(5)包括转动电机(20)、主动皮带轮(21)、从动皮带轮(22)、皮带(23)和转轴(24)，所述转动电机(20)设置在安装板(4)的顶部且转动电机(20)的输出端贯穿安装板(4)延伸至安装板(4)的下方，所述主动皮带轮(21)与转动电机(20)的输出端固定连接，所述转轴(24)设置在安装板(4)上且转轴(24)的底部贯穿安装板(4)延伸至安装板(4)的下方，所述转轴(24)的顶部与展示板(6)固定连接，所述从动皮带轮(22)安装在转轴(24)的底部，所述皮带(23)套设在主动皮带轮(21)和从动皮带轮(22)上。

7.根据权利要求1所述的一种室内设计用展架，其特征在于：所述展示板(6)的顶部设有若干LED灯(25)，所述展示板(6)为铁质展示板(6)。

8.根据权利要求1所述的一种室内设计用展架，其特征在于：所述隔板(7)上设有若干透气孔(26)。

9.根据权利要求1所述的一种室内设计用展架，其特征在于：所述图纸箱(1)的底部设有四个呈矩形分布的移动轮(27)，所述图纸箱(1)的顶部后端设有推杆(28)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种室内设计用展架，属于展架技术领域。

背景技术

室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑设计原理，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境，现代室内设计需要满足人们的生理、心理等要求，需要综合地处理人与环境、人际交往等多项关系，而这种工作都是由专业的室内设计公司，现在的室内设计公司都依靠展示设计图纸来吸引客户，现有的室内设计用展架一方面不能转动多角度的给客户展示设计图纸，影响整体的展示效果，另一方面存放设计图纸时无法防潮，长时间存放下，设计图纸容易受潮损坏，无法展示。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种室内设计用展架，通过电动推杆工作，带动与其输出端固定连接的安装板上下移动，安装板随之带动展示板也同步上下移动，当调节到最佳展示高度时，电动推杆停止工作，随后转动电机工作，带动与其输出端固定连接的主动皮带轮转动，利用皮带从而从动皮带轮也同步转动，从动皮带轮上的转轴随之转动，与转轴顶部固定连接的展示板实现了转动，达到了多角度给客户展示设计图纸的目的，提高了整体的展示效果；将设计图纸存放在第二容纳腔内，第一容纳腔内的干燥剂包利用透气孔将第二容纳腔内的潮气吸除，达到了防潮的目的，防止设计图纸在长时间存放下出现受潮损坏的现象，便于下次展示，可以有效解决背景技术中的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种室内设计用展架，包括图纸箱、杂物箱、升降组件、安装板、转动组件和展示板，所述图纸箱内设有隔板，所述隔板将图纸箱的内部空间分为第一容纳腔和第二容纳腔，所述第一容纳腔内设有若干干燥剂包，所述第一容纳腔的开口处设有与其铰接的第一开合门，所述第二容纳腔的开口处设有与其铰接的第二开合门，所述杂物箱设置在图纸箱的顶部且杂物箱的开口处设有与其铰接的第三开合门，所述升降组件安装在图纸箱的顶部且升降组件位于杂物箱的旁侧，所述安装板与升降组件的顶部固定连接且安装板位于杂物箱的上方，所述转动组件设置在安装板上且转动组件的顶部与展示板固定连接。

进一步而言，所述第一容纳腔内设有沿图纸箱高度方向设置的两个横板，每个横板上设有1至4个干燥剂包。

进一步而言，每个所述横板的两侧均设有与其滑动配合的滑槽，每个所述横板的前端设有拉动槽。

进一步而言，所述升降组件包括四个电动推杆，四个所述电动推杆呈矩形分布在图纸箱的顶部且四个电动推杆的输出端均与安装板的底部固定连接。

进一步而言，所述安装板上设有放置筒，所述放置筒内设有若干吸铁石固定扣。

进一步而言，所述转动组件包括转动电机、主动皮带轮、从动皮带轮、皮带和转轴，所述转动电机设置在安装板的顶部且转动电机的输出端贯穿安装板延伸至安装板的下方，所述主动皮带轮与转动电机的输出端固定连接，所述转轴设置在安装板上且转轴的底部贯穿安装板延伸至安装板的下方，所述转轴的顶部与展示板固定连接，所述从动皮带轮安装在转轴的底部，所述皮带套设在主动皮带轮和从动皮带轮上。

进一步而言，所述展示板的顶部设有若干LED灯，所述展示板为铁质展示板。

进一步而言，所述隔板上设有若干透气孔。

进一步而言，所述图纸箱的底部设有四个呈矩形分布的移动轮，所述图纸箱的顶部后端设有推杆。

本实用新型有益效果：本实用新型所涉及的一种室内设计用展架，通过电动推杆工作，带动与其输出端固定连接的安装板上下移动，安装板随之带动展示板也同步上下移动，当调节到最佳展示高度时，电动推杆停止工作，随后转动电机工作，带动与其输出端固定连接的主动皮带轮转动，利用皮带从而从动皮带轮也同步转动，从动皮带轮上的转轴随之转动，与转轴顶部固定连接的展示板实现了转动，达到了多角度给客户展示设计图纸的目的，提高了整体的展示效果；将设计图纸存放在第二容纳腔内，第一容纳腔内的干燥剂包利用透气孔将第二容纳腔内的潮气吸除，达到了防潮的目的，防止设计图纸在长时间存放下出现受潮损坏的现象，便于下次展示。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

图1是本实用新型一种室内设计用展架的立体结构示意图一。

图2是本实用新型一种室内设计用展架的立体结构示意图二。

图3是本实用新型一种室内设计用展架的图纸箱的局部立体结构示意图。

图4是本实用新型一种室内设计用展架的放置筒的立体结构示意图。

图中标号：1、图纸箱；2、杂物箱；3、升降组件；4、安装板；5、转动组件；6、展示板；7、隔板；8、第一容纳腔；9、第二容纳腔；10、干燥剂包；11、第一开合门；12、第二开合门；13、第三开合门；14、横板；15、滑槽；16、拉动槽；17、电动推杆；18、放置筒；19、吸铁石固定扣；20、转动电机；21、主动皮带轮；22、从动皮带轮；23、皮带；24、转轴；25、LED灯；26、透气孔；27、移动轮；28、推杆。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-图4所示，一种室内设计用展架，包括图纸箱1、杂物箱2、升降组件3、安装板4、转动组件5和展示板6，所述图纸箱1内设有隔板7，所述隔板7将图纸箱1的内部空间分为第一容纳腔8和第二容纳腔9，所述第一容纳腔8内设有若干干燥剂包10，所述第一容纳腔8的开口处设有与其铰接的第一开合门11，所述第二容纳腔9的开口处设有与其铰接的第二开合门12，所述杂物箱2设置在图纸箱1的顶部且杂物箱2的开口处设有与其铰接的第三开合门13，所述升降组件3安装在图纸箱1的顶部且升降组件3位于杂物箱2的旁侧，所述安装板4与升降组件3的顶部固定连接且安装板4位于杂物箱2的上方，所述转动组件5设置在安装板4上且转动组件5的顶部与展示板6固定连接，通过升降组件3工作带动展示板6升降，调节至最佳展示高度后升降组件3停止工作，随后转动组件5工作带动展示板6转动，达到了多角度给客户展示设计图纸的目的，提高了整体的展示效果；将设计图纸存放在第二容纳腔9内，干燥剂包10将第二容纳腔9内的潮气吸除，达到了防潮的目的，防止设计图纸在长时间存放下出现受潮损坏的现象，便于下次展示。

所述第一容纳腔8内设有沿图纸箱1高度方向设置的两个横板14，每个横板14上设有1至4个干燥剂包10，通过干燥剂包10有效的将第二容纳腔9内的潮气吸除，达到防潮的目的，每个所述横板14的两侧均设有与其滑动配合的滑槽15，每个所述横板14的前端设有拉动槽16，通过滑槽15和横板14滑动配合，便于抽出横板14更换干燥剂包10，拉动槽16可以省力抽出横板14，所述升降组件3包括四个电动推杆17，四个所述电动推杆17呈矩形分布在图纸箱1的顶部且四个电动推杆17的输出端均与安装板4的底部固定连接，通过电动推杆17工作，带动与其输出端固定连接的安装板4上下移动，达到了升降的目的，所述安装板4上设有放置筒18，所述放置筒18内设有若干吸铁石固定扣19，通过吸铁石固定扣19可以将设计图纸稳定固定在展示板6上，所述转动组件5包括转动电机20、主动皮带轮21、从动皮带轮22、皮带23和转轴24，所述转动电机20设置在安装板4的顶部且转动电机20的输出端贯穿安装板4延伸至安装板4的下方，所述主动皮带轮21与转动电机20的输出端固定连接，所述转轴24设置在安装板4上且转轴24的底部贯穿安装板4延伸至安装板4的下方，所述转轴24的顶部与展示板6固定连接，所述从动皮带轮22安装在转轴24的底部，所述皮带23套设在主动皮带轮21和从动皮带轮22上，通过转动电机20工作，带动与其输出端固定连接的主动皮带轮21转动，利用皮带23从而从动皮带轮22也同步转动，从动皮带轮22上的转轴24随之转动，与转轴24顶部固定连接的展示板6实现了转动，达到了多角度给客户展示设计图纸的目的，提高了整体的展示效果，所述展示板6的顶部设有若干LED灯25，所述展示板6为铁质展示板6，通过LED灯25提升展示时的亮度，铁质展示板6和吸铁石固定扣19配合，稳定将设计图纸固定在展示板6上，所述隔板7上设有若干透气孔26，通过透气孔26将第二容纳腔9内的潮气流至第一容纳腔8内，所述图纸箱1的底部设有四个呈矩形分布的移动轮27，所述图纸箱1的顶部后端设有推杆28，通过移动轮27和推杆28方便了移动。

本实用新型工作原理：通过电动推杆17工作，带动与其输出端固定连接的安装板4上下移动，安装板4随之带动展示板6也同步上下移动，当调节到最佳展示高度时，电动推杆17停止工作，随后转动电机20工作，带动与其输出端固定连接的主动皮带轮21转动，利用皮带23从而从动皮带轮22也同步转动，从动皮带轮22上的转轴24随之转动，与转轴24顶部固定连接的展示板6实现了转动，达到了多角度给客户展示设计图纸的目的，提高了整体的展示效果；将设计图纸存放在第二容纳腔9内，第一容纳腔8内的干燥剂包10利用透气孔26将第二容纳腔9内的潮气吸除，达到了防潮的目的，防止设计图纸在长时间存放下出现受潮损坏的现象，便于下次展示。

以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920025218.0

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:53(云南)

授权编号:CN209463746U

授权时间:20191008

主分类号:A47F 7/14

专利分类号:A47F7/14;A47F5/025;A47F5/10

范畴分类:34C;

申请人:宋甜甜;杨田;夏惠

第一申请人:宋甜甜

申请人地址:650000 云南省昆明市昆明理工大学呈贡区憬园4栋

发明人:宋甜甜;杨田;夏惠

第一发明人:宋甜甜

当前权利人:宋甜甜;杨田;夏惠

代理人:曾涛

代理机构:32365

代理机构编号:泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 32365

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/205b23a931535fc4539cde9e.html