# 高层综合体建筑电气消防设计分析与探讨

杭州市建筑设计研究院有限公司浙江省杭州市310005

摘要：在城市的发展进程中，高层综合体建筑无疑是城市中不可或缺的关键组成。同时，对于高层综合体建筑而言，其可在有限的城市土地中容纳更多的住户或者商户，对提升城市土地利用率方面有着重要作用。另外，在高层综合体建筑中，其中电气系统十分复杂，而消防又是其中的重中之重，高层综合体建筑的电气消防设计是影响建筑安全的关键。因此，本文将重点对高层综合体建筑电气消防设计进行分析与探讨。

关键词：高层综合体；建筑；电气消防设计

引言：高层综合体建筑在城市发展过程中的出现，可以极大的缓解城市建设用地紧张的难题。同时，由于民众对于高层综合体建筑的要求不断提升，所以也为其中电气消防设计提出了更多的要求。同时，在设计过程中，需要根据高层综合体建筑的实际情况，来有针对性的完成其中电气消防方面的设计，保证其中消防用电设备可以在火灾事故发生时得到可靠的使用，确保高层综合体建筑中人员的安全。

一、照明系统设计

在高层综合体建筑中，照明系统无疑是其中不可或缺的关键组成部分。通常来讲，照明系统有三种形式，例如，火灾发生过程中用于照明的应急照明系统、备用照明系统以及普通照明系统。对于消防设计而言，火灾应急照明无疑是照明系统设计的关键。以某高层综合体建筑为例，在对其进行消防设计过程中，由于该高层综合体建筑中存在办公区域与商城区域，所以为了确保火灾情况下人员可以及时的获得疏散，需要将疏散路径在每个楼层进行设置，有助于将火灾伤亡事故控制在最小范围。因此，在设计过程中，需要将消防智能应急照明系统在总消防控制系统予以设置，以此来保证应急照明系统可以在火灾出现后及时自动开启，确保每条疏散路径均有可靠的照明，帮助高层综合体建筑中的人员及时逃离火灾事故区域。另外，设计人员也要在地面上详尽的标识出逃生标志，并在火情出现后及时亮起，使人们可以清楚的了解逃生线路，有助于及时完成人员的疏散。

当人们在高层综合体建筑中工作或者购物一段时间后，其会对建筑内的灯光亮度有着一定程度的适应，此时若出现火灾事故，尽管人们对建筑中的环境有着大致了解，但是出于畏惧心理，人们也会在此时出现陌生感。所以，如在此时切断照明电源，需要予以一定的慎重。当对火情确认后，可通过手动或者联动等方式来及时切断火情发生地的照明电源，并同一时间开启应急照明。在设计过程中，设计人员需要对应急照明的安装区域以及照明亮度予以综合考虑，确保应急照明可以有效的帮助人员快速的逃离火灾区域。

如果火灾在电气设备中出现，为了避免火灾事故的影响继续扩大，则要及时切断电气设备的电源。另外，对于自动控制切断装置而言，其可靠性是需要予以重点关注的。当出现火情时，需要将备用照明系统设计在未被火情影响的区域，同时保证配电柜附件均设置有照明设备，以此来方便操作人员可在火情出现时及时发现问题所在，并方便操作人员及时完成电源的切断。另外，需要按照相关标准来选择合适的照明装置安放位置，同时其亮度与功率也要遵从标准的要求，以此来确保火情出现后其可以有效的加快人员的疏散，对控制火情也有着重要作用。

二、消防配电设计

在设计消防配电过程中，配电与供电设计的合理性是尤为重要的。其中，为了保证消防配电可以更加合理、科学，需要对以下方面予以注意，即：（1）作为设计者，其需要全面性的分析高层综合体建筑项目的业态分布，同时科学的规划消防配电系统中的配电与供电环节，确保两个系统可以做到无缝对接。同时，妥善的将备用电源予以安装设计，并要有针对性的设计每种备用电源的启动方式，保证供电的持续性。对于柴油发电机而言，由于受到其功率的限制，所以消防设备的启动功率要与发电机自身功率保持一致，方可保证消防设备可以正常开启工作。因此，为了确保消防设备可在柴油发电机运转时保持工作状态，需要设计者对不同消防电气设备的开启顺序加以考虑，同时也要在设计过程中考虑分区容量的限制。（2）在高层综合体建筑中，其配电方式可建议选择放射式，以此来进一步增强配电作业的可靠性。同时，依据消防设备的电动机过载保护有关要求，当在火灾发生时，需要对消防设备予以必要的保护，以确保消防设备可以在火情出现后具备正常工作的能力。另外，对于有备用机组和无备用机组的设备保护而言，对其施加的保护也是存在区别的。例如，当启用无备用机组的消防设备时，需要遵从有关规范的要求来对其保护装置进行设计，不仅是切断其电源；如消防用电设备存在备用机组，则要保证备用机组可以灵活的切换使用。在设计保护装置时，一旦出现荷载超过额定要求的情况，则要将备用机组及时投入，如此问题急需存在，则会及时将报警信号发出。

供电与配电的设计，需要对以下几项内容予以注意，即：（1）消防设备的切换属于一级负荷设备供电的两个电源回路，配电装置可在最后一级自动予以切换，并且可在两路消防专用供电回路中应用小容量的消防设备，例如，排烟风机与防火卷帘门等。（2）在高层综合体建筑中，其中的总配电内包含电源进线，为了避免其受到电气、电流绝缘等形式的损害，有必要将电流动作保护器安装在其中，以避免人员因对地短路故障出现后而受到安全威胁。

三、线路敷设

目前，在部分高层综合体建筑中，消防设备的线路均采用PVC管保护的方式来进行敷设。与此同时，对于消防线路而言，在敷设过程中需要对高层综合体建筑的实际特点予以重点考虑。同时，在实际消防线路敷设阶段，需要确保一旦火情在高层综合体建筑中出现，保证所敷设的电缆不会因此出现烟雾或者毒气，以最大限度的保障建筑中的人员安全不会受此影响，有助于提高建筑中人员的生存几率。在线路敷设前，多建议选择矿物绝缘电缆进行敷设，其中，通过耐火试验表明，矿物绝缘电缆的耐火表现十分优异，并且在持续高温火焰下可以保证正常工作三个小时，又因为矿物绝缘电缆中不存在任何有机材料，所以高温环境下也不会产生有毒、有害的物质，因此其可以作为消防线路敷设的首选电缆材料。在敷设时，可采用把电缆穿过防火金属线槽的敷设方式，以保证火灾情况下电缆可以继续供电1小时，耐火效果比金属管敷设要更为突出。

四、火灾自动报警系统

对于火灾自动报警系统来讲，其可有效的预防火灾的发生，并防止火灾影响进一步扩大。在设计火灾自动报警系统时，设计者要做好各类消防系统的协调，对气体灭火系统和防火门监控系统进行火灾预报，将报警过程用图的方式展现出来，例如，电气火灾监控系统就是一种火灾预警系统。在高层综合体建筑中，对于电气火灾监控，可以采取设置剩余电流监测系统的方式或者是光纤光栅感温火灾探测系统设计。在综合体建筑中一般还要根据装饰工程，对易忽视的细节地方进行设计。建筑中的商场和办公部分，因为应用了很多的中央空调，使得风口的形式存在差异，通常需要根据风口内布置进行报警探测器布置，最好在回风口附件进行设置，距离其1.5m之上，布置在吊顶或者是顶板上，所以，这就要求加强各个专业之间的配合，进而有效发挥出报警系统的作用。

五、结语

总之，随着高层综合体建筑在城市中的快速兴起，为了保障建筑内的人员安全，对其中电气消防设计开展积极的分析与探讨时极为关键的，对从整体上提升我国电气消防设计的水平有着重要意义。

参考文献：

[1]李丙.建筑电气消防设计的剖析[J].建材与装饰.2018（25）

[2]王建华.建筑电气消防设计的探讨[J].绿色环保建材.2018（03）

[3]建筑电气中的消防设计解析[J].李利明.绿色环保建材.2018（03）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/208b2d8aa48a859b9cb933b5.html