# 一种外墙氟碳铝单板模具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种外墙氟碳铝单板模具，包括第一模座和第二模座，所述第一模座包括滑动位、方孔、滑杆和滑槽，所述第一模座的中间位置设有滑动位，且滑动位的中间位置设有方孔，所述方孔的左右两侧侧边分别设有滑槽，所述滑槽之间设有滑杆，所述滑杆包括第一滑块、第二滑快和割刀，所述第一模座覆盖在第二模座的表面；所述第二模座包括模型位和滑轨，所述滑轨包括挡板，该实用新型成型后的外墙氟碳铝单板不会因受模板面积捆绑，而导致外墙氟碳铝单板取出困难，通过滑杆可使外墙氟碳铝单板与模具快速分离，从而取出，使得外墙氟碳铝单板不会出现损害，乃至压弯损坏。

### 主设计要求

1.一种外墙氟碳铝单板模具，包括第一模座和第二模座，其特征在于，所述第一模座包括滑动位、方孔、滑杆和滑槽，所述第一模座的中间位置设有滑动位，且滑动位的中间位置设有方孔，所述方孔的左右两侧侧边分别设有滑槽，所述滑槽之间设有滑杆，所述滑杆包括第一滑块、第二滑快和割刀，所述滑杆的左右两侧侧边分别设有第二滑块，所述滑杆底面的左右两侧分别设有第一滑块，所述第一模座覆盖在第二模座的表面；所述第二模座包括模型位和滑轨，所述第二模座表面的中间位置设有模型位，且模型位为板型状，所述第二模座的前端面设有滑轨，所述滑轨包括挡板，所述挡板位于滑轨中，且挡板在滑轨进行滑动。

### 设计方案

1.一种外墙氟碳铝单板模具，包括第一模座和第二模座，其特征在于，所述第一模座包括滑动位、方孔、滑杆和滑槽，所述第一模座的中间位置设有滑动位，且滑动位的中间位置设有方孔，所述方孔的左右两侧侧边分别设有滑槽，所述滑槽之间设有滑杆，所述滑杆包括第一滑块、第二滑快和割刀，所述滑杆的左右两侧侧边分别设有第二滑块，所述滑杆底面的左右两侧分别设有第一滑块，所述第一模座覆盖在第二模座的表面；

所述第二模座包括模型位和滑轨，所述第二模座表面的中间位置设有模型位，且模型位为板型状，所述第二模座的前端面设有滑轨，所述滑轨包括挡板，所述挡板位于滑轨中，且挡板在滑轨进行滑动。

2.根据权利要求1所述的一种外墙氟碳铝单板模具，其特征在于，所述第二滑块位于滑槽中。

3.根据权利要求1所述的一种外墙氟碳铝单板模具，其特征在于，所述第一滑块的底面设有割刀。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及车床领域，尤其是涉及一种外墙氟碳铝单板模具。

背景技术

氟碳铝单板表面一般经过铬化等前处理后，再采用氟碳喷涂处理。氟碳涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂(KANAR500)。一般分为二涂、三涂或四涂。氟碳涂层具有卓越的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能极好，能抵御强烈紫外线的照射，能长期保持不褪色、不粉化，使用寿命长，因此用于建筑外墙保护。

然而现有的外墙氟碳铝单板在成型后，容易卡在模具，且从模具中取出时，氟碳铝单板会出现大小不一的损害，乃至压弯损坏，从而影响到外墙氟碳铝单板的使用，为此提出一种外墙氟碳铝单板模具。

实用新型内容

本实用新型为克服上述情况不足，旨在提供一种能解决上述问题的技术方案。

一种外墙氟碳铝单板模具，包括第一模座和第二模座。

所述第一模座包括滑动位、方孔、滑杆和滑槽，所述第一模座的中间位置设有滑动位，且滑动位的中间位置设有方孔，所述方孔的左右两侧侧边分别设有滑槽，所述滑槽之间设有滑杆，所述滑杆包括第一滑块、第二滑快和割刀，所述滑杆的左右两侧侧边分别设有第二滑块，所述滑杆底面的左右两侧分别设有第一滑块，所述第一模座覆盖在第二模座的表面；

所述第二模座包括模型位和滑轨，所述第二模座表面的中间位置设有模型位，且模型位为板型状，所述第二模座的前端面设有滑轨，所述滑轨包括挡板，所述挡板位于滑轨中，且挡板在滑轨进行滑动。

优选地，所述第二滑块位于滑槽中。

优选地，所述第一滑块的底面设有割刀。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：成型后的外墙氟碳铝单板不会因受模板面积捆绑，而导致外墙氟碳铝单板取出困难，通过滑杆可使外墙氟碳铝单板与模具快速分离，从而取出，使得外墙氟碳铝单板不会出现损害，乃至压弯损坏。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为一种外墙氟碳铝单板模具的结构示意图；

图2为第一模座的俯视图；

图3为第二模座的俯视图；

图4为割刀的结构示意图。

图中所示：1、第一模座，2、第二模座，3、滑轨，4、挡板，5、模型位，6、滑杆， 7、第一滑块，8、滑槽，9、第一方孔，10、滑动位，11、割刀，12、第二滑块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型实施例中，一种外墙氟碳铝单板模具，包括第一模座1和第二模座2。

所述第一模座1包括滑动位10、方孔9、滑杆6和滑槽8，所述第一模座1的中间位置设有滑动位10，且滑动位10的中间位置设有方孔9，所述方孔9的左右两侧侧边分别设有滑槽8，所述滑槽8之间设有滑杆6，所述滑杆6包括第一滑块7、第二滑快12和割刀 11，所述滑杆6的左右两侧侧边分别设有第二滑块12，且第二滑块12位于滑槽8中，从而使滑杆6中滑槽8中进行滑动，所述滑杆6底面的左右两侧分别设有第一滑块7，且第一滑块7的底面设有割刀11，所述割刀11可使成型的外墙氟碳铝单板从第二模座2上脱落出来，所述第一模座1覆盖在第二模座2的表面；

所述第二模座2包括模型位5和滑轨3，所述第二模座2表面的中间位置设有模型位5，且模型位5为板型状，以便外墙氟碳铝单板的成型，所述第二模座2的前端面设有滑轨 3，所述滑轨3包括挡板4，所述挡板4位于滑轨3中，且挡板4在滑轨3进行滑动，所述当第二模座2中的外墙氟碳铝单板成型，此时操作人员把挡板4从滑轨3中取出，这时操作人员滑动滑杆6，此时滑杆6带动割刀11进行切割，使得成型的外墙氟碳铝单板从而第二模座2上分离出来，这时操作人员把成型完成的外墙氟碳铝单板从第二模座2中取出，从而进行使用。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295969.4

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209832745U

授权时间:20191224

主分类号:B30B15/02

专利分类号:B30B15/02

范畴分类:29A;

申请人:佛山市顺德区高毅铝业有限公司

第一申请人:佛山市顺德区高毅铝业有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区勒流众涌村众涌工业区8-6号地块

发明人:欧阳景恩

第一发明人:欧阳景恩

当前权利人:佛山市顺德区高毅铝业有限公司

代理人:李迪

代理机构:11394

代理机构编号:北京卓恒知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11394

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/208b6c9e53ac88611d3a383f.html