# 6082铝合金耐火性能研究

### 论文摘要

以厚度为3.5 mm和12 mm的6082铝合金为研究对象,经不同时效处理后测量观察布氏硬度、拉伸性能和显微组织,对其耐火性能进行研究。结果表明:两种厚度6082铝合金耐火性能随加热温度和保温时间的变化趋势相近;当加热温度小于200℃时,两种厚度6082铝合金的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率及硬度随加热温度、保温时间的增加并无明显变化趋势,说明耐火性能良好,相对稳定。当加热温度大于200℃以后,两种厚度6082铝合金的屈服强度、抗拉强度及硬度随加热温度、保温时间的增加急剧下降,断后伸长率急剧上升,说明材料开始变软,耐火性能变差;两种厚度6082铝合金晶粒度随加热温度、保温时间的变化并不明显。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验设备

- 1.3 实验方案

- 2 结果与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨丽,孙巍,静宇,王丽萍,李朔东,倪蕙

关键词: 铝合金,耐火性能,布氏硬度,拉伸性能,晶粒度

来源: 热处理技术与装备 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁忠旺集团有限公司

分类号: TG146.21

DOI: 10.19382/j.cnki.1673-4971.2019.05.007

页码: 20-23

总页数: 4

文件大小: 1447K

下载量: 68

### 相关论文文献

- [1].电线电缆在建筑工程中的应用现状及阻燃、耐火性能分析[J]. 河南建材 2013(05)

- [2].浅谈建筑钢结构耐火性能的改善[J]. 科技致富向导 2011(29)

- [3].局部火灾作用下钢梁耐火性能试验研究[J]. 消防科学与技术 2020(07)

- [4].三面及四面受火钢骨混凝土柱的耐火性能[J]. 钢结构 2011(03)

- [5].钢筋混凝土简支梁耐火性能分析[J]. 建筑结构 2018(S1)

- [6].耐火性能试验炉[J]. 消防科学与技术 2013(09)

- [7].提高钢结构耐火性能 大力推广钢结构建筑[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2010(04)

- [8].预应力混凝土空心板梁耐火性能试验研究[J]. 消防科学与技术 2017(10)

- [9].美国木材理事会发布《木质构件耐火性能计算》报告[J]. 消防科学与技术 2017(08)

- [10].钢铁冶金企业轧机动力电缆防火布耐火性能[J]. 消防科学与技术 2018(05)

- [11].PEC柱在自然火灾下耐火性能的影响因素分析[J]. 江苏建筑 2017(04)

- [12].高层钢筋混凝土框架结构耐火性能分析[J]. 建筑科学 2017(05)

- [13].地震损伤对钢筋混凝土墙耐火性能的影响研究[J]. 消防科学与技术 2019(01)

- [14].无机板防火隔墙耐火性能研究[J]. 建材世界 2012(05)

- [15].高强度Q690钢柱耐火性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2019(08)

- [16].高强混凝土的耐火性能[J]. 消防科学与技术 2011(06)

- [17].旧松木圆柱耐火性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2020(04)

- [18].基于升降温全过程分析的SRC柱耐火性能参数分析[J]. 苏州科技大学学报(工程技术版) 2018(02)

- [19].受约束混凝土柱的耐火性能和爆裂性能[J]. 消防科学与技术 2017(12)

- [20].钢结构构件防火系统耐火性能评估方法[J]. 消防科学与技术 2013(12)

- [21].剪力对钢梁火灾响应的影响[J]. 钢结构 2014(05)

- [22].钢结构防火涂料存在的问题及对策[J]. 科技传播 2013(24)

- [23].防火隔离部件耐火性能新评价方法的研究[J]. 给水排水 2018(S1)

- [24].非承重冷弯薄壁型钢组合墙体温度场模拟[J]. 低温建筑技术 2014(12)

- [25].防火门存在问题及现场判别方法分析[J]. 消防技术与产品信息 2013(06)

- [26].东北落叶松耐火性能的试验研究[J]. 结构工程师 2013(04)

- [27].高强混凝土的耐火性能研究[J]. 中华民居(下旬刊) 2013(01)

- [28].外贴式CFRP加固钢筋混凝土梁耐火性能研究综述[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(02)

- [29].钢筋混凝土双向板耐火性能研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2012(07)

- [30].防火玻璃窗耐火性能数值模拟[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2090384557c2098925699e71.html