# 一种光源使用的环保型散热器论文和设计-李贵霞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种光源使用的环保型散热器，包括散热器镂空外箱、上紧安装阀和散热孔，所述散热器镂空外箱远离第一连接块的一侧中间位置安装有第二连接块，且第二连接块的底端安装有第二支撑架，所述散热器镂空外箱内部的中间位置安装有第一散热鳍片，第一散热鳍片底部的中间位置安装有抽风风机，抽风风机与第一散热鳍片相互配合构成散热结构，且第一散热鳍片外部的一圈皆安装有外散热圈。本实用新型通过在所述第一散热鳍片的一侧皆均匀设置有微型散热铝片，且微型散热铝片与第一散热鳍片相互配合构成协助散热结构，实现了装置的每一片的散热鳍片都带有辅助的微型散热鳍片，增强了装置的散热性和增加了装置的实用性。

### 主设计要求

1.一种光源使用的环保型散热器，包括散热器镂空外箱(1)、第一支撑架(3)、第二连接块(9)、上紧安装阀(12)和散热孔(17)，其特征在于：所述散热器镂空外箱(1)外部一侧的中间位置安装有第一连接块(2)，且第一连接块(2)的底部安装有第一支撑架(3)，所述散热器镂空外箱(1)远离第一连接块(2)的一侧中间位置安装有第二连接块(9)，且第二连接块(9)的底端安装有第二支撑架(8)，所述散热器镂空外箱(1)内部的中间位置安装有第一散热鳍片(10)，第一散热鳍片(10)底部的中间位置安装有抽风风机(6)，抽风风机(6)与第一散热鳍片(10)相互配合构成散热结构，且第一散热鳍片(10)外部的一圈皆安装有外散热圈(13)，所述第一散热鳍片(10)顶部和底端的两端皆安装有散热铝制连接块(11)，第一散热鳍片(10)内部的中间位置设置有内部微型风机(15)，且内部微型风机(15)与第一散热鳍片(10)相互配合构成抽风结构。

### 设计方案

1.一种光源使用的环保型散热器，包括散热器镂空外箱(1)、第一支撑架(3)、第二连接块(9)、上紧安装阀(12)和散热孔(17)，其特征在于：所述散热器镂空外箱(1)外部一侧的中间位置安装有第一连接块(2)，且第一连接块(2)的底部安装有第一支撑架(3)，所述散热器镂空外箱(1)远离第一连接块(2)的一侧中间位置安装有第二连接块(9)，且第二连接块(9)的底端安装有第二支撑架(8)，所述散热器镂空外箱(1)内部的中间位置安装有第一散热鳍片(10)，第一散热鳍片(10)底部的中间位置安装有抽风风机(6)，抽风风机(6)与第一散热鳍片(10)相互配合构成散热结构，且第一散热鳍片(10)外部的一圈皆安装有外散热圈(13)，所述第一散热鳍片(10)顶部和底端的两端皆安装有散热铝制连接块(11)，第一散热鳍片(10)内部的中间位置设置有内部微型风机(15)，且内部微型风机(15)与第一散热鳍片(10)相互配合构成抽风结构。

2.根据权利要求1所述的一种光源使用的环保型散热器，其特征在于：所述散热器镂空外箱(1)顶部的一端安装有上紧安装阀(12)，且上紧安装阀(12)与散热器镂空外箱(1)相互配合构成上紧结构。

3.根据权利要求1所述的一种光源使用的环保型散热器，其特征在于：所述第二支撑架(8)和第一支撑架(3)的底端皆安装有有连接板(5)，且连接板(5)的中间位分别安装有第一安装螺栓(4)和第二安装螺栓(7)。

4.根据权利要求1所述的一种光源使用的环保型散热器，其特征在于：所述第一散热鳍片(10)的一侧皆均匀设置有微型散热铝片(16)，且微型散热铝片(16)与第一散热鳍片(10)相互配合构成协助散热结构。

5.根据权利要求1所述的一种光源使用的环保型散热器，其特征在于：所述第一散热鳍片(10)的内部等间距设置有散热孔(17)，且散热孔(17)与第一散热鳍片(10)相互配合构成散热结构。

6.根据权利要求1所述的一种光源使用的环保型散热器，其特征在于：所述外散热圈(13)内部皆等间距安装有第二散热鳍片(14)，且外散热圈(13)与第二散热鳍片(14)相互配合构成辅助散热结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及散热器技术领域，具体为一种光源使用的环保型散热器。

背景技术

散热器按换热方式分为辐射散热器和对流散热器，有时称其为“对流器”；相对对流散热器而言其他散热器同时以对流和辐射散热，散热器按材质分为铸铁散热器、钢制散热器和其它材质的散热器。其他材质散热器包括铝、铜、钢铝复合、铜铝复合、不锈钢铝复合和搪瓷等材料制的散热器。

现有散热装置，不方便拆卸和安装，不利于维修，使用寿命较短，同时由于自然风将热风带入到散热器的内部，使得散热效率效率较慢，缩减了装置的实用性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种光源使用的环保型散热器，以解决上述背景技术中提出的现有散热装置，不方便拆卸和安装，不利于维修，使用寿命较短，同时由于自然风将热风带入到散热器的内部，使得散热效率效率较慢，缩减了装置的实用性等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种光源使用的环保型散热器，包括散热器镂空外箱、第一支撑架、第二连接块、上紧安装阀和散热孔，所述散热器镂空外箱外部一侧的中间位置安装有第一连接块，且第一连接块的底部安装有第一支撑架，所述散热器镂空外箱远离第一连接块的一侧中间位置安装有第二连接块，且第二连接块的底端安装有第二支撑架，所述散热器镂空外箱内部的中间位置安装有第一散热鳍片，第一散热鳍片底部的中间位置安装有抽风风机，抽风风机与第一散热鳍片相互配合构成散热结构，且第一散热鳍片外部的一圈皆安装有外散热圈，所述第一散热鳍片顶部和底端的两端皆安装有散热铝制连接块，第一散热鳍片内部的中间位置设置有内部微型风机，且内部微型风机与第一散热鳍片相互配合构成抽风结构。

优选的，所述散热器镂空外箱顶部的一端安装有上紧安装阀，且上紧安装阀与散热器镂空外箱相互配合构成上紧结构。

优选的，所述第二支撑架和第一支撑架的底端皆安装有有连接板，且连接板的中间位分别安装有第一安装螺栓和第二安装螺栓。

优选的，所述第一散热鳍片的一侧皆均匀设置有微型散热铝片，且微型散热铝片与第一散热鳍片相互配合构成协助散热结构。

优选的，所述第一散热鳍片的内部等间距设置有散热孔，且散热孔与第一散热鳍片相互配合构成散热结构。

优选的，所述外散热圈内部皆等间距安装有第二散热鳍片，且外散热圈与第二散热鳍片相互配合构成辅助散热结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种光源使用的环保型散热器，通过在所述第一散热鳍片的一侧皆均匀设置有微型散热铝片，且微型散热铝片与第一散热鳍片相互配合构成协助散热结构，实现了装置的每一片的散热鳍片都带有辅助的微型散热鳍片，增强了装置的散热性和增加了装置的实用性，通过在所述第一散热鳍片顶部和底端的两端皆安装有散热铝制连接块，第一散热鳍片内部的中间位置设置有内部微型风机，且内部微型风机与第一散热鳍片相互配合构成抽风结构，实现了装置具有利用风机进行抽风的结构，提高了进风速度，将散热鳍片的效果释放到最大，体现了高效性，本实用新型通过在所述散热器镂空外箱外部一侧的中间位置安装有第一连接块，且第一连接块的底部安装有第一支撑架，实现了装置具有便于安装的功能，同时也方便从安装机器上进行拆卸维修和清洗，增长了装置的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型俯视结构示意图；

图3为本实用新型第一散热鳍片结构示意图。

图中：1、散热器镂空外箱；2、第一连接块；3、第一支撑架；4、第一安装螺栓；5、连接板；6、抽风风机；7、第二安装螺栓；8、第二支撑架；9、第二连接块；10、第一散热鳍片；11、散热铝制连接块；12、上紧安装阀； 13、外散热圈；14、第二散热鳍片；15、内部微型风机；16、微型散热铝片； 17、散热孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种光源使用的环保型散热器，包括散热器镂空外箱1、第一支撑架3、第二连接块9、上紧安装阀12 和散热孔17，散热器镂空外箱1外部一侧的中间位置安装有第一连接块2，散热器镂空外箱1顶部的一端安装有上紧安装阀12，且上紧安装阀12与散热器镂空外箱1相互配合构成上紧结构，且第一连接块2的底部安装有第一支撑架3，散热器镂空外箱1远离第一连接块2的一侧中间位置安装有第二连接块9，且第二连接块9的底端安装有第二支撑架8，第二支撑架8和第一支撑架3的底端皆安装有有连接板5，且连接板5的中间位分别安装有第一安装螺栓4和第二安装螺栓7，散热器镂空外箱1内部的中间位置安装有第一散热鳍片10，第一散热鳍片10的一侧皆均匀设置有微型散热铝片16，且微型散热铝片16与第一散热鳍片10相互配合构成协助散热结构，第一散热鳍片10的内部等间距设置有散热孔17，且散热孔17与第一散热鳍片10相互配合构成散热结构，第一散热鳍片10底部的中间位置安装有抽风风机6，抽风风机6 与第一散热鳍片10相互配合构成散热结构，且第一散热鳍片10外部的一圈皆安装有外散热圈13，外散热圈13内部皆等间距安装有第二散热鳍片14，且外散热圈13与第二散热鳍片14相互配合构成辅助散热结构，第一散热鳍片10顶部和底端的两端皆安装有散热铝制连接块11，第一散热鳍片10内部的中间位置设置有内部微型风机15，且内部微型风机15与第一散热鳍片10 相互配合构成抽风结构。

工作原理：使用时，装置可以通过第一连接块2和第二连接块9底端安装的第一支撑架3和第二支撑架8可以方便拆卸和安装，方便拆卸和安装可以增长装置的使用寿命，还可以循环使用，做到绿色环保，同时内微型风机 15和抽风风机6进行工作，将热气抽入到装置的内部，热风进入到散热器的内部进行散热，同时也可以提高散热效率，增强了装置的高效性，在散热器镂空外箱1外部一侧的中间位置安装有第一连接块2，且第一连接块2的底部安装有第一支撑架3，实现了装置具有便于安装的功能，同时也方便从安装机器上进行拆卸维修和清洗，增长了装置的使用寿命。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920028009.1

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209068476U

授权时间:20190705

主分类号:F21V 29/60

专利分类号:F21V29/60;F21V29/74;F21V29/89;F21V17/12

范畴分类:35A;

申请人:东莞市通泽五金制造有限公司

第一申请人:东莞市通泽五金制造有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市企石镇霞朗村

发明人:李贵霞

第一发明人:李贵霞

当前权利人:东莞市通泽五金制造有限公司

代理人:毛有帮

代理机构:44474

代理机构编号:东莞市永邦知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2216d0455e5d1a0a0821565b.html