# 位平面编码论文开题报告文献综述

导读:本文包含了位平面编码论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:平面,图像,多字,顺序,上下文,峰值,流水线。

### 位平面编码论文文献综述写法

周文敬,张学全,安军社,王鸣哲[1]（2017）在《CCSDS-IDC位平面编码的优化实现》一文中研究指出CCSDS-122.0-B-1星载图像压缩标准所提供的压缩算法具有良好的压缩性能和较低实现复杂度.但是,在硬件实现该标准时数据速率和存储资源之间存在制约关系,为了既能达到较高的数据速率又能减少硬件资源,本文提出了组内串行,组间并行的扫描方式,并仿真实现了改进后的软件系统.实验结果表明,该扫描方式可以有效的降低硬件资源.(本文来源于《微电子学与计算机》期刊2017年09期）

吴聪睿[2]（2017）在《CCSDS图像压缩算法中位平面编码的VLSI设计》一文中研究指出近年来随着传感器技术的快速发展,人们获取的星载遥感图像的数据量正以几何级数增长,但由于星载系统资源和数据下行传输带宽有限,所以图像压缩成了必不可缺的环节。2005年空间数据系统资源委员会(CCSDS)发布了新一代星载图像压缩推荐标准CCSDS 122.0-B-1,该标准采用了小波变换技术和位平面编码方案,支持图像压缩从无损到有损连续可调,并且在兼顾压缩效率的前提下具有较低的设计复杂度,适用于星载平台,具有良好的应用前景。论文在深入研究CCSDS标准图像压缩算法的基础上,采用Verilog HDL语言设计了图像编码系统。在算法的VLSI实现中位平面编码模块是资源消耗的关键所在,本文实现了一种新的位平面扫描方案,将原串行扫描方式改进成为并行扫描,扫描时间消耗大大降低,提高了压缩编码效率。论文设计了CCSDS算法的VLSI实现架构并做了仿真验证,主要工作如下:(1)深入研究了CCSDS 122.0-B-1标准,分析了图像压缩算法的流程,对其中小波DC系数编码、小波AC系数编码部分进行了详细论述。(2)在CCSDS原算法的基础上进行了优化设计,使用并行扫描结构实现位平面扫描编码。(3)使用Verilog HDL语言设计了图像压缩系统的接口模块和编码模块,包括图像预处理模块、DC系数编码模块、AC系数位深编码、AC系数编码等模块的VLSI设计。(4)使用Modelsim对图像编码系统进行功能仿真,验证系统设计的合理性。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心)》期刊2017-06-01）

王娟,胡永刚,吴宪祥[3]（2017）在《基于FPGA的CCSDS位平面编码设计与实现》一文中研究指出针对已有位平面编码实现扫描效率低、复杂度高等缺点,提出了一种CCSDS图像压缩位平面编码技术的FPGA实现方法。将CCSDS图像压缩算法位平面编码分为预处理、扫描、熵编码等几个关键模块,采用流水结构对系统进行设计。最后,用Modelsim进行仿真测试,经检验,输出的编码结果正确。实验表明,提出的实现方案编码效率高,复杂度低,有一定的实用价值。(本文来源于《微型电脑应用》期刊2017年01期）

王娟,胡永刚,吴宪祥[4]（2016）在《基于FPGA的CCSDS位平面编码设计与实现》一文中研究指出针对已有位平面编码实现存在扫描效率低、复杂度高等缺点,提出了一种基于CCSDS图像压缩算法位平面编码技术的FPGA实现方法。将CCSDS图像压缩算法位平面编码分为预处理、扫描、熵编码等几个关键模块,采用流水结构对系统进行设计。最后,用Modelsim进行仿真测试,经检验,输出的编码结果正确。实验表明,提出的实现方案编码效率高,复杂度低,有一定的实用价值。(本文来源于《微型电脑应用》期刊2016年12期）

KUMAR,Aditya,SINGH,Pardeep,何文[5]（2011）在《利用格雷码法增加位平面编码率》一文中研究指出随着科技需求的增加,计算机对图形的使用更加广泛,如基于Windows的操作系统是通过访问磁盘文件的目录图形来查看文件;许多应用程序也提供图形用户界面,以便更容易被辨别,如互联网下载管理器显示下载文件的图形状态。图形广告中,每一个信息被转换成图形后更易于理解,因此图形非常重要。但有时这些图形数据往往很大,需要对其进行压缩。各种图像压缩算法(有损或无损)一般采用各自不同的方法进行设计,本文提出了一种将图像存储到磁盘,在概念上能将图形比特数最小化的图像压缩新算法。(本文来源于《中国印刷与包装研究》期刊2011年05期）

毛峡,湛杰[6]（2011）在《CCSDS中位平面编码的FPGA优化实现》一文中研究指出CCSDS图像压缩算法是空间数据系统咨询委员会针对深空探测图像制定的图像压缩标准。该算法的码率可控、复杂度较低,而且算法结构适合于硬件实现,支持对空间数据的高速实时处理。给出了基于可编程逻辑电路硬件的位平面编码算法的设计与实现方法,并通过分析直流、交流系数编码过程中各模块内部和模块间的关系,设计了流水线,使系统处理速度提高了约4倍。(本文来源于《电视技术》期刊2011年07期）

张为,高志宇,沈友宝[7]（2011）在《一种用于JPEG2000的高效位平面编码电路》一文中研究指出研究了JPEG2000编码芯片的核心模块——位平面编码电路.通过分析EBCOT编码原理、现有算法及硬件实现中存在的问题,提出了一种基于双上文窗口并行的EBCOT系数位建模方法的新型位平面编码电路架构,可以实时生成编码时所需的状态信息,在提高整体编码速度的同时节省存储资源.仿真结果表明,对于一个512×512的YUV图像,采用码块大小为64×64的方式编码,1个时钟周期可以处理4个样本,并且减少约16kbit的存储器需求.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2011年02期）

胡永刚[8]（2011）在《CCSDS图像压缩算法位平面编码技术研究及其FPGA实现》一文中研究指出随着人们对空间探索的不断深入,空间图像数据日益增长,给星载存储器和通信信道造成了极大的压力,对空间图像进行高效、实时的压缩,是解决这一问题的有效途径。CCSDS(空间数据系统咨询委员会)于2005年提出了CCSDS图像压缩算法标准。该标准支持有损压缩和无损压缩,且算法的复杂度较低,实现起来占用资源少,对空间数据压缩具有重要意义。本文研究了CCSDS图像压缩标准,在基于FPGA的硬件平台上实现了CCSDS图像压缩算法中的位平面编码部分。本文的主要工作包括:(1)深入研究了CCSDS图像压缩标准,重点设计CCSDS图像压缩算法位平面编码器的结构,对设计结构进行分析。(2)用Verilog HDL语言实现了CCSDS图像压缩算法位平面编码器。将位平面编码器分为两大部分,直流系数编码与交流块深度编码模块,交流系数编码模块,对各模块采用乒乓操作和流水线设计,提高算法的编码速度。(3)在Modelsim仿真环境下对编码器的各个模块及编码器系统进行前仿真和后仿真,然后对编码器系统进行前仿真和后仿真。在Altera公司的FPGA硬件平台上验证了编码器的正确性。实验结果表明,编码器实现复杂度低,编码效率高,能够有效的进行编码。(4)对设计的编码器进行分析,对消耗资源和时间较多的模块进行优化。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2011-01-01）

苏会艳,罗桂娥[9]（2010）在《单一滑动窗口下的字级位平面编码研究与实现》一文中研究指出位平面编码(BPC)是JPEG2000编码器中EBCOT的重要组成部分。为了解决BPC实现的低效问题,提出了一种改进的并行硬件结构来实现字级位平面编码算法。对编码通道预测和上下文形成的流水线并行处理技术进行了研究,实现了在一个时钟周期内对一个条带列的所有位样本并行编码。当样本系数被顺次编码时,包含在每个位平面中的叁个通道编码在一次扫描中完成。该系统结构已经通过ModelSim实现和TSMC综合。结果表明,该结构可以有效减少硬件成本,并提供高速的数据处理能力,适合实时图像和视频的应用。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2010年26期）

苏会艳[10]（2010）在《JPEG2000中位平面编码的研究与FPGA实现》一文中研究指出图像压缩编码技术对图像处理中大量数据的存储和传输至关重要。静止图像压缩标准JPEG2000在编码效率和恢复图像质量上均远优于JPEG标准,必将在静止图像压缩领域占据主导地位。但是,复杂的编码算法使得JPEG2000很难满足实时性要求,尤其是位平面编码成为整个编码器的瓶颈,且运算量很大,迫切需要使用专用硬件实现。因此,研究JPEG2000中位平面编码算法与其FPGA实现有重要意义。位平面编码是对经过量化和离散小波变换后的码块数据进行编码,产生上下文和判决的编码过程。本文在对位平面编码算法进行研究与改进的基础上,提出了基于单一移动窗口的多字并行位平面编码算法,并对该算法进行了软件仿真；然后深入研究了JPEG2000标准中位平面编码的硬件实现技术,给出了实现位平面编码的叁个编码通道(清除编码通道、有效性传播编码通道、幅度细化编码通道)和四种基本编码方法(零编码、符号编码、幅度细化编码、游程长度编码)的VLSI结构,并用Verilog HDL语言对相应模块进行了编程。最后,对位平面编码系统进行了仿真和综合,证实了高速位平面编码器硬件设计的可行性和正确性。在位平面编码器的设计方案中,把整个游程编码变成一个查表过程,提高了编码效率,简化了电路结构。通过边缘插零处理实现4×3滑动窗口的连续滑动和无间断连续编码。性能分析和实验结果表明,本文提出的VLSI结构能更有效地减少硬件成本。多字并行结构大大提高了系统的吞吐率和数据处理速度,能够满足一般的实时性要求。该位平面编码器可在175MHz主频下,完成对码块数据的实时编码,可以作为单独的IP核应用于JPEG2000图像编码芯片中。(本文来源于《中南大学》期刊2010-06-30）

### 位平面编码论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来随着传感器技术的快速发展,人们获取的星载遥感图像的数据量正以几何级数增长,但由于星载系统资源和数据下行传输带宽有限,所以图像压缩成了必不可缺的环节。2005年空间数据系统资源委员会(CCSDS)发布了新一代星载图像压缩推荐标准CCSDS 122.0-B-1,该标准采用了小波变换技术和位平面编码方案,支持图像压缩从无损到有损连续可调,并且在兼顾压缩效率的前提下具有较低的设计复杂度,适用于星载平台,具有良好的应用前景。论文在深入研究CCSDS标准图像压缩算法的基础上,采用Verilog HDL语言设计了图像编码系统。在算法的VLSI实现中位平面编码模块是资源消耗的关键所在,本文实现了一种新的位平面扫描方案,将原串行扫描方式改进成为并行扫描,扫描时间消耗大大降低,提高了压缩编码效率。论文设计了CCSDS算法的VLSI实现架构并做了仿真验证,主要工作如下:(1)深入研究了CCSDS 122.0-B-1标准,分析了图像压缩算法的流程,对其中小波DC系数编码、小波AC系数编码部分进行了详细论述。(2)在CCSDS原算法的基础上进行了优化设计,使用并行扫描结构实现位平面扫描编码。(3)使用Verilog HDL语言设计了图像压缩系统的接口模块和编码模块,包括图像预处理模块、DC系数编码模块、AC系数位深编码、AC系数编码等模块的VLSI设计。(4)使用Modelsim对图像编码系统进行功能仿真,验证系统设计的合理性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 位平面编码论文参考文献

[1].周文敬,张学全,安军社,王鸣哲.CCSDS-IDC位平面编码的优化实现[J].微电子学与计算机.2017

[2].吴聪睿.CCSDS图像压缩算法中位平面编码的VLSI设计[D].中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心).2017

[3].王娟,胡永刚,吴宪祥.基于FPGA的CCSDS位平面编码设计与实现[J].微型电脑应用.2017

[4].王娟,胡永刚,吴宪祥.基于FPGA的CCSDS位平面编码设计与实现[J].微型电脑应用.2016

[5].KUMAR,Aditya,SINGH,Pardeep,何文.利用格雷码法增加位平面编码率[J].中国印刷与包装研究.2011

[6].毛峡,湛杰.CCSDS中位平面编码的FPGA优化实现[J].电视技术.2011

[7].张为,高志宇,沈友宝.一种用于JPEG2000的高效位平面编码电路[J].北京理工大学学报.2011

[8].胡永刚.CCSDS图像压缩算法位平面编码技术研究及其FPGA实现[D].西安电子科技大学.2011

[9].苏会艳,罗桂娥.单一滑动窗口下的字级位平面编码研究与实现[J].计算机工程与应用.2010

[10].苏会艳.JPEG2000中位平面编码的研究与FPGA实现[D].中南大学.2010

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2242eccc72c4998c811c4d9e.html