# 冲击荷载对无烟煤微纳观孔隙结构的影响

### 论文摘要

为了研究冲击荷载对无烟煤微纳观孔隙结构的影响,自河南省焦作矿区赵固二矿矿井采煤工作面采集、制备煤样,利用分离式霍普金森压杆(SHPB)冲击加载系统模拟冲击波、应力波,通过开展冲击实验,并结合冲击前后煤样压汞及低温液氮实验的测试结果,探讨了冲击荷载对无烟煤微纳观孔隙结构的影响。研究结果表明:①冲击荷载作用后无烟煤的总孔容、孔比表面积、孔隙度及退汞效率都呈波动式增加,总体上孔隙数量增多,连通性得到较大改善;②不同方向冲击荷载对煤体孔隙的改造具有差异性,垂直层理方向上的冲击荷载主要使微孔和大孔数量增加,平行层理方向上的冲击荷载主要使微孔和小孔数量增加,而斜交层理方向上的冲击荷载则主要使中孔和大孔数量增加;③不同方向最佳冲击荷载大小不同,垂直层理方向最佳冲击荷载为42.10 MPa,平行层理方向最佳冲击荷载为20.45 MPa,斜交层理方向最佳冲击荷载为56.90 MPa。结论认为,冲击荷载对无烟煤孔隙的改造是全方位的,但由于与层理作用方向不同,不同方向冲击荷载改造孔隙的实际范围会产生差异。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 样品制备与实验方案

- 1.1 样品制备

- 1.2 实验仪器与方案

- 2 实验结果分析

- 2.1 SHPB冲击实验

- 2.2 压汞实验

- 2.2.1 孔容

- 2.2.2 孔比表面积

- 2.2.3 孔隙度及退汞效率

- 2.3 低温液氮实验

- 3 冲击荷载改造无烟煤微纳观孔隙结构的机理探讨

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王以贤,梁为民

关键词: 冲击荷载,无烟煤,微纳观孔隙,压汞,低温液氮

来源: 天然气工业 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 河南理工大学土木工程学院,河南建筑职业技术学院

基金: 国家自然科学基金项目“冲击荷载下高阶煤的大分子结构及微观,纳观孔隙的动态响应特征及其机制”(编号:41772163)

分类号: TD712

页码: 73-81

总页数: 9

文件大小: 1274K

下载量: 141

### 相关论文文献

- [1].爆炸冲击荷载下球形防爆波井结构动力响应分析[J]. 弹箭与制导学报 2008(01)

- [2].考虑接触变形的梁受到球碰撞时弹塑性冲击荷载[J]. 工程力学 2008(04)

- [3].面向储舱结构设计的晃荡冲击荷载实验研究[J]. 振动与冲击 2015(18)

- [4].大型液化天然气储罐在冲击荷载下的动力响应数值研究（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2019(11)

- [5].建(构)筑物拆除爆破塌落触地冲击荷载预测模型研究[J]. 爆破 2014(02)

- [6].基于BMO算法的梁冲击荷载识别[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [7].冲击荷载对混凝土结构的破坏实例分析[J]. 陕西建筑 2013(08)

- [8].红砂岩土在四点冲击荷载下的冲击试验结果分析[J]. 四川建材 2017(06)

- [9].移动车辆冲击荷载在ABAQUS中的模拟研究[J]. 四川水泥 2020(01)

- [10].爆炸冲击荷载引起地下建筑结构动力稳定性研究[J]. 建筑技术 2019(02)

- [11].强冲击荷载下岩石破坏三维数值模拟[J]. 工程爆破 2010(02)

- [12].冲击荷载作用下橡胶沥青混凝土动态力学性能研究[J]. 江西建材 2013(05)

- [13].承受冲击压力的纤维加强混凝土板的改进效果的数值评价[J]. 钢结构 2010(06)

- [14].悬臂钢管混凝土构件在横向冲击荷载下承载性能有限元分析[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [15].金属加筋板局部爆炸冲击荷载研究[J]. 振动与冲击 2011(12)

- [16].轻型木结构用定向秸秆板集中静载和冲击荷载性能试验研究[J]. 林产工业 2017(08)

- [17].压电智能结构冲击荷载有限元逆向求解方法[J]. 振动与冲击 2013(22)

- [18].雨滴冲击荷载对斜拉桥拉索风雨激振影响的初步分析[J]. 振动与冲击 2019(10)

- [19].基于ABAQUS的冲击荷载下钢框架的动力响应分析[J]. 福建建材 2018(03)

- [20].冲击荷载作用下高桩码头结构的动力响应分析[J]. 水道港口 2014(04)

- [21].拱顶钢储罐内部蒸气云爆炸冲击荷载的数值模拟[J]. 振动与冲击 2013(20)

- [22].碰撞冲击荷载作用下钢筋混凝土柱的动态响应及破坏模式[J]. 工程力学 2013(02)

- [23].基于光纤光栅的地基土瞬态应变响应试验研究[J]. 防灾减灾工程学报 2018(06)

- [24].冲击荷载下EPS混凝土细观动态损伤分析[J]. 硅酸盐通报 2018(06)

- [25].移动冲击荷载作用下成层土变形的流固耦合数值分析[J]. 广东科技 2014(16)

- [26].冲击荷载下钢筋混凝土结构动力性能研究进展[J]. 城市道桥与防洪 2009(05)

- [27].冲击荷载作用后吹填土长期性能研究[J]. 地震工程与工程振动 2019(03)

- [28].冲击荷载下腹板孔洞对型钢梁柱节点力学性能的影响[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2018(03)

- [29].泥石流冲击荷载的概率密度分布试验研究[J]. 人民长江 2016(14)

- [30].冲击荷载下单层网壳结构的整体倒塌分析[J]. 甘肃科学学报 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2259b41accb882b5a3b26b0e.html