# 彩超检查用移动式辅助装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种彩超检查用移动式辅助装置，包括柜体和位于柜体底部的万向轮，柜体上部设置有恒温加热箱，恒温加热箱内设置有湿毛巾放置架，柜体顶部设有抽纸盒和杂物放置盒，柜体的一侧侧壁上安装有垃圾放置箱，柜体的另一侧的顶部安装有挂衣杆，挂衣杆的顶部外侧设有挂衣钩。本实用新型可以方便的移动至彩超检查床的一侧，并且设置了放置衣物和杂物的结构，便于了患者在检查前对衣物和杂物的放置，同时设置了恒温加热箱加热湿毛巾，使得患者在检查完毕后，可以从恒温加热箱内取出加热过的湿毛巾，将身上检查部位的耦合剂擦拭掉，随后再取用抽纸盒内放置的抽纸擦干即可，避免了耦合剂擦不干净的现象，使得患者有了更好的就医体验。

### 主设计要求

1.一种彩超检查用移动式辅助装置，其特征在于：包括柜体(1)和位于柜体(1)底部的万向轮(2)，柜体(1)上部设置有恒温加热箱(3)，恒温加热箱(3)内设置有湿毛巾放置架(4)，柜体(1)顶部设有抽纸盒(5)和杂物放置盒(6)，柜体(1)的一侧侧壁上安装有垃圾放置箱(7)，柜体(1)的另一侧的顶部安装有挂衣杆(8)，挂衣杆(8)的顶部外侧设有挂衣钩(9)。

### 设计方案

1.一种彩超检查用移动式辅助装置，其特征在于：包括柜体(1)和位于柜体(1)底部的万向轮(2)，柜体(1)上部设置有恒温加热箱(3)，恒温加热箱(3)内设置有湿毛巾放置架(4)，柜体(1)顶部设有抽纸盒(5)和杂物放置盒(6)，柜体(1)的一侧侧壁上安装有垃圾放置箱(7)，柜体(1)的另一侧的顶部安装有挂衣杆(8)，挂衣杆(8)的顶部外侧设有挂衣钩(9)。

2.根据权利要求1所述的一种彩超检查用移动式辅助装置，其特征在于：所述的湿毛巾放置架(4)为由横板(10)和竖板(11)组成的储物格式结构。

3.根据权利要求1所述的一种彩超检查用移动式辅助装置，其特征在于：所述的柜体(1)下部设有抽纸放置箱(12)和湿毛巾放置箱(13)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种彩超检查用移动式辅助装置。

背景技术

彩超是医院中常用的一种检查方式，临床应用十分广泛，在彩超的检查过程中，患者需要躺在检查床上，在患者身上需要检查的部位涂覆耦合剂，待检查完毕后由患者自行擦拭耦合剂，通常使用的是卫生纸，经常会出现擦拭不干净的现象，造成了不方便，并且患者的外套等衣物和手机等杂物在检查时也没有专门的存放位置。

实用新型内容

根据以上现有技术中的不足，本实用新型要解决的技术问题是：提供一种解决了上述缺陷的，便于了患者在彩超检查过程中衣物和手机等杂物的放置，便于了检查后患者对耦合剂的擦拭，使得患者有了更好的就医体验的彩超检查用移动式辅助装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：彩超检查用移动式辅助装置包括柜体和位于柜体底部的万向轮，柜体上部设置有恒温加热箱，恒温加热箱内设置有湿毛巾放置架，柜体顶部设有抽纸盒和杂物放置盒，柜体的一侧侧壁上安装有垃圾放置箱，柜体的另一侧的顶部安装有挂衣杆，挂衣杆的顶部外侧设有挂衣钩。

所述的湿毛巾放置架为由横板和竖板组成的储物格式结构。便于患者对湿毛巾的拿取。

所述的柜体下部设有抽纸放置箱和湿毛巾放置箱。

患者在进行彩超检查前，可以将衣物挂在挂衣钩上，将手机等杂物放置在杂物放置盒内，在检查完毕后，可以从恒温加热箱内取出加热过的湿毛巾，将身上检查部位的耦合剂擦拭掉，随后再取用抽纸盒内放置的抽纸擦干即可，使用过的湿毛巾和抽纸放入垃圾放置箱内。

本实用新型所具有的有益效果是：本实用新型采用了可移动式结构，可以方便的移动至彩超检查床的一侧，并且设置了放置衣物和杂物的结构，便于了患者在检查前对衣物和杂物的放置，同时设置了恒温加热箱加热湿毛巾，使得患者在检查完毕后，可以从恒温加热箱内取出加热过的湿毛巾，将身上检查部位的耦合剂擦拭掉，随后再取用抽纸盒内放置的抽纸擦干即可，避免了耦合剂擦不干净的现象，使得患者有了更好的就医体验。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是湿毛巾放置架的结构示意图。

图中：1、柜体；2、万向轮；3、恒温加热箱；4、湿毛巾放置架；5、抽纸盒；6、杂物放置盒；7、垃圾放置箱；8、挂衣杆；9、挂衣钩；10、横板；11、竖板；12、抽纸放置箱；13、湿毛巾放置箱。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述：

如图1-2所示，彩超检查用移动式辅助装置包括柜体1和位于柜体1底部的万向轮2，柜体1上部设置有恒温加热箱3，恒温加热箱3内设置有湿毛巾放置架4，柜体1顶部设有抽纸盒5和杂物放置盒6，柜体1的一侧侧壁上安装有垃圾放置箱7，柜体1的另一侧的顶部安装有挂衣杆8，挂衣杆8的顶部外侧设有挂衣钩9。

湿毛巾放置架4为由横板10和竖板11组成的储物格式结构。

柜体1下部设有抽纸放置箱12和湿毛巾放置箱13。

工作原理为：

患者在进行彩超检查前，可以将衣物挂在挂衣钩9上，将手机等杂物放置在杂物放置盒6内，在检查完毕后，可以从恒温加热箱3内取出加热过的湿毛巾，将身上检查部位的耦合剂擦拭掉，随后再取用抽纸盒5内放置的抽纸擦干即可，使用过的湿毛巾和抽纸放入垃圾放置箱7内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307049.X

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209770413U

授权时间:20191213

主分类号:A61B8/00

专利分类号:A61B8/00

范畴分类:申请人:宋立文

第一申请人:宋立文

申请人地址:255200 山东省淄博市博山区峨眉山东路4号17号楼1单元602号

发明人:宋立文

第一发明人:宋立文

当前权利人:宋立文

代理人:高鹏飞

代理机构:37275

代理机构编号:淄博川诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 37275

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/229cef676d1e93492141fc27.html