# 一种高强度中空玻璃论文和设计-袁仕成

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高强度中空玻璃，设置两片对称设置的玻璃片；在每一片玻璃片相对于另一片玻璃片的内侧上设置有多个支撑环；每一个支撑环均为独立闭合的圆环结构；多个支撑环在玻璃片内侧上呈矩阵布置；这样，中空玻璃装配好后，两片玻璃片内侧的支撑环刚好接在一起，对中空玻璃内的玻璃片形成支撑；大大提高了中空玻璃的强度。

### 主设计要求

1.一种高强度中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片，其特征在于，每一片玻璃片相对于另一片玻璃片的内侧上设置有多个支撑环；每一个支撑环均为独立闭合的圆环结构；多个所述支撑环在所述玻璃片内侧上呈矩阵布置。

### 设计方案

1.一种高强度中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片，其特征在于，每一片玻璃片相对于另一片玻璃片的内侧上设置有多个支撑环；每一个支撑环均为独立闭合的圆环结构；多个所述支撑环在所述玻璃片内侧上呈矩阵布置。

2.根据权利要求1所述的高强度中空玻璃，其特征在于，相邻两个所述支撑环圆心之间的距离不小于所述支撑环外径的三倍，且不大于所述支撑环外径的四倍。

3.根据权利要求1或2所述的高强度中空玻璃，其特征在于，所述支撑环的高度等于中空玻璃的设计厚度与两片玻璃片的厚度之和的差的二分之一。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于玻璃技术领域，具体涉及一种高强度中空玻璃。

背景技术

中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料。传统的中空玻璃是用两片(或三片)玻璃，使用高强度高强度复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。然而传统的中空玻璃只有玻璃片的四边边缘与铝合金框架粘接，玻璃片中部大面积悬空而没有任何支撑，这样，玻璃片受外力时很容易破裂，导致整个中空玻璃的强度不高。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术中的强度不高的缺陷提供了一种高强度中空玻璃。

本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

一种高强度中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片；每一片玻璃片相对于另一片玻璃片的内侧上设置有多个支撑环；每一个支撑环均为独立闭合的圆环结构；多个所述支撑环在所述玻璃片内侧上呈矩阵布置。

进一步，为了保证强度同时为了节约成本，相邻两个所述支撑环圆心之间的距离不小于所述支撑环外径的三倍，且不大于所述支撑环外径的四倍。

进一步，为了保证中空玻璃的正常装配，所述支撑环的高度等于中空玻璃的设计厚度与两片玻璃片的厚度之和的差的二分之一。

与现有技术相比，本实用新型至少具有以下优点：

本实用新型的高强度中空玻璃，设置两片对称设置的玻璃片；在每一片玻璃片相对于另一片玻璃片的内侧上设置有多个支撑环；每一个支撑环均为独立闭合的圆环结构；多个支撑环在玻璃片内侧上呈矩阵布置；这样，中空玻璃装配好后，两片玻璃片内侧的支撑环刚好接在一起，对中空玻璃内的玻璃片形成支撑；大大提高了中空玻璃的强度。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1为一片玻璃片的结构示意图侧视图；

图2为图1的俯视图。

附图标记说明：1-玻璃片；2-支撑环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

另外，本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

实施例1

如图1、图2所示，本实施例中的一种高强度中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片1；每一片玻璃片1相对于另一片玻璃片1的内侧上设置有多个支撑环2；每一个支撑环2均为独立闭合的圆环结构；多个所述支撑环2在所述玻璃片1内侧上呈矩阵布置。

作为本实施例的优选方案，为了保证强度同时为了节约成本，相邻两个所述支撑环2圆心之间的距离D不小于所述支撑环2外径R的三倍，且不大于所述支撑环2外径R的四倍。

作为本实施例的优选方案，为了保证中空玻璃的正常装配，所述支撑环2的高度等于中空玻璃的设计厚度与两片玻璃片1的厚度之和的差的二分之一。

这样，中空玻璃装配好后，两片玻璃片1内侧的支撑环2刚好接在一起，对中空玻璃内的玻璃片形成支撑；大大提高了中空玻璃的强度。

以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920040806.1

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209908302U

授权时间:20200107

主分类号:E06B3/663

专利分类号:E06B3/663

范畴分类:36F;

申请人:重庆时代安全玻璃有限公司

第一申请人:重庆时代安全玻璃有限公司

申请人地址:402260 重庆市綦江县江津区珞璜工业园B区

发明人:袁仕成

第一发明人:袁仕成

当前权利人:重庆时代安全玻璃有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/22a52b9febda1425d8ffcc39.html