# 一种试剂条论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种试剂条，包括载板，该载板上沿其长度方向并列开设有多个第一通孔，各第二通孔的孔沿分别竖向向下延伸而形成套体，而载板的宽度略大于各第一通孔的直径，该载板的两侧分别设置有第一连接件和第二连接件，该第一连接件和第二连接件能以可拆卸方式连接。与现有技术相比，本实用新型不仅能节省材料，降低试剂条的制造成本，而且两个或两个以上的试剂条可通过上述第一连接件和第二连接件连接，从而使得连接组合后的试剂条能竖向直立放置，无需另外设置装置来实现试剂条的放置，从而方便试剂条的使用。

### 主设计要求

1.一种试剂条，其特征在于，包括载板(1)，该载板(1)上沿其长度方向并列开设有多个第一通孔(11)，各第一通孔(11)的孔沿分别竖向向下延伸而形成管体(2)，载板(1)的宽度略大于各第一通孔(11)的直径，该载板(1)的两侧分别设置有第一连接件(4)和第二连接件(5)，该第一连接件(4)和第二连接件(5)能以可拆卸方式连接。

### 设计方案

1.一种试剂条，其特征在于，包括载板(1)，该载板(1)上沿其长度方向并列开设有多个第一通孔(11)，各第一通孔(11)的孔沿分别竖向向下延伸而形成管体(2)，载板(1)的宽度略大于各第一通孔(11)的直径，该载板(1)的两侧分别设置有第一连接件(4)和第二连接件(5)，该第一连接件(4)和第二连接件(5)能以可拆卸方式连接。

2.如权利要求1所述的试剂条，其特征在于，所述第一连接件(4)为连接柱，而所述第二连接件(5)为供上述连接柱插入的连接套。

3.如权利要求2所述的试剂条，其特征在于，所述第一连接件(4)固定在载板(1)一侧侧缘的底部，且该第一连接件(4)竖向向下延伸并呈悬空状，

所述第一连接件(4)固定在载板(1)另一侧侧缘的底部和\/或对应管体(2)在该侧的相应管壁处，该第一连接件(4)竖向向下延伸且其开口暴露在外。

4.如权利要求1所述的试剂条，其特征在于，所述载板(1)上还开设有至少一个第二通孔(12)，各第二通孔(12)的孔沿分别竖向向下延伸而形成套体(3)。

5.如权利要求4所述的试剂条，其特征在于，所述第一通孔(11)连续开设在载板(1)的一端，而第二通孔(12)连续开设在载板(1)的另一端。

6.如权利要求5所述的试剂条，其特征在于，相邻的所述管体(2)的相邻侧壁处连接为一体。

7.如权利要求5所述的试剂条，其特征在于，相邻的所述套体(3)的相邻侧壁处连接为一体。

8.如权利要求6所述的试剂条，其特征在于，相邻的所述套体(3)的间距大于各套体(3)的直径。

9.如权利要求1～8任一项所述的试剂条，其特征在于，各所述管体(2)的底部均向下凸设沿载板(1)长度方向延伸的第一凸筋(21)和沿载板(1)宽度方向延伸的第二凸筋(22)，该第一凸筋(21)和第二凸筋(22)相交于管体(2)的底部中心处，且该第一凸筋(21)和第二凸筋(22)的底面形成支撑平面(20)。

10.如权利要求9所述的试剂条，其特征在于，各所述管体(2)上的第一凸筋(21)连接为一体。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物技术领域，尤其涉及一种试剂条。

背景技术

试剂条是一种应用于生物分子学试验的器材，其上一般设置有用于容置试剂的试剂孔。现有的试剂条存在以下问题：(1)试剂条的宽度较大，除设置试剂孔外，大量的材料被浪费，增加了试剂条的制造成本；(2)试剂孔中容置试剂后一般均需站立放置，而现有的试剂条无法独立站立，需要专用的支架，这样不仅给实验操作造成麻烦，而且增加成本，占据大量实验台面积；(3)现有的试剂条上仅设置有试剂孔，这样在实验操作时需另外准备装置来放置吸头等实验器材，不方便实验操作。(4)试剂条与其它试管之间液体转移时无法使用多道移液器，操作繁琐。(5)试剂条相互独立，分散放置，标示困难，需要与标本一一对应时容易出错。

发明内容

本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对现有技术而提供一种使用方便的试剂条。

本实用新型所要解决的第二个技术问题是针对现有技术而提供一种节省材料的试剂条。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种试剂条，其特征在于，包括载板，该载板上沿其长度方向并列开设有多个第一通孔，各第一通孔的孔沿分别竖向向下延伸而形成管体，而载板的宽度略大于各第一通孔的直径，该载板的两侧分别设置有第一连接件和第二连接件，该第一连接件和第二连接件能以可拆卸方式连接。

为便于实现第一连接件与第二连接件的可拆卸连接，同时使得两个或两个以上的试剂条能通过第一连接件和第二连接件形成稳固的连接，所述第一连接件为连接柱，而所述第二连接件为供上述连接柱插入的连接套。

进一步，所述第一连接件固定在载板一侧侧缘的底部，且该第一连接件竖向向下延伸并呈悬空状，所述第一连接件固定在载板另一侧侧缘的底部和\/或对应管体在该侧的相应管壁处，该第一连接件竖向向下延伸且其开口暴露在外，从而便于第一连接件插入第二连接件中。

为便于在该试剂条上放置其他实验器材，例如：移液吸头，所述载板上还开设有至少一个第二通孔，各第二通孔的孔沿分别竖向向下延伸而形成套体，使用时可将吸头正向放入套体中。

为方便实验操作，所述第一通孔连续开设在载板的一端，而第二通孔连续开设在载板的另一端。通过连续设置第一通孔和第二通孔能有效避免实验误操作的发生。

为使试剂条的内部结构牢固，相邻的所述管体的相邻侧壁处连接为一体。

为使试剂条的内部结构进一步牢固，相邻的所述套体的相邻侧壁处连接为一体。

为进一步方便使用，相邻的所述套体的间距大于各套体的直径。这样可在套体中放置半径较大的器材，而且也可以进一步避免误操作。

为使试剂条在站立放置时更加稳固，进一步避免倾倒事故的发生，各所述管体的底部均向下凸设沿载板长度方向延伸的第一凸筋和沿载板宽度方向延伸的第二凸筋，该第一凸筋和第二凸筋相交于管体的底部中心处，且该第一凸筋和第二凸筋的底面形成支撑平面。

为使试剂条内部结构更加牢固，并且站立放置时更加稳固，各所述管体上的第一凸筋连接为一体。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：载板的宽度略大于各第一通孔的直径，载板的两侧分别设置有第一连接件和第二连接件，该第一连接件和第二连接件能以可拆卸方式连接，这样不仅能节省材料，降低试剂条的制造成本，而且两个或两个以上的试剂条可通过上述第一连接件和第二连接件连接，从而使得连接组合后的试剂条能竖向直立放置，无需另外设置装置来辅助试剂条的放置，从而方便试剂条的使用。此外，本实用新型中的试剂条八个相连后可以与多道移液器配合使用，从而方便液体的转移，并且便于标示，从而便于标本的一一对应。

附图说明

图1为本实用新型中试剂条的结构示意图；

图2为图1在另一方向上的结构示意图；

图3为图1在再另一方向上的结构示意图；

图4为图1在再另一方向上的结构示意图；

图5为本实用新型中多个试剂条组合结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

如图1～4所示，一种试剂条，包括载板1，该载板1上沿其长度方向并列开设有多个第一通孔11，该载板1的下方竖直向下延伸有与上述第一通孔11一一对应的管体2，且各管体2分别与对应的第一通孔11相通，而载板1的宽度略大于各第一通孔11的直径，本实施例中，载板1的宽度为9mm(该距离与标准八道移液器道与道之间的距离相匹配)，这样便于多块载板连接起来后标准多道移液器的移液操作，第一通孔11的直径为8mm。本实施例中，上述第一通孔11为7个，且各第一通孔11沿载板1的宽度方向设置在载板1的中部，各管体2由对应的第一通孔11的孔壁竖直向下延伸而成，且各管体2的底部均呈圆弧状。与现有的试剂条相比，本实用新型中的试剂条的载板1的宽度较小，这样能节省材料，降低试剂条的制造成本。

进一步，该载板1的两侧分别设置有第一连接件4和第二连接件5，该第一连接件4和第二连接件5能以可拆卸方式连接。本实施例中，为便于实现第一连接件4与第二连接件5的可拆卸连接，同时使得两个或两个以上的试剂条能通过第一连接件4和第二连接件5形成稳固的连接，上述第一连接件4为连接柱，而上述第二连接件5为供上述连接柱插入的连接套。具体地，进一步，上述第一连接件4固定在载板1一侧侧缘的底部，且该第一连接件4竖向向下延伸并呈悬空状，上述第一连接件4固定在载板1另一侧侧缘的底部和\/或对应管体2在该侧的相应管壁处，该第一连接件4竖向向下延伸且其开口暴露在外，从而便于第一连接件4插入第二连接件5中。本实施例中，上述第一连接件4和第二连接件5分别为两个，且两个第一连接件4间隔设置，两个第二连接件5间隔设置，并且两个第一连接件4和第二连接件5两两相对设置。通过如上设置，这样两个或两个以上的试剂条可通过上述第一连接件4和第二连接件5连接，从而使得连接组合后的试剂条能竖向直立放置，无需另外设置装置来辅助试剂条的放置，从而方便试剂条的使用。再进一步，为使两个或两个以上的试剂条通过上述第一连接件4和第二连接件5时，各试剂条的载板1能在同一平面上，上述第二连接件5的上端形成有径向延伸的缺口51，该缺口51的高度与载板1的厚度相匹配。第一连接件4与第二连接件5除以上述方式可拆卸连接外，还可以采取其他可拆卸连接的方式，例如螺纹连接、磁吸连接等。

为便于在该试剂条上放置其他实验器材，例如：移液吸头，上述载板1上还开设有至少一个第二通孔12，且该载板1的下方竖直向下延伸有与上述第二通孔12一一对应的套体3，各套体3分别与对应的第二通孔12相通，使用时可将吸头正向放入套体3中。本实施例中，上述第二通孔12为三个，各套体3由对应的第二通孔12的孔壁竖向向下延伸而成。为方便实验操作，上述第一通孔11连续开设在载板1的一端，而第二通孔12连续开设在载板1的另一端，通过连续设置第一通孔11和第二通孔12能有效避免实验误操作的发生。

为使试剂条的内部结构牢固，相邻的上述管体2的相邻侧壁处连接为一体，相邻的上述套体3的相邻侧壁处连接为一体。为进一步方便使用，相邻的上述套体3的间距大于各套体3的直径，这样可在套体3中放置半径较大的器材，而且也可以进一步避免误操作。

此外，为使试剂条在站立放置时更加稳固，进一步避免倾倒事故的发生，各上述管体2的底部均向下凸设沿载板1长度方向延伸的第一凸筋21和沿载板1宽度方向延伸的第二凸筋22，该第一凸筋21和第二凸筋22相交于管体2的底部中心处，且该第一凸筋21和第二凸筋22的底面形成支撑平面20。为使试剂条内部结构更加牢固，并且站立放置时更加稳固，各上述管体2上的第一凸筋21连接为一体。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312504.5

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209772166U

授权时间:20191213

主分类号:B01L9/00

专利分类号:B01L9/00

范畴分类:23E;

申请人:陈辉

第一申请人:陈辉

申请人地址:315016 浙江省宁波市文教路132弄4号

发明人:陈辉

第一发明人:陈辉

当前权利人:陈辉

代理人:袁忠卫;陈蕾

代理机构:33102

代理机构编号:宁波诚源专利事务所有限公司 33102

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2307a6c9d1437bbb543bd662.html