# 分子筛催化油酸裂化液体产物指标分析和机理研究

### 论文摘要

为实现各类油品的合理化利用,采用HZSM-5分子筛催化剂对油酸进行催化裂化试验,考察了油酸裂化液体产物的成分及品质,深入探究了油酸裂化的中间过程。结果表明:油酸裂化液体产物主要成分是芳香烃类物质,含量为87. 41%,密度为798. 1 kg/m3,酸价（KOH）为4. 36 mg/g,黏度为0. 74 mPa·s,皂化值（KOH）为9. 63 mg/g,硫含量为0. 000 4%。液体产物与石化汽油品质相似,硫含量更低,辛烷值更高,品质较好。油酸本身不含芳香烃,经催化裂化生成了较多芳香烃类物质,其中液体产物中对二甲苯含量最高,为37. 02%。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 试验材料

- 1.1.1 原料与试剂

- 1.1.2 仪器与设备

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 催化裂化反应

- 1.2.2 液体产物主要指标和成分的测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 液体产物主要成分

- 2.2 液体产物与市售汽油指标对比

- 2.3 液体产物与市售汽油成分含量对比

- 2.4 油酸反应机理分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐天宇,苏有勇,崔君君,孙浩伟

关键词: 油酸,生物基燃料,催化裂化

来源: 中国油脂 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 一般化学工业

单位: 昆明理工大学现代农业工程学院

基金: 国家自然科学基金(51466006)

分类号: TQ641

页码: 70-74

总页数: 5

文件大小: 837K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].煤焦油馏分微波萃取神府煤热解液体产物的研究[J]. 洁净煤技术 2012(04)

- [2].农业废弃物炭化液体产物分馏的试验研究[J]. 沈阳农业大学学报 2014(04)

- [3].烟煤与油页岩热解液体产物组成及性质的研究[J]. 节能技术 2013(02)

- [4].生物质水热转化工艺优化与液体产物特性研究[J]. 农业机械学报 2015(08)

- [5].生物质湿解腐殖化和液化产物特性分析[J]. 太阳能学报 2015(12)

- [6].废弃ABS电视机外壳热解试验研究[J]. 现代塑料加工应用 2010(01)

- [7].温度对垃圾热解液体产物性质的影响[J]. 环境工程 2016(03)

- [8].固定床内生物质与废油脂共热解实验研究[J]. 太阳能学报 2015(09)

- [9].基于裂解气质联用分析的生物质逐级热解研究[J]. 燃料化学学报 2010(02)

- [10].纤维素热裂解试验研究及分析[J]. 可再生能源 2010(01)

- [11].生物质快速裂解液体产物制氢研究[J]. 太阳能学报 2010(07)

- [12].模拟油掺炼脂肪酸催化裂化反应探索[J]. 化学工程 2015(11)

- [13].典型病死畜禽水热转化特性研究[J]. 可再生能源 2019(01)

- [14].生活垃圾催化热解液体产物特性[J]. 环境工程学报 2015(01)

- [15].油酸钠微波裂解脱羧制备烃类燃料的对比研究[J]. 中国油脂 2015(01)

- [16].生物质衍生物γ-戊内酯催化转化制芳烃和2-环戊烯酮的研究[J]. 燃料化学学报 2015(05)

- [17].基于ESI FT-ICR MS对焦化蜡油窄馏分及其催化裂化液体产物中碱性含氮化合物的表征[J]. 应用化工 2017(05)

- [18].椰衣微波热解工艺的响应面法优化及液体产物组成分析[J]. 生物质化学工程 2020(04)

- [19].水洗及酸洗对毛竹热解产物的影响[J]. 浙江大学学报(工学版) 2013(07)

- [20].润滑油对轮胎主要成分催化裂解行为的影响[J]. 化学研究与应用 2011(08)

- [21].热解温度对酸沉淀工业木质素快速热解液体产物的影响[J]. 燃料化学学报 2008(02)

- [22].液固比对生物质水热炭化产物结构演变的影响[J]. 太阳能学报 2017(07)

- [23].皂脚酸化油的热裂解过程与产物分析[J]. 化工进展 2014(05)

- [24].混合碳四芳构化生产芳烃研究[J]. 科技信息 2008(31)

- [25].废光伏组件乙烯-醋酸乙烯酯共聚物热解研究[J]. 环境污染与防治 2020(10)

- [26].温度对废弃油脂蒸汽裂解产物分布规律的影响[J]. 环境工程 2015(S1)

- [27].超声波预处理对煤-油临氢共炼的影响[J]. 煤炭转化 2017(02)

- [28].印刷线路板的气化及其液体产物分析[J]. 河北电力技术 2015(01)

- [29].温度对麦秆湿解产物特性的影响[J]. 中国电机工程学报 2014(26)

- [30].城市污泥热解液体产物研究[J]. 安徽农业科学 2012(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/235815683dc53facb4a21839.html