# 催化裂化装置热量匹配优化与节能

### 论文摘要

在石油炼制过程中,催化裂化是其中一个耗能巨大的重要环节。在催化裂化装置内存在很多不同温位的热源,因此,寻找合适的热量匹配方案有助于实现装置的节能降耗。当前国内炼厂普遍存在的问题是低温热过剩,应该充分利用内部热量进行热耦合,提高装置的热量自给率,从而减少系统公用工程的消耗。本文以昌邑石化炼厂140万t/a催化裂化装置为例,针对装置存在的低温热利用不当的问题,提出新的热量匹配优化方案,并使用Pro/II流程模拟软件分别对改造前后的流程进行模拟,在控制低温热水进出口温度和产品质量的条件下,从原来的一段预热原料油改为轻柴油、循环油浆和分馏油三段预热,塔顶的循环油给解析塔的再沸器提供热量。从而充分利用了装置内部的热量,减少了低温热的回收率,使中压蒸汽产量提高,减少了低温热水带出热,装置能耗显著降低。

### 论文目录

- 1 催化裂化装置现存问题

- 2 催化裂化装置改造方案探究

- 2.1 原料油预热热量匹配

- 2.2 解析塔再沸器热量匹配

- 2.3 稳定塔底油热量匹配

- 2.4 改造前后装置能耗对比

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李晓东

关键词: 催化裂化,能耗,热量匹配,节能

来源: 化工管理 2019年06期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 山东昌邑石化有限公司

分类号: TE966

页码: 154-155

总页数: 2

文件大小: 3040K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].催化裂化装置损伤模式分析[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [2].关于炼油催化裂化装置长周期运行的技术思考[J]. 化工管理 2020(04)

- [3].催化裂化装置分馏稳定单元腐蚀与防护[J]. 化工管理 2020(04)

- [4].多参数协同优化方法在催化裂化装置中的应用[J]. 化工机械 2020(01)

- [5].催化裂化装置催化剂跑损的原因及对策分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [6].一口气读懂催化裂化技术[J]. 石油知识 2020(02)

- [7].炼油催化裂化装置长周期运行的技术保障措施研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(02)

- [8].加强设备技术管理提高催化裂化装置长周期运行水平[J]. 化工管理 2020(23)

- [9].石油冶炼过程中的催化裂化技术及应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(12)

- [10].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2019(17)

- [11].催化裂化干气加工利用技术进展[J]. 广东化工 2017(24)

- [12].催化裂化装置结焦的原因及措施[J]. 现代工业经济和信息化 2017(04)

- [13].氯化物对催化裂化分馏塔的危害分析[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(02)

- [14].优化炼油厂催化裂化装置的策略分析[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [15].催化裂化装置结焦原因及预防措施[J]. 现代工业经济和信息化 2017(12)

- [16].催化裂化装置的生产工艺探讨[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [17].催化裂化油浆作为装置原料的性能分析[J]. 石化技术 2017(08)

- [18].催化裂化装置衬里的设计选型和施工[J]. 广东化工 2017(17)

- [19].催化裂化设备节能技术分析[J]. 企业技术开发 2014(33)

- [20].基于风险的检验技术及其在催化裂化装置上的应用[J]. 中国特种设备安全 2008(02)

- [21].催化裂化装置操作的哲学思考[J]. 化工管理 2015(26)

- [22].催化裂化装置节能优化改造[J]. 石化技术 2020(11)

- [23].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定催化裂化烟气硫转移剂中铈含量[J]. 石油炼制与化工 2020(03)

- [24].1.2Mt/a催化裂化吸收稳定系统流程分析与改进[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [25].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2019(01)

- [26].催化裂化炼油技术探讨[J]. 石化技术 2019(03)

- [27].对炼油催化裂化装置长周期运行的技术分析[J]. 化工管理 2019(16)

- [28].催化裂化反应机理研究进展及其实践应用[J]. 化工管理 2019(18)

- [29].催化裂化装置节能降耗的有效途径探究[J]. 化工管理 2018(03)

- [30].催化裂化烟机振动异常诊断及处理[J]. 齐鲁石油化工 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/23953aeaf0be222f5e181392.html