# 拼接式机壳及具备该机壳的电机论文和设计-何斌

### 全文摘要

本实用新型涉及一种拼接式机壳，包括对称设置的第一壳体、第二壳体，第一壳体上沿周向方向设有第一连接环，第二壳体上设有与第一连接环相互贴合的第二连接环，第二连接环上贯穿有若干卡接孔，第一连接环上设有与卡接孔卡接配合的卡接块。本实用新型通过设置第一连接环与第二连接环，并通过在第一连接环与第二连接环上设置若干相互卡接的卡接块及卡接孔，使得机壳的拆装更加便捷，减少工人在机壳拆卸上耗费的时间，有利于提高电机的维修效率。

### 主设计要求

1.一种拼接式机壳，其特征在于：包括对称设置的第一壳体(1)、第二壳体(2)，所述第一壳体(1)上沿周向方向设有第一连接环(3)，所述第二壳体(2)上设有与所述第一连接环(3)相互贴合的第二连接环(4)，所述第二连接环(4)上贯穿有若干卡接孔(6)，所述第一连接环(3)上设有与所述卡接孔(6)卡接配合的卡接块(5)。

### 设计方案

1.一种拼接式机壳，其特征在于：包括对称设置的第一壳体(1)、第二壳体(2)，所述第一壳体(1)上沿周向方向设有第一连接环(3)，所述第二壳体(2)上设有与所述第一连接环(3)相互贴合的第二连接环(4)，所述第二连接环(4)上贯穿有若干卡接孔(6)，所述第一连接环(3)上设有与所述卡接孔(6)卡接配合的卡接块(5)。

2.根据权利要求1所述的拼接式机壳，其特征在于：所述卡接块(5)包括与所述卡接孔(6)卡接的固定座(51)、螺纹连接于所述固定座(51)上的限位座(52)，所述限位座(52)的侧壁上设有凸出于所述固定座(51)侧壁的限位片(521)，所述卡接孔(6)的孔壁上贯穿有供所述限位片(521)穿过的凹槽(61)，所述限位座(52)螺纹固定于所述固定座(51)上后，所述限位片(521)与所述凹槽(61)相互错位且所述限位片(521)的侧壁紧贴于所述第二连接环(4)的侧壁上。

3.根据权利要求1所述的拼接式机壳，其特征在于：所述第二连接环(4)远离所述第二壳体(2)的侧壁上设有与所述卡接孔(6)一一对应的第一加强凸耳(41)。

4.根据权利要求3所述的拼接式机壳，其特征在于：所述第一连接环(3)远离所述第一壳体(1)的侧壁上设有与所述卡接块(5)一一对应的第二加强凸耳(31)，所述第二加强凸耳(31)与所述第一加强凸耳(41)相互贴合。

5.根据权利要求4所述的拼接式机壳，其特征在于：相邻两个所述第一加强凸耳(41)之间的第一连接环(3)上、相邻两个所述第二加强凸耳(31)之间的第二连接环(4)上均设有连接片(7)，所述第一连接环(3)及第二连接环(4)上的连接片(7)相互贴合并通过紧固螺栓(8)连接固定。

6.根据权利要求5所述的拼接式机壳，其特征在于：所述连接片(7)上还贯穿有预留孔(9)。

7.根据权利要求1所述的拼接式机壳，其特征在于：所述第一壳体(1)远离所述第二壳体(2)的端部、所述第二壳体(2)远离所述第一壳体(1)的端部均开设有定位槽(10)。

8.一种电机，其特征在于：包括如权利要求1-7任意一项所述的机壳。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机壳的技术领域，尤其是涉及一种拼接式机壳及具备该机壳的电机。

背景技术

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。

现有的电机外壳一般包括机壳、位于机壳两端的前端盖和后端盖，前端盖与后端盖安装在机壳上时，均需要通过多根螺栓进行固定，电机在使用一段时间后都需要对内部进行维护或维修，而采用上述这种传统的连接方式，在拆卸外壳时，需要将机壳两端的多根螺栓都拧下来，导致电机在维修时，就外壳的拆卸上便需要耗费大量的时间，进而降低对电机维修的效率。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种拼接式机壳，具有机壳拆装方便，提高电机维修效率的优势。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：一种拼接式机壳，包括对称设置的第一壳体、第二壳体，所述第一壳体上沿周向方向设有第一连接环，所述第二壳体上设有与所述第一连接环相互贴合的第二连接环，所述第二连接环上贯穿有若干卡接孔，所述第一连接环上设有与所述卡接孔卡接配合的卡接块。

通过采用上述技术方案，组装机壳时，将第一壳体与第二壳体相互靠近，并使得卡接块与卡接孔相互对齐，之后将第一连接环与第二连接环相互贴合，以使卡接块进入到卡接孔内以实现卡接固定；对机壳内部进行维修时，只需将第一壳体与第二壳体相互分离，使得第一连接环与第二连接环相互分离，进而使得卡接块逐渐脱离卡接槽，以打开机壳；这种通过设置第一连接环与第二连接环，并通过在第一连接环与第二连接环上设置若干相互卡接的卡接块及卡接孔，使得机壳的拆装更加便捷，减少工人在机壳拆卸上耗费的时间，有利于提高电机的维修效率。

优选的，所述卡接块包括与所述卡接孔卡接的固定座、螺纹连接于所述固定座上的限位座，所述限位座的侧壁上设有凸出于所述固定座侧壁的限位片，所述卡接孔的孔壁上贯穿有供所述限位片穿过的凹槽，所述限位座螺纹固定于所述固定座上后，所述限位片与所述凹槽相互错位且所述限位片的侧壁紧贴于所述第二连接环的侧壁上。

通过采用上述技术方案，通过设置限位片，在卡接块进入卡接孔的过程中，转动限位座使得限位片对准凹槽，直至限位座穿过凹槽且使得固定座卡接于卡接孔内部后，反向转动限位座使得限位座与固定座重新螺纹固定，并使得限位片与凹槽相互错位并贴合于第二连接环上，进而可加强卡接孔与卡接块之间的卡接稳定性。

优选的，所述第二连接环远离所述第二壳体的侧壁上设有与所述卡接孔一一对应的第一加强凸耳。

通过采用上述技术方案，第二连接环上在设置卡接孔后，易使得结构强度降低，通过设置第一加强凸耳，以提高第二连接环的结构强度，特别是位于卡接孔的位置。

优选的，所述第一连接环远离所述第一壳体的侧壁上设有与所述卡接块一一对应的第二加强凸耳，所述第二加强凸耳与所述第一加强凸耳相互贴合。

通过采用上述技术方案，通过设置第二加强环，在机壳组装完成后，可与第一加强环相互贴合，以加强机壳整体的结构强度。

优选的，相邻两个所述第一加强凸耳之间的第一连接环上、相邻两个所述第二加强凸耳之间的第二连接环上均设有连接片，所述第一连接环及第二连接环上的连接片相互贴合并通过紧固螺栓连接固定。

通过采用上述技术方案，通过设置连接片，并通过穿设紧固螺栓进行固定，以提高第一壳体与第二壳体之间的连接强度。

优选的，所述连接片上还贯穿有预留孔。

通过采用上述技术方案，通过设置预留孔，在连接片上的紧固螺栓松动后，可通过在预留孔内加设紧固螺栓进行固定。

优选的，所述第一壳体远离所述第二壳体的端部、所述第二壳体远离所述第一壳体的端部均开设有定位槽。

通过采用上述技术方案，通过设置定位槽，机壳内部在安装输出轴的过程中，输出轴会经过定位槽的槽底凸出于机壳的侧壁，以便于清楚地知道输出轴在安装后所处的位置。

本实用新型的另一个目的是提供一种电机，机壳拆装方便，有利于提高内部的维修效率。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：一种电机，包括如上所述的机壳。

通过采用上述技术方案，使得电机机壳的拆装更加便捷，减少工人在机壳拆卸上耗费的时间，有利于提高对电机的维修效率。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.通过设置第一连接环与第二连接环，并通过在第一连接环与第二连接环上设置若干相互卡接的卡接块及卡接孔，使得机壳的拆装更加便捷，减少工人在机壳拆卸上耗费的时间，有利于提高电机的维修效率；

2.通过将卡接块分为相互螺纹连接的固定座机及限位座，并通过设置限位片与第二连接环相互贴合，以加强卡接孔与卡接块之间的卡接稳定性。

附图说明

图1是本实用新型中实施例一的整体结构示意图。

图2是本实用新型中实施例二的整体结构示意图。

图中，1、第一壳体；2、第二壳体；3、第一连接环；31、第二加强凸耳；4、第二连接环；41、第一加强凸耳；5、卡接块；51、固定座；52、限位座；521、限位片；6、卡接孔；61、凹槽；7、连接片；8、紧固螺栓；9、预留孔；10、定位槽。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例一：

参照图1，为本实用新型公开的一种拼接式机壳，包括两个呈对称设置的第一壳体1、第二壳体2，第一壳体1远离第二壳体2的一侧、第二壳体2远离第一壳体1的一侧均开设有定位槽10，且定位槽10槽底的中心与第一壳体1、第二壳体2轴向方向的中心线相互重合。

第一壳体1的外侧壁上沿周向方向固定连接有第一连接环3，第二壳体2的外侧壁上沿周向方向固定连接有第二连接环4，第一连接环3与第二连接环4相对的两个侧壁相互贴合；第二连接环4上沿周向方向均匀贯穿有若干卡接孔6，第一连接环3上朝第二连接环4方向凸出设置有与卡接孔6一一对应且卡接配合的卡接块5；组装机壳时，将卡接块5与卡接孔6相互对齐，之后将第一连接环3与第二连接环4相互贴合，以使卡接块5进入到卡接孔6内并卡接固定。

卡接块5包括与卡接孔6卡接的固定座51、螺纹连接于固定座51背对第一连接环3一侧的限位座52，固定座51进入卡接孔6内并与卡接孔6相卡接后，限位座52凸出于第二连接环4背对第一连接环3的一侧；限位座52的侧壁上对称设置有凸出于固定座51侧壁的限位片521，卡接孔6的孔壁上贯穿有供限位片521穿过的凹槽61，限位座52螺纹固定于固定座51上后，限位片521所处的位置与凹槽61相互错位，卡接块5进入卡接孔6进行卡接时，需要先通过转动限位座52使得限位片521转动至与凹槽61相对的位置，使得限位座52与限位片521同时通过卡接孔6且使得固定座51与卡接孔6相卡接，再转动限位座52使得限位座52与固定座51进行螺纹固定，且此时限位片521的侧壁紧贴于第二连接环4背对第一连接环3的侧壁上。

第二连接环4远离第二壳体2的侧壁上固定有与卡接孔6一一对应的第一加强凸耳41，第一连接环3远离第一壳体1的侧壁上固定有与卡接块5一一对应的第二加强凸耳31，卡接块5与卡接孔6相互卡接后，第二加强凸耳31与第一加强凸耳41相互贴合。

相邻两个第一加强凸耳41之间的第一连接环3上、相邻两个第二加强凸耳31之间的第二连接环4上均设有连接片7，连接片7到相邻两个第一加强凸耳41、相邻两个第二加强凸耳31的距离均相等，且在第一连接环3及第二连接环4相互贴合后，第一连接环3及第二连接环4连接片7同时贴合并通过紧固螺栓8进行连接固定；连接片7上还贯穿有预留孔9，预留孔9位于紧固螺栓8的上方。

本实施例的实施原理为：

组装机壳时，将第一壳体1与第二壳体2相互靠近，并转动限位座52使得限位片521运动至与凹槽61相对的位置，之后将第一连接环3与第二连接环4相互贴合，使得限位座52与限位片521同时通过卡接孔6且使固定座51与卡接孔6相卡接固定，再转动限位座52使得限位座52与固定座51进行螺纹固定，使得限位片521与凹槽61处于交错的位置且紧贴于第二连接环4的侧壁，最后将紧固螺栓8穿设至连接片7内以完成对机壳的组装。

维修机壳内部时，拆出连接片7内的紧固螺栓8，转动限位座52使得限位片521运动至与凹槽61相对的位置，将第一壳体1与第二壳体2相互分离，使得第一连接环3与第二连接环4相互分离，进而使得卡接块5逐渐脱离卡接槽，以打开机壳。

实施例二：

一种电机，如图2所示，包括实施例一中所述的机壳。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920688298.8

申请日:2019-05-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209805549U

授权时间:20191217

主分类号:H02K5/04

专利分类号:H02K5/04

范畴分类:37A;

申请人:浙江四福机电有限公司

第一申请人:浙江四福机电有限公司

申请人地址:318000 浙江省台州市开发区海丰路2479号9幢一楼

发明人:何斌

第一发明人:何斌

当前权利人:浙江四福机电有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/23be1beaddfed866767a7164.html