# 一种挡墙施工伸缩堵头论文和设计-南玉明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种挡墙施工伸缩堵头，包括左滑模、右滑模、滑动螺栓和固定螺栓，所述左滑模套在右滑模中，且左滑模和右滑模的上端通过滑动螺栓连接，所述左滑模和右滑模的下端通过固定螺栓连接，本实用新型解决现有施工中挡墙由于两面有不同的坡度就导致了堵头模板无法统一成一种形式或结构造成了时间进度慢，加工的堵头模板种类多或用木模接缝多影响外观的问题，通过对挡墙堵头的结构进行改造，使得挡墙能够适用多种厚度的挡墙浇筑，同时也避免了使用木模时会出现多条接缝的问题。

### 主设计要求

1.一种挡墙施工伸缩堵头，包括左滑模(1)、右滑模(2)、滑动螺栓(3)和固定螺栓(4)，其特征在于：所述左滑模(1)套在右滑模(2)中，且左滑模(1)和右滑模(2)的上端通过滑动螺栓(3)连接，所述左滑模(1)和右滑模(2)的下端通过固定螺栓(4)连接；所述左滑模(1)由左面板(11)、固定方钢(12)、支撑板(13)、上边框(14)、下边框(15)、第一连接角钢(16)和第二连接角钢(17)构成；所述左面板(11)一侧设有固定方钢(12)，所述固定方钢(12)和左面板(11)两侧边缘之间设有支撑板(13)，所述左面板(11)上下两端分别设有上边框(14)和下边框(15)，且左面板(11)左右两侧分别设有第二连接角钢(17)和第三连接角钢(24)，所述右滑模(2)由右面板(21)、滑动头(22)、移动方钢(23)、第三连接角钢(24)、第四连接角钢(25)构成；所述右面板(21)与左面板(11)光滑面朝向一致的一面也设为光滑面，且右面板(21)顶端设有滑动头(22)，所述右面板(21)右侧边缘设有第三连接角钢(24)，且右面板(21)底端设有第四连接角钢(25)，所述滑动头(22)和第四连接角钢(25)之间设有移动方钢(23)。

### 设计方案

1.一种挡墙施工伸缩堵头，包括左滑模(1)、右滑模(2)、滑动螺栓(3)和固定螺栓(4)，其特征在于：所述左滑模(1)套在右滑模(2)中，且左滑模(1)和右滑模(2)的上端通过滑动螺栓(3)连接，所述左滑模(1)和右滑模(2)的下端通过固定螺栓(4)连接；所述左滑模(1)由左面板(11)、固定方钢(12)、支撑板(13)、上边框(14)、下边框(15)、第一连接角钢(16)和第二连接角钢(17)构成；所述左面板(11)一侧设有固定方钢(12)，所述固定方钢(12)和左面板(11)两侧边缘之间设有支撑板(13)，所述左面板(11)上下两端分别设有上边框(14)和下边框(15)，且左面板(11)左右两侧分别设有第二连接角钢(17)和第三连接角钢(24)，所述右滑模(2)由右面板(21)、滑动头(22)、移动方钢(23)、第三连接角钢(24)、第四连接角钢(25)构成；所述右面板(21)与左面板(11)光滑面朝向一致的一面也设为光滑面，且右面板(21)顶端设有滑动头(22)，所述右面板(21)右侧边缘设有第三连接角钢(24)，且右面板(21)底端设有第四连接角钢(25)，所述滑动头(22)和第四连接角钢(25)之间设有移动方钢(23)。

2.根据权利要求1所述的一种挡墙施工伸缩堵头，其特征在于，所述左面板(11)一面光滑，另一面中部纵向设有三条固定方钢(12)，且两侧的固定方钢(12)和左面板(11)两侧边缘之间设有支撑板(13)，所述固定方钢(12)和左面板(11)、支撑板(13)和左面板(11)以及固定方干和支撑杆之间均采用焊接的方式连接。

3.根据权利要求2所述的一种挡墙施工伸缩堵头，其特征在于，所述左面板(11)上端设有上边框(14)，所述上边框(14)一侧沿垂直于左面板(11)设有固定方钢(12)的一侧与左面板(11)顶端焊接，且上边框(14)中部横向设有贯穿式的上滑道(141)，所述左面板(11)底端设有下边框(15)，且下边框(15)与左面板(11)连接的方式与上边框(14)与左面板(11)连接的方式相同，所述下边框(15)中部横向设有下滑道(151)。

4.根据权利要求3所述的一种挡墙施工伸缩堵头，其特征在于，所述左面板(11)右侧边缘设有第一连接角钢(16)，所述第一连接角刚由上连接板(161)和下连接板(162)构成，且上连接板(161)和下连接板(162)相互拼接成一个直角钢板，所述上连接板(161)和下连接板(162)上均设有均匀的螺栓孔，所述左面板(11)左侧设有第二连接角钢(17)，所述第二连接角钢(17)与左面板(11)左侧的倾斜角度相匹配，且第二连接角钢(17)其余结构与第一连接角钢(16)相同。

5.根据权利要求4所述的一种挡墙施工伸缩堵头，其特征在于，所述滑动头(22)一侧面沿垂直于右面板(21)设有移动方钢(23)的一侧与右面板(21)顶端焊接，且滑动头(22)高于左滑模(1)顶端，所述滑动头(22)底面两侧均设有法兰(222)，两个所述法兰(222)之间设有滑轨(221)，且滑动头(22)左侧边缘处设有孔。

6.根据权利要求5所述的一种挡墙施工伸缩堵头，其特征在于，所述移动方钢(23)顶端对应滑轨(221)位置处设有通孔(231)，所述通孔(231)的内径大于滑轨(221)的外径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及挡墙建设工具技术领域，具体为一种挡墙施工伸缩堵头。

背景技术

现有挡墙施工中以用木模和钢模为主，木模根据不同的高度得“量体裁衣”现加工现安装就造成了时间的浪费，此外木模由于是现场加工在加工精度上无法保证就造成了拼接完成后有缝隙漏浆影响外观质量；而钢模虽然不会出现拼接缝隙的问题，但是随着社会的发展和科学技术的进步，施工中对钢模板的要求要求越来越高；尤其是在浇筑挡墙时所使用的钢模往往会出现以下问题：现有施工中挡墙由于两面有不同的坡度就导致了堵头模板无法统一成一种形式或结构造成了时间进度慢，加工的堵头模板种类多或用木模接缝多影响外观。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种挡墙施工伸缩堵头，旨在改善现有施工中挡墙由于两面有不同的坡度就导致了堵头模板无法统一成一种形式或结构造成了时间进度慢，加工的堵头模板种类多或用木模接缝多影响外观的问题。

本实用新型是这样实现的：

一种挡墙施工伸缩堵头，包括左滑模、右滑模、滑动螺栓和固定螺栓，左滑模套在右滑模中，且左滑模和右滑模的上端通过滑动螺栓连接，左滑模和右滑模的下端通过固定螺栓连接；左滑模由左面板、固定方钢、支撑板、上边框、下边框、第一连接角钢和第二连接角钢构成；左面板一侧设有固定方钢，固定方钢和左面板两侧边缘之间设有支撑板，左面板上下两端分别设有上边框和下边框，且左面板左右两侧分别设有第二连接角钢和第三连接角钢，右滑模由右面板、滑动头、移动方钢、第三连接角钢、第四连接角钢构成；右面板与左面板光滑面朝向一致的一面也设为光滑面，且右面板顶端设有滑动头，右面板右侧边缘设有第三连接角钢，且右面板底端设有第四连接角钢，滑动头和第四连接角钢之间设有移动方钢。

进一步的，左面板一面光滑，另一面中部纵向设有三条固定方钢，且两侧的固定方钢和左面板两侧边缘之间设有支撑板，固定方钢和左面板、支撑板和左面板以及固定方干和支撑杆之间均采用焊接的方式连接；固定方钢和支撑板主要作用时加强左面板的抗压强度，便于在堵头发挥作用时能够承受一定的压力，避免堵头在发挥作用时出现损坏的问题，进而影响施工进程。

进一步的，左面板上端设有上边框，上边框一侧沿垂直于左面板设有固定方钢的一侧与左面板顶端焊接，且上边框中部横向设有贯穿式的上滑道，左面板底端设有下边框，且下边框与左面板连接的方式与上边框与左面板连接的方式相同，下边框中部横向设有下滑道；上边框主要是便于左滑模上端和右滑模上端进行滑动连接，滑道则是便于滑动螺栓穿过，进而方便滑动螺栓沿滑道滑动，下边框便于左滑模下端和右滑模下端通过固定螺栓连接，下滑道便于固定螺栓穿过将左滑模和右滑模下端连接在一起。

进一步的，左面板右侧边缘设有第一连接角钢，第一连接角刚由上连接板和下连接板构成，且上连接板和下连接板相互拼接成一个直角钢板，上连接板和下连接板上均设有均匀的螺栓孔，左面板左侧设有第二连接角钢，第二连接角钢与左面板左侧的倾斜角度相匹配，且第二连接角钢其余结构与第一连接角钢相同；第一连接角钢和第二连接角钢便于左滑模与其他模板连接，便于多模板使用时进行拼接。

进一步的，滑动头一侧面沿垂直于右面板设有移动方钢的一侧与右面板顶端焊接，且滑动头高于左滑模顶端，滑动头底面两侧均设有法兰，两个法兰之间设有滑轨，且滑动头左侧边缘处设有孔；法兰便于对滑轨进行支撑，滑轨便于移动方钢来回移动，滑动头左侧边缘处的孔便于滑动螺栓穿过；移动方钢顶端对应滑轨位置处设有通孔，通孔的内径大于滑轨的外径；通孔便于移动方钢沿滑轨来回移动。

使用前先将左滑模右侧和右滑模左侧对齐，然后将左滑模推入右滑模中，将右模架顶端的滑头上的孔对齐左滑模顶端的上滑道，然后将滑动螺栓穿过通孔和上滑道，然后用螺母将左滑模和右滑模上端连接在一起，然后用固定螺栓穿过第四连接角钢的螺栓孔和下滑道，之后用螺母将左滑模和右滑模的下端连接在一起；需要调节左滑模和右滑模组合宽度只需要将滑动螺栓松动，然后取下固定螺栓即可拉动左滑模和右滑模，这种结构的堵头使用方便，便于拼接，且可使用弹性较大，避免了不同挡墙需要不同堵头的繁琐，

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过对挡墙堵头的结构进行改造，使得挡墙能够适用多种厚度的挡墙浇筑，可根据不同厚度和不同坡度的挡墙来调节堵头的的宽度，从而得以避免不同挡墙需要不同的堵头，浪费大量的材料的同时也影响施工进度，同时也避免了使用木模时会出现多条接缝的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案，下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1是本实用新型实施例堵头在收缩状态下主视角的结构示意图；

图2是本实用新型实施例堵头在伸长状态下主视角的结构示意图；

图3是本实用新型实施例左滑模分解的结构示意图；

图4是本实用新型实施例右滑模分解的结构示意图；

图5是本实用新型实施例第一连接角钢三视图下的结构示意图；

图中：1-左滑模；11-左面板；12-固定方钢；13-支撑板；14-上边框；141-上滑道；15-下边框；151-下滑道；16-第一连接角钢；161-上连接板；162-下连接板；17-第二连接角钢；2-右滑模；21-右面板；22-滑动头；221-滑轨；222-法兰；23-移动方钢；231-通孔；24-第三连接角钢；25-第四连接角钢；3-滑动螺栓；4-固定螺栓。

具体实施方式

为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

实施例：参照图1和图2所示：一种挡墙施工伸缩堵头，包括左滑模1、右滑模2、滑动螺栓3和固定螺栓4；左滑模1套在右滑模2中，且左滑模1和右滑模2的上端通过滑动螺栓3连接，左滑模1和右滑模2的下端通过固定螺栓4连接；左滑模1和右滑模2这种拼接结构便于在拆卸固定螺栓4和拧松滑动螺栓3后左滑模1和右滑模2之间能够发生相对滑动，进而便于调节堵头的宽度，这种结构的堵头使得挡墙能够适用多种厚度的挡墙浇筑，可根据不同厚度和不同坡度的挡墙来调节堵头的的宽度，从而得以避免不同挡墙需要不同的堵头，浪费大量的材料的同时也影响施工进度，同时也避免了使用木模时会出现多条接缝的问题。

参照图3和图5所示：左滑模1由左面板11、固定方钢12、支撑板13、上边框14、下边框15、第一连接角钢16和第二连接角钢17构成；左面板11一侧设有固定方钢12，且固定方钢12和左面板11两侧边缘之间设有支撑板13；左面板11上下两端分别设有上边框14和下边框15，且左面板11左右两侧分别设有第二连接角钢17和第三连接角钢24；这种结构的左滑模1在便于保证左滑模1强度的同时也便于左滑模1和右滑模2连接，进而方便左滑模1和右滑模2之间发生相对位移；左面板11一面光滑，另一面中部纵向设有三条固定方钢12，且两侧的固定方钢12和左面板11两侧边缘之间设有支撑板13，且固定方钢12和左面板11、支撑板13和左面板11以及固定方干和支撑杆之间均采用焊接的方式连接；固定方钢12和支撑板13主要作用时加强左面板11的抗压强度，便于在堵头发挥作用时能够承受一定的压力，避免堵头在发挥作用时出现损坏的问题，进而影响施工进程；左面板11上端设有上边框14，上边框14一侧沿垂直于左面板11设有固定方钢12的一侧与左面板11顶端焊接，且上边框14中部横向设有贯穿式的上滑道141，左面板11底端设有下边框15，且下边框15与左面板11连接的方式与上边框14与左面板11连接的方式相同；下边框15中部横向设有下滑道151；上边框14主要是便于左滑模1上端和右滑模2上端进行滑动连接，滑道则是便于滑动螺栓3穿过，进而方便滑动螺栓3沿滑道滑动；下边框15便于左滑模1下端和右滑模2下端通过固定螺栓4连接，下滑道151便于固定螺栓4穿过将左滑模1和右滑模2下端连接在一起；左面板11右侧边缘设有第一连接角钢16，第一连接角刚由上连接板161和下连接板162构成，且上连接板161和下连接板162相互拼接成一个直角钢板，上连接板161和下连接板162上均设有均匀的螺栓孔，左面板11左侧设有第二连接角钢17，第二连接角钢17与左面板11左侧的倾斜角度相匹配，其余结构与第一连接角钢16相同；第一连接角钢16和第二连接角钢17便于左滑模1与其他模板连接，便于多模板使用时进行拼接；

参照图3和图4所示：右滑模2由右面板21、滑动头22、移动方钢23、第三连接角钢24、第四连接角钢25构成；右面板21与左面板11光滑面朝向一致的一面也设为光滑面，右面板21顶端设有滑动头22，右面板21右侧边缘设有第三连接角钢24，且右面板21底端设有第四连接角钢25，滑动头22和第四连接角钢25之间设有移动方钢23；这种结构的右滑模2便于左滑模1插入右滑模2中，便于左滑模1和右滑模2相互配合连接在一起；滑动头22一侧面沿垂直于右面板21设有移动方钢23的一侧与右面板21顶端焊接，且滑动头22高于左滑模1顶端，滑动头22底面两侧均设有法兰222，两个法兰222之间设有滑轨221，且滑动头22左侧边缘处设有孔；法兰222便于对滑轨221进行支撑，滑轨221便于移动方钢23来回移动，滑动头22左侧边缘处的孔便于滑动螺栓3穿过；移动方钢23顶端对应滑轨221位置处设有通孔231，通孔231的内径大于滑轨221的外径；通孔231便于移动方钢23沿滑轨221来回移动。

工作原理：使用前先将左滑模1右侧和右滑模2左侧对齐，然后将左滑模1推入右滑模2中，将右模架顶端的滑头上的孔对齐左滑模1顶端的上滑道141，然后将滑动螺栓3穿过通孔231和上滑道141，然后用螺母将左滑模1和右滑模2上端连接在一起，然后用固定螺栓4穿过第四连接角钢25的螺栓孔和下滑道151，之后用螺母将左滑模1和右滑模2的下端连接在一起；需要调节左滑模1和右滑模2组合宽度只需要将滑动螺栓3松动，然后取下固定螺栓4即可拉动左滑模1和右滑模2，这种结构的堵头使用方便，便于拼接，且可使用弹性较大，避免了不同挡墙需要不同堵头的繁琐。

以上所述仅为本实用新型的优选实施方式而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920088327.7

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:63(青海)

授权编号:CN209509017U

授权时间:20191018

主分类号:E02D 29/02

专利分类号:E02D29/02

范畴分类:36C;

申请人:青海玉明金属结构制造有限公司

第一申请人:青海玉明金属结构制造有限公司

申请人地址:810000 青海省海东地区互助县塘川工业园区

发明人:南玉明;刘世明;南志强;蔡相贵;郎永君;胡顺才;谢蕊;赵王峰

第一发明人:南玉明

当前权利人:青海玉明金属结构制造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/23fee0a5148b6fbad2309859.html