# 关于市政道路污水管网施工的探析

于凌

中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院

摘要：城市市政排水工程是现代化城市不可缺少的重要基础设施。结合笔者工作经验，本文简述了工程给排水管道施工前的准备工作，探讨分析了排水管线施工和混凝管土水管铺设，以供参考。

关键词：市政道路施工；污水管网；排水管线；混凝管土

市政道路的污水管网工程施工质量的好坏与人民生活密切相关，关系着城市防洪及防止地下水或者土壤被污染的生存问题，其使用功能是否完善，直接涉及千家万户的切身利益，因此，市政道路的污水管网工程施工的好坏成为社会关注的热点之一。

1工程给排水管道施工前的准备工作

1.1核对设计图纸。工程施工前，首先对设计文件、施工图纸等进行会审、检查核对。避免施工中出现各种管道之同、管道与电缆、桥梁，管线与粱柱冲突等现象。应在专业图纸上进行查漏补缺，纠正错误，明确施工要求等等。

1.2安全防护。在街道上施工，无论工程大小，挖土前应在沟槽两端设立安全设施，如路障及危险旗之类的警告标志。

1.3材料的控制。认真检查工程所用的混凝土管、水泥、沙石等规格、性能、质量标准是否符合设计要求，尤其是混凝土管和水泥，需要到厂家进行实地考察和抽检。

2.排水管线施工

2.1施工流程：沟槽开挖→基础处理→管道安装→检查井砌筑→闭水试验→回填。

2.2沟槽开挖。沟槽开挖是污水管网施工中最重要的环节之一。沟槽开挖的质量好坏直接影响后续沟槽验收，同时沟槽较深，安全隐患较多。施工中应把握如下几点：一是严格按放好的边线进行开挖；二是机械开挖时必须预留150—200mm厚土层，由人工清理，防止对原状土产生扰动；三是用水准仪、经纬仪对标高和中心线进行测量，确保标高和中心线位置准确无误；四是按规范要求放坡，确定因地形受限不能放坡或放坡不到位的，必须按批准的支护方案对槽壁进行支撑；五是槽边堆土不能过高，堆土边缘距槽壁最小距离不应小于0.8m，多余的土必须先行运走；六是开挖沟槽及沟槽开挖后必须对施工沿线进行安全围护，防止邻近人员误入，造成安全事故。

2.3基础施工。基坑开挖至设计标高，复测无误后，经现场监理工程师验收合格后可进行基底砂垫层的施工。管道基础采用采用垫层基础，其厚度应符合设计要求。一般土质较好地段，槽底只需铺一层粗砂垫层，其厚度为0.1m，对软土地基或槽底位于地下水位以下时，采用200mm厚、颗粒尺寸为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂(中粗)整平，基础宽度与槽底同宽。基础夯实紧密，表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后，随即用相同材料填筑密实。

2.4管道安装。根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定人工或机械将管道放入沟槽。下管时要采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得在沟壁与沟底激烈碰撞，以防管道损坏。同一批次的产品下管时注意按厂家提供的管段编号顺序下管。下管前，凡规定需进行管道变形检测的断面管材，预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。管材将插口顺水流方向、承口逆水流方向安装、安装由下游往上游进行。不扭曲、不脱落。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动，采用稳管措施。具体方法可在纺编织袋内灌满黄砂，封口后压在已排设管道的顶部，其数量视管径大小而异。管道接口后，复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管径以上的高度。管安装完毕尚可回填土时一旦遭到水泡，进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，立即返工处理。在管道铺设过程中，若发现管道损坏，应将损坏的管道整根更换，重新铺设。

2.5检查井砌筑。检查井是雨水管网工程中重要的构筑物，其砌筑和粉刷的质量好坏直接影响闭水试验的结果。其施工中应重点控制如下几点：按图集要求施工，保证检查井收口位置和方向正确。内、外粉刷应两遍成活，并应按要求掺入适量的防水剂。应特别注意检查井根部的处理。砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹灰面应分层压实，外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。雨季砌筑检查井或雨水口，井身应一次砌起。为防止漂管，可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔，回填土前封堵。雨水支管的管口应与井墙平齐；雨水口与检查井的连管应直顺、无错口；坡度应符合设计规定；雨水管底座及连管应设在坚质上。检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后，应及时浇筑或井圈，盖好井盖；安装井圈井盖应牢固平稳，座浆饱满，注意与路面高程、坡度相一致。

2.6闭水试验。闭水试验是污水管网施工中的第二大验收。闭水试验是在施工资料齐全、试验管段注水24小时合格后方可进行。闭水试验的基本条件是：各种进场原材料合格证、检验报告齐全；需复试的进场原材料试验合格；有混凝土、砂浆配合比；各分项工程验收合格；闭水试验自检合格；试验管段注水超过24小时且上游水头达到2米；注水容器符合要求。闭水试验程序：在上游第一个检查井内侧水面处划红色基准线，同时开始记时，30分种内水位随降随补，到30分钟累计出总补水量；观察各检查井、管段接头、管段有无渗水现象，以无明显渗漏为合格；计算实测渗水量，并与规范要求相比较，小于等于规范允许渗水量则为合格。

2.7沟槽回填。沟槽回填应分层夯实。回填中应重点控制如下几点：分层虚铺厚度不超过250mm；回填土应按要求见证取样试验；应特别注意井周边的回填；严格杜绝超厚铺填、机械直接推土入槽等现象。

3混凝土水管铺设

3.1四合一施工法安装钢筋混凝土承插排水管。四合一施工法，即把平基、稳管、管座、抹带四道工序合在一起一次完成的方法，这种方法速度快，结构整体性好。对直径为300mmr的平口钢筋混凝土雨水管，适用此法。

3.2施工要点：（1）浇筑平基混凝土。平基混凝土应振捣密实，混凝土面作成弧形，并高出平基面2～4cm（视管径大小而定）。混凝土的坍落度一般采用2～4cm，应按管径大小和地基吸水程度适当调整，稳管前，在管口部位应铺适量的抹带砂浆，以增加接口的严密性。（2）稳管。将管子从模板上移至混凝土面，轻轻揉动至设计高程，一般可掌握高出设计高程1～2mm，以备安装好的管子自沉。如下沉过多，可将管子撬起，在下部填补混凝土或砂浆，重新揉动至设计高程。（3）管座。若平基混凝土和管座混凝土为一次支模浇筑，管子稳好后，直接将管座的两肩抹平。对于分两次支设模板的，管子稳好后，支搭管座模板，浇筑两侧管座混凝土，被填接口砂浆，认真捣固密实，抹平管座两肩，同时用麻袋球或基它工具在管内来回托动，拉动砂浆。（4）抹带。管座混凝土浇筑完毕立即进行抹带，使带和管座连成一体。抹带与稳管至少相隔2～3节管子，以免稳管时碰撞管子影响接口质量。抹带完成后随即勾捻内缝。

4结束语

城市市政排水工程是现代化城市不可缺少的重要基础设施，是对城市经济发展具有全局性影响的基础产业。将直接影响到广大人民群众生命财产安全和社会综合效益。因此要加强市政给排水工程管理，建立健全和安全体系，对实现工程建设项目管理科学化、规范化、制度化是非常必要的。

参考文献：

[1]给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268－97）[Z]

[2]罗水金浅谈市政给排水设计和规划中常见问题分析[J]四川建材2007.04

[3]张闽浅议市政给排水工程施工中质量的影响和项目质量节制[J].沿海企业与科技2007，12.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2400ba8779d592611da01c3c.html