# 一种装配式钢支撑内填墙板结构论文和设计-史新格

### 全文摘要

本实用新型公开了一种装配式钢支撑内填墙板结构，包括钢支撑、预制墙板、轻质填充材料、钢丝网，所述钢支撑上下两端与钢结构建筑本体固定相连，钢支撑前后两面分别设置一层钢丝网，所述钢丝网与钢支撑形成的空隙填充轻质填充材料，所述钢丝网外侧为预制墙板，所述钢支撑上下两端均裸露在预制墙板外。使用该装配式钢支撑内填墙板可实现在施工现场直接装配在钢结构本体上，从而达到提高施工速度，降低工程造价的目的。

### 主设计要求

1.一种装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：包括钢支撑、预制墙板、轻质填充材料、钢丝网，所述钢支撑上下两端与钢结构建筑本体固定相连，钢支撑前后两面分别设置一层钢丝网，所述钢丝网与钢支撑形成的空隙填充轻质填充材料，所述钢丝网外侧为预制墙板，所述钢支撑上下两端均裸露在预制墙板外。

### 设计方案

1.一种装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：包括钢支撑、预制墙板、轻质填充材料、钢丝网，所述钢支撑上下两端与钢结构建筑本体固定相连，钢支撑前后两面分别设置一层钢丝网，所述钢丝网与钢支撑形成的空隙填充轻质填充材料，所述钢丝网外侧为预制墙板，所述钢支撑上下两端均裸露在预制墙板外。

2.根据权利要求1所述的装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：所述钢支撑为X型。

3.根据权利要求1所述的装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：所述钢支撑为V型。

4.根据权利要求1所述的装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：所述钢支撑为人字型。

5.根据权利要求1所述的装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：所述钢支撑采用型钢材质。

6.根据权利要求1所述的装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：所述轻质填充材料采用岩棉。

7.根据权利要求1所述的装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：所述预制墙板采用轻质混凝土。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及钢结构建筑中内隔墙或围护墙预制构件技术领域，具体而言涉及一种装配式钢支撑内填墙板结构。

背景技术

随着我国国民经济的迅速发展，现代化建设的步伐逐渐加快，特别是近几年，我国建筑业成为国民经济的支柱产业，也同样对建筑的质量提出了更高要求。该产业的快速发展迫切要求提高技术性、层次性、舒适性、美观性。在低污染、低消耗、低人力、高效率、高质量、高机械化的基础上，全面推进建筑行业的现代化。其中一项就是钢结构建筑，目前钢结构建筑墙体常用的材料为砌块或轻质混凝土条板，当设置支撑时，需要切割砌块或分割混凝土条板填充到支撑之间，施工繁琐，施工质量难以保证。尤其是在装配式钢结构建筑中，提倡成品墙体现场装配，砌块内墙不能满足要求，轻质混凝土条板可以实现装配，但是在支撑处现场分割、填充的工序，也大大降低了钢结构建筑的施工进度。为了支撑处墙体施工难度大，施工速度慢等问题，避免以上问题发生，已经成为本领域专业技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

本实用新型的目的就是解决现有技术中存在的上述问题，提供一种装配式钢支撑内填墙板结构，采用该装配式钢支撑内填墙板结构，可以实现提前预制，在施工现场直接装配在钢结构本体上，具有提高施工速度，降低工程造价的优点。

为实现上述目的，本实用新型采取以下技术方案：

一种装配式钢支撑内填墙板结构，其特征在于：包括钢支撑、预制墙板、轻质填充材料、钢丝网，所述钢支撑上下两端与钢结构建筑本体固定相连，钢支撑前后两面分别设置一层钢丝网，所述钢丝网与钢支撑形成的空隙填充轻质填充材料，所述钢丝网外侧为预制墙板，所述钢支撑上下两端均裸露在预制墙板外。

进一步优选地，所述钢支撑为X型。

进一步优选地，所述钢支撑为V型。

进一步优选地，所述钢支撑为人字型。

进一步优选地，所述钢支撑采用型钢材质。

进一步优选地，所述轻质填充材料采用岩棉。

进一步优选地，所述预制墙板采用轻质混凝土。

本实用新型的有益效果在于：该装配式钢支撑内填墙板按照设计图纸尺寸在工厂内提前预制完成，在施工现场将该装配式钢支撑内填墙体整体通过钢支撑上下预留的连接位与钢结构墙本体直接相连；场直接整墙配装，提高施工速度，间接降低工程造价；预制墙板采用轻质混凝土，并在墙体中部设置轻质填充材料，成品墙体整体容重小，减小了结构的地震作用，有效提高结构的抗震性能；另一点就是，工厂预制可以精确控制钢支撑与预制墙板之间的孔隙，提高钢支撑表面无粘结材料的铺设质量，使成品墙体在钢结构主体出现较大挠度时具有良好的变形能力，能够有效避免墙体的变形开裂。

附图说明

图1为本实用新型装配式钢支撑内填墙板结构主视结构示意图；

图2为本实用新型装配式钢支撑内填墙板结构左视结构示意图；

图3为本实用新型装配式钢支撑内填墙板结构俯视结构示意图；

图4为本实用新型装配式钢支撑内填墙板结构剖视结构示意图。

图中：1、钢支撑； 2、预制墙板；3、岩棉；4、钢丝网。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型做进一步说明：

如图1、图2、图3和图4所示，该装配式钢支撑内填墙板制作时，首先根据工程需要制作好钢支撑1，本实施例中钢支撑1选择为X型且为普通工字型钢，然后确定好钢丝网4到钢支撑1的距离，将一片钢丝网4固定在钢支撑1上；然后在钢丝网4上排版轻质填充材料，选材为岩棉3，并在轻质填充材料岩棉3与钢丝网4之间设置垫块，确保两者之间有一定距离；紧接着将第二块钢丝网4固定在钢支撑1的另一面；将上述由钢支撑1、钢丝网4、岩棉3制作好的组件放置在模板中，浇筑轻质混凝土凝固形成预制墙板2，完成整个装配式钢支撑内填墙板的制作；将其运输到施工现场，操作工人只需将该装配式钢支撑内填墙板整体通过钢支撑1上下两端裸露在预制墙板2的连接位与钢结构墙体本体直接焊接相连。钢支撑1为普通工字型钢，轻质填充材料为岩棉3，预制墙板2为轻质混凝土浇筑而成，均是建筑行业常用材料，取材方便成本低，便于市场推广。

本实施例只是对本实用新型构思和实现的一个说明，并非对其进行限制，在本实用新型构思下，未经实质变换的技术方案仍然在保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920400012.1

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209837457U

授权时间:20191224

主分类号:E04C2/288

专利分类号:E04C2/288;E04C2/38

范畴分类:36D;

申请人:河北建设集团股份有限公司

第一申请人:河北建设集团股份有限公司

申请人地址:071051 河北省保定市竞秀区鲁岗路125号

发明人:史新格;胡现良;吴永卫;张晓敏;安辉;冯娜

第一发明人:史新格

当前权利人:河北建设集团股份有限公司

代理人:杨玉清

代理机构:13121

代理机构编号:保定市燕赵恒通知识产权代理事务所 13121

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/242c716f18482f761372a3aa.html