# 隧道衬砌中埋止水带定位装置论文和设计-蔡晓明

### 全文摘要

本实用新型提供了一种隧道衬砌中埋止水带定位装置，属于隧道衬砌施工工装技术领域。本实用新型通过设置在止水带两侧的外环支撑杆和内环支撑杆以及分别与外环支撑杆和内环支撑杆滑动连接的止水带夹具，并设置第一紧固结构，将止水带定位在合适的位置，减缓或避免止水带偏斜或变形；同时在混凝土浇筑过程中也能够对止水带夹具的位置进行调节，以对随着施工高度的变化对止水带的重点监控位置进行定位，并对因施工操作等原因造成的止水带的偏斜或变形进行调整，保证施工质量。

### 主设计要求

1.一种隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于，包括：外环支撑杆，设置在止水带一侧，与模板或岩壁连接；内环支撑杆，设置在所述止水带另一侧，与模板或模板支撑架连接；以及止水带夹具，用于夹紧并跨过所述止水带，分别与所述外环支撑杆和内环支撑杆滑动连接，并具有用于与所述外环支撑杆和内环支撑杆紧固连接的第一紧固结构。

### 设计方案

1.一种隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于，包括：

外环支撑杆，设置在止水带一侧，与模板或岩壁连接；

内环支撑杆，设置在所述止水带另一侧，与模板或模板支撑架连接；以及

止水带夹具，用于夹紧并跨过所述止水带，分别与所述外环支撑杆和内环支撑杆滑动连接，并具有用于与所述外环支撑杆和内环支撑杆紧固连接的第一紧固结构。

2.如权利要求1所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于：所述外环支撑杆上设有用于与模板或岩壁连接的外连接件，所述外连接件与所述外环支撑杆滑动连接；所述内环支撑杆上设有用于与模板或模板支撑架连接的内连接件，所述内连接件与所述内环支撑杆滑动连接。

3.如权利要求2所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于：所述外环支撑杆上设有若干所述外连接件，所述内环支撑杆上设有若干所述内连接件，所述外环支撑杆和所述内环支撑杆之间设有若干所述止水带夹具，所述外连接件和所述内连接件均与所述止水带夹具卡接或固定连接。

4.如权利要求1所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于，所述止水带夹具包括：

U形卡子，用于夹紧所述止水带；以及

两个连接杆，用于分别连接所述U形卡子与所述外环支撑杆以及所述U形卡子与所述内环支撑杆。

5.如权利要求4所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于，所述止水带夹具还包括：

两个连接套体，分别设在两个所述连接杆上且用于分别套设在所述外环支撑杆和内环支撑杆上；

所述第一紧固结构为设置在所述连接套体上的紧固螺栓。

6.如权利要求4所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于，所述U形卡子包括：

两个夹体，相互铰接，并用于分别与所述止水带两侧抵接且分别与所述连接杆连接。

7.如权利要求4所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于，所述U形卡子包括：

两个夹体，用于分别与所述止水带两侧抵接且分别与所述连接杆连接；以及

滑动连接体，分别与两个所述夹体滑动连接。

8.如权利要求4-7任一项所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于，所述连接杆包括：

第一螺纹接头，与所述U形卡子一侧连接；

第二螺纹接头，与所述外环支撑杆或所述内环支撑杆滑动连接；以及

螺纹套筒，两端部设有用于分别与所述第一螺纹接头和所述第二螺纹接头配合的内螺纹，用于分别与所述第一螺纹接头和所述第二螺纹接头连接。

9.如权利要求8所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于：所述连接杆还包括：

第二紧固结构，设置在所述螺纹套筒上，用于将所述螺纹套筒分别与所述第一螺纹接头和所述第二螺纹接头紧固连接。

10.如权利要求4所述的隧道衬砌中埋止水带定位装置，其特征在于：所述U形卡子内侧设有用于与所述止水带抵接的柔性垫层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于隧道衬砌施工工装技术领域，更具体地说，是涉及一种隧道衬砌中埋止水带定位装置。

背景技术

止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利及地铁等工程，为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。主要用于防止混凝土分缝处漏水。在隧道衬砌施工时，不同仓位之间的施工缝需要预埋止水带，即将止水带的一半先浇筑至前一仓混凝土中。在进行施工时，需要将止水带夹在端头模板之间，但是由于端头模板较薄，固定作用有限，止水带外露端容易因重力或施工碰撞产生翘起或下垂，导致止水带偏斜或变形，最终导致局部漏水等施工质量问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种隧道衬砌中埋止水带定位装置，以解决现有技术中存在的端头模板难以固定止水带位置、容易使止水带偏斜或变形的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：提供一种隧道衬砌中埋止水带定位装置，包括：外环支撑杆，设置在止水带一侧，与模板或岩壁连接；内环支撑杆，设置在止水带另一侧，与模板或模板支撑架连接；以及止水带夹具，用于夹紧并跨过止水带，分别与外环支撑杆和内环支撑杆滑动连接，并具有用于与外环支撑杆和内环支撑杆紧固连接的第一紧固结构。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，外环支撑杆上设有用于与模板或岩壁连接的外连接件，外连接件与外环支撑杆滑动连接；内环支撑杆上设有用于与模板或模板支撑架连接的内连接件，内连接件与内环支撑杆滑动连接。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，外环支撑杆上设有若干外连接件，内环支撑杆上设有若干内连接件，外环支撑杆和内环支撑杆之间设有若干止水带夹具，外连接件和内连接件均与止水带夹具卡接或固定连接。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，止水带夹具包括：U形卡子，用于夹紧止水带；以及两个连接杆，用于分别连接U形卡子与外环支撑杆以及U形卡子与内环支撑杆。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，止水带夹具还包括：两个连接套体，分别设在两个连接杆上且用于分别套设在外环支撑杆和内环支撑杆上；第一紧固结构为设置在连接套体上的紧固螺栓。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，U形卡子包括：两个夹体，相互铰接，并用于分别与止水带两侧抵接且分别与连接杆连接。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，U形卡子包括：两个夹体，用于分别与止水带两侧抵接且分别与连接杆连接；滑动连接体，分别与两个夹体滑动连接。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，连接杆包括：第一螺纹接头，与U形卡子一侧连接；第二螺纹接头，与外环支撑杆或内环支撑杆滑动连接；螺纹套筒，两端部设有用于分别与第一螺纹接头和第二螺纹接头配合的内螺纹，用于分别与第一螺纹接头和第二螺纹接头连接。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，连接杆还包括：第二紧固结构，设置在螺纹套筒上，用于将螺纹套筒分别与第一螺纹接头和第二螺纹接头紧固连接。

进一步地，前述的隧道衬砌中埋止水带定位装置中，U形卡子内侧设有用于与止水带抵接的柔性垫层。

本实用新型提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的有益效果在于：与现有技术相比，本实用新型通过设置在止水带两侧的外环支撑杆和内环支撑杆以及分别与外环支撑杆和内环支撑杆滑动连接的止水带夹具，并设置第一紧固结构，将止水带定位在合适的位置，减缓或避免止水带偏斜或变形；同时在混凝土浇筑过程中也能够对止水带夹具的位置进行调节，以对随着施工高度的变化对止水带的重点监控位置进行定位，并对因施工操作等原因造成的止水带的偏斜或变形进行调整，保证施工质量。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型一种实施例提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的主视结构示意图；

图2为本实用新型另一种实施例提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的止水带夹具的侧视结构示意图；

图3为本实用新型再一种实施例提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的止水带夹具的侧视结构示意图。

其中，图中各附图标记：

10-外环支撑杆；11-外连接件；

20-内环支撑杆；21-内连接件；

30-止水带夹具；31-第一紧固结构；32-连接套体；

33-第一螺纹接头；34-第二螺纹接头；35-螺纹套筒；36-第二紧固结构；

37-夹体；38-滑动连接体；39-柔性垫层；

40-止水带；50-模板；60-模板支撑架；70-岩壁。

具体实施方式

为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请一并参阅图1及图2，现对本实用新型提供的一种隧道衬砌中埋止水带定位装置进行说明。所述隧道衬砌中埋止水带定位装置，包括外环支撑杆10、内环支撑杆20和止水带夹具30，外环支撑杆10设置在止水带40一侧，与模板50或岩壁70连接；内环支撑杆20设置在止水带40另一侧，与模板50或模板支撑架60连接；止水带夹具30用于夹紧并跨过止水带40，分别与外环支撑杆10和内环支撑杆20滑动连接，并具有用于与外环支撑杆10和内环支撑杆20紧固连接的第一紧固结构31。

在施工时，将外环支撑杆10与模板50或岩壁70连接牢固后，将止水带夹具30夹在止水带40上，再调节内环支撑杆20的位置并将内环支撑杆20与模板50或模板支撑架60连接牢固，最后调节止水带夹具30在止水带40上的位置后，通过第一紧固结构31将止水带夹具30与外环支撑杆10和内环支撑杆20连接牢固。

本实用新型提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置，与现有技术相比，通过设置在止水带40两侧的外环支撑杆10和内环支撑杆20以及分别与外环支撑杆10和内环支撑杆20滑动连接的止水带夹具30，并设置第一紧固结构31，将止水带40定位在合适的位置，减缓或避免止水带40偏斜或变形；同时在混凝土浇筑过程中也能够对止水带夹具30的位置进行调节，以对随着施工高度的变化对止水带40的重点监控位置进行定位，并对因施工操作等原因造成的止水带40的偏斜或变形进行调整，保证施工质量。

进一步地，请一并参阅图1至图3，作为本实用新型提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的一种具体实施方式，外环支撑杆10上设有用于与模板50或岩壁70连接的外连接件11，外连接件11与外环支撑杆10滑动连接；内环支撑杆20上设有用于与模板50或模板支撑架60连接的内连接件21，内连接件21与内环支撑杆20滑动连接。外环支撑杆10上设有若干外连接件11，内环支撑杆20上设有若干内连接件21，外环支撑杆10和内环支撑杆20之间设有若干止水带夹具30，外连接件11和内连接件21均与止水带夹具30卡接或固定连接。

进一步地，请参阅图2，作为本实用新型提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的一种具体实施方式，U形卡子包括：两个夹体37，相互铰接，并用于分别与止水带40两侧抵接且分别与连接杆连接。

进一步地，请参阅图3，作为本实用新型提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的一种具体实施方式，U形卡子包括两个夹体37和滑动连接体38，两个夹体37并用于分别与止水带40两侧抵接且分别与连接杆连接；滑动连接体38分别与两个夹体37滑动连接。可选地，夹体37与滑动连接体38为不可相对转动的滑动连接。

进一步地，请一并参阅图1至图3，作为本实用新型提供的隧道衬砌中埋止水带定位装置的一种具体实施方式，止水带夹具30包括U形卡子、两个连接杆和两个连接套体32，U形卡子用于夹紧止水带40；两个连接杆用于分别连接U形卡子与外环支撑杆10以及U形卡子与内环支撑杆20；两个连接套体32分别设在两个连接杆上且用于分别套设在外环支撑杆10和内环支撑杆20上；第一紧固结构31为设置在连接套体32上的紧固螺栓。U形卡子内侧设有用于与止水带40抵接的柔性垫层39，以U形卡子防止划伤止水带40。

连接杆包括第一螺纹接头33、第二螺纹接头34、螺纹套筒35和第二紧固结构36，第一螺纹接头33与U形卡子一侧连接；第二螺纹接头34与外环支撑杆10或内环支撑杆20滑动连接；螺纹套筒35两端部设有用于分别与第一螺纹接头33和第二螺纹接头34配合的内螺纹，用于分别与第一螺纹接头33和第二螺纹接头34连接；第二紧固结构36设置在螺纹套筒35上，用于将螺纹套筒35分别与第一螺纹接头33和第二螺纹接头34紧固连接。

在设置外环支撑杆10和内环支撑杆20之前，或者将外环支撑杆10和内环支撑杆20设置好之后，可以通过扭动螺纹套筒35来调节连接杆的长度，使U形卡子处于合适位置，或者使U形卡子将止水带40夹紧。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271673.7

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209510345U

授权时间:20191018

主分类号:E21D 11/38

专利分类号:E21D11/38

范畴分类:25A;

申请人:中铁十七局集团第三工程有限公司

第一申请人:中铁十七局集团第三工程有限公司

申请人地址:050081 河北省石家庄市中山西路979号

发明人:蔡晓明;毕腾飞;贺伟奇

第一发明人:蔡晓明

当前权利人:中铁十七局集团第三工程有限公司

代理人:谢茵

代理机构:13120

代理机构编号:石家庄国为知识产权事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/24ffe7ada385b261ec3ae5fa.html