# 工程机械装配工艺现状与发展趋势

（江西省吉安市公路局永丰分局，江西，吉安，331500）

【摘要】介绍了工程机械装配工艺的种类、装配自动化程度、装配工装工具、工人劳动强度等内容。并对其发展做出展望，随着技术发展和观念更新，装配工艺将呈现自动化、柔性化、人性化、虚拟化发展趋势，并且工作效率也将不断提高。

【关键词】工程机械；装配工艺；自动化；柔性化；人性化

引言

装配是工程机械产品加工制作的关键环节，对顺利完成产品加工任务，确保产品质量具有重要作用和现实意义。随着技术发展和观念创新，装配工艺取得进一步发展和改进，工艺水平也不断提升，对工程机械产品制造具有积极作用。文章探讨分析工程机械装配工艺现状，并对其发展趋势进行展望，希望能为工程机械装配提供启示与借鉴。

一．工程机械装配工艺现状

工程机械产品结构复杂，外形尺寸大，零件种类繁多，装配工艺繁琐。为顺利完成装配任务，提高产品加工制造水平，掌握装配工艺是十分必要的。就目前实际情况来看，装配工艺具有以下特点。

1.1装配工艺种类。结合工程机械装配工作需要，目前装配的组织形式是多种多样的，包括固定式装配和移动式装配，常用装配方法包括互换法、选配法、修配法、调整法等。这些方法各有自己的特点和优势，具体工作中根据需要合理选择，促进机械装配任务顺利完成。就装配工艺来看，常用工艺种类为配焊工艺、胶接工艺、连接工艺。配焊主要是因为零件焊接过程中难以准确确定其位置，需要在零部件装配调整到位后再对某一零件焊接。配焊能减轻设计难度，更好适应零部件加工需要，以前在工程机械加工中应用非常普遍。但配焊可能烧毁周围漆膜，影响零部件表面的外观质量。为避免这种情况发生，厂家通过提高焊接和加工精度来避免配焊，目前配焊工艺应用十分少见。胶接工艺利用胶粘剂将工件连接和配合在一起，驾驶室内饰件粘接到顶棚是常见工艺，需要用胶的地方较多，液压系统密封和螺纹放松施工中应用比较广泛。连接工艺包括销连接和螺纹连接，工作装置多用销连接，强度高，能实现转动副的连接。螺纹连接是应用最为广泛的连接方式，操作方便，拆卸容易，工程机械多数零件采用螺纹连接方式。

1.2装配自动化程度。工程机械生产批量较小，不像汽车工业那样批量生产，装配自动化程度也相对比较低。虽然经过技术创新与发展，装配工艺不断改进和完善，但工程机械自动化水平仍然处于相对较低状态。主要表现为输送自动化程度低，装配作业基本由人工完成，只有总装线采用机械化运输，实现流水化生产，多数采用固定式装配方式，用车间起重机或叉车转运。工件搬运、安装基本由人工操作完成，或借助车间起重设备，自动化程度比较低。

1.3装配工装工具。对整个机械加工制作来说，装备和工艺十分重要，也是提高工作效率，确保装配精度的前提。常用工装工具包括压装机、拧紧机，轴承内圈与轴、外圈与孔、销与孔的装配常用过盈配合，利用加热与冷冻方式为装配工艺提供便利。压装工艺会提高施工效率，并设计专门的压装机，使用方便，可进行定点压装，具有很强的适应性。另外，连接紧固也是关键的内容，传动件、工装装置等连接对拧紧力矩要求高，装配时要合理选择拧紧工具。常用电动扳手、风扳机、多轴拧紧机等进行连接加固。

1.4工人劳动强度。工装工具落后、自动化程度化低，容易加大工人劳动强度，具体作业过程中，工人的主要工作体现在工件搬运、配合、调整以及工具使用上。大型工件吊装主要依靠起重设备，较轻工件装配以人工搬运为主。合理使用平衡吊，减少工件搬运量，降低工作人员劳动强度，为装配施工创造便利。大销子与孔过盈配合时，需要应用大锤敲击方式作业，工作人员一定要认真仔细，避免损坏工件。螺栓直径较大，紧固工具也较笨重，需要人工方式作业，加大施工强度。

二．工程机械装配工艺发展趋势

随着技术发展进步和工艺创新，工程机械装配工艺呈现新的发展趋势和特点，对实际工作开展具有积极指导作用，也为其发展提供方向。

2.1输送自动化趋势。在确保工件加工制作质量的前提下，很多企业想方设法降低劳动人员强度，促进施工作业效率提高，为达到这个目标，采用合理的输送技术是十分必要的。链板输送线、空中自行车逐渐被应用到机械装配中，流水化生产线逐渐兴起，并得到越来越广泛的应用，对工程机械装配产生积极作用。但是大型工程机械笨重，固定装配方式仍然存在，也发挥着不可忽视的作用。

2.2设备柔性化趋势。固定式装配效率较低，利用装配生产线能提高效率，但应该留有一定柔性，实现不同产品和不同批量的装配。因而装配生产线设计时应该尽量考虑产品结构特点，让生产线尽可能满足多种产品装配需要，通过更换支架、工装实现不同产品装配。并且生产节拍在一定范围内可调，满足不同产品装配时间要求，提高其灵活性。

2.3操作人性化趋势。输送自动化方式的采用，减少操作者搬运工件的任务，降低劳动强度，这是实现操作人性化的重要体现。应用平衡式起重机、助力机械臂、升降平台等，便于操作施工，让他们的工作更为简单容易，并处于舒适状态。液压压装工装、加热装置、销轴的应用，避免操作人员从事笨重的体力劳动。涂胶机、自动拧紧机降低劳动强度，提高工装效率，装配空间冷暖空调的配置，为人们营造舒适的工作环境氛围，工程机械装配人性化成为趋势和必然。

2.4装配虚拟化趋势。计算机和信息技术应用，推动装配虚拟化趋势出现。利用三维可视化设计软件，产品设计时能调整和完善设计，校核关键零部件，根据需要适当修改。不仅能有效指导工件装配施工，还能确保装配施工质量，减少质量缺陷出现，缩短产品开发周期，对工程机械装配具有积极作用。

三．结束语

为提高工程机械产品加工制作效率，掌握正确的装配工艺，严格按照工艺流程开展各项工作是十分必要的。作为加工制作单位和个人，应该认识其重要意义，有效把握装配工艺流程，注重技术创新和完善，促进工程机械装配工作效率提高。

参考文献：

[1]张瑞.工程机械装配工艺现状与发展趋势[J]..建筑机械,2010(3)上,70-72

[2]赵锐,贺秋冬.工程机械装配工艺的现状及其发展[J].内蒙古科技与经济,2015(13),39-40

[3]李慧芳.工程机械装配工艺现状与发展趋势[J].科技传播,2014(5),37-38

[4]张静.工程机械整机免喷涂工艺的应用研究[J].现代涂装,2013(12),68-70

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/25173bce9d20359304a161ca.html