# 燃气轮机燃烧室论文_王玮,肖俊峰,高松,王峰,李晓丰

导读:本文包含了燃气轮机燃烧室论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:燃烧室,燃气轮机,压力,热值,不稳定性,反应器,喷嘴。

### 燃气轮机燃烧室论文文献综述

王玮,肖俊峰,高松,王峰,李晓丰[1]（2019）在《空燃比对燃气轮机燃烧室燃烧不稳定性影响的数值研究》一文中研究指出针对某型燃气轮机旋流燃烧室,建立了全尺寸叁维燃烧室数值模型,数值研究了空燃比对其扩散和预混燃烧稳定性的影响.结果表明,扩散燃烧模式下,保持燃烧室入口燃气总流量不变,空燃比变化对燃烧室压力脉动主频及燃烧稳定性影响较小.预混燃烧模式下,保持燃烧室入口燃气总流量不变,调整空燃比,燃烧室压力脉动振幅相对稳定;但空燃比增大,燃烧室压力脉动主频减小,燃烧不稳定增长时间缩短,燃烧稳定性相对变差;而空燃比降低,燃烧室压力脉动主频增加,燃烧不稳定增长时间增加,燃烧稳定性相对增强.(本文来源于《燃烧科学与技术》期刊2019年05期）

仲广玉[2]（2019）在《燃气轮机DLN燃烧室NOx减排改造》一文中研究指出燃气轮机是以空气及燃气(天然气)为工质的旋转式热力发动机,其具有效率高、功率大、体积小、投资回报率高、运行成本低和寿命周期长等优点。天然气作为清洁能源被世界广泛公认,集众长于一身的燃气轮机组近年来发展迅猛,我国政府也积极鼓励发展燃气轮机。NOx是燃气轮机发电机组排放的主要污染物之一,不断降低排放量的相应改造也应运而生。(本文来源于《化工管理》期刊2019年29期）

李成勤,李新宇,郭德叁[3]（2019）在《微型燃气轮机中低热值燃烧室设计及试验研究》一文中研究指出微型燃气轮机发电是生物质气化等工艺产生的中低热值燃气的重要利用途径。基于热值为7.5MJ/m3(标准状态)的生物质气和E100型天然气微型燃气轮机设计了一种"单旋流多孔燃料喷射"中低热值低排放燃烧室,并进行了燃烧室部件试验。低压部件试验表明所设计的燃烧室点火顺利、在设计出口温度下燃烧效率高于98.5%、氮氧化物排放小于20 mg/m3。实验结果表明所设计的燃烧室可以实现中低热值燃料的高效稳定低排放燃烧,证明了燃烧室的可靠性,可以进行下一步的整机试验研究。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年19期）

马丹[4]（2019）在《先进燃气轮机燃烧室与透平交互作用的流动传热机理研究》一文中研究指出在现代国际制造业中,先进燃气轮机是现代高效能源动力系统的核心。对现代化的社会建设而言,先进燃气轮机有极为重要的位置,在某种程度上体现了一个国家的硬件实力。随着生态文明建设的不断深入,为了应对环境污染和能源危机,我国对污染排放的要求日趋严格。在此背景下,对先进燃气轮机燃烧室与透平交互作用的流动传热机理研究势在必行。文章就此进行了阐述,以期为相关从业人员提供一定的理论基础。(本文来源于《南方农机》期刊2019年16期）

赵巧男,王国峰,张皓男,徐有宁[5]（2019）在《QD128燃气轮机燃烧室NO_x排放分析》一文中研究指出为了解决燃气轮机燃烧室NO_x排放预估问题,以QD128燃气轮机为研究对象,应用数值模拟方法研究同种类型燃气轮机燃烧室流动特性、温度分布及NO_x排放规律;然后基于进口压力Pin、空气质量流量ma、主燃区温度Tpz等3个参数拟合NO_x排放预估公式。结果表明,结合数值计算结果得到的NO_x排放预估公式能够有效反应Pin、ma、Tpz对NO_x排放的影响,为轻型燃气轮机燃烧室的设计提供可靠的参考依据。(本文来源于《沈阳工程学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

宋飞翔[6]（2019）在《M701F3型燃气轮机燃烧室压力波动大跳闸原因分析及处理方法》一文中研究指出针对叁菱M701F3型燃气轮机一起燃烧压力波动大跳机事件,分析是由于压力波动传感器劣化引起机组A-CPFM自动修正过量,最终导致燃烧器HH4频燃烧振动超限,机组跳闸。并对这一事件提出处理方法和防范措施。(本文来源于《智能城市》期刊2019年13期）

丁勇能,田勇,王波,郑迎九,邵卫卫[7]（2019）在《某重型燃气轮机DLN燃烧室数值模拟-热态分析》一文中研究指出数值模拟是开展燃气轮机燃烧室性能分析的重要手段。本文通过外形3D扫描与内型工业CT扫描构建了某重型燃气轮机天然气DLN燃烧室的完整几何模型。通过对该完整叁维建模进行高质量网格划分,并综合燃气轮机循环分析给出的工况参数,开展了数值模拟分析。本文热态模拟了燃烧室内流场、温度场及组分场,发现该型燃烧室喷嘴布置方式存在中心区域不能完全燃烧的风险。研究方法与结果可为燃气轮机DLN燃烧室的分析与设计提供参考。(本文来源于《燃气轮机技术》期刊2019年02期）

朱杰文,刘江,翁培奋,项文威[8]（2019）在《燃气轮机燃烧室模化试验方法研究》一文中研究指出燃烧室是燃气轮机的核心部件之一,决定着整个燃气轮机的工作性能,而燃气轮机燃烧室模化试验是获得燃烧室性能参数的主要方法,对燃烧室设计及优化具有极其重要的指导意义。结合国内外燃气轮机燃烧室试验方法,总结分析了燃烧室试验中应用的各类燃烧室模化方法和相关模化理论,为后续进行燃烧室试验提供了参考和借鉴。(本文来源于《上海电力学院学报》期刊2019年02期）

刘爱虢,陈思,李昱泽,翁一武,曾文[9]（2019）在《微型燃气轮机燃烧室性能试验测试》一文中研究指出设计了一种以天然气为燃料的微型燃气轮机燃烧室,并对燃烧室的燃烧性能进行了试验测试。所设计的燃烧室为单级旋流器+主燃孔的折流式单管燃烧室,采用L型燃气导管实现气流在燃烧室内的180°转角;燃料喷嘴为多孔式,2排孔的喷射角度分别为120°和90°;通过掺混孔和燃气导管冷却孔相互配合的方式来满足燃烧室出口温度场的要求。测试结果表明:在设计点燃烧室的冷、热态压力恢复系数分别为0.955、0.940;点火燃空比为0.005～0.007,具有较好的点火特性;对贫油熄火特性影响较大的因素是燃烧室入口温度,当大气温度由-30℃升至30℃时,贫油熄火燃空比由0.0026降低至0.0023;排放及燃烧效率未能达到要求,尤其是CO排放较高,体积分数达到300×10~(–6);燃烧室出口温度分布的热点指标低于0.15,满足要求,但空气流量分配不合理导致火焰筒局部温度过高。(本文来源于《热力发电》期刊2019年06期）

刘石,蔡笋,邓小文,尹洪,高庆水[10]（2019）在《基于CRN方法的重型燃气轮机燃烧室排放研究》一文中研究指出污染物排放快速预测及控制是重型燃气轮机燃烧室技术发展的重要问题。对燃用天然气的重型燃气轮机典型燃烧室结构进行叁维燃烧流动数值模拟,根据模拟结果构建燃烧室特定的化学反应器网络(chemical reactor networks,CRN)模型,采用甲烷-空气的53种组分、325步详细反应机理,对不同负荷工况时燃烧室的NO_x排放进行仿真研究。所得结果表明:CRN方法的分析结果与测量值吻合较好,可为燃气轮机干式低NO_x(dry low NO_x, DLN)燃烧室的NO_x排放提供有效的快速预测手段。此外,还阐明了燃烧室头部值班级与主燃级的燃料分配及燃烧室进口空气温度对NO_x的排放量有明显影响,在燃烧室满负荷运行时,值班级燃料占总燃料量的比值为7%时,NO_x排放量最小;NO_x排放量随着燃烧室进口空气温度的升高而显着增大。(本文来源于《广东电力》期刊2019年03期）

### 燃气轮机燃烧室论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

燃气轮机是以空气及燃气(天然气)为工质的旋转式热力发动机,其具有效率高、功率大、体积小、投资回报率高、运行成本低和寿命周期长等优点。天然气作为清洁能源被世界广泛公认,集众长于一身的燃气轮机组近年来发展迅猛,我国政府也积极鼓励发展燃气轮机。NOx是燃气轮机发电机组排放的主要污染物之一,不断降低排放量的相应改造也应运而生。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 燃气轮机燃烧室论文参考文献

[1].王玮,肖俊峰,高松,王峰,李晓丰.空燃比对燃气轮机燃烧室燃烧不稳定性影响的数值研究[J].燃烧科学与技术.2019

[2].仲广玉.燃气轮机DLN燃烧室NOx减排改造[J].化工管理.2019

[3].李成勤,李新宇,郭德叁.微型燃气轮机中低热值燃烧室设计及试验研究[J].中国电机工程学报.2019

[4].马丹.先进燃气轮机燃烧室与透平交互作用的流动传热机理研究[J].南方农机.2019

[5].赵巧男,王国峰,张皓男,徐有宁.QD128燃气轮机燃烧室NO_x排放分析[J].沈阳工程学院学报(自然科学版).2019

[6].宋飞翔.M701F3型燃气轮机燃烧室压力波动大跳闸原因分析及处理方法[J].智能城市.2019

[7].丁勇能,田勇,王波,郑迎九,邵卫卫.某重型燃气轮机DLN燃烧室数值模拟-热态分析[J].燃气轮机技术.2019

[8].朱杰文,刘江,翁培奋,项文威.燃气轮机燃烧室模化试验方法研究[J].上海电力学院学报.2019

[9].刘爱虢,陈思,李昱泽,翁一武,曾文.微型燃气轮机燃烧室性能试验测试[J].热力发电.2019

[10].刘石,蔡笋,邓小文,尹洪,高庆水.基于CRN方法的重型燃气轮机燃烧室排放研究[J].广东电力.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/253fc28865999a4debac5c96.html