# 一种等离子清洁喷涂覆膜装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种等离子清洁喷涂覆膜装置，其包括：传送带用于运输载物台；载物台设置于传送带上，载物台用于承载待清洁物体；壳体位于传送带运输路径的前方，开口正对传送带；等离子清洁组件的喷射头朝向传送带，等离子清洁组件用于喷出等离子点位体清洁待清洁物体；覆膜组件位于传送带运输路径后方；覆膜组件用于将膜贴合于清洁后物体上；高压雾化喷枪组件设置于传送带上，位于等离子清洁组件和覆膜组件之间，高压雾化喷枪组件用于将抗指纹液喷涂至所述清洁后物体的正面上。本实用新型通过在传送带上依次设置等离子清洁组件、高压雾化喷枪组件和覆膜组件，当待清洁物体清洁完成后即可进行喷涂、覆膜，提高了清洁、喷涂和覆膜的整体效率。

### 主设计要求

1.一种等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，其包括：传送带，其用于运输载物台；所述载物台，其设置于所述传送带上，所述载物台用于承载待清洁物体；具有一开口的壳体，其设置于所述传送带的正上方，且所述壳体位于所述传送带运输路径的前方，所述开口正对所述传送带；等离子清洁组件，其设置于所述壳体内，所述等离子清洁组件的喷射头朝向所述传送带，所述等离子清洁组件用于喷出等离子点位体清洁所述待清洁物体；覆膜组件，其设置于所述传送带上，且位于所述传送带运输路径的后方；所述覆膜组件用于将膜贴合于清洁后物体上。

### 设计方案

1.一种等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，其包括：

传送带，其用于运输载物台；

所述载物台，其设置于所述传送带上，所述载物台用于承载待清洁物体；

具有一开口的壳体，其设置于所述传送带的正上方，且所述壳体位于所述传送带运输路径的前方，所述开口正对所述传送带；

等离子清洁组件，其设置于所述壳体内，所述等离子清洁组件的喷射头朝向所述传送带，所述等离子清洁组件用于喷出等离子点位体清洁所述待清洁物体；

覆膜组件，其设置于所述传送带上，且位于所述传送带运输路径的后方；所述覆膜组件用于将膜贴合于清洁后物体上。

2.根据权利要求1所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，其还包括高压雾化喷枪组件，所述高压雾化喷枪组件设置于所述传送带上，且位于所述等离子清洁组件和所述覆膜组件之间，所述高压雾化喷枪组件用于将抗指纹液喷涂至所述清洁后物体的正面上。

3.根据权利要求2所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，其还包括用于屏蔽外部干扰的密封柜体，所述壳体、所述高压雾化喷枪组件和所述等离子清洁组件均设置于所述密封柜体内。

4.根据权利要求3所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，所述密封柜体的边角处还设有用于稳定所述密封柜体的支脚。

5.根据权利要求1所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，所述覆膜组件包括第一覆膜部和第二覆膜部，所述第一覆膜部设置于所述传送带的顶面上，所述第一覆膜部用于将膜贴合于清洁后物体的正面；所述第二覆膜部设置于所述传送带的底面上，所述第二覆膜部用于将膜贴合于所述清洁后物体的背面。

6.根据权利要求5所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，所述第一覆膜部包括第一备料卷筒和第一贴合滚筒，所述第一备料卷筒悬挂于所述传送带的上方，所述第一贴合滚筒设置于所述第一备料卷筒下方，所述第一贴合滚筒用于当接触到所述清洁后物体时产生转动，并将所述第一备料滚筒的膜贴合至所述清洁后物体的正面上；所述第二覆膜部包括第二备料卷筒和第二贴合滚筒，所述第二备料卷筒悬挂于所述传送带的上方，所述第二贴合滚筒设置于所述第二备料卷筒上方，所述第二贴合滚筒用于当接收到所述清洁后物体时产生转动，并将所述第二备料滚筒的膜贴合至所述清洁后物体的背面上。

7.根据权利要求1所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，所述等离子清洁组件包括至少两个等离子点位，相邻的等离子点位间隔预设距离，且所述等离子点位与所述载物台垂直，所述等离子点位的喷射头朝向所述载物台,所述至少两个等离子点位用于同时喷出等离子点位体清洁所述待清洁物体。

8.根据权利要求7所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，所述壳体内还设有感应器件和控制器，所述控制器分别与所述每一个等离子点位、所述感应器件电性连接；所述感应器件用于感应所述载物台上是否放有所述待清洁物体，当放有所述待清洁物体时，产生感应信号；所述控制器用于接收所述感应信号，并根据所述感应信号开启所述至少两个等离子点位。

9.根据权利要求8所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，所述壳体内还设有通信器件，所述通信器件与所述控制器电性连接，所述通信器件用于接收来自外部发送端的控制指令，所述控制器还用于根据所述控制指令控制所述至少两个等离子点位开启或关闭。

10.根据权利要求9所述的等离子清洁喷涂覆膜装置，其特征在于，所述壳体内还设有存储器件，所述存储器件与所述控制器电性连接，所述存储器件用于存储所述控制器的清洁日志和清洁参数；所述通信器件还用于发送所述清洁日志至外部接收端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喷涂覆膜技术领域，尤其涉及一种等离子清洁喷涂覆膜装置。

背景技术

目前在显示屏领域中的清洁和镀膜通常为先将显示屏送入等离子清洁机，待清洁完毕后，再转运至覆膜设备，使得在转运过程中清洁完毕的显示屏容易二次污染，同时在转送过程中可能由于颠簸导致事先码放好的显示屏错位，导致后续接入覆膜设备时需要重新码放，增加成本。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种等离子清洁喷涂覆膜装置，以解决现有技术中清洁完毕的显示屏在转运过程中容易二次污染，同时在转送过程中可能由于颠簸导致事先码放好的显示屏错位，导致后续接入覆膜设备时需要重新码放，增加成本的问题。

为了解决上述问题，本实用新型公开了一种等离子清洁喷涂覆膜装置，其包括：

传送带，其用于运输载物台；

载物台，其设置于传送带上，载物台用于承载待清洁物体；

具有一开口的壳体，其设置于传送带的正上方，且壳体位于传送带运输路径的前方，开口正对传送带；

等离子清洁组件，其设置于壳体内，等离子清洁组件的喷射头朝向传送带，等离子清洁组件用于喷出等离子点位体清洁待清洁物体；

覆膜组件，其设置于传送带上，且位于传送带运输路径的后方；覆膜组件用于将膜贴合于清洁后物体上。

作为本实用新型的进一步改进，该等离子清洁喷涂覆膜装置还包括高压雾化喷枪组件，高压雾化喷枪组件设置于传送带上，且位于等离子清洁组件和覆膜组件之间，高压雾化喷枪组件用于将抗指纹液喷涂至清洁后物体的正面上。

作为本实用新型的进一步改进，该等离子清洁喷涂覆膜装置还包括用于屏蔽外部干扰的密封柜体，壳体、高压雾化喷枪组件和等离子清洁组件均设置于密封柜体内。

作为本实用新型的进一步改进，密封柜体的边角处还设有用于稳定密封柜体的支脚。

作为本实用新型的进一步改进，覆膜组件包括第一覆膜部和第二覆膜部，第一覆膜部设置于传送带的顶面上，第一覆膜部用于将膜贴合于清洁后物体的正面；第二覆膜部设置于传送带的底面上，第二覆膜部用于将膜贴合于清洁后物体的背面。

作为本实用新型的进一步改进，第一覆膜部包括第一备料卷筒和第一贴合滚筒，第一备料卷筒悬挂于传送带的上方，第一贴合滚筒设置于第一备料卷筒下方，第一贴合滚筒用于当接触到清洁后物体时产生转动，并将第一备料滚筒的膜贴合至清洁后物体的正面上；第二覆膜部包括第二备料卷筒和第二贴合滚筒，第二备料卷筒悬挂于传送带的上方，第二贴合滚筒设置于第二备料卷筒上方，第二贴合滚筒用于当接收到清洁后物体时产生转动，并将第二备料滚筒的膜贴合至清洁后物体的背面上。

作为本实用新型的进一步改进，等离子清洁组件包括至少两个等离子点位，相邻的等离子点位间隔预设距离，且等离子点位与载物台垂直，等离子点位的喷射头朝向载物台,至少两个等离子点位用于同时喷出等离子点位体清洁待清洁物体。

作为本实用新型的进一步改进，壳体内还设有感应器件和控制器，控制器分别与每一个等离子点位、感应器件电性连接；感应器件用于感应载物台上是否放有待清洁物体，当放有待清洁物体时，产生感应信号；控制器用于接收感应信号，并根据感应信号开启至少两个等离子点位。

作为本实用新型的进一步改进，壳体内还设有通信器件，通信器件与控制器电性连接，通信器件用于接收来自外部发送端的控制指令，控制器还用于根据控制指令控制至少两个等离子点位开启或关闭。

作为本实用新型的进一步改进，壳体内还设有存储器件，存储器件与控制器电性连接，存储器件用于存储控制器的清洁日志和清洁参数；通信器件还用于发送清洁日志至外部接收端。

本实用新型通过在传送带上依次设置等离子清洁组件和覆膜组件，当待清洁物体清洁完成后即可进行覆膜，避免了清洁完成的待清洁物体在转运过程中造成二次污染，同时也避免了在转送过程中可能由于颠簸导致事先码放好的显示屏错位，导致后续接入覆膜设备时需要重新码放的问题，从而提高了清洁和覆膜效率，节省了成本。

附图说明

图1为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置第一个实施例的结构示意图；

图2为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置中等离子清洁组件一个实施例的结构示意图；

图3为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置中覆膜组件一个实施例的结构示意图；

图4为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置第二个实施例的结构示意图；

图5为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置中高压雾化喷枪组件一个实施例的结构示意图；

图6为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置第三个实施例的结构示意图；

图7为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置第四个实施例的结构示意图；

图8为本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置第五个实施例的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用来限定本实用新型。

图1、图2、图3和图4展示了本实用新型等离子清洁喷涂覆膜装置的一个实施例，参见图1，在本实施例中，等离子清洁喷涂覆膜装置包括传送带1、载物台2、具有一开口的壳体3、等离子清洁组件4和覆膜组件5。

其中，传送带1用于运输载物台2；载物台2设置于传送带1上，载物台2 用于承载待清洁物体；壳体3设置于传送带1的正上方，且壳体3位于传送带 1运输路径的前方，开口正对传送带1；等离子清洁组件4设置于壳体3内，等离子清洁组件4的喷射头朝向传送带1，等离子清洁组件4用于喷出等离子点位体清洁待清洁物体；覆膜组件5设置于传送带1上，且位于传送带1运输路径的后方；覆膜组件5用于将膜贴合于清洁后物体上。

参见图2，具体地，等离子清洁组件4包括至少两个等离子点位41，相邻的等离子点位41间隔预设距离，且等离子点位41与载物台2垂直，等离子点位41的喷射头朝向载物台2,至少两个等离子点位41用于同时喷出等离子点位体清洁待清洁物体。

优选地，等离子点位41的个数可根据带清洁物体需要清洁的面积大小进行设置。

进一步地，壳体3内还设有至少两个凹腔，每一个凹腔内设有一个等离子点位41，且凹腔的形状与等离子点位41的形状相匹配，用户可根据实际需要安装\/拆卸等离子点位41，以改变等离子点位41的个数。

进一步地，壳体3的侧面上还设有用于将等离子点位41产生的热量及时散出至外部的散热孔。

进一步地，每一个等离子点位41远离喷射头的一端还连接有用于提供气体原料的管道。

需要说明的是，由于考虑到壳体3的整体重量不宜过重和散热效率，壳体 3内不宜设置过多的等离子点位41。

参见图3，具体地，覆膜组件5包括第一覆膜部51和第二覆膜部52，第一覆膜部51设置于传送带1的顶面上，第一覆膜部51用于将膜贴合于清洁后物体的正面；第二覆膜部52设置于传送带1的底面上，第二覆膜部52用于将膜贴合于清洁后物体的背面。

进一步地，第一覆膜部51包括第一备料卷筒511和第一贴合滚筒512，第一备料卷筒511悬挂于传送带1的上方，第一贴合滚筒512设置于第一备料卷筒511下方，第一贴合滚筒512用于当接触到清洁后物体时产生转动，并将第一备料滚筒的膜贴合至清洁后物体的正面上；第二覆膜部52包括第二备料卷筒 521和第二贴合滚筒522，第二备料卷筒521悬挂于传送带1的上方，第二贴合滚筒522设置于第二备料卷筒521上方，第二贴合滚筒522用于当接收到清洁后物体时产生转动，并将第二备料滚筒的膜贴合至清洁后物体的背面上。

具体地，第一备料卷筒511和第二备料卷筒521均卷存有多张覆膜用膜，每张膜与相邻的膜的间距和每个待清洁物体与相邻的清洁物体的间距相同。

本实施例通过在传送带1上依次设置等离子清洁组件4和覆膜组件5，当待清洁物体清洁完成后即可进行覆膜，避免了清洁完成的显示屏在转运过程中造成二次污染，同时也避免了在转送过程中可能由于颠簸导致事先码放好的显示屏错位，导致后续接入覆膜设备时需要重新码放的问题，从而提高了清洁和覆膜效率，节省了成本。

当待清洁物体为显示屏膜时，在上述实施例的基础上，参见图4，在本实施例中，该等离子清洁喷涂覆膜装置还包括高压雾化喷枪组件6，高压雾化喷枪组件6设置于传送带1上，且位于等离子清洁组件4和覆膜组件5之间，高压雾化喷枪组件6用于将抗指纹液喷涂至清洁后物体的正面上。

具体地，参见图5，高压雾化喷枪组件6包括喷涂头61、第一支架62和第二支架63，其中第一支架62的一端垂直设置于第二支架63上，第二支架63 固定设置于传送带1的上方，第一支架62可在第二支架63上横向移动，喷涂头61设置于第一支架62的另一端，第一支架62可带动喷涂头61横向移动，喷涂头61用于向清洁后物体喷出AF抗指纹溶液。

本实施例通过在等离子清洁组件4和覆膜组件5之间设置高压雾化喷枪组件6，使得当待清洁物体为显示屏时，在清洁完成后喷涂抗指纹溶液，再进行覆膜，使得用户在使用显示屏的过程中不会产生指纹，从而提升了用户体验。

为了保证清洗过程不被外界干扰(例如粉尘、空气流动等)，在上述实施例的基础上，参见图6，在本实施例中，该等离子清洁喷涂覆膜装置还包括用于屏蔽外部干扰的密封柜体7，且壳体3、高压雾化喷枪组件6和等离子清洁组件4均设置于密封柜体7内。

具体地，密封柜体7的侧面还设有柜门71，该柜门71用于用户设置等离子点位41的个数、安装\/拆卸部件等。

进一步地，密封柜体7的边角处还设有用于稳定密封柜体7的支脚。

本实施例通过在载物台2、壳体3和至少两个等离子点位41的外部设置一密封柜体7，保证了多点式等离子点位清洁机在清洗过程中不会受到外界干扰，进而保证了多点式等离子点位清洁机的清洁质量和清洁效率。

为了进一步提高清洁效率，在上述实施例的基础上，参见图7，在本实施例中，壳体3内还设有感应器件31和控制器32，控制器32分别与每一个等离子点位41、感应器件31电性连接；感应器件31用于感应载物台2上是否放有待清洁物体，当放有待清洁物体时，产生感应信号；控制器32用于接收感应信号，并根据感应信号开启至少两个等离子点位41。

优选地，感应器件31可设置为红外感应器。

进一步地，当载物台2上没有待清洁物体时，至少两个等离子点位41则处于关闭状态。

本实施例通过感应器件31感应载物台2上是否有待清洁物体，当有待清洁物体时，控制器32控制等离子点位41开启，使得不需要用户手动操控等离子点位41进行清洗，进一步提高了清洁效率。

为了方便用户远程控制该多点式等离子点位清洁机，在上述实施例的基础上，参见图8，在本实施例中，壳体3内还设有通信器件33，通信器件33与控制器32电性连接，通信器件33用于接收来自外部发送端的控制指令，控制器 32还用于根据控制指令控制至少两个等离子点位41开启或关闭。

优选地，传送带1还包括一驱动机构，该驱动机构与控制器32电性连接，通信器件33还用于接收来自外部发送端的传送带1驱动指令，控制器32还用于根据传送带1驱动指令控制传送带1开启或关闭。

优选地，通信器件33还可用于接收来自外部发送端的传送带1速度指令，控制器32还用于根据传送带1速度指令控制传送带1改变运输速度。

进一步地，当待清洁物体被运输至壳体3下方时，传送带1停止运输，以致待清洁物体获得等离子点位清洁。

优选地，传送带1停止的时长可与上述实施例中的预设时间段相同。

进一步地，壳体3内还设有存储器件34，存储器件34与控制器32电性连接，存储器件34用于存储控制器32的清洁日志和清洁参数；通信器件33还用于发送清洁日志至外部接收端。

本实施例通过外部发送端远程控制等离子点位41进行清洗操作，同时可获取存储器件34中的清洁日志和清洁参数等数据，不需要用户手动操作多点式等离子点位清洁机，方便用户控制该多点式等离子点位清洁机，提升了用户体验。

以上对实用新型的具体实施方式进行了详细说明，但其只作为范例，本实用新型并不限制于以上描述的具体实施方式。对于本领域的技术人员而言，任何对该实用新型进行的等同修改或替代也都在本实用新型的范畴之中，因此，在不脱离本实用新型的精神和原则范围下所作的均等变换和修改、改进等，都应涵盖在本实用新型的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290332.6

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209580479U

授权时间:20191105

主分类号:B29C 63/02

专利分类号:B29C63/02;B29C63/48;B08B7/00;B05B13/04;B29L31/34

范畴分类:17J;

申请人:深圳德诚达光电材料有限公司

第一申请人:深圳德诚达光电材料有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市光明区马田街道马山头第五工业区117栋三楼

发明人:宋佳佳

第一发明人:宋佳佳

当前权利人:深圳德诚达光电材料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/255a0a36a56f834d4ae4f673.html