# 一种全预混冷凝式燃气热水器论文和设计-李亚帝

### 全文摘要

本实用新型公开了一种全预混冷凝式燃气热水器，在机箱的顶部密封式连接有排烟接头转换头，排烟接头转换头的中间设有燃气换热器排烟接头连接孔燃气换热器排烟接头连接孔与燃气换热器的排烟接头对接；在排烟接头转换头上设有环绕于燃气换热器排烟接头连接孔的空气进气孔，空气进气孔与机箱相通，是氧气进入机箱内的唯一通道；除了空气进气孔与机箱相通以外，机箱的其他部分的壳件为密封结构，对于家庭屋内安装条件不好的用户家用安装时，排烟接头转换头通过连接双层通道管延伸出室外，不使用室内空气作为氧气，工作时通过抽风机将氧气从空气进气孔从外界(室外)抽入，本热水器那怕安装在浴室内也不怕出现煤气中毒(一氧化碳中毒)现象。

### 主设计要求

1.一种全预混冷凝式燃气热水器，其特征在于：包括机箱(1)及面盖(2)，面盖(2)与机箱(1)密封连接；所述机箱(1)内固定有燃气换热器(11)，燃气换热器(11)连接有进水管(12)，进水管(12)上连接有电动水流控制阀(13)及水泵(14)，水泵(14)下端连接有进水接头(15)，进水接头(15)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述燃气换热器(11)连接有出水管(16)，出水管(16)下端连接有出水接头(17)，出水接头(17)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述燃气换热器(11)连接有抽风机(18)，抽风机(18)连接有电动燃气控制阀(19)，电动燃气控制阀(19)连接有燃气阀接头(20)，燃气阀接头(20)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述抽风机(18)进风口连接有风压传感器(21)；所述燃气换热器(11)上固定有点火针及火焰检测针；所述机箱(1)的顶部密封式连接有排烟接头转换头(22)，排烟接头转换头(22)的中间设有燃气换热器排烟接头连接孔(23)燃气换热器排烟接头连接孔(23)与燃气换热器的排烟接头对接；所述排烟接头转换头(22)上设有环绕于燃气换热器排烟接头连接孔(23)的空气进气孔(24)，空气进气孔(24)与机箱(1)相通，是氧气进入机箱(1)内的唯一通道；所述燃气换热器(11)底部连接有冷凝水接水管，冷凝水接水管穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述面盖(2)固定有分控制器(25)；所述机箱(1)内固定有总控制器(26)，总控制器(26)通过电线分别与电动水流控制阀(13)、水泵(14)、抽风机(18)、电动燃气控制阀(19)、风压传感器(21)、分控制器(25)、点火针、火焰检测针连接。

### 设计方案

1.一种全预混冷凝式燃气热水器，其特征在于：包括机箱(1)及面盖(2)，面盖(2)与机箱(1)密封连接；所述机箱(1)内固定有燃气换热器(11)，燃气换热器(11)连接有进水管(12)，进水管(12)上连接有电动水流控制阀(13)及水泵(14)，水泵(14)下端连接有进水接头(15)，进水接头(15)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述燃气换热器(11)连接有出水管(16)，出水管(16)下端连接有出水接头(17)，出水接头(17)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述燃气换热器(11)连接有抽风机(18)，抽风机(18)连接有电动燃气控制阀(19)，电动燃气控制阀(19)连接有燃气阀接头(20)，燃气阀接头(20)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述抽风机(18)进风口连接有风压传感器(21)；所述燃气换热器(11)上固定有点火针及火焰检测针；所述机箱(1)的顶部密封式连接有排烟接头转换头(22)，排烟接头转换头(22)的中间设有燃气换热器排烟接头连接孔(23)燃气换热器排烟接头连接孔(23)与燃气换热器的排烟接头对接；所述排烟接头转换头(22)上设有环绕于燃气换热器排烟接头连接孔(23)的空气进气孔(24)，空气进气孔(24)与机箱(1)相通，是氧气进入机箱(1)内的唯一通道；所述燃气换热器(11)底部连接有冷凝水接水管，冷凝水接水管穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述面盖(2)固定有分控制器(25)；所述机箱(1)内固定有总控制器(26)，总控制器(26)通过电线分别与电动水流控制阀(13)、水泵(14)、抽风机(18)、电动燃气控制阀(19)、风压传感器(21)、分控制器(25)、点火针、火焰检测针连接。

2.如权利要求1所述的一种全预混冷凝式燃气热水器，其特征在于：所述进水管(12)、出水接头(17)上固定有对应的进水温度传感器(121)、出水温度传感器(171)；所述电动燃气控制阀(19)包括流量控制比例阀及开关阀；进水温度传感器(121)、出水温度传感器(171)流量控制比例阀、开关阀分别通过电线与总控制器(26)连接。

3.如权利要求1所述的一种全预混冷凝式燃气热水器，其特征在于：所述冷凝水接水管连接有排水控制阀，排水控制阀穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接。

4.如权利要求1所述的一种全预混冷凝式燃气热水器，其特征在于：所述排烟接头转换头(22)连接有双层通道管(27)，双层通道管(27)的中间为排烟通道，排烟通道与燃气换热器排烟接头连接孔(23)，外层为空气进入通道，空气进入通道与空气进气孔(24)对接。

5.如权利要求4所述的一种全预混冷凝式燃气热水器，其特征在于：所述双层通道管(27)靠近尾部的外壁设有若干氧气孔，抽风机抽风时外部空气可以通过氧气孔抽入空气。

6.如权利要求4所述的一种全预混冷凝式燃气热水器，其特征在于：所述空气进入通道的管体尾部比排烟通道的管体尾部短。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及家用热水器，具体是一种全预混冷凝式燃气热水器。

背景技术

现有家用热水器为敞开式燃燃烧加热，氧气自然供给，水流、火力均为人工通过旋钮控制，特别安装在高层楼使用时，预先调节好的火力一般不会改变，但在高峰期用水的水压有时高有时低，在洗澡过程中水温一会高一会低(有时水温过高有时水温过低)，无法恒温输出热水。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种恒温输出热水的全预混冷凝式燃气热水器。

解决上述技术问题的技术方案是：

一种全预混冷凝式燃气热水器，包括机箱(1)及面盖(2)，面盖(2)与机箱(1)密封连接；所述机箱(1)内固定有燃气换热器 (11)，燃气换热器(11)连接有进水管(12)，进水管(12)上连接有电动水流控制阀(13)及水泵(14)，水泵(14)下端连接有进水接头(15)，进水接头(15)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述燃气换热器(11)连接有出水管(16)，出水管(16) 下端连接有出水接头(17)，出水接头(17)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述燃气换热器(11)连接有抽风机(18)，抽风机(18)连接有电动燃气控制阀(19)，电动燃气控制阀(19) 连接有燃气阀接头(20)，燃气阀接头(20)穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述抽风机(18)进风口连接有风压传感器(21)；所述燃气换热器(11)上固定有点火针及火焰检测针；所述机箱(1)的顶部密封式连接有排烟接头转换头(22)，排烟接头转换头(22)的中间设有燃气换热器排烟接头连接孔(23)燃气换热器排烟接头连接孔(23)与燃气换热器的排烟接头对接；所述排烟接头转换头(22)上设有环绕于燃气换热器排烟接头连接孔(23)的空气进气孔(24)，空气进气孔(24)与机箱(1)相通，是氧气进入机箱(1)内的唯一通道；所述燃气换热器(11)底部连接有冷凝水接水管，冷凝水接水管穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接；所述面盖(2)固定有分控制器(25)；所述机箱(1)内固定有总控制器(26)，总控制器(26)通过电线分别与电动水流控制阀(13)、水泵(14)、抽风机(18)、电动燃气控制阀(19)、风压传感器(21)、分控制器(25)、点火针、火焰检测针连接。

优先技术方案是：所述进水管(12)、出水接头(17)上固定有对应的进水温度传感器(121)、出水温度传感器(171)；所述电动燃气控制阀(19)包括流量控制比例阀及开关阀；进水温度传感器(121)、出水温度传感器(171)流量控制比例阀、开关阀分别通过电线与总控制器(26)连接。

优先技术方案是：所述冷凝水接水管连接有排水控制阀，排水控制阀穿出机箱(1)的底部并与机箱(1)底板密封连接。

优先技术方案是：所述排烟接头转换头(22)连接有双层通道管(27)，双层通道管(27)的中间为排烟通道，排烟通道与燃气换热器排烟接头连接孔(23)，外层为空气进入通道，空气进入通道与空气进气孔 (24)对接。

优先技术方案是：所述双层通道管(27)靠近尾部的外壁设有若干氧气孔，抽风机抽风时外部空气可以通过氧气孔抽入空气。

优先技术方案是：所述空气进入通道的管体尾部比排烟通道的管体尾部短。

本实用新型的一种全预混冷凝式燃气热水器有益效果为：在机箱的顶部密封式连接有排烟接头转换头，排烟接头转换头的中间设有燃气换热器排烟接头连接孔燃气换热器排烟接头连接孔与燃气换热器的排烟接头对接；在排烟接头转换头上设有环绕于燃气换热器排烟接头连接孔的空气进气孔，空气进气孔与机箱相通，是氧气进入机箱内的唯一通道；除了空气进气孔与机箱相通以外，机箱的其他部分的壳件为密封结构，对于家庭屋内安装条件不好的用户家用安装时(受地方限制安装不便等因数)，排烟接头转换头通过连接双层通道管延伸出室外，不使用室内空气作为氧气，工作时通过抽风机将氧气从空气进气孔从外界(室外)抽入，本热水器那怕安装在浴室内也不怕出现煤气中毒(一氧化碳中毒)现象。

附图说明

图1为本实用新型产品的立体图；

图2为本实用新型产品的剖视图；

图3为本实用新型产品燃气热水器连接有双层通道管，且双层通道管部分为剖视的正面示意图；

图4为本实用新型产品排烟接头转换头的截面图。

具体实施方式

一种全预混冷凝式燃气热水器，包括机箱1及面盖2，面盖2与机箱1密封连接；所述机箱1内固定有燃气换热器11，燃气换热器 11连接有进水管12，进水管12上连接有电动水流控制阀13及水泵 14，水泵14下端连接有进水接头15，进水接头15穿出机箱1的底部并与机箱1底板密封连接；所述燃气换热器11连接有出水管16，出水管16下端连接有出水接头17，出水接头17穿出机箱1的底部并与机箱1底板密封连接；所述燃气换热器11连接有抽风机18，抽风机18用于燃烧时所需吸入氧气量以达到最佳状态，抽风机18连接有电动燃气控制阀19，电动燃气控制阀19连接有燃气阀接头20，燃气阀接头20穿出机箱1的底部并与机箱1底板密封连接，燃气阀接头20为外接燃气管的自由端；所述抽风机18进风口连接有风压传感器21，用于检测空气进量是否异常及检测燃烧后的排烟是否异常，风压传感器21实时反馈数据给总控制器，如果超出设定的范围值，总控制器停止整机工作；所述燃气换热器11上固定有点火针及火焰检测针，用于点火燃烧及检测燃烧状态，如果燃烧异常及时发出警报；所述机箱1的顶部密封式连接有排烟接头转换头22，排烟接头转换头22的中间设有燃气换热器排烟接头连接孔23燃气换热器排烟接头连接孔23与燃气换热器的排烟接头对接；所述排烟接头转换头22上设有环绕于燃气换热器排烟接头连接孔23的空气进气孔24，空气进气孔24与机箱1相通，是氧气进入机箱1内的唯一通道；所述燃气换热器11底部连接有冷凝水接水管，冷凝水接水管穿出机箱1的底部并与机箱1底板密封连接；所述面盖2固定有分控制器25；所述机箱1内固定有总控制器26，总控制器26通过电线分别与电动水流控制阀13、水泵14、抽风机18、电动燃气控制阀19、风压传感器 21、分控制器25、点火针、火焰检测针连接；除了空气进气孔与机箱相通以外，机箱的其他部分的壳件为密封结构，用户家用安装时，排烟接头转换头通过连接双层通道管延伸出室外，不使用室内空气作为氧气，工作时通过抽风机将氧气从空气进气孔从外界(室外)抽入，本热水器那怕安装在浴室内也不怕出现煤气中毒(一氧化碳中毒)现象。

用户通过分控制器25控制电动水流控制阀13的开度来实现所需的水流(通过人工目测或人的感知确定所需的水流)，如果水压偏低(水流量小的情况下)，控制水泵14抽水实现水流的增量。

所述全预混冷凝式燃气热水器为6升～18升之间任意调节水流量；所述进水管12上连接有水流量检测传感器122，水流量检测传感器122通过电线与总控制器26连接，用户可通过分控制器25设定所需的升数(例如：通用6升)，水流量检测传感器122时刻反馈水流量值，总控制器26通过电动水流控制阀13控制水流量通过，如果电动水流控制阀13全开后达不到设定的水流量，总控制器26控制水泵14工作抽水以增加水量，如果自然状态下超出所需的水流量，总控制器26控制电动水流控制阀13减少开度实现限流；实现智能控制。

所述燃气换热器11的燃烧室上固定有氧气传感器，用于控制燃气与空气的进入比例，达到最佳燃烧的蓝火效果。

所述进水管12、出水接头17上固定有对应的进水温度传感器 121、出水温度传感器171，通过分控制器实时知晓准确的水温及调节燃烧；所述电动燃气控制阀19包括流量控制比例阀及开关阀，用于控制燃气流量及开关，同时还可以双重保护防燃气泄漏；进水温度传感器121、出水温度传感器171流量控制比例阀、开关阀分别通过电线与总控制器26连接；

所述冷凝水接水管连接有排水控制阀，排水控制阀穿出机箱1的底部并与机箱1底板密封连接。

所述排烟接头转换头22连接有双层通道管27，双层通道管27 的中间为排烟通道，排烟通道与燃气换热器排烟接头连接孔23，外层为空气进入通道，空气进入通道与空气进气孔24对接；对于安装条件不好的用户安装时，排烟接头转换头通过连接双层通道管延伸出室外，不使用室内空气作为氧气，工作时通过抽风机将氧气从空气进气孔从外界(室外)抽入，本热水器那怕安装在浴室内也不怕出现煤气中毒(一氧化碳中毒)现象。

优先技术方案是：所述双层通道管27靠近尾部的外壁设有若干氧气孔，抽风机抽风时外部空气可以通过氧气孔抽入空，防止排烟口的烟二次被吸入(防止排烟口的烟串至外层空气通道被吸入)。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030726.8

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209524636U

授权时间:20191022

主分类号:F24H 8/00

专利分类号:F24H8/00;F24H9/00;F24H9/18;F24H9/20

范畴分类:35C;

申请人:李亚帝

第一申请人:李亚帝

申请人地址:524531 广东省湛江市吴川市长岐镇西边墉村

发明人:李亚帝

第一发明人:李亚帝

当前权利人:李亚帝

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/25604bb67a739edd8f72b635.html