# 浅析赞比亚山区330KV输电线路基础施工

（山东电力建设第二工程公司山东济南250100）

摘要：高压输电电路根据设计路径，一般途径平原、山脉、跨越河流、公路、铁路、输电线路、通信线路等，从基础施工、杆塔组立、导线施工，根据不同的地形特点、跨越距离、以及被跨越物的等级等采用不同的施工方法。赞比亚MCL（2×150MW）燃煤电厂工程330KV输电线路全长45.921km，其中全线前18km为高山大岭，山高坡陡、弯急路险，交通条件较差。本文简单介绍了山区基础的施工方法。

关键词：燃煤电厂；输电线路；高大山岭；基础施工

1、工程概述

赞比亚MCL（2×150MW）燃煤电厂工程330KV输电线路全长45.921km，共109个塔基基础，起自赞比亚Maamba止于Muzuma变电站，全部为双回路。全线平行原88kVMaamba–Muzuma线路。全线前18km为高山大岭，后28km为平丘，交通运输条件较差。

2、主要施工方案

2.1接桩

设计单位对每个塔基定位完毕后，施工单位派人至现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。

现场接桩人员应进行现场调查，为的是了解现场情况以便顺利施工，现场调查的主要事项如下：了解沿线地形、地貌以及各种地形（山地、丘陵、平原、沼泽等）的分布范围，确定出一条合理的交通运输道路；对山区的各个塔位应调查其能否满足施工所需材料的屯放要求，以及需要开挖平整场地的工作量；了解沿线杆塔位置的地质情况，以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破施工的可能性；调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况；跨越河流时，应调查水流速度、水深，对季节性河流应了解涸水期、来水期等。

2.2施工道路贯通

为方便材料运输必须修建一条贯通全线的施工道路，本工程全线与原88KV线路平行，经现场调查88KV线路施工时修建的施工道路还可以找到痕迹且路线较为合理，决定在此路线重新修建。

道路修建过程考虑到两辆车辆相遇的情况，选择平缓的路段修建会车处，道路转弯处加宽路面并向内侧倾斜。整个山区道路途径四条河流，均为季节河，赞比亚气候雨季降雨量大，雨水自山顶汇集至修建的过路桥时冲击力较大，屡次将桥冲垮，将预埋的涵管冲至下游。经讨论，放弃修复过路桥，在河床内铺设石块，压实后保证载重车辆能顺利通行而不沉陷，而且不影响水流的流动，能够及时的疏散雨水。

2.3基础施工

2.3.1测量放线

本工程基础分为斜柱板式基础（插入式角钢）和直柱板式基础（预埋地脚螺栓）两种，放线开挖之前要分清塔基基础的类型，然后根据“基础半根开值”“基础对角半根开值”配合《基础施工图》计算出塔基中心桩到各塔腿中心的距离。根据设计院提供的基础中心桩、方向桩用经纬仪确定出塔基四个塔腿基础的位置和朝向。开挖过程中采用水准仪随时监测基底标高，预留200mm左右人工清基。开挖完后在周围修挡水沿，并在基坑挡水沿外搭设围栏。

2.3.2材料运输

由于地势的特殊性，修建的道路仍然较为陡峭，采用四驱装载机运输材料，遇山沟、陡坡、河流等危险处由挖掘机配合前进。车辆负重上山仍较为危险，尽可能的将道路拓宽、路面压实、降低坡度，以保证运输的顺利进行。施工现场电动机械使用不便，钢筋、模板在加工厂内加工完毕后再运至现场。在每个塔位周边选择平整处修建材料屯放场地，施工所需的材料提前运至场地屯放并妥善保管，以保证后续施工工序的连贯进行。

2.3.3预埋地脚螺栓和角钢安装

基础钢筋绑扎完毕后进入下道施工工序，地脚螺栓和插入角钢安装。地脚螺栓和角钢安装是线路基础施工的重点，必须保证安装位置的准确性，以保证后期铁塔的顺利安装。每个塔位基础需要安装的地脚螺栓或角钢型号必须仔细核对。

地脚螺栓安装时用槽钢固定，按照两个地脚螺栓间的间距在槽钢上打孔，螺栓穿孔用螺帽调节好外漏高度，调节准确位置后用钢管固定槽钢。为防止混凝土浇筑时螺栓发生偏移，将地脚螺栓底部的插筋焊接到柱钢筋上。

插入角钢安装时根据插入式角钢下端预留施工孔的特点，用混凝土试体块模（150×150×150毫米）制作素混凝土垫块，制作时在每个垫块中预埋一个M16×120螺栓，每个螺杆上备两个螺帽用经纬仪和长钢尺控制，按计算好的位置和高度，将混凝土垫块

镶嵌在垫层中，垫块在水平和垂直方向的误差均应控在±3毫米之内。角钢的下端安放在混凝土垫块的螺杆上，角钢的上端用两根分别平行于角钢两个面的支撑杆与地面固定，支撑杆用倒正丝焊接到钢管上以便于调整支撑杆的长度。用经纬仪和垂球相配合以确定角钢的位置是否正确，如果角钢高度低于允许误差范围，可调整垫块上预埋螺杆螺帽的高度；如果角钢的倾斜率有误差可分别调整倒正丝。地脚螺栓和角钢位置校正无误后，进行基础模板安装。

2.3.4基础混凝土浇筑：砼浇筑前检查落实人员组织、机械准备、施工电源、材料供应等条件，可靠无误后方可开始施工。砼施工前应对地脚螺栓（或角钢）及模板及加固支撑系统进行一次全面的检查，检查下列内容：地脚螺栓（或角钢）的标高、中心位置、间距、角钢的倾斜度；扣件规格与对拉螺栓、钢管的配套和紧固情况；斜撑、支柱的数量和着力点；钢管、对拉螺栓及支柱的间距；接地埋件的规格尺寸、数量、位置、及固定情况；模板结构的整体稳定性；检查清理模板内的垃圾、杂物、淤泥等。当底部模板与垫层之间有缝隙时，应提前用水泥砂浆堵缝，以确保基础底部不漏浆，防止基础出现“烂根”现象，浇灌时应从四角向中间浇筑。砼浇筑采用分层浇筑方法，逐层浇筑，逐层振捣，必须在下层砼初凝前覆盖上一层砼。每层浇筑厚度为300~400mm，并及时振捣。砼浇筑过程中的间歇时间，控制好时间，应在下层砼凝结之前将上层砼浇筑完毕。

整个浇筑过程中要多次对预埋地脚螺栓和角钢的标高、中心位置、间距、角钢的倾斜度进行检查校核，保证不因混凝土的浇筑、振捣造成预埋件位置的偏移。混凝土浇筑完毕终凝后立即覆盖塑料薄膜并洒水进行养护，以保持混凝土具有足够的湿润状态及混凝土不受污染，混凝土的养护时间不少于14天。砼养护至同条件试块强度达到50%以上方可拆除模板。混凝土基础整体验收合格后，方可进行铁塔安装工作。

3.结束语

在赞比亚MCL电厂330KV输电线路基础施工中可以看出，整个山区工程施工道路的贯通和材料的及时运输到位是保证工程顺利进行的重要因素，而斜柱式基础插入式角钢精确安装就位是本工程的重点、难点。我们通过不断的探讨和实践，成功的将这些问题一一克服，同时也为今后类似的工程施工积累下宝贵的经验。

参考文献：

[1]杨忠辉.输电线路工程施工中技术问题及处理措施的探讨[J].广东科技.2008.（14）.

[2]吴东灵.对高压输电线路工程设计施工问题的探讨[J].建材与装饰（下旬刊）.2008.（06）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/257ec066d78e507276383a7a.html