# 如何有效处理桩基事故

潘新晨（大连市金州区建筑工程质量监督站，大连116000）

摘要：桩基质量的好坏直接影响到建筑成本的高低与上部结构的安全与否，桩基事故一旦发生会对工程本身造成不必要的损失，桩基事故的原因往往比较复杂，本文通过对桩基事故进行一系列粗浅分析，探讨了事故发生时如何权衡经济性、合理性，选择安全可靠、成本低、可行的处理措施。

关键词：撞击事故；分类；事故处理

中图分类号：TU71文献标识码：A文章编号：1006-4311（2010）03-0198-02

近年来随着我国的建设事业的飞速前进，桩基工程也得到蓬勃发展。桩基工程本身受到来自场地工程地质、水文地质条件、施工队伍素质等各个方面的影响，一旦出现工程地质勘探的错误分析以及设计与施工力量不相适应，就极可能发生桩基事故，且桩基事故形成在地下，难于对其进行直观考察和评价，所以如何有效处理桩基事故，制定切实可行的预防事故产生的措施和处理桩基质量事故的预案，避免工程纠纷的产生显得极为重要。

1桩基事故的分类

桩基事故按其性质可分为以下几类：（1）测量放线错误，导致整个建筑物错位或桩位偏差过大。（2）单杖承载力达不到设计值，无论打（压）校或灌注桩这类事故均较常见。（3）成桩中断事故。如钻孔灌注校塌孔、卡钻；又如水下浇注混凝出现堵管停浇事故。（4）灌注桩成桩质量差。包括沉碴超厚，混凝土离析，桩身夹泥，混凝土强度达不到设计要求，钢筋错位变形严重等。（5）断桩。预制桩和灌注桩施工质量失控，均可发生断桩事故。其中预制桩断裂事故又可分为桩身断裂和接头断裂两种。（6）桩基验收时出现的桩位偏差过大。（7）灌注桩桩顶标高不足。较多见的有两种，一是施工控制不严，在未达设计标高时，混凝土停浇；另一种是虽然桩顶标高达到设计值，但因桩顶混凝土疏松、强度低，需要凿除而出现标高不足。（8）桩倾斜过大。

2事故处理应满足的基本要求

近几年来，随着建筑行业发展的日新月异，建筑新技术及新工艺也不断发现并完善起来，先进的施工技术层出不穷，桩基础在施工中的应用越来越广泛，严格要求按照操作程序施工，认真做好施工前后的各项检查，及早发现问题，尽量减少问题的发生，特别是要做好各种预案措施的准备，即使发生了问题也有相应应对措施，保证工程顺利施工。对于已经发生的桩基事故在处理时我们应该满足以下几方面要求。

（1）对未施工部分应提出预防和改进措施，防止事故再次发生。每一根桩完成后，都应全面检查设计提出的各项指标，只要有一项未达到要求，就应及时分析，取得所有各方代表意见一致认可，尤其是设计代表同意后，才可以按要求继续施工。基坑开挖前必须全面检查成桩记录和有关资料，发现质量上有争议的问题，必须协商一致作出必要处理后，方可挖土，防止基坑开挖后再处理造成不必要的麻烦。（2）全方位考虑择优处理已发事故。对已发事故部分的处理要本着“安全可靠，经济合理，处理工期较短，处理技术可行”的原则，对事故及早处理，选用最佳处理方案，防止留下隐患。桩基事故处理方法较多，常用方法有补桩、接桩、复打、补强、纠偏、扩大承台、复合地基等，面对众多的处理方法我们必须对可采用的多种方案进行技术、经济比较，选用安全可靠、经济合理和施工方便的处理方案。除此之外，还应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程施工的影响，例如在采取补桩法处理时，会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩；又如在打桩工程中，补桩带来桩距变小，可能造成后续工程的沉梭困难。

3常见桩基事故及其处理方法

桩基础属地下隐蔽工程，施工工序多，施工工艺较复杂，各类事故经常发生，对事故的分析与处理是否正确、及时，往往影响建筑物安全、建筑正常使用、工程造价及施工工期等。因此，从事桩基施工的人员必须掌握常见事故分析处理的基本技术。

（1）卡钻、掉钻、埋钻。卡钻多发生在强风化或弱风化岩层，卡钻后反复努力而无法取出钻头，只能放弃钻头；钻孔堰注桩成孔时，遇到淤泥质粉土、细砂、粉砂等不稳定土层时，常易发生埋钻事故；在钻进砾石层时，常发生掉钻事故。其中卡钻是比较常发生的事故，其处理方法如下：如果是笼式钻头钻时，尚有一段距离未达到设计孔底标高，可先去除钻杆，抛填一些片石，再用冲击钻将钻头冲碎，用电磁铁吸除铁渣后，继续钻进。当钻至设计孔底标高后，在清孔或扫孔时，钻杆扭断，钻头掉落孔底不能捞出来时，可采用二次灌注混凝土，将钻头埋在孔底的处理方案。不得硬拉猛提，应继续慢速低回程往复扫孔，若无效，应使用打捞套、打捞钩等辅助工具助提，以防钻杆拔断，钻头掉落。当孔斜或孔径不规则较严重时，应及时提钻井往孔内境粘土至合格处0．5m以上，再将钻头放下，提落数次，用钻具挤压枯土，然后慢速钻进。

（2）导管事故。灌注桩成桩过程中常采用导管水下浇注混凝土的方法，施工不当时，易发生卡管、导管吊断和导管底端外露事故，这些统称为导管事故。一般可采用下述方法处理：①卡管事故处理方法。当混凝土和易性差、流动度小，或石子粒径过大、混凝土供应不及时，以及止水栓（球）堵塞等原因造成的卡管事故，一般可采用下述方法疏通：用长钢钎或由25以上钢筋冲凿管内混凝土；用铁锤敲震导管法兰；抖动起吊绳；导管上安装附着式振动器；当导管下端距孔底间隙较小、甚至插入土中造成的卡管事故，可采用缓慢提升导管法，待混凝土开始下落时，再将导管下降。②导管拔断处理方法。导管埋入混凝土过深或机械设备故障没有及时拔升导管，以及导管法兰被钢筋钩挂牢等原因常可造成提升导管困难，出现拔断导管事故，一般可采用下述方法处理：清除折断的导管，如混凝土尚未凝固，重新换个位置插入新导管；如桩混凝土面离设计桩顶标高较近（如不超过3m）时，可采用震压护简使之下沉，并排除护筒内泥浆，清除桩顶泥碴和浮浆层，支模板，刷抹一层纯水泥浆后，重新浇筑混凝土至规定标高。③导管外露事故处理。因混凝土量不足造成的露管或浇注不久出现的霹管事故，可采用再次清孔方法。

（3）断桩。混凝土灌注过程中设备产生故障，修理时间过长而使孔内混凝土凝固，导管节头不紧或导管破裂，致使不能继续下灌，混凝土级配失控，出现卡管堵管、灌注深度测量错误，致使导管提空。处理方法如下：彻底清除已灌混凝土，重新灌注。当混凝土灌注深度较小时，一般应及时拔除导管，采用二次清孔方式，清除已灌注混凝土，重新灌注；当水下混凝土灌注中断后，立即用气举法吸除表层约1.5米的混凝土，吸渣时，吸管口尽量靠近孔边，以尽可能清除钢筋笼附近的混凝土渣。这样处理完后，混凝土已凝结而达到了一定强度，然后用一个直径比钢筋笼小20厘米的牙轮钻再将混凝土钻下1米，置换优质泥浆，然后第二次灌注混凝土，为了验证二次灌注混凝土结合面的质量，应进行超声波检测，必要时町抽芯检测。如发现仍有缺陷，再进行旋喷压浆处理。为了争取时间以及保证抽芯孔准确到位，可在二次灌注前沿孔边埋留几根钢管，下端封闭。需要抽芯时，钻头钻穿下端管口，很快就可以达结合面处。作为一种保措施，还可以将抽芯钻孔继续钻入至结合面以下1.5米，旋喷压浆后，放入32mm钢筋，这样可以增加结合部的含筋量，提高桩的抗弯能力。

参考文献：

[1]储丽平.谈在施工中对桩基事故如何进行处理[J].中小企业管理与科技，2008（20）:173.

[2]刘万海，张伟.钻孔灌注桩基事故的处理[J].与建议建筑与预算，2008（3）：141.

[3]曾丽君，朱惠伟.某小区桩基事故分析与处理[J].中国高新技术企业，2009（17）：157-158.

[4]朱奎，周鹏飞，等.层次分析法优选桩基事故处理方案研究[J].科技通报，2009，5（25）：635-638.

[5]陈营.浅谈冲钻孔灌注桩桩基事故的类型及相应的处理措施[J].中国西部科技，2008，30（7）：7，9.

[6]陈哲.桩基在施工中的应用与处理措施[J].广东科技，2007（10X）：46-47.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2589230d29df32e0f955ee65.html