# 带RFID的工控一体机论文和设计-杜文勇

### 全文摘要

本实用新型的带RFID的工控一体机，包括触摸显示屏、音箱、RFID读卡器、主板、USB控制器、VGA接口、串口、USB接口、RJ45接口、音频接口和电源开关。本实用新型利用RFID标签刷卡的方式使操作人员实现一人操作一台工控一体机，以避免多人均能操作一台工控机而引起操作失误的问题，或其能有效地防止其他工作人员因不小心触碰了触摸显示屏而引发控制失误的问题，其具有控制精度高的优点，其解决了传统的工控机是每个工作人员都能在上面进行操作的，从而形成一机多人操作的局面，当工控机受多人操作或被工作人员不小心触碰到时经常会出现操作失误的现象，从而导致工控机控制指令失效、控制效果差或控制精度差的问题。

### 主设计要求

1.带RFID的工控一体机，其特征在于：包括机壳本体，机壳本体的正面设置有触摸显示屏，触摸显示屏的右侧设置有用于播放音频的音箱，音箱的下面设置有RFID读卡器，机壳本体内置有主板，主板上设置有USB控制器，机壳本体的顶面设置有VGA接口，VGA接口的一侧设置有能与串口控制器连接的串口，VGA接口的另一侧设置有能与USB控制器连接的USB接口，USB接口的一侧设置有RJ45接口，RJ45接口的一侧设置有音频接口，音频接口的一侧设置有电源开关。

### 设计方案

1.带RFID的工控一体机，其特征在于：包括机壳本体，机壳本体的正面设置有触摸显示屏，触摸显示屏的右侧设置有用于播放音频的音箱，音箱的下面设置有RFID读卡器，机壳本体内置有主板，主板上设置有USB控制器，机壳本体的顶面设置有VGA接口，VGA接口的一侧设置有能与串口控制器连接的串口，VGA接口的另一侧设置有能与USB控制器连接的USB接口，USB接口的一侧设置有RJ45接口，RJ45接口的一侧设置有音频接口，音频接口的一侧设置有电源开关。

2.根据权利要求1所述的带RFID的工控一体机，其特征在于：与串口控制器连接的所述串口设置有至少一个。

3.根据权利要求1所述的带RFID的工控一体机，其特征在于：所述USB接口设置有至少二个。

4.根据权利要求1所述的带RFID的工控一体机，其特征在于：所述音频接口设置有至少二个。

5.根据权利要求1所述的带RFID的工控一体机，其特征在于：所述RFID读卡器的高度设置比其的长度大22.9mm。

6.根据权利要求1所述的带RFID的工控一体机，其特征在于：所述RFID读卡器的底边至机壳本体底边的距离设置为43mm。

7.根据权利要求1所述的带RFID的工控一体机，其特征在于：所述RFID读卡器的右侧边至机壳本体右侧边的距离设置为13.5mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种带RFID的工控一体机。

背景技术

传统的工控机是每个工作人员都能在上面进行操作的，从而形成一机多人操作的局面，当工控机受多人操作或被工作人员不小心触发到时经常会出现操作失误的现象，从而导致工控机控制指令失效、控制效果差或控制精度差，其不符合高精度生产的要求。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种带RFID的工控一体机，其利用RFID标签刷卡的方式使操作人员实现一人操作一台工控一体机，以避免多人均能操作一台工控机而引起操作失误的问题，或其能有效地防止其他工作人员因不小心触碰了触摸显示屏而引发控制失误的问题，其具有控制精度高的优点。本实用新型是通过以下技术方案来实现的：

带RFID的工控一体机，包括机壳本体，机壳本体的正面设置有触摸显示屏，触摸显示屏的右侧设置有用于播放音频的音箱，音箱的下面设置有RFID读卡器，机壳本体内置有主板，主板上设置有USB控制器，机壳本体的顶面设置有VGA接口，VGA接口的一侧设置有能与串口控制器连接的串口，VGA接口的另一侧设置有能与USB控制器连接的USB接口，USB接口的一侧设置有RJ45接口，RJ45接口的一侧设置有音频接口，音频接口的一侧设置有电源开关。与RFID读卡器配套使用有RFID标签。

作为优选，与串口控制器连接的所述串口设置有至少一个。

作为优选，所述USB接口设置有至少二个。

作为优选，所述音频接口设置有至少二个。

作为优选，所述RFID读卡器的高度设置比其的长度大22.9mm。

作为优选，所述RFID读卡器的底边至机壳本体底边的距离设置为43mm。

作为优选，所述RFID读卡器的右侧边至机壳本体右侧边的距离设置为13.5mm。

作为优选，分别与触摸显示屏、音箱、RFID读卡器和USB控制器等进行信号传送设置有控制系统，所述控制系统可采用PLC控制系统。控制系统能控制音箱播放报警语音。

本实用新型的带RFID的工控一体机，包括触摸显示屏、音箱、RFID读卡器、主板、USB控制器、VGA接口、串口、USB接口、RJ45接口、音频接口和电源开关。本实用新型通过科学合理地在机壳本体的顶面从左至右排列分别设置有串口、VGA接口、USB接口、RJ45接口、音频接口和电源开关，使其通过串口能与串口控制器连接、通过VGA接口能输送模拟信号、通过USB接口能连接USB控制器、通过RJ45接口能进行数据传输、通过音频接口能输送音频信号和通过按下电源开关能控制整机的开或关，其使用十分方便，功能完善；其又通过在触摸显示屏的右侧分别设置有音箱和RFID读卡器，当PLC控制系统向音箱发送播放信号或播放命令时，音箱会自动播放音频信号或播放报警信号；当操作人员将RFID标签放到RFID读卡器的前侧时，RFID读卡器在感应到RFID标签的信息后，RFID读卡器会自动将其感应到的信息发送到PLC控制系统，使操作人员能在触摸显示屏上直接操作（即使操作人员通过触摸显示屏能向PLC控制系统输入或设置各项生产参数），或RFID读卡器在感应到RFID标签的信息后，触摸显示屏能将RFID标签的卡片信息显示出来，其利用RFID标签刷卡的方式使操作人员实现一人操作一台工控一体机，以避免多人操作一台工控一体机而引起的工作失误的问题，或其能有效地防止其他工作人员因不小心触碰了触摸显示屏而引发操作失误的问题；其还科学合理地将RFID读卡器的高度设置比其的长度大22.9mm、将RFID读卡器的底边至机壳本体底边的距离设置为43mm和将RFID读卡器的右侧边至机壳本体右侧边的距离设置为13.5mm，此尺寸的设计不但能使RFID读卡器能灵敏地感应RFID标签，其还使RFID读卡器的区域面积设计小巧，以使传统的工控一体机无需更改其的外观尺寸也能将RFID读卡器集成安装在机壳本体右下角的位置，其使用快捷，实用性强。

附图说明

为了易于说明，本实用新型由下述的较佳实施例及附图作以详细描述。

图1为本实用新型的带RFID的工控一体机的主视图。

图2为本实用新型的带RFID的工控一体机的俯视图。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施方式。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施方式。相反地，提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。

本实施例中，参照图1至图2所示，本实用新型的带RFID的工控一体机，包括机壳本体1，机壳本体1的正面设置有触摸显示屏2，触摸显示屏2的右侧设置有音箱3，音箱3的下面设置有RFID读卡器4，机壳本体1内置有主板（未图示），主板（未图示）上设置有USB控制器（未图示），机壳本体1的顶面设置有VGA接口5，VGA接口5的一侧设置有能与串口控制器连接的串口6，VGA接口5的另一侧设置有能与USB控制器（未图示）连接的USB接口7，USB接口7的一侧设置有RJ45接口8，RJ45接口8的一侧设置有音频接口9，音频接口9的一侧设置有电源开关10。

在其中一实施例中，与串口控制器连接的所述串口6设置有至少一个。

在其中一实施例中，所述USB接口7设置有至少二个。

在其中一实施例中，所述音频接口9设置有至少二个。

在其中一实施例中，所述RFID读卡器4的高度设置比其的长度大22.9mm。

在其中一实施例中，所述RFID读卡器4的底边至机壳本体1底边的距离设置为43mm。

在其中一实施例中，所述RFID读卡器4的右侧边至机壳本体1右侧边的距离设置为13.5mm。

在其中一实施例中，该带RFID的工控一体机的结构设计原理为：其通过科学合理地在机壳本体1的顶面从左至右排列分别设置有串口6、VGA接口5、USB接口7、RJ45接口8、音频接口9和电源开关10，使其通过串口6能与串口控制器连接、通过VGA接口5能输送模拟信号、通过USB接口7能连接USB控制器（未图示）、通过RJ45接口8能进行数据传输、通过音频接口9能输送音频信号和通过按下电源开关10能控制整机的开或关，其使用十分方便，功能完善；其又通过在触摸显示屏2的右侧分别设置有音箱3和RFID读卡器4，当操作人员通过PLC控制系统向音箱3发送播放信号或播放命令时，音箱3会自动播放语音或播放报警语音；当RFID读卡器4感应不到RFID标签的信号时，触摸显示屏2是处于锁屏状态的；当操作人员将RFID标签放到RFID读卡器4的前侧时，RFID读卡器4在感应到RFID标签的信号后，RFID读卡器4会自动将其感应到的信号发送到PLC控制系统，PLC控制系统接收从RFID读卡器4传送过来的信号后会控制触摸显示屏2解锁，使操作人员能在触摸显示屏2上直接操作（即使操作人员通过触摸显示屏2能向PLC控制系统输入或更换各项控制参数或生产参数），或当RFID读卡器4在感应到RFID标签的信息后，触摸显示屏2能将RFID标签的卡片信息内容显示出来，其利用RFID标签刷卡的方式使操作人员实现一人操作一台工控一体机，以避免每个人或多人均能操作一台工控一体机而引起操作失误的现象，其能有效地防止其他工作人员因不小心触碰了触摸显示屏2而引发控制失误的问题；其还科学合理地将RFID读卡器4的高度设置比其的长度大22.9mm、将RFID读卡器4的底边至机壳本体1底边的距离设置为43mm和将RFID读卡器4的右侧边至机壳本体1右侧边的距离设置为13.5mm，此尺寸域的设计不但能使RFID读卡器4能灵敏地感应RFID标签，其还使RFID读卡器4的纵向面区域面积设计小巧，以使传统的工控一体机无需更改其的外观尺寸便能将RFID读卡器4集成安装在机壳本体1右下角的位置，其使用便捷，实用性强。

本实用新型的带RFID的工控一体机，包括触摸显示屏、音箱、RFID读卡器、主板、USB控制器、VGA接口、串口、USB接口、RJ45接口、音频接口和电源开关。本实用新型利用RFID标签刷卡的方式使操作人员实现一人操作一台工控一体机，以避免多人均能操作一台工控一体机而引起操作失误的问题，或其能有效地防止其他工作人员因不小心触碰了触摸显示屏而引发控制失误的问题，其具有控制精度高的优点，其解决了传统的工控机是每个工作人员都能在上面进行操作的，从而形成一机多人操作的局面，当工控机受多人操作或被工作人员不小心触碰到时经常会出现操作失误的现象，从而导致工控机控制指令失效、控制效果差或控制精度差的问题。

上述实施例，只是本实用新型的一个实例，并不是用来限制本实用新型的实施与权利范围，凡与本实用新型权利要求所述原理和基本结构相同或等同的，均在本实用新型保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003294.1

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209327904U

授权时间:20190830

主分类号:G06F 1/16

专利分类号:G06F1/16

范畴分类:40B;

申请人:东莞邦越条码科技有限公司

第一申请人:东莞邦越条码科技有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市南城街道鸿福社区黄金路1号东莞天安数码城C区1号厂房404号

发明人:杜文勇;黄华勇

第一发明人:杜文勇

当前权利人:东莞邦越条码科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/25a8e9599b6340eb6d74fe38.html