# 一种模块化的照明灯具论文和设计-吴广

### 全文摘要

本实用新型公开了一种模块化的照明灯具，包括主环、固定耳A、固定耳B和照明模块，所述主环的左右两端内部对称开设有安装槽，所述安装槽分别与固定耳A和固定耳B间隙配合设置，所述固定耳A和固定耳B均通过内六角基米固定安装于主环上，所述主环的上方对应密封设置后环，所述主环的内部特定孔位内固定安装有强磁铁，所述照明模块的外侧壁上圆周分布有四个凸点，所述凸点与主环的顶部内侧开设的纵向槽位配合设置，所述主环的内侧且位于纵向槽位的上方均匀设置四个横向槽位。该实用新型通过纵向槽位、横向槽位、凸点和强磁铁的结合设置，可以对照明模块进行稳固安装或拆卸，便于对其进行维修或更换使用。

### 主设计要求

1.一种模块化的照明灯具，包括主环（7）、固定耳A（3）、固定耳B（4）和照明模块（5），其特征在于：所述主环（7）的左右两端内部对称开设有安装槽（10），所述安装槽（10）分别与固定耳A（3）和固定耳B（4）间隙配合设置，所述固定耳A（3）和固定耳B（4）均通过内六角基米（1）固定安装于主环（7）上，所述主环（7）的上方对应密封设置后环（6），所述后环（6）与主环（7）之间固定连接四个M3平头自攻螺丝（11），所述主环（7）的内部特定孔位内固定安装有强磁铁（2），所述照明模块（5）的外侧壁上圆周分布有四个凸点（8），所述凸点（8）与主环（7）的顶部内侧开设的纵向槽位（12）配合设置，所述主环（7）的内侧且位于纵向槽位（12）的上方均匀设置四个横向槽位（13）。

### 设计方案

1.一种模块化的照明灯具，包括主环（7）、固定耳A（3）、固定耳B（4）和照明模块（5），其特征在于：所述主环（7）的左右两端内部对称开设有安装槽（10），所述安装槽（10）分别与固定耳A（3）和固定耳B（4）间隙配合设置，所述固定耳A（3）和固定耳B（4）均通过内六角基米（1）固定安装于主环（7）上，所述主环（7）的上方对应密封设置后环（6），所述后环（6）与主环（7）之间固定连接四个M3平头自攻螺丝（11），所述主环（7）的内部特定孔位内固定安装有强磁铁（2），所述照明模块（5）的外侧壁上圆周分布有四个凸点（8），所述凸点（8）与主环（7）的顶部内侧开设的纵向槽位（12）配合设置，所述主环（7）的内侧且位于纵向槽位（12）的上方均匀设置四个横向槽位（13）。

2.根据权利要求1所述的一种模块化的照明灯具，其特征在于：所述内六角基米（1）贯穿固定耳A（3）和固定耳B（4）的内部并锁定于主环（7）内。

3.根据权利要求1所述的一种模块化的照明灯具，其特征在于：所述固定耳B（4）上均匀分布若干个M3固定孔。

4.根据权利要求1所述的一种模块化的照明灯具，其特征在于：所述后环（6）和主环（7）内且与M3平头自攻螺丝（11）相对应位置均匀分布设置四个固定孔（9）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于照明灯具技术领域，具体涉及一种模块化的照明灯具。

背景技术

照明灯具的作用已经不仅仅局限于照明，也是家居的眼睛，更多的时候它起到的是装饰作用，因此照明灯具的选择就要更加复杂得多，它不仅涉及到安全省电，而且会涉及到材质、种类、风格品位等诸多因素。但是目前市场上大多数的照明灯具在使用过程中，不方便对照明模块进行拆卸、安装，不方便进行维修或更换，从而带来很大的不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种模块化的照明灯具，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种模块化的照明灯具，包括主环、固定耳A、固定耳B和照明模块，所述主环的左右两端内部对称开设有安装槽，所述安装槽分别与固定耳A和固定耳B间隙配合设置，所述固定耳A和固定耳B均通过内六角基米固定安装于主环上，所述主环的上方对应密封设置后环，所述后环与主环之间固定连接四个M3平头自攻螺丝，所述主环的内部特定孔位内固定安装有强磁铁，所述照明模块的外侧壁上圆周分布有四个凸点，所述凸点与主环的顶部内侧开设的纵向槽位配合设置，所述主环的内侧且位于纵向槽位的上方均匀设置四个横向槽位。

优选的，所述内六角基米贯穿固定耳A和固定耳B的内部并锁定于主环内。

此项设置内六角基米贯穿固定耳A和固定耳B的内部并锁定于主环内，方便对固定耳A和固定耳B进行固定安装。

优选的，所述固定耳B上均匀分布若干个M3固定孔。

此项设置固定耳B上均匀分布若干个M3固定孔，可以通过固定耳B上分布的某个M3固定孔，将主环牢固固定在天花板上。

优选的，所述后环和主环内且与M3平头自攻螺丝相对应位置均匀分布设置四个固定孔。

此项设置四个固定孔，可以通过拧动M3平头自攻螺丝对后环进行封盖锁死。

本实用新型的技术效果和优点：该模块化的照明灯具，通过纵向槽位、横向槽位、凸点和强磁铁的结合设置，可以对照明模块进行稳固安装或拆卸，便于对其进行维修或更换使用；通过内六角基米、固定孔、固定耳A、固定耳B、安装槽和M3平头自攻螺丝的协同，可以对主环进行组装和使其固定在天花板上，方便安装使用。

附图说明

图1为本实用新型固定耳A的安装爆炸结构示意图一；

图2为本实用新型固定耳B的安装爆炸结构示意图二；

图3为本实用新型照明模块的结构示意图。

图中：1、内六角基米；2、强磁铁；3、固定耳朵A；4、固定耳朵B；5、照明模块；6、后环；7、主环；8、凸点；9、固定孔；10、安装槽；11、M3平头自攻螺丝；12、纵向槽位；13、横向槽位。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-3所示的主环7、固定耳A3、固定耳B4和照明模块5，所述主环7的左右两端内部对称开设有安装槽10，所述安装槽10分别与固定耳A3和固定耳B4间隙配合设置，所述固定耳A3和固定耳B4均通过内六角基米1固定安装于主环7上，所述主环7的上方对应密封设置后环6，所述后环6与主环7之间固定连接四个M3平头自攻螺丝11，或者是M3平头螺丝，所述主环7的内部特定孔位内固定安装有强磁铁2，所述照明模块5的外侧壁上圆周分布有四个凸点8，所述凸点8与主环7的顶部内侧开设的纵向槽位12配合设置，所述主环7的内侧且位于纵向槽位12的上方均匀设置四个横向槽位13。

具体的，所述内六角基米1贯穿固定耳A3和固定耳B4的内部并锁定于主环7内。

具体的，所述固定耳B4上均匀分布若干个M3固定孔。

具体的，所述后环6和主环7内且与M3平头自攻螺丝相对应位置均匀分布设置四个固定孔9。

该模块化的照明灯具，使用时，将固定耳A3或固定耳B4插入安装槽10内，同时通过安装内六角基米1使其贯穿固定耳A3或固定耳B4，可以对其进行固定安装，通过M3平头自攻螺丝11或者是M3平头螺丝，可以使后环6密封安装在主环7上，这样可以防止内六角基米1进行上下移动，通过将强磁铁2塞入主环7内特定孔位进行固定，接着将组装好的主环7放入开好孔的天花板内，其中固定耳A3或固定耳B4均处在天花板内，通过拧动内六角把手进行调节内六角基米1，使固定耳A3向上或下移动，使其贴合天花板，将主环7固定安装在天花板内，将M3平头自攻螺丝11，或者是M3平头螺丝自天花板下方朝上打入，通过固定耳B4上分布的某个M3孔，将主环7牢牢固定在天花板上，通过拧动内六角把手进行调节内六角基米1，使主环上或下移劫，可使主环7朝下部分的面与天花板朝下部分的面持平；

通过将照明模块5的四个凸点8对准主环7内预设的纵向槽位12推入主环7内顶部，平行顺时针旋转照明模块5，使照明模块5四个凸点8进入主环7内预设的横向槽位13，通过固定在主环7内的强磁铁2的磁力，将照明模块5的四个凸点8锁死在主环7内预设的横向槽位13尾端的下沉部位，使照明模块5牢牢固定在主环7上，后期通过向上轻推照明模块5，使照明模块5的四个凸点8摆脱固定在主环7内的强磁铁2的磁力，水平逆时针旋转照明模块5，使照明模块5的四个凸点8通过主环7预设的横向槽位13，返回至主环7内预设的纵向槽位12，向下拉出即可使照明模块5与主环7分离，从而方便对照明模块5进行拆装使用。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920871578.2

申请日:2019-06-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209819360U

授权时间:20191220

主分类号:F21S8/04

专利分类号:F21S8/04;F21V21/03;F21V17/10;F21V17/12

范畴分类:35A;

申请人:毛静霆

第一申请人:毛静霆

申请人地址:325000 浙江省温州市鹿城区五马街道飞霞南路公路段宿舍3幢311室

发明人:吴广

第一发明人:吴广

当前权利人:毛静霆

代理人:刘静怡

代理机构:53113

代理机构编号:昆明合众智信知识产权事务所 53113

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/262fb2c37a801656a65bf922.html