# 水利工程堤防防渗施工技术林晶

1长江委河湖保护与建设运行安全中心湖北武汉430010；2湖北长江清淤疏浚工程有限公司湖北武汉430010

摘要：水利工程在我国的应用十分普遍，通过修建水利工程，控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。可以说水利工程的发展极大的提高了人们的生活质量。虽然水利工程的优点颇多，但是实际应用过程中往往会由于施工技术问题或管理不当出现渗漏现象，这种问题一旦出现就会导致施工质量大大下降，工作效率也会变缓慢，不能够发挥水利工程预设的应用效果，为了更好地解决水利工程中出现渗漏的问题，施工单位要注意做好防渗技术，确保工程顺利开展。

关键词：水利工程技术；堤防建设；防渗应用

1导言

水利工程具有农业灌溉、防洪抗旱和河运行等功能，是社会经济持续增长的基础保障。面对现代社会发展需求，加强水利工程建设，有助于实现水资源合理开发和利用，保证水利工程施工质量和安全。而堤防作为水利工程中不可或缺的组成部分，应该正确看待堤防防渗施工重要性，以便于水利工程原有作用充分发挥，推动现代社会进步和发展。

2水利工程堤防防渗施工存在问题

2.1防渗漏技术单一

水利工程堤防防渗施工的过程中，施工单位对防渗漏技术掌握的不是很全面，堤防防渗施工方案的制定没有考虑到现场的实际情况，比如施工现场地基防渗技术使用不当，导致地基防渗性没有达到要求，地基强度不够，堤坝的结构不够稳定，还有就是一味的按照施工方案进行施工，这样就会让堤防防渗施工脱离实际情况，防渗施工的质量无法得到保障，防渗性能也就不能达到施工标准。水利工程堤防防渗施工基本上采取的都是水网加固，或者是采取防渗墙施工方法，防渗技术适应现场环境的能力比较差，从而影响到堤防防渗施工质量，还会为水利工程施工埋下安全隐患。

2.2缺乏完善的管理体系

任何工程在施工的时候都要进行有效的管理，管理水平高低直接影响着施工成效，水利工程堤防防渗施工也不例外。施工管理不但实现资源优化配置，还能促进各个施工环节的顺利推进，确保工程按照计划工期完工，减少水利工程成本投入，最为重要的是可确保施工质量可以达到验收标准，防渗性能就能得到有效保障。从目前的情况来看，水利工程施工管理并不理想，主要表现在缺乏完善的管理体系，管理人员对堤防防渗施工管理认识不到位，管理凭借的是自身经验，管理的随意性比较大，不能有效的控制影响堤坝防渗性能因素，使得堤防防渗施工不能满足施工要求。一些堤防防渗单位为了加快施工进程，经常将堤防防渗项目的个别工程采取分包的形式承包出去，不参与这部分防渗施工项目管理，分包单位施工质量无法得到保证。部分施工单位在选择分包商的时候，没有对其资质进行审核和评价，将堤防防渗分项目承包给不具备资质的分包商，这样就会为防渗施工质量埋下巨大安全隐患。管理不到位就意味着不能及时发现施工中存在问题，工人施工的责任意识会下降，在施工中不按照要求施工流程规范操作，堤防防渗技术运用的不够标准，这样修建而成的堤坝防渗漏能力比较差，抗震能力也达不到要求。另外，堤防防渗施工监督不到位，因为这项施工比较特殊，有很多地下和水下工程，施工具有很强的隐蔽性，质量监督和管理难度十分大，监督不到位就意味着施工出现质量问题的时候，不能被第一时间发现，即使后期发现问题补救难度也比较大，并且还需要消耗大量的人力、财力和物力，不利于提高水利工程施工经济效益。

3水利工程堤防防渗施工技术

某工程河宽30m，堤防以粉质土质为主，堤基是第四纪全新统冲击堆积，第一层为粉砂，厚10m；第二层为细沙，厚6.5m；第三层为中沙，伴有少量姜石，厚3.5m；第四层为壤土，含有少量的壤土，厚5.2m。堤防墙深设计为3m，墙体厚度0.41m～0.45m，采用50号水泥土，渗透系数10cm/s～7cm/s。

3.1帷幕灌浆防渗施工技术

帷幕灌浆防渗技术在实际应用中，应该进行充分的技术交底，严格遵循施工标准和流程进行施工。首先，灌浆前结合配比标准制备浆液，保证灌浆浆液具备较强的胶凝性和流动性；其次，浆液灌注到堤防损坏区域，通过浆液的化学反应来加快凝结，有助于提升堤防岩石层强度，为堤防结构稳定性提供支持。

3.2混凝土防渗施工技术

由于水利工程施工中需要消耗大量的混凝土，同时垂直防渗施工技术，在长期实践中不断改进和完善，技术已经十分成熟，成为水利工程堤防防渗施工中的主要技术之一。通过混凝土防渗墙技术应用，可以满足颗粒状土质堤防施工需要，有效提升防渗施工效果。当前混凝土防渗墙施工技术包括深厚型和浅薄型，但从实际情况来看只有少数深度达到30m，厚度尺寸在100mm～250mm，厚度在300m左右；在一些大型的水体工程中，或是坝基厚度在30m范围内的小土石坝堤防工程。深厚型防渗墙厚度在600mm～1300mm范围内，此种结构在水头20m、墙深30m以上大坝防渗工程中应用。

3.3高压喷射防渗墙施工技术

高压喷射防渗墙施工技术应用中，需要借助专门的设备通过高压形式喷射浆液到土层中，与土层周围颗粒充分混合，凝固硬化后形成结构稳定的防渗墙，满足工程施工质量需要。在具体施工中，依托于钻孔机进行钻孔施工，通过灌浆管插入到土层中，以高压形式将泥浆喷射出去，与土层充分地搅拌、混合，形成结构稳定的土层结构。高压喷射仿生技术工艺较为简单，应用范围较广，可以降低施工成本，有效提升防渗施工质量。当前我国所选择的高压喷射防渗施工技术中，当属定向喷射、旋转喷射和摆动喷射几种形式，可以实现土层的有效加固处理，提升堤防结构整体抗变形能力，保证堤防结构施工质量。

3.4劈裂灌浆防渗施工技术

劈裂灌浆防渗施工技术在实际应用中，主要是通过浆液压力将堤防劈裂成裂缝，在裂缝中灌入浆液，促使堤防形成稳定的防渗帷幕，提升堤防结构防渗性能。在具体施工中，沿着堤坝轴线确定钻孔位置，依托于灌浆压力形成劈坝体，借助高强度注浆压力来形成防渗结构体。通过裂缝中灌注浆液，有助于改善孔洞位置和坝体内部问题，有效提升坝体整体性能和防渗质量。劈裂灌浆施工技术操作较为简单，成本低、效率高，可以有效提升施工质量。同时，此种施工技术对于施工材料质量要求不高，可以在当地获取施工材料，降低施工成本，缩短施工周期。更为关键的是，在满足防渗施工要求基础上，最大程度上降低环境污染和破坏。

3.5垂直铺塑防渗施工技术

此种防渗施工技术需要借助链斗式挖槽机辅助施工，在坝体上开槽施工，然后铺设防渗塑膜，并进行回填防渗施工活动，形成析水固结，形成复合型的防渗帷幕工程。此种技术优势突出，可以有效规避拼接缝问题出现，满足多数施工需要，提升防渗工程性能。垂直铺塑防渗施工中，要求挖槽深度在15m以下，宽度控制在15cm～30cm范围内，以便于提升防渗施工效率和质量。

3.6水泥土搅拌桩防渗墙施工技术

在具体施工中，此种技术应用借助深层搅拌桩基将泥浆喷入到土层结构中，形成稳定的防渗墙结构。此种施工技术施工速度快、操作简单、成本低，可以有效提升防渗施工质量，截渗深度大概在15m范围内。除此之外，在具体施工过程中，需要发挥监管部门职责，对防渗施工全过程进行监管，一旦发现质量问题及时汇报，寻求合理措施予以解决，保证防渗施工质量。

4结束语

总之，水利工程是我国社会发展的一项基础性工程，与国家民生息息相关，因此一定要注重水利工程的建设质量，工作人员需要深入了解地方的防渗性能才能够保证施工质量，还需要不断研发新的技术才能够从根本上促进水利工程的发展。以上仅是笔者的个人意见，希望能够对相关工作者有所助益。

参考文献：

[1]杨成功.水利工程中堤防防渗施工技术的运用探究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（9）：268-269.

[2]李丹.水利工程堤防防渗施工技术剖析[J].科技展望，2015，25（26）：117.

[3]徐华雄.堤防防渗施工技术在水利工程中实践探究[J].科技展望，2015，25（32）：68.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/26405304b4507ebe1b513a31.html