# 一种电热水壶的感应断电结构论文和设计-邱太养

### 全文摘要

本实用新型涉及一种电热水壶的感应断电结构，包括带手柄的水壶本体，水壶本体上设置有彼此电连接的发热盘和耦合器；所述水壶本体上设置有用于感应人手是否握住手柄的感应断电组件，感应断电组件的感应区设置于手柄上；所述感应断电组件电连接在发热盘与耦合器之间，发热盘通过感应断电组件与耦合器电连接；水壶本体闲置状态下，感应断电组件处于常闭状态，发热盘与耦合器电连接；当感应断电组件感应到人手握住手柄时，感应断电组件进入常开状态，使耦合器断电。本结构能有效避免产生打火现象，并提高安全性，及延长使用寿命。

### 主设计要求

1.一种电热水壶的感应断电结构，包括带手柄(2)的水壶本体(1)，水壶本体(1)上设置有彼此电连接的发热盘(3)和耦合器(4)；其特征在于：所述水壶本体(1)上设置有用于感应人手是否握住手柄(2)的感应断电组件，感应断电组件的感应区设置于手柄(2)上；所述感应断电组件电连接在发热盘(3)与耦合器(4)之间，发热盘(3)通过感应断电组件与耦合器(4)电连接；水壶本体(1)闲置状态下，感应断电组件处于常闭状态，发热盘(3)与耦合器(4)电连接；当感应断电组件感应到人手握住手柄(2)时，感应断电组件进入常开状态，使耦合器(4)断电。

### 设计方案

1.一种电热水壶的感应断电结构，包括带手柄(2)的水壶本体(1)，水壶本体(1)上设置有彼此电连接的发热盘(3)和耦合器(4)；其特征在于：所述水壶本体(1)上设置有用于感应人手是否握住手柄(2)的感应断电组件，感应断电组件的感应区设置于手柄(2)上；所述感应断电组件电连接在发热盘(3)与耦合器(4)之间，发热盘(3)通过感应断电组件与耦合器(4)电连接；水壶本体(1)闲置状态下，感应断电组件处于常闭状态，发热盘(3)与耦合器(4)电连接；当感应断电组件感应到人手握住手柄(2)时，感应断电组件进入常开状态，使耦合器(4)断电。

2.根据权利要求1所述电热水壶的感应断电结构，其特征在于：所述感应断电组件为红外感应开关、机械开关、超声波检测仪、电容开关和\/或压力开关。

3.根据权利要求2所述电热水壶的感应断电结构，其特征在于：所述感应断电组件为红外感应开关，其包括彼此电连接的红外感应板(5)和感应电路板(6)，红外感应板(5)感应侧的朝向与所述感应区对应，感应电路板(6)电连接在发热盘(3)与耦合器(4)之间。

4.根据权利要求3所述电热水壶的感应断电结构，其特征在于：所述红外感应板(5)的感应侧朝向手柄(2)外侧和\/或内侧和\/或左侧和\/或右侧和\/或顶部和\/或底部。

5.根据权利要求2所述电热水壶的感应断电结构，其特征在于：所述感应断电组件为机械开关，其包括彼此电连接的手动键和感应电路板(6)，手动键设置于所述感应区范围内，感应电路板(6)电连接在发热盘(3)与耦合器(4)之间。

6.根据权利要求5所述电热水壶的感应断电结构，其特征在于：所述手动键设置于手柄(2)外侧和\/或内侧和\/或左侧和\/或右侧和\/或顶部和\/或底部。

7.根据权利要求5所述电热水壶的感应断电结构，其特征在于：所述手动键包括机械按键(7)和\/或机械旋钮和\/或电子开关。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种电热水壶，具体是一种电热水壶的感应断电结构；所述的电热水壶可以是养生壶、保温水壶等需要与底座耦合得电的壶类产品。

背景技术

现有的养生壶、保温水壶等需要与底座耦合得电的壶类产品中，水烧开后，发热盘往往需要保持低功率持续工作，以起到保温作用，因此发热盘的电路是持续接通的，人拿放水壶时，水壶上的耦合器与底座上的耦合器会特别容易出现打火现象，而打火现象又会使上、下耦合器上用于电连接的金属片氧化或者击穿，对耦合器的电连接片造成极大伤害，导致其使用寿命缩短。

因此，需要进一步改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足，而提供一种电热水壶的感应断电结构，其通过感应人手是否握住手柄而且切断发热盘与耦合器之间的电路，使耦合器断电，进而有效避免产生打火现象，并提高安全性，及延长使用寿命。

本实用新型的目的是这样实现的：

一种电热水壶的感应断电结构，包括带手柄的水壶本体，水壶本体上设置有彼此电连接的发热盘和耦合器；其特征在于：所述水壶本体上设置有用于感应人手是否握住手柄的感应断电组件，感应断电组件的感应区设置于手柄上；所述感应断电组件电连接在发热盘与耦合器之间，发热盘通过感应断电组件与耦合器电连接；水壶本体闲置状态下，感应断电组件处于常闭状态，发热盘与耦合器电连接；当感应断电组件感应到人手握住手柄时，感应断电组件进入常开状态，使耦合器断电。

所述感应断电组件为红外感应开关、机械开关、超声波检测仪、电容开关和\/或压力开关等。

所述感应断电组件为红外感应开关时，其包括彼此电连接的红外感应板和感应电路板，红外感应板感应侧的朝向与所述感应区对应，感应电路板电连接在发热盘与耦合器之间；所述红外感应板的感应侧朝向手柄外侧和\/或内侧和\/或左侧和\/或右侧和\/或顶部和\/或底部。

所述感应断电组件为机械开关时，其包括彼此电连接的手动键和感应电路板，手动键设置于所述感应区范围内，感应电路板电连接在发热盘与耦合器之间；所述手动键设置于手柄外侧和\/或内侧和\/或左侧和\/或右侧和\/或顶部和\/或底部；所述手动键包括机械按键和\/或机械旋钮和\/或电子开关。

本实用新型的有益效果如下：

通过在手柄上设置用于感应人手是否握住手柄的感应断电组件，以自动通断发热盘与耦合器之间的电路，保证人手拿起水壶时，耦合器处于断电状态，有效避免耦合器在水壶拿起瞬间产生打火现象，并提高安全性，及延长了水壶的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型第一实施例中水壶本体的结构示意图。

图2为本实用新型第一实施例中水壶本体卸下部分壳体后的结构示意图。

图3为本实用新型第一实施例中水壶本体的局部结构分解图。

图4为本实用新型第一实施例中水壶本体与底座分离的截面图。

图5为本实用新型第一实施例的电路图。

图6为本实用新型第二实施例中水壶本体的结构示意图。

图7为本实用新型第二实施例中水壶本体的截面图。

图8为本实用新型第三实施例中水壶本体的结构示意图。

图9为本实用新型第三实施例中水壶本体的截面图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

第一实施例

参见图1-图5，本电热水壶的感应断电结构，包括带手柄2的水壶本体1，水壶本体1底部设置有彼此电连接的发热盘3和耦合器4，水壶本体1上的耦合器4与底座6上的主耦合器5至少在烧水或保温时相互电耦合；水壶本体1上设置有用于感应人手是否握住手柄2的感应断电组件，感应断电组件的感应区设置于手柄2上；感应断电组件电连接在发热盘3与耦合器4之间，发热盘3通过感应断电组件与耦合器4电连接；水壶本体1闲置状态下，感应断电组件处于常闭状态，发热盘3与耦合器4电连接；当感应断电组件感应到人手握住手柄2时，感应断电组件进入常开状态，使耦合器4与主耦合器5分离前断电。本结构能有效避免耦合器4在水壶本体1拿起瞬间与主耦合器5产生打火现象，有效保护了耦合器4与主耦合器5上的电连接片，并提高安全性，及延长了水壶的使用寿命。

进一步地，感应断电组件可选用红外感应开关、机械开关、超声波检测仪、电容开关和\/或压力开关等能自动感应人手或可由人手触动的开关装置。

进一步地，本实施例的感应断电组件选用红外感应开关，其包括彼此电连接的红外感应板5和感应电路板6，感应电路板6设置两块且分别电连接在发热盘3与耦合器4之间，用于控制发热盘3与耦合器4之间的电路通断；红外感应板5为条形薄片，其感应侧朝向手柄2外侧和内侧(除此以外，还可以朝向手柄2的左侧和\/或右侧和\/或顶部和\/或底部)，以增大感应面积，提高感应灵敏度。

第二实施例

参见图6和图7，本实施例的电热水壶的感应断电结构不同于第一实施例之处在于：感应断电组件为机械开关，其包括彼此电连接的手动键和感应电路板6，手动键设置于感应区的范围内，感应电路板6电连接在发热盘3与耦合器4之间、用于控制发热盘3与耦合器4之间的电路通断；手动键设置于手柄2顶部(除此以外，还可以设置于手柄2的外侧和\/或左侧和\/或右侧和\/或底部)，手动键设置于手柄2顶部可方便拇指触控；手动键为机械按键7(除此以外，还可以是机械旋钮和\/或电子开关)。

其他未述部分同第一实施例，这里不再详细说明。

第三实施例

参见图8和图9，本实施例的电热水壶的感应断电结构不同于第一实施例之处在于：感应断电组件为机械开关，其包括彼此电连接的手动键和感应电路板6，手动键设置于感应区的范围内，感应电路板6电连接在发热盘3与耦合器4之间，用于控制发热盘3与耦合器4之间的电路通断；手动键设置于手柄2内侧(除此以外，还可以设置于手柄2的外侧和\/或左侧和\/或右侧和\/或底部)，手动键设置于手柄2内侧可方便手掌或四指触控；手动键为机械按键7(除此以外，还可以是机械旋钮和\/或电子开关)。

其他未述部分同第一实施例，这里不再详细说明。

上述为本实用新型的优选方案，显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本领域的技术人员应该了解本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822273865.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209518747U

授权时间:20191022

主分类号:A47J 27/21

专利分类号:A47J27/21

范畴分类:15F;

申请人:佛山市德纳森电子科技有限公司

第一申请人:佛山市德纳森电子科技有限公司

申请人地址:528231 广东省佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲工业区大金钟山北边山脚3号8楼厂房

发明人:邱太养

第一发明人:邱太养

当前权利人:佛山市德纳森电子科技有限公司

代理人:关健垣

代理机构:44532

代理机构编号:佛山市顺为知识产权代理事务所(普通合伙) 44532

优先权:CN2018111035604

关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/264cde1cd7bff89d5ba28ed3.html