# 润滑型丙烯酸树脂论文_郑顺姬,赵亮,王宇琦

导读:本文包含了润滑型丙烯酸树脂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:丙烯酸,树脂,甲基丙烯酸,马来,酸酐,乙基,皮革。

### 润滑型丙烯酸树脂论文文献综述

郑顺姬,赵亮,王宇琦[1]（2010）在《润滑性丙烯酸树脂复鞣剂的合成及性能》一文中研究指出实验以高碳醇与马来酸酐酯化生成高碳醇马来酸单酯,再与丙烯酸单体共聚得到润滑性丙烯酸复鞣剂。讨论了聚合过程中反应时间、引发剂的质量分数、单体质量浓度对聚合反应的影响。较佳聚合反应的条件为:单体质量分数25%,引发剂质量分数2.0%,反应时间100 min。将共聚物用于铬鞣革的复鞣,研究了产物的组成和结构对成革防水性能的影响,结果表明,疏水单体的质量分数为70%～80%的共聚物防水性最佳,随碳链从12增至18,成革防水性依次增加。(本文来源于《精细石油化工》期刊2010年03期）

彭波,彭必雨[2]（2004）在《一种多功能润滑型丙烯酸树脂鞣剂的研究》一文中研究指出利用马来酸酐和 1 2、1 6、1 8醇合成马来酸单酯 ,确定n(酐 )∶n(醇 ) =1 .1∶1 ,温度 95～ 1 0 0℃ ,时间 3h ,马来酸1 2、1 6、1 8单酯的吸收率都高于 96%。用马来酸 1 8单酯与丙烯酸制备润滑型丙烯酸鞣剂 (MⅡ -1 8) ,通过正交试验 ,探讨酯 /酸、温度、过氧化苯甲酰 (BPO)和低碳醇用量对合成的影响 ,得到最佳条件∶n (酯 )∶n(酸 ) =1∶1 ,温度 80℃ ,BPO和低碳醇用量是单体质量的 0 .5 %和 2 2 % ,照此配方合成MⅡ 1 6/ 1 2。通过凝胶渗透色谱测定MⅡ分子量 ,数均分子量不超过 1 0 83 .1。将其用于铬鞣革的复鞣加脂 ,材料吸收率和成革增厚率高 ,革柔软、粒面细致 ,富有油感、弹性 ,具有一定防水性。用于铬鞣中的试验表明 :有助于铬的吸收 ,不降低收缩温度 ,使铬鞣革更柔软(本文来源于《中国皮革》期刊2004年19期）

彭波[3]（2004）在《润滑型丙烯酸树脂鞣剂的合成与应用》一文中研究指出本论文研究工作分叁部分,在第一部分中,利用马来酸酐和12醇、16醇、18醇分别合成马来酸单酯,确定n(酐):n(醇)=1.1:1,温度90～110℃,反应时间3h,马来酸12单酯、马来酸16单酯和马来酸18单酯的收率分别是96.88%、96.77%和96.07%。利用醇胺和马来酸酐,分两步改性牛蹄油,配比分别为n(油):n(乙醇胺):n(酐)=1:1:2(1#);1:2:3(2#),n(油):n(二乙醇胺):n(酐)=1:1:2(3#);1:2:3(4#),在第一步酰胺化反应中,乙醇胺反应时间4h,转换率为99.14%,二乙醇胺反应时间6h,转化率为89.35%, FTIR图谱分析其主要产物为醇酰胺,还存在少量的氨基酯。在第二步酯化反应中,反应时间都为4h,体系酸值降为一半,并趋于稳定。结合其FTIR图谱得知,马来酸酐不仅与酰胺化牛蹄油的-OH发生酯化反应,而且还与-NRH产生了酰胺化反应。在论文的第二部分中,利用马来酸18单酯和1#改性牛蹄油分别与丙烯酸共聚制备润滑型丙烯酸树脂。以产品黏度、耐酸性、残余单体量和乳液稳定性为考察指标,运用4因素、3水平正交实验方法探讨酯(油)/酸比、反应温度、过氧化苯甲酰(BPO)引发剂和低碳醇溶剂用量等因素对合成的影响,得到18醇单酯-丙烯酸共聚物(MⅡ-18)的最佳合成条件:n (酯):n(酸)=1:1,反应温度80℃,BPO用量是单体质量的0.5%,低碳醇用量是单体质量的22%,依照此配方合成MⅡ-16、MⅡ-12,MⅡ系列材料为乳白色膏状物;1#改性牛蹄油-丙烯酸共聚物(NT-1)的最佳合成条件:n (油):n(酸)=1:1,反应温度85℃,BPO用量是单体质量的0.5%,低碳醇用量是单体质量的20%,依照此配<WP=3>方合成NT-2、NT-3和NT-4,NT系列材料为淡黄色膏状物。以上产品在应用条件下呈阴电荷,易溶于40～50℃热水。通过凝胶渗透色谱测定MⅡ系列树脂分子量,发现产品数均分子量都不超过1083.1,由分子量不同的两种同系物构成,并以较小分子量成分为主,占90%左右,属于低分子量树脂。在论文第叁部分中,以蓝湿猪皮为实验样,用自制润滑型丙烯酸树脂对其进行复鞣加脂,实验表明:材料吸收率都接近100%,与染料同浴,不影响染料吸收;MⅡ-16、MⅡ-18和18醇单酯的增厚率达到30%以上,而NT系列树脂面积收缩率不超过3%;皮革具有一定防水性,其中18醇单酯的静态吸水率达到30%以下,动态透水曲挠次数为5150次;另外18醇单酯油感好,而MⅡ、NT系列树脂所做皮革的弹性要优于18醇单酯,并且粒面平整细腻,颜色较白;所有材料对皮都有良好的起绒效果,物理机械性能达到国家标准;就皮的柔软性而言,18醇单酯要优于MⅡ、NT系列树脂,MⅡ系列树脂随着长链侧基碳数的增加,加脂性能变优,通过DSC证实了复鞣加脂剂分子链的柔顺性也是导致皮革优良柔软性能的因素之一。以浸酸山羊皮为实验样,筛选部分自制润滑型丙烯酸树脂应用于铬鞣中,实验表明:小分子量的润滑型丙烯酸树脂有助于铬的吸收,最高可提高8.4%的吸收率,并且不降低皮的收缩温度,能赋予铬鞣革更好的柔软性。(本文来源于《四川大学》期刊2004-04-01）

靳立强,孙友昌,邱化玉,付丽红,杜岩滨[4]（2001）在《润滑型丙烯酸树脂复鞣剂的研究》一文中研究指出以甲基丙烯酸和丙烯酸 - 2 -乙基己酯为原料合成了润滑型丙烯酸树脂复鞣剂 ,对参与聚合反应的单体配比、乳化剂及引发剂用量进行了系统的研究 ,确立了最佳合成工艺 ;利用红外光谱对聚合物鞣剂进行了初步分析 ,并考察了其应用性能。结果表明 :该聚合物具有良好的加脂复鞣性、低雾性以及一定的防水性 ,复鞣革粒面细致、丰满性好 ,适用于防水革、耐水洗革以及低雾性皮革的生产(本文来源于《中国皮革》期刊2001年23期）

张文霞,李方舟[5]（1998）在《润滑性丙烯酸树脂复鞣剂RL系列的研制》一文中研究指出本文对润滑性丙烯酸树脂复鞣剂ＲＬ系列的合成原理、应用原理及其应用方法进行了研究，意在向制革工业提供一种性能优良的皮革化工材料。(本文来源于《中国皮革》期刊1998年03期）

### 润滑型丙烯酸树脂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用马来酸酐和 1 2、1 6、1 8醇合成马来酸单酯 ,确定n(酐 )∶n(醇 ) =1 .1∶1 ,温度 95～ 1 0 0℃ ,时间 3h ,马来酸1 2、1 6、1 8单酯的吸收率都高于 96%。用马来酸 1 8单酯与丙烯酸制备润滑型丙烯酸鞣剂 (MⅡ -1 8) ,通过正交试验 ,探讨酯 /酸、温度、过氧化苯甲酰 (BPO)和低碳醇用量对合成的影响 ,得到最佳条件∶n (酯 )∶n(酸 ) =1∶1 ,温度 80℃ ,BPO和低碳醇用量是单体质量的 0 .5 %和 2 2 % ,照此配方合成MⅡ 1 6/ 1 2。通过凝胶渗透色谱测定MⅡ分子量 ,数均分子量不超过 1 0 83 .1。将其用于铬鞣革的复鞣加脂 ,材料吸收率和成革增厚率高 ,革柔软、粒面细致 ,富有油感、弹性 ,具有一定防水性。用于铬鞣中的试验表明 :有助于铬的吸收 ,不降低收缩温度 ,使铬鞣革更柔软

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 润滑型丙烯酸树脂论文参考文献

[1].郑顺姬,赵亮,王宇琦.润滑性丙烯酸树脂复鞣剂的合成及性能[J].精细石油化工.2010

[2].彭波,彭必雨.一种多功能润滑型丙烯酸树脂鞣剂的研究[J].中国皮革.2004

[3].彭波.润滑型丙烯酸树脂鞣剂的合成与应用[D].四川大学.2004

[4].靳立强,孙友昌,邱化玉,付丽红,杜岩滨.润滑型丙烯酸树脂复鞣剂的研究[J].中国皮革.2001

[5].张文霞,李方舟.润滑性丙烯酸树脂复鞣剂RL系列的研制[J].中国皮革.1998

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/265b4c0341957346e197d06d.html