# 一种水质检测用试剂箱论文和设计-张阳

### 全文摘要

本实用新型涉及水质检测设备配件技术领域，且公开了一种水质检测用试剂箱，内箱体的底板开设有纵向的凹陷的插接槽，插接槽的内部插设有支撑弹簧，箱身的外壁内部装设有偏心电机以及供电电源，偏心电机的转子末端装设有横向的顶杆，箱盖的下表面与内箱体的上端面对应位置还开设有活性炭吸附槽，活性炭吸附槽的下表面开设有吸附气孔。将试剂管插在试剂放置槽内，保温垫层进行试剂的保温储藏，箱盖与支撑弹簧相配合，实现对内箱体的弹性支撑，起到抗震、缓冲的效果，提高安全性能；加设的偏心电机能够带动顶杆的横向移动，使得内箱体带动试剂管进行横向的震荡，避免试剂管内部的有效颗粒由于发生静置凝固或沉淀导致被抽取的成分不足。

### 主设计要求

1.一种水质检测用试剂箱，包括箱身和箱盖，其特征在于：所述箱身的内腔内放置有内箱体，内箱体的上表面开设有纵向的试剂放置槽，试剂放置槽的内部放置有试剂管，内箱体的底板开设有纵向的凹陷的插接槽，插接槽的内部插设有支撑弹簧，箱身的外壁内部装设有偏心电机以及供电电源，偏心电机的转子末端装设有横向的顶杆，顶杆的末端与内箱体的外壁相接触；箱盖通过铰链结构铰接于箱身的顶部开口外部，箱盖的下表面与内箱体的上端面对应位置还开设有活性炭吸附槽，活性炭吸附槽的下表面开设有吸附气孔，箱盖的上表面还开设有带有盖体的取放口。

### 设计方案

1.一种水质检测用试剂箱，包括箱身和箱盖，其特征在于：所述箱身的内腔内放置有内箱体，内箱体的上表面开设有纵向的试剂放置槽，试剂放置槽的内部放置有试剂管，内箱体的底板开设有纵向的凹陷的插接槽，插接槽的内部插设有支撑弹簧，箱身的外壁内部装设有偏心电机以及供电电源，偏心电机的转子末端装设有横向的顶杆，顶杆的末端与内箱体的外壁相接触；

箱盖通过铰链结构铰接于箱身的顶部开口外部，箱盖的下表面与内箱体的上端面对应位置还开设有活性炭吸附槽，活性炭吸附槽的下表面开设有吸附气孔，箱盖的上表面还开设有带有盖体的取放口。

2.根据权利要求1所述的一种水质检测用试剂箱，其特征在于：所述箱身与箱盖的形状相适配，均为立方矩形。

3.根据权利要求1所述的一种水质检测用试剂箱，其特征在于：所述试剂放置槽的内壁均衬设有保温垫层。

4.根据权利要求1所述的一种水质检测用试剂箱，其特征在于：所述试剂管为圆柱形，且上部开口外部旋接有密封盖帽。

5.根据权利要求1所述的一种水质检测用试剂箱，其特征在于：所述内箱体的上端面两侧与箱身的上开口边缘之间通过柔性编织带相连接。

6.根据权利要求1所述的一种水质检测用试剂箱，其特征在于：所述顶杆的末端装设有滚轮结构件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水质检测设备配件技术领域，具体为一种水质检测用试剂箱。

背景技术

水是生命之源，人类在生活和生产活动中都离不开水，生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高，人们对生活饮用水的水质要求不断提高，饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关，不仅各国之间，而且同一国家的不同地区之间，对饮用水水质的要求都存在着差异，水质检测装置用于对水质情况进行检测。

常见的水质检测装置一般都会配备试剂箱，用于对检测用的试剂进行储藏，目前常用的水质检测设备用的试剂箱的抗震安全性能不高，且储存试剂在静置状态下容易产生凝固和沉淀，导致水体检测时有效成分的提取不足，导致检测数据不准确，不能满足水质检测用试剂箱的工作要求，为此提出一种水质检测用试剂箱。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种水质检测用试剂箱，具备高安全性，高准确度等优点，解决了目前常用的水质检测设备用的试剂箱的抗震安全性能不高，且储存试剂在静置状态下容易产生凝固和沉淀，导致水体检测时有效成分的提取不足，导致检测数据不准确，不能满足水质检测用试剂箱的工作要求的问题。

(二)技术方案

为实现上述高安全性，高准确度的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水质检测用试剂箱，包括箱身和箱盖，所述箱身的内腔内放置有内箱体，内箱体的上表面开设有纵向的试剂放置槽，试剂放置槽的内部放置有试剂管，内箱体的底板开设有纵向的凹陷的插接槽，插接槽的内部插设有支撑弹簧，箱身的外壁内部装设有偏心电机以及供电电源，偏心电机的转子末端装设有横向的顶杆，顶杆的末端与内箱体的外壁相接触；

箱盖通过铰链结构铰接于箱身的顶部开口外部，箱盖的下表面与内箱体的上端面对应位置还开设有活性炭吸附槽，活性炭吸附槽的下表面开设有吸附气孔，箱盖的上表面还开设有带有盖体的取放口。

优选的，所述箱身与箱盖的形状相适配，均为立方矩形。

优选的，所述试剂放置槽的内壁均衬设有保温垫层。

优选的，所述试剂管为圆柱形，且上部开口外部旋接有密封盖帽。

优选的，所述内箱体的上端面两侧与箱身的上开口边缘之间通过柔性编织带相连接。

优选的，所述顶杆的末端装设有滚轮结构件。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种水质检测用试剂箱，具备以下有益效果：

1、该水质检测用试剂箱，将试剂管插在试剂放置槽内，保温垫层进行试剂的保温储藏，合盖状态下，箱盖压住内箱体，与支撑弹簧相配合，实现对内箱体的弹性支撑，起到抗震、缓冲的效果，提高安全性能；

2、该水质检测用试剂箱，加设的偏心电机能够带动顶杆的横向移动，使得内箱体带动试剂管进行横向的震荡，在开盖状态下进行水质检测时，避免试剂管内部的有效颗粒由于发生静置凝固或沉淀导致被抽取的成分不足，从而提高检测的准确性。

附图说明

图1为本实用新型一种水质检测用试剂箱结构示意图。

图中：1箱身、2箱盖、21活性炭吸附槽、22吸附气孔、23取放口、3内箱体、4试剂放置槽、41保温垫层、5试剂管、51密封盖帽、6插接槽、7支撑弹簧、8偏心电机、9供电电源、10顶杆、11柔性编织带、12滚轮结构件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案，一种水质检测用试剂箱，包括箱身1、箱盖2、活性炭吸附槽21、吸附气孔22、取放口23、内箱体3、试剂放置槽4、保温垫层41、试剂管5、密封盖帽51、插接槽6、支撑弹簧7、偏心电机8、供电电源9、顶杆10、柔性编织带11和滚轮结构件12，所述箱身1的内腔内放置有内箱体3，内箱体3的上表面开设有纵向的试剂放置槽4，试剂放置槽4的内部放置有试剂管5，内箱体3的底板开设有纵向的凹陷的插接槽6，插接槽6的内部插设有支撑弹簧7，箱身1的外壁内部装设有偏心电机8以及供电电源9，偏心电机8的转子末端装设有横向的顶杆10，顶杆10的末端与内箱体3的外壁相接触；

箱盖2通过铰链结构铰接于箱身1的顶部开口外部，箱盖2的下表面与内箱体3的上端面对应位置还开设有活性炭吸附槽21，活性炭吸附槽21的下表面开设有吸附气孔22，箱盖2的上表面还开设有带有盖体的取放口23，活性炭吸附槽21用于对工作环境的水汽进行吸附，保持工作环境的干燥。

箱身1与箱盖2的形状相适配，均为立方矩形。

试剂放置槽4的内壁均衬设有保温垫层41。

试剂管5为圆柱形，且上部开口外部旋接有密封盖帽51。

内箱体3的上端面两侧与箱身1的上开口边缘之间通过柔性编织带11相连接，对内箱体3进行辅助的限位，柔性编织带11与箱盖2、内箱体3之间均通过搭扣相连接。

顶杆10的末端装设有滚轮结构件12，设计合理，使得顶杆10能够带动内箱体3的运动，同时不会发生断裂。

本实用新型在工作时，首先将试剂放置在试剂管5内，旋紧密封盖帽51，将试剂管5插在试剂放置槽4内，保温垫层41进行试剂的保温储藏，合盖状态下，箱盖2压住内箱体3，与支撑弹簧7相配合，实现对内箱体3的弹性支撑，起到抗震、缓冲的效果，提高安全性能，在进行水质检测时，一般先从试剂管5内抽出试剂，再与待检测水体进行接触，本实用新型首先打开盖，接通偏心电机8的电源，使得偏心电机8能够带动顶杆10的横向移动，顶住内箱体3的运动，带动试剂管5进行横向的震荡、均质，避免试剂管5内部的有效颗粒由于发生静置凝固或沉淀导致被抽取的成分不足，从而提高检测的准确性。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311341.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209582287U

授权时间:20191105

主分类号:B65D 25/10

专利分类号:B65D25/10;B65D81/07;B65D81/26

范畴分类:34B;

申请人:张阳

第一申请人:张阳

申请人地址:253000 山东省德州市德城区岔河东大道德州市第三水厂德州市供水总公司水质检测中心

发明人:张阳

第一发明人:张阳

当前权利人:张阳

代理人:曲成武

代理机构:37238

代理机构编号:山东博睿律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/26660cc7414fb48615cd69a5.html