# 建筑工程中高支模施工工艺及施工技术研究孟庆祥

中建二局第一建筑工程有限公司北京100176

摘要：高支模是指所建设的工程施工支模的高度在8米以上的项目，针对于不同的工程项目，高支模的施工高度各不相同，有的施工高度甚至达到几十上百米。对于高支模技术的有效应用，能够进一步提高建筑工程的承载力，并且使得整个工程施工更加的便利。因此，作为相关人员，需要对高支模技术的应用给予足够的重视，熟悉相应的施工工艺流程，做好相应的技术控制工作，从而保证工程的施工质量及施工人员的安全。

关键词：建筑工程；高支模施工工艺；施工技术

1高支模概述

高支模主要用在大型的框架型建筑结构的施工中，它主要是高度达到5m和5m以上钢管的架设以及模板的工程等，其结构需要根据实际的工程情况和需求进行设计和实施，它是一种模板的支撑体系，它的高度是要超过其水平的投影，宽度也相对独立且又相互联系的一种混凝土的模板工程，此支模工程也具有施工难度大和施工危险度大等特点，也是建筑工程项目内比较危险的部分，一旦出现危险就会对施工的质量以及施工安全性产生巨大的影响，因此对于高支模的体系设计一定要十分重视。

2高支模施工技术具体要求

对于多层支模的施工，需要充分考虑上下支模保持统一，形成垂直线，以此为前提，继而可以将底座和点半等进行安装，在施工过程中，如果浇筑的梁和板跨度大于4m。就要将模板起拱，在操作过程中要把握好起拱的高度，可以控制在1‰-3‰左右。在高支模施工过程中，最关键的施工步骤是梁的立柱，要充分把握梁立柱的横竖距离，其距离普遍与板相同，特殊情况会以板的倍数为标准，具体可以参考图1。

图1

高支模施工过程中，还需将高支模支撑区域和非支撑区域进行区间衔接工作，高支撑区的水平杆要伸向非支撑区域的立柱中，对支撑模板进行拆除时，要按照正确的顺序和相关规定进行工作，按照支模的先后顺序有序进行，在拆除过程中，对于支撑性不强的模板可以优先拆除，从而逐渐过渡到承重功能较强的模板，在模板拆除工作中，要与模板安装顺序相反，在拆除时要加强注意衔接部分，在拆卸过程中不要将拆除的材料进行抛掷，以免发生安全事故。

3建筑工程中高支模施工技术应用要点

3.1模板的安装搭设技术

在高支模板的安装操作之前，施工人员应找好梁线的位置，并做出相应的标记，然后利用仪器确定各处轴线的位置，进而在水平方向确定模板的控制线。搭设模板的顶部框架时，应保证高支模板材料水平铺设于横梁底部。在具体的安装环节应使用木防龙骨架置于底部模板和顶托托板之间。

此外，在楼面模板的安装环节上，应提高关注力度，为保证模板结构的稳定，技术人员首先需要对梁板钢筋进行捆绑，然后才能使用混凝土进行具体的浇灌步骤。在安装门式脚手架时，需要锁紧脚手架的两端位置并保持上下脚手架连接处结构紧密，上下钢管必须在同一水平直线上。最后进行水平拉杆的搭建作业时，应同时注重顶部钢管的结构稳定，在施工建设的各环节，保持高支模的整体安全性能。

3.2外框架梁柱施工技术

通过对建筑工程领域内高支模施工技术的研究发现，外框梁柱的施工比较繁琐，是高支模搭建工作中的技术难点。由于外框架梁柱的施工属于高度施工领域，并且梁柱的分布较为密集，施工人员倘若按照正常的施工步骤，难以确定相邻柱体之间的参数标准，给实际的施工作业带来了极大的难度，为此，在进行外框架梁柱的施工中，可以采用分层施工的技术手段。首先，技术人员需要对梁板进行浇筑作业，在浇筑过程中应注重梁柱的位置参数，并且对梁柱主体和支撑点之间进行二次加固。

在框架和柱体支撑结构施工完成后，施工人员需要停止相应的加固作业。在此基础上，需要将柱体横梁的以下的水平拉杆顶端移动到柱体两面位置。脚手架和层面梁柱可以在平衡状态下保持连接，并对外框架与梁柱之间进行有效的连接，通过这些步骤保证外框架梁柱与脚手架之间的稳定衔接，进而达到高支模整体结构的稳定性能。在施工过程中，技术人员应严格按照高支模建设行业的参数标准，在施工中如若产生偏差应及时作出调节，避免对建筑工程的整体质量造成严重的影响。

3.3混凝土浇筑施工技术

在高支模施工中，在混凝土的浇筑作业前，施工人员应对混凝土的性能和配水比例进行严格的检查，避免高支模的施工在材料使用环节出现质量问题。在混凝土的浇灌过程中，相关人员也应严格按照相应的浇灌流程进行操作，在高支模的混凝土浇灌步骤上，通常采用中间开始、四周扩散的形式，即施工人员将混凝土浇灌到模具的中间位置，然后向周围或两侧以此进行浇灌，在操作工程中应注重混凝土的均匀程度，并保证混凝土的浇灌高度符合项目工程的标准要求。此外，在混凝土的浇灌环节，应保持振捣工作的连续性和持续性，避免混凝土局部过快凝固现象的发生。此外，在具体的操作过程中，建筑企业应结合工程建筑的实际特点，安排专业的技术人员进行值班管理，及时发现模板在浇筑环节出现的问题，并及时采取相应的措施进行合理的改进。在混凝土的管理工作中，应提高对其初凝阶段的关注，严格按照施工技术进行质量的检测，进而保证高支模工程项目的整体质量。

3.4高支模的施工监测

高支模的施工监测主要是为了掌握高支模变形的情况，保证施工的安全性，并做好施工的指导工作。在施工监测中，因为本工程的立杆是直接支撑于C35型号钢筋的混凝土相应楼板面中，因此其对立杆的基础底面规定平均压力要求是满足的，则就对立杆基础的沉降问题不进行考虑，只对模板支撑位移以及变形情况进行监测。对测点的布设选于梁的中部以及井式梁的交汇等位置较大受力处，在模板完成搭设后，就需要派相应人员来进行模板和支撑系统的观测。混凝土的浇筑中，每过30min就要进行一次观测，其他的期间在每天进行两次观测，如果存在异常就需要立即进行施工暂停，并对人员进行迅速地疏散，经过对险情的排除后，并通过相关人员在施工现场检查合格后才能够继续施工。对每层的每个测点都实施18~20次的测量，测量中发现各点的变形比较缓慢，且高支模也没有出现突变的情况，所测最大的累计性变形值都没有超过变形监测的预警值。

结束语

综上所述，通过对建筑施工中高支模施工工艺运用进行分析，其涉及的内容是比较复杂的，为了保证高支模施工技术应用效果，就需要对其技术要点进行全面掌握，并按照施工要求和规范进行施工，这也是保证其高质高效施工的必要手段。

参考文献

[1]陈德星，盛学武.高支模施工技术在建筑工程施工中的应用[J].建材与装饰，2017（3）：67-69.

[2]李永红.建筑工程高支模施工技术的有效运用分析[J].山西建筑，2016，42（34）：108-110.

[3]肖强.刍议土建施工中的高支模施工技术[J].科技创新与应用，2016（34）：267.

[4]刘岩，李亚丽.小议高层建筑施工中高支模技术的运用[J].环球市场，2016（3）：106.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/26a148a687b3064eb2595e43.html