# 关于电客车受电弓控制改造研究

（东莞市轨道交通有限公司）

摘要：根据2号线电客车存在将双弓的各种问题，对受电弓控制回路及控制逻辑进行分析，制定了受电弓电器控制回路的旁路改造方案，对不同方案进行了对比和风险分析。

关键词：电客车；受电弓；旁路

1研究背景

2号线电客车前期出现3起车间电源插针缩针问题和1起车间电源使能继电器卡滞问题，另PH箱前盖板行程开关存在接触不良的情况，这三类故障都导致了受电弓无法升起，如果发生在正线，将导致降双弓故障，可能引发救援事件。为此研究从受电弓旁路改造来解决现有的问题。

2受电弓降双弓原因分析

2.1原理分析

司机在司机室按下受电弓升弓按钮后，列车供风单元内的升弓电磁阀得电动作，向受电弓气阀箱供压缩空气，受电弓升起。司机在司机室按下降弓按钮后，列车供风单元内的升弓电磁阀失电，向受电弓供应的压缩空气被切断，受电弓降下。

由此可知，2号线电客车受电弓采用电磁阀控制升降弓，2根列车线分别控制降弓继电器和升弓继电器，升弓继电器直接控制电磁阀得电，降弓继电器15、18触头和升弓使能继电器33、34触头串接升弓继电器回路。升弓列车线受控于升弓按钮，降弓列车线受控于降弓按钮、蘑菇按钮和升弓使能继电器21、22触头。

图1受电弓控制原理图

图2受电弓使能继电器控制电路

从原理图分析，在同时满足以下条件时，可激活升弓列车线：

l1、激活端受电弓开关在升弓位；

l2、Q1、Q2开关都处于“1”位（正常升弓位）；

l3、车间电源插座盖子闭合（受电弓与车间电源供电连锁）；

l4、PH箱前盖板闭合（受电弓与接地连接连锁）；

5、车间电源使能继电器闭合

l6、无降弓指令。

从原理图分析，以下任何一条件可激活降弓列车线：

l1、激活端司机室受电弓开关在降弓位；

l2、操作蘑菇按钮；

l3、车间电源插座盖子被打开；

l4、PH箱前盖板被打开。

2.2故障情况分析

影响降双弓的主要电气部件如下，以下任何一项都可能发生导致降弓列车线。

表1影响将双弓的电气部件列表

3升弓允许旁路改造方案

3.1硬件电路方案分析

考虑到正线可能会出现PH箱小盖板打开、车间电源盖打开、Q1、Q2开关辅助触头接触不良、车间电源使能继电器故障等情况会导致升弓使能继电器PANEBR失电，引起降双弓列车线持续保持高电平，列车无法升弓引发救援，因此增加了升弓允许旁路。通过合升弓允许旁路开关RPTPASS，使得两个B车的升弓允许继电器RPTPSRY得电，取消降弓指令列车线的高电平，同时旁路PANEBR继电器的33/34触头，以满足升弓的条件。当升弓允许旁路开关合上时，I/O模块采集到信号后，在DDU显示升弓允许旁路激活提示信息。

图3受电弓旁路改造电路

3.2软件逻辑分析

现有设计通过DX采集PH箱小盖板和车间电源盖信号，并且PH箱小盖板和车间电源盖信号打开会导致DX输出供电中断，都可能牵引封锁和高断无法闭合，依然不能动车。

图4VCU牵引封锁逻辑

图5DCU/M高断逻辑

图6软件与硬件接口图

这时可进行下面电路变更，保证受电弓旁路的同时，通过RPTPSRY的33、34触头进行旁路，并提供DX输出电源和PH箱小盖板和车间电源盖信号，解决牵引封锁问题。主要有两种实现形式。

1、通过RPTPSRY的33、34触头把车间电源盖、PH小盖板、Q1选择开关、车间电源使能继电器旁路，优点是只需要在车上电气柜进行线路搭接，改造简单。缺点是无法解决车间电源使能继电器故障时，本单元列车牵引封锁问题。隔离开关至接地位时，打旁路开关，双弓可以升起，存在一定安全隐患。

图7方案1旁路方案

图8方案1旁路方案

表2方案分析表

2、通过RPTPSRY的33、34触头把车间电源盖、PH小盖板旁路，优点是解决了车间电源使能继电器故障时，本单元列车牵引封锁问题。缺点是隔离开关至接地位时，打旁路开关，双弓可以升起，存在一定安全隐患。

表3方案分析表

4方案分析

方案在原有的电路设计电路上增加旁路控制，新增旁路电路独立于车辆控制，不会对电客车原功能进行改变。

表4方案分析

5结论

电客车降双弓故障将影响列车的运营安全，通过受电弓旁路能够解决这些问题，通过方案的分析，硬件旁路方案可行，软件旁路建议通过RPTPSRY的33、34触头把车间电源盖、PH小盖板旁路。旁路方案存在的安全隐患可控。

参考文献：

[1]南车株洲电力机车有限公司.1号线续建工程车辆电气原理图[G].株洲：南车株洲电力机车有限公司，2009.

[2]彭俊彬.动车组牵引与制动[M].北京：中国铁道出版社，2009.

[3]胡活力，段永魁.深圳地铁1号线列车紧急制动故障的原因分析及电路改进[J].电力机车与城轨车辆，2011（2）：66-68.

[4]秦征.广州地铁二号线列车零速故障及电路改进[J].电力机车与城轨车辆，2010（6）：54-58.

[5]谢述武，陈帝水.深圳地铁列车备用模式改造与实践[J].电力机车与城轨车辆，2010（6）：54-58.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/26f8a5a468c2614860d0a5fb.html