# P123模板法制备介孔碳球及作为超级电容器的研究

### 论文摘要

以P123为模板剂,与吡咯单体混合后,经过（NH4）2S2O8氧化,氩气中900℃煅烧和KOH活化,获得了介孔碳纳米球MCNS. X射线衍射表明:其具有低的结晶性,对MCNS采用透射电镜和N2吸附-脱附测试,表明MCNS是具有介孔分布的不规则纳米球.将MCNS作为超级电容器电极材料进行电化学测试,在2 m V/s的扫速下获得的电容值为148 F/g,在2～100 m V/s扫速范围的倍率性能为76%,经5 000圈循环测试后的保持率为92. 2%.MCNS优异的电化学性能归因于电解液离子与其介孔的充分接触.

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验试剂与仪器

- 1.2 P123/聚吡咯复合材料的制备、煅烧与活化

- 1.3 电极的制备

- 1.4 MCNS和CNS的电化学测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 材料表征

- 2.1.1 XRD

- 2.1.2 TEM

- 2.1.3 N2吸附-脱附及孔径分布曲线

- 2.2 MCNS的电化学性能测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 辛国祥,王蒙蒙,张邦文,宋金玲

关键词: 介孔,纳米球,模板法,电化学性能,超级电容器

来源: 内蒙古科技大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,电力工业

单位: 内蒙古科技大学材料与冶金学院

基金: 内蒙古自治区自然科学基金资助项目(2017BS0508),内蒙古自治区科技创新引导计划基金资助项目(KCBJ2018032),内蒙古科技大学创新基金资助项目(2016QDL-B01)

分类号: TM53;TB383.1

DOI: 10.16559/j.cnki.2095-2295.2019.03.017

页码: 289-294

总页数: 6

文件大小: 1064K

下载量: 138

### 相关论文文献

- [1].超级电容器电极材料的研究进展[J]. 新疆化工 2011(03)

- [2].中科院合肥物质科学研究院石墨烯基超级电容器研制成功[J]. 中国建材资讯 2017(04)

- [3].碳化钛/椴木多孔碳复合材料用于超级电容器性能的研究（英文）[J]. 无机材料学报 2020(01)

- [4].新型电解质可以提高超级电容器的性能[J]. 石油炼制与化工 2019(12)

- [5].柔性钛箔上生长的自支撑TiO_2@NiCo_2S_4阵列复合材料用作高性能非对称超级电容器电极（英文）[J]. 材料导报 2020(01)

- [6].大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [7].一种可在0°C以下工作的一体式超级电容器（英文）[J]. Science China Materials 2020(04)

- [8].超级电容器研究展望——范壮军教授专访[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [9].超级电容器概述[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [10].宽窗口水系超级电容器设计新策略[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [11].基于配位聚合物框架的微超级电容器[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [12].纤维基柔性超级电容器研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)

- [13].石墨烯基柔性超级电容器复合电极材料的研究进展[J]. 材料导报 2020(11)

- [14].电子材料[J]. 新材料产业 2020(02)

- [15].原位电化学合成铁基电极材料及其超级电容器性能（英文）[J]. 无机化学学报 2020(07)

- [16].用于高性能超级电容器的电纺碳纤维材料（英文）[J]. 中国科学技术大学学报 2019(12)

- [17].基于导电聚合物柔性超级电容器电极材料的研究进展[J]. 合成纤维 2020(08)

- [18].氮掺杂黑色二氧化钛用于高性能超级电容器（英文）[J]. Science China Materials 2020(07)

- [19].碳纤维在柔性超级电容器中的研究进展[J]. 科技视界 2020(22)

- [20].超级电容器隔膜及其研究进展[J]. 中国造纸 2018(12)

- [21].超级电容器及其电极材料研究进展[J]. 电池工业 2018(05)

- [22].超级电容器参数测试与特性研究[J]. 电子产品世界 2018(12)

- [23].碳纤维基柔性超级电容器电极材料的应用进展[J]. 储能科学与技术 2019(01)

- [24].超级电容器在器件设计以及材料合成的研究进展[J]. 科学通报 2019(01)

- [25].大豆分离蛋白膜基中性水相超级电容器的构筑[J]. 高分子材料科学与工程 2018(12)

- [26].金属-有机框架作为超级电容器电极材料研究的综合性实验设计[J]. 化学教育(中英文) 2019(02)

- [27].伊朗让纸变成“超级电容器” 可快速充放电[J]. 新能源经贸观察 2018(12)

- [28].超级电容器的原理及应用[J]. 科技风 2019(13)

- [29].20秒充满一辆电动汽车:碳纳米管超级电容器年底量产[J]. 新能源经贸观察 2019(04)

- [30].金属有机骨架在超级电容器方面的研究进展[J]. 材料工程 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/274f8d0e66c8cbd005c4668a.html