# 一种光氧等离子一体机论文和设计-于树彬

### 全文摘要

本实用新型公开了一种光氧等离子一体机，包括装置主体、等离子发生器和紫外线消毒灯，所述装置主体的顶端设置有进风口，且进风口内侧壁的顶端设置有环形橡胶垫，所述环形橡胶垫的下方通过第二滑轨滑动安装有滤网，所述装置主体内部的顶端通过第一滑轨滑动安装有抽屉，所述抽屉的内部设置有等离子发生器，所述进风口的底端设置有锥形导流板与等离子发生器连接，所述抽屉下方的两侧均匀通过第三滑轨滑动设置有滑块，所述滑块的两端均固定有安装座，且安装座之间通过导线安装有紫外线消毒灯，所述装置主体一端的上下两侧均安装有活动门，且装置主体一侧的活动门上安装有控制器。本实用新型易清理，便于维护检修，散热性能好，易于推广使用。

### 主设计要求

1.一种光氧等离子一体机，包括装置主体（1）、等离子发生器（8）和紫外线消毒灯（19），其特征在于：所述装置主体（1）的顶端设置有进风口（13），且进风口（13）内侧壁的顶端设置有环形橡胶垫（12），所述环形橡胶垫（12）的下方通过第二滑轨（10）滑动安装有滤网（11），所述装置主体（1）内部的顶端通过第一滑轨（2）滑动安装有抽屉（3），且抽屉（3）的底端设置为筛网（7），所述抽屉（3）的内部设置有等离子发生器（8），所述进风口（13）的底端设置有锥形导流板（9）与等离子发生器（8）连接，所述抽屉（3）下方的两侧均匀设置有第三滑轨（24），且第三滑轨（24）内部均滑动设置有滑块（23），所述滑块（23）的一端通过焊接安装有拉杆（21），所述滑块（23）的两端均通过焊接固定有安装座（20），且安装座（20）之间通过导线安装有紫外线消毒灯（19），所述装置主体（1）一端的上下两侧均通过焊接安装有活动门（14），且活动门（14）上均设置有把手和固定夹，所述装置主体（1）一侧的活动门（14）上通过螺栓安装有控制器（17），所述控制器（17）的输出端与等离子发生器（8）和紫外线消毒灯（19）的输入端通过导线电连接。

### 设计方案

1.一种光氧等离子一体机，包括装置主体（1）、等离子发生器（8）和紫外线消毒灯（19），其特征在于：所述装置主体（1）的顶端设置有进风口（13），且进风口（13）内侧壁的顶端设置有环形橡胶垫（12），所述环形橡胶垫（12）的下方通过第二滑轨（10）滑动安装有滤网（11），所述装置主体（1）内部的顶端通过第一滑轨（2）滑动安装有抽屉（3），且抽屉（3）的底端设置为筛网（7），所述抽屉（3）的内部设置有等离子发生器（8），所述进风口（13）的底端设置有锥形导流板（9）与等离子发生器（8）连接，所述抽屉（3）下方的两侧均匀设置有第三滑轨（24），且第三滑轨（24）内部均滑动设置有滑块（23），所述滑块（23）的一端通过焊接安装有拉杆（21），所述滑块（23）的两端均通过焊接固定有安装座（20），且安装座（20）之间通过导线安装有紫外线消毒灯（19），所述装置主体（1）一端的上下两侧均通过焊接安装有活动门（14），且活动门（14）上均设置有把手和固定夹，所述装置主体（1）一侧的活动门（14）上通过螺栓安装有控制器（17），所述控制器（17）的输出端与等离子发生器（8）和紫外线消毒灯（19）的输入端通过导线电连接。

2.根据权利要求1所述的一种光氧等离子一体机，其特征在于：所述装置主体（1）的两侧均通过螺栓安装有散热翅片（4），且散热翅片（4）上设置有多个位置不同的通风孔（15）。

3.根据权利要求1所述的一种光氧等离子一体机，其特征在于：所述装置主体（1）底端的拐角处均通过焊接安装有万向轮（5），且万向轮（5）的一端设置有制动装置。

4.根据权利要求1所述的一种光氧等离子一体机，其特征在于：所述装置主体（1）的底端通过焊接安装有出风口（6），且出风口（6）的输出端通过螺纹设置有密封盖。

5.根据权利要求1所述的一种光氧等离子一体机，其特征在于：所述进风口（13）的两侧均通过螺栓安装有扶手（16），且扶手（16）固定在装置主体（1）的顶端。

6.根据权利要求1所述的一种光氧等离子一体机，其特征在于：所述第三滑轨（24）靠近拉杆（21）的一端均设置有固定块（22），且固定块（22）上设置有开口，滑块（23）远离固定块（22）的一端设置有较固定块（22）大的限位块（18）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及气体净化设备技术领域，具体为一种光氧等离子一体机。

背景技术

光氧等离子一体机是一种专门去除有毒有害气体及恶臭气体的一种装置，这种装置综合采用了等离子废气净化与紫外线光触煤净化两种设备的优点，其工作原理为先将废气通入等离子发生器处，进行等离子体化学反应，然后将气体通过紫外线灯管处进行光束分解，从而达到脱臭及杀菌的目的。

但是，现有的一些光氧等离子一体机，进风口设置的滤网容易积攒灰尘，且不易清理，装置主体内部的等离子发生器和紫外线消毒灯存在不易维修的问题，且装置散热性能不好。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种光氧等离子一体机，以解决上述背景技术中提出的滤网不易清理、不易维修和散热性能不好问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种光氧等离子一体机，包括装置主体、等离子发生器和紫外线消毒灯，所述装置主体的顶端设置有进风口，且进风口内侧壁的顶端设置有环形橡胶垫，所述环形橡胶垫的下方通过第二滑轨滑动安装有滤网，所述装置主体内部的顶端通过第一滑轨滑动安装有抽屉，且抽屉的底端设置为筛网，所述抽屉的内部设置有等离子发生器，所述进风口的底端设置有锥形导流板与等离子发生器连接，所述抽屉下方的两侧均匀设置有第三滑轨，且第三滑轨内部均滑动设置有滑块，所述滑块的一端通过焊接安装有拉杆，所述滑块的两端均通过焊接固定有安装座，且安装座之间通过导线安装有紫外线消毒灯，所述装置主体一端的上下两侧均通过焊接安装有活动门，且活动门上均设置有把手和固定夹，所述装置主体一侧的活动门上通过螺栓安装有控制器，所述控制器的输出端与等离子发生器和紫外线消毒灯的输入端通过导线电连接。

优选的，所述装置主体的两侧均通过螺栓安装有散热翅片，且散热翅片上设置有多个位置不同的通风孔。

优选的，所述装置主体底端的拐角处均通过焊接安装有万向轮，且万向轮的一端设置有制动装置。

优选的，所述装置主体的底端通过焊接安装有出风口，且出风口的输出端通过螺纹设置有密封盖。

优选的，所述进风口的两侧均通过螺栓安装有扶手，且扶手固定在装置主体的顶端。

优选的，所述第三滑轨靠近拉杆的一端均设置有固定块，且固定块上设置有开口，滑块远离固定块的一端设置有较固定块大的限位块。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该光氧等离子一体机通过设置扶手和万向轮，便于移动光氧等离子一体机，避免使用机器搬运，费时费力，通过在进风口内部的顶端设置环形橡胶垫，避免接入风管时漏风，造成有毒气体的泄漏，通过设置第二滑轨，便于将进风口的滤网抽出进行清洗，避免滤网上灰尘过多，造成堵塞，通过设置第一滑轨，便于将抽屉抽出，对等离子发生器进行维护检修，通过设置第三滑轨和拉杆，便于将紫外线消毒灯抽出对紫外线消毒灯进行维护检修，本实用新型通过设置散热翅片和通风孔，增大与空气的接触面积，便于装置的散热，不同位置的通风孔，延长空气在散热翅片之间的流动，散热效果更好。

附图说明

图1为本实用新型的剖视结构示意图；

图2为本实用新型的正视结构示意图；

图3为本实用新型的紫外线消毒灯俯视结构示意图；

图4为图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型的系统框图；

图中：1、装置主体；2、第一滑轨；3、抽屉；4、散热翅片；5、万向轮；6、出风口；7、筛网；8、等离子发生器；9、锥形导流板；10、第二滑轨；11、滤网；12、环形橡胶垫；13、进风口；14、活动门；15、通风孔；16、扶手；17、控制器；18、限位块；19、紫外线消毒灯；20、安装座；21、拉杆；22、固定块；23、滑块；24、第三滑轨。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种光氧等离子一体机，包括装置主体1、等离子发生器8和紫外线消毒灯19，装置主体1的顶端设置有进风口13，且进风口13内侧壁的顶端设置有环形橡胶垫12，环形橡胶垫12的下方通过第二滑轨10滑动安装有滤网11，进风口13的两侧均通过螺栓安装有扶手16，且扶手16固定在装置主体1的顶端，便于推动光氧等离子一体机，装置主体1底端的拐角处均通过焊接安装有万向轮5，且万向轮5的一端设置有制动装置，便于移动光氧等离子一体机，装置主体1内部的顶端通过第一滑轨2滑动安装有抽屉3，且抽屉3的底端设置为筛网7，抽屉3的内部设置有等离子发生器8，等离子发生器8的型号可为TFB-Y102DJ1，进风口13的底端设置有锥形导流板9与等离子发生器8连接，抽屉3下方的两侧均匀设置有第三滑轨24，且第三滑轨24内部均滑动设置有滑块23，滑块23的一端通过焊接安装有拉杆21，滑块23的两端均通过焊接固定有安装座20，且安装座20之间通过导线安装有紫外线消毒灯19，紫外线消毒灯19的型号可为BFDUV，第三滑轨24靠近拉杆21的一端均设置有固定块22，且固定块22上设置有开口，滑块23远离固定块22的一端设置有较固定块22大的限位块18，避免紫外线消毒灯19脱离第三滑轨24，装置主体1的底端通过焊接安装有出风口6，且出风口6的输出端通过螺纹设置有密封盖，避免不使用时，灰尘进入装置主体1内部，装置主体1的两侧均通过螺栓安装有散热翅片4，且散热翅片4上设置有多个位置不同的通风孔15，增大与空气的接触面积，不同位置的通风孔15令散热效果更好，装置主体1一端的上下两侧均通过焊接安装有活动门14，且活动门14上均设置有把手和固定夹，装置主体1一侧的活动门14上通过螺栓安装有控制器17，控制器17的型号可为FHR-211，控制器17的输出端与等离子发生器8和紫外线消毒灯19的输入端通过导线电连接。

工作原理：使用时，首先通过万向轮5便于移动装置，将废气管插入进风口13内部，通过环形橡胶垫12避免有害气体的泄漏，气体通过滤网11时过滤掉气体中携带的灰尘，通过第二滑轨10可以定时将滤网11抽出对第二滤网11进行清理，接着气体通过锥形导流板9进入等离子发生器8内部进行等离子体化学反应，然后气体通过紫外线消毒灯19处进行光束分解，从而达到脱臭及杀菌的目的，脱臭杀菌之后的气体通过出风口6排到空气中，通过装置主体1两侧的散热翅片4，增大与空气的接触面积，便于装置的散热，不同位置的通风孔15，延长空气在散热翅片4之间的流动，散热效果更好，通过第一滑轨2和第三滑轨24，便于将等离子发生器8和紫外线消毒灯19抽取出来进行维护和检修。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001506.2

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209501302U

授权时间:20191018

主分类号:B01D 53/75

专利分类号:B01D53/75;B01D53/32;B01D53/74;B01D46/10;B01D46/00

范畴分类:23A;

申请人:德州日通环保科技有限公司

第一申请人:德州日通环保科技有限公司

申请人地址:253300 山东省德州市武城县老城镇新街社区将军路中段

发明人:于树彬

第一发明人:于树彬

当前权利人:德州日通环保科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/27a315b03aa7f99507b5771f.html