# 一种具有水花拟态造型功能的出水装置论文和设计-刘龙杰

### 全文摘要

本实用新型涉及卫浴产品领域，特别是涉及一种具有水花拟态造型功能的出水装置。所述的出水装置包括壳体、内芯，所述的壳体上开设有进水口、出水口，所述的进水口、出水口连通形成壳体内腔，所述的进水口内设有导流部，所述的导流部环绕壳体内壁设置，所述的导流部上开设有多个引流孔，所述引流孔斜向壳体内壁设置，用于引导进水水流冲击壳体内壁形成旋流；所述的内芯设于壳体内腔内，且与壳体内壁之间形成间隙，所述间隙连通引流孔形成过流通道；所述的过流通道内靠近出水口的位置设置有多个导流柱，所述的导流柱呈一定角度设于壳体内壁上，用于引导出水水流形成具有拟态造型的水花，增强了出水装置出水的趣味性。

### 设计方案

1.一种具有水花拟态造型功能的出水装置，包括壳体、内芯，所述的壳体上开设有进水口、出水口，所述的进水口、出水口连通形成壳体内腔，其特征在于：所述的进水口内设有导流部，所述的导流部环绕壳体内壁设置，所述的导流部上开设有多个引流孔，所述引流孔斜向壳体内壁设置，用于引导进水水流冲击壳体内壁形成旋流；所述的内芯设于壳体内腔内，且与壳体内壁之间形成间隙，所述间隙连通引流孔形成过流通道；所述的过流通道内靠近出水口的位置设置有多个导流柱，所述的导流柱呈一定角度设于壳体内壁上，用于引导出水水流形成具有拟态造型的水花。

2.根据权利要求1所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：所述的导流部包括环形本体及连接件，所述的环形本体顶部通过连接件与壳体内壁连接，所述的环形本体底部与壳体内壁之间设有第二间隙，所述的第二间隙与引流孔相连通。

3.根据权利要求1或2所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：所述的导流部上设有多个限位块，所述的限位块轴向设置，用于限制内芯在壳体内腔内的位置。

4.根据权利要求1所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：所述的内芯为出水组件，所述的出水组件包括出水主体、水花造型装置，所述的出水主体设于壳体内腔内，所述的水花造型装置可拆卸的设置于出水主体内。

5.根据权利要求4所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：所述的出水主体包括上主体、下主体，所述的上主体内设有沉孔，所述的下主体内设有安装孔，所述的沉孔与安装孔相连通。

6.根据权利要求5所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：所述的水花造型装置设于安装孔内，所述的水花造型装置包括起泡器、喷雾器、滴水器中的一种或多种。

7.根据权利要求6所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：所述的内芯还包括过滤密封装置，所述的过滤密封装置设于上主体的沉孔内，用于过滤进入水花造型装置的水流并为进入水花造型装置的水流进行密封增压。

8.根据权利要求1所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：还包括限流增压装置，所述的限流增压装置设于进水口内，用于为流入进水口的水流进行限流增压。

9.根据权利要求1所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其特征在于：还包括过滤装置，所述的过滤装置设于进水口内，用于过滤进入进水口的水流。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及卫浴产品领域，特别是涉及一种具有水花拟态造型功能的出水装置。

背景技术

日常生活中，水龙头出水量的大小是依靠开关进行控制，在实际使用中，人们很难能自觉控制出水量的大小。为了更好的节约用水，便需在龙头上接设有出水装置，将出水量控制在实际需要的两种范围内。

中国实用新型CN200620060523.6公开了一种龙头两段式柔水器，包括外壳、活动内柱、出水装置及出水网，外壳顶端与水龙头前端固定；活动内柱上部设有与压盖出水口活动密封的密封圈；出水装置活动置于外壳下部中；出水网是固定于出水装置下部；还包括一卡盘、活动内柱是弹性的置于卡盘中，卡盘是卡制于外壳的上部；而出水装置包括出水外壳、内套、联接环及散水挡气环；出水网固定于散水挡气环中，而散水挡气环固定于内套中，内套是置于出水外壳中，联接环连接内套并顶持出水外壳与活动内柱连接固定；在卡盘下部设有与出水外壳形成密封的密封圈；在联接环的内缘设有与活动内柱形成密封的密封圈，在其外缘设有与内套形成密封的密封圈。

如上所述的龙头两段式柔水器，实现了将出水量控制在实际需要的两种范围内的要求，但是，其出水种类较少，水花变化单一，在使用的过程中，出水显得十分单调，不具有乐趣性。

有鉴于此，本发明人特别研发了一种具有水花拟态造型功能的出水装置，本案由此产生。

实用新型内容

为解决上述问题，本实用新型提供了一种具有水花拟态造型功能的出水装置。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：一种具有水花拟态造型功能的出水装置，包括壳体、内芯，所述的壳体上开设有进水口、出水口，所述的进水口、出水口连通形成壳体内腔，所述的进水口内设有导流部，所述的导流部环绕壳体内壁设置，所述的导流部上开设有多个引流孔，所述引流孔斜向壳体内壁设置，用于引导进水水流冲击壳体内壁形成旋流；所述的内芯设于壳体内腔内，且与壳体内壁之间形成间隙，所述间隙连通引流孔形成过流通道；所述的过流通道内靠近出水口的位置设置有多个导流柱，所述的导流柱呈一定角度设于壳体内壁上，用于引导出水水流形成具有拟态造型的水花。

进一步的，导流部包括环形本体及连接件，所述的环形本体顶部通过连接件与壳体内壁连接，所述的环形本体底部与壳体内壁之间设有第二间隙，所述的第二间隙与引流孔相连通。

进一步的，导流部上设有多个限位块，所述的限位块轴向设置，用于限制内芯在壳体内腔内的位置。

进一步的，内芯为出水组件，所述的出水组件包括出水主体、水花造型装置，所述的出水主体设于壳体内腔内，所述的水花造型装置可拆卸的设置于出水主体内。

进一步的，出水主体包括上主体、下主体，所述的上主体内设有沉孔，所述的下主体内设有安装孔，所述的沉孔与安装孔相连通。

进一步的，水花造型装置设于安装孔内，所述的水花造型装置包括起泡器、喷雾器、滴水器中的一种或多种。

进一步的，内芯还包括过滤密封装置，所述的过滤密封装置设于上主体的沉孔内，用于过滤进入水花造型装置的水流并为进入水花造型装置的水流进行密封增压。

进一步的，还包括限流增压装置，所述的限流增压装置设于进水口内，用于为流入进水口的水流进行限流增压。

进一步的，还包括过滤装置，所述的过滤装置设于进水口内，用于过滤进入进水口的水流。

由上述对本实用新型的描述可知，与现有技术相比，本实用新型的具有水花拟态造型功能的出水装置，通过设置内芯及导流部，使进入出水装置的水流在过流通道内形成旋流，通过设置于出水口的导流柱对旋流进行二次引导，使旋流形成具有拟态造型的出水水花，增强了出水装置出水的趣味性，同时，达到了柔水和节水的目的。

附图说明

图1为本实用新型第一种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的结构示意图一；

图2为本实用新型第一种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的结构示意图二；

图3为本实用新型第一种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的截面示意图；

图4为本实用新型第一种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的出水状态示意图；

图5为本实用新型第二种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的结构示意图一；

图6为本实用新型第二种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的结构示意图二；

图7为本实用新型第二种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的截面示意图；

图8为图7在A-A处的截面示意图；

图9为图7在B-B处的截面示意图；

图10为本实用新型第二种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的出水状态示意图；

图11为本实用新型第三种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的出水状态示意图；

图12为本实用新型第四种实施例具有水花拟态造型功能的出水装置的出水状态示意图。

具体实施方式

本实用新型的核心是提供一种具有水花拟态造型功能的出水装置，通过设置内芯及导流部，使进入出水装置的水流在过流通道内形成旋流，通过设置于出水口的导流柱对旋流进行二次引导，使旋流形成具有拟态造型的出水水花。

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

具体实施例一：

参照图1～图4所示，本实施例公开了一种具有水花拟态造型功能的出水装置，包括壳体1、内芯2，所述的壳体1上开设有进水口11、出水口12，所述的进水口11、出水口12连通形成壳体内腔13，所述的进水口11内设有导流部3，所述的导流部3环绕壳体1内壁设置，所述的导流部3上开设有多个引流孔31，所述引流孔31斜向壳体1内壁设置，用于引导进水水流冲击壳体1内壁形成旋流；所述的内芯2设于壳体内腔13内，且与壳体1内壁之间形成间隙4，所述间隙4连通引流孔31形成过流通道；所述的过流通道内靠近出水口12的位置设置有多个导流柱5，所述的导流柱5呈一定角度设于壳体1内壁上，用于引导出水水流形成具有拟态造型的水花。

所述的内芯2为挡块，所述的挡块形状与壳体内腔13相同，且体积小于壳体内腔13，所述的挡块设于壳体内腔13内，与壳体内腔13之间形成间隙4，所述的挡块用于阻隔水流在壳体内腔13内流动，且引导水流向导流部3及间隙4流动。

所述的导流部3包括环形本体32及连接件33，所述的环形本体32顶部通过连接件33与壳体1内壁连接，所述的环形本体32底部与壳体1内壁之间设有第二间隙34，所述的引流孔31设于环形本体32底部，所述的第二间隙34与引流孔31相连通。

所述的导流部3上设有多个限位块35，所述的限位块35沿导流部3轴向设置，用于限制内芯2在壳体内腔13内的位置。

所述的具有水花拟态造型功能的出水装置还包括过滤装置6、限流增压装置7，所述的过滤装置6、限流增压装置7依次设于进水口11内，所述的过滤装置6用于过滤进入进水口11的水流，所述的限流增压装置7用于为流入进水口11的水流进行限流增压。

所述的导流部3为环形结构，所述的限流增压装置7包括限流部71及设于限流部71下方的连接部72，所述的限流部71上设有连通进水口的沉孔，所述的沉孔侧壁设置有多个出水孔711，所述的出水孔711与间隙4形成的过流通道连通，所述的限流部71的外缘面积大于导流部3的环形内腔面积，所述的连接部72设于该环形内腔内，所述的连接部72上设有外螺纹，所述的内芯2顶部设有内螺纹，所述的内螺纹与连接部72上的外螺纹相适配，所述的内芯2通过与限流增压装置7螺纹连接夹紧导流部3的环形本体32固定于壳体内腔13内。

如上所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，其出水过程如下：

水流由进水口11流入，过滤装置6对流入进水口11进行过滤，水流在限流增压装置7的限流部71内受阻隔变向，由限流部71侧壁设置的出水孔711沿限流部71的侧边流动，进入由内芯2与壳体1内壁之间的间隙4形成的过流通道；

水流流至导流部3时，受导流部3上的引流孔31引导，冲击壳体1内壁而在过流通道内产生旋流；

旋流在出水口12处受导流柱5二次引导，形成具有灯泡形状的拟态造型的出水水花。

具体实施例二：

参照图5～图10所示，如实施例一所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，所述的内芯2为出水组件，所述的出水组件包括出水主体21、水花造型装置22，所述的出水主体21设于壳体内腔13内，所述的水花造型装置22可拆卸的设置于出水主体21内，所述的水花造型装置22与出水主体21之间通过螺纹连接。

所述的出水主体21包括上主体211、下主体212，所述的上主体211内设有沉孔2111，所述的沉孔2111内壁设有与限流增压装置7的连接部72相适配的内螺纹，所述的限流增压装置7的限流部71上开设有连通进水口11至沉孔2111的通孔，所述的下主体212内设有安装孔2121，所述的沉孔2111与安装孔2121相连通，所述的水花造型装置22为起泡器，所述的起泡器设于安装孔2121内。

所述的安装孔2121内设有内螺纹，所述的水花造型装置22顶部设有外螺纹，所述的水花造型装置22通过螺纹连接固定于出水主体21的下主体212。

所述的内芯2还包括过滤密封装置8，所述的过滤密封装置8为过滤密封垫片，所述的过滤密封垫片设于上主体211的沉孔2111内，用于过滤进入水花造型装置22的水流并为进入水花造型装置22的水流进行密封增压。

与实施例一相比，本实施例的内芯2为出水组件，所述的内芯2包括水花造型装置22，所述的水花造型装置22为起泡器，可以使流经内芯2的水流形成气泡水，且使气泡水位于灯泡形状的拟态造型水花的出水范围内，使本实施例的具有水花拟态造型功能的出水装置具有更为丰富的水花变化，增加了该出水装置的出水趣味性。

具体实施例三：

参照图11所示，如实施例二所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，所述的水花造型装置22为滴水器。

与实施例二相比，本实施例的水花造型装置22为滴水器，可以使流经内芯2的水流形成一柱水，且使该一柱水位于灯泡形状的拟态造型水花的出水范围内，使本实施例的具有水花拟态造型功能的出水装置具有丰富的水花变化，增加了该出水装置的出水趣味性。

具体实施例四：

参照图12所示，如实施例二所述的具有水花拟态造型功能的出水装置，所述的水花造型装置22为喷雾器。

与实施例二相比，本实施例的水花造型装置22为喷雾器，可以使流经内芯2的水流形成喷雾，且使喷雾位于灯泡形状的拟态造型水花的出水范围内，使本实施例的具有水花拟态造型功能的出水装置具有丰富的水花变化，增加了该出水装置的出水趣味性。

由上述对本实用新型的描述可知，与现有技术相比，本实用新型的具有水花拟态造型功能的出水装置，通过设置内芯及导流部，使进入出水装置的水流在过流通道内形成旋流，通过设置于出水口的导流柱对旋流进行二次引导，使旋流形成具有拟态造型的出水水花，增强了出水装置出水的趣味性，同时，达到了柔水和节水的目的。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920036316.4

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209891307U

授权时间:20200103

主分类号:E03C1/086

专利分类号:E03C1/086

范畴分类:36B;16G;

申请人:泉州市怡肯设计有限公司

第一申请人:泉州市怡肯设计有限公司

申请人地址:362006 福建省泉州市泉州经济技术开发区崇瑞街19号

发明人:刘龙杰;陈兴会

第一发明人:刘龙杰

当前权利人:泉州市怡肯设计有限公司

代理人:张永;谷科均

代理机构:35237

代理机构编号:泉州汇智兴业知识产权代理事务所(普通合伙) 35237

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/27dc94befd6c55266fd62490.html