# 一种新型布袋式除尘器论文和设计-沈良忠

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型布袋式除尘器，包括上箱体和固设在上箱体下方的收集仓，上箱体的一侧设置有风机组件安装支架，风机组件安装支架上固连有风机组件；风机组件安装支架与上箱体的侧面之间设置有竖向安装板，风机组件安装支架固定在竖向安装板的外侧面上，竖向安装板的内侧面通过滚珠丝杠螺母副以及位于滚珠丝杠螺母副两侧的滑轨组件与上箱体的侧面相连；滚珠丝杠螺母副上的滚珠螺母以及滑轨组件中的滑块均与竖向安装板固连；滚珠丝杠螺母副中的丝杆与电机相连。本实用新型结构简单，连接方便，风机组件安装方便，省力。

### 主设计要求

1.一种新型布袋式除尘器，包括上箱体(1)和固设在上箱体(1)下方的收集仓，其特征在于：所述的收集仓的四个角处均固设有支撑角钢(3)，相邻两根支撑角钢(3)之间设有加强组件，所述的上箱体(1)的一侧设置有风机组件安装支架(4)，所述的风机组件安装支架(4)上固连有风机组件(5)；所述的风机组件安装支架(4)与上箱体(1)的侧面之间设置有竖向安装板(6)，风机组件安装支架(4)固定在竖向安装板(6)的外侧面上，所述的竖向安装板(6)的内侧面通过滚珠丝杠螺母副以及位于滚珠丝杠螺母副两侧的滑轨组件与上箱体(1)的侧面相连；所述的滚珠丝杠螺母副上的滚珠螺母以及滑轨组件中的滑块均与竖向安装板(6)固连；所述的滚珠丝杠螺母副中的丝杆(7)与电机(8)相连。

### 设计方案

1.一种新型布袋式除尘器，包括上箱体(1)和固设在上箱体(1)下方的收集仓，其特征在于：所述的收集仓的四个角处均固设有支撑角钢(3)，相邻两根支撑角钢(3)之间设有加强组件，所述的上箱体(1)的一侧设置有风机组件安装支架(4)，所述的风机组件安装支架(4)上固连有风机组件(5)；所述的风机组件安装支架(4)与上箱体(1)的侧面之间设置有竖向安装板(6)，风机组件安装支架(4)固定在竖向安装板(6)的外侧面上，所述的竖向安装板(6)的内侧面通过滚珠丝杠螺母副以及位于滚珠丝杠螺母副两侧的滑轨组件与上箱体(1)的侧面相连；所述的滚珠丝杠螺母副上的滚珠螺母以及滑轨组件中的滑块均与竖向安装板(6)固连；所述的滚珠丝杠螺母副中的丝杆(7)与电机(8)相连。

2.根据权利要求1所述的一种新型布袋式除尘器，其特征在于：所述的上箱体(1)的侧面上设置有能与滑轨组件中滑块触碰的上行程开关和下行程开关，上行程开关和下行程开关均与电机电连接。

3.根据权利要求2所述的一种新型布袋式除尘器，其特征在于：所述的滚珠丝杠螺母副的丝杆(7)的两端支撑在底座(9)的上下两端上，底座(9)的上部和滑轨组件中的滑轨(2)上部均与上箱体(1)的侧面固连，底座(9)的下部和滑轨组件中的滑轨(2)下部均与加强组件固连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种除尘器，更具体地说，涉及一种新型布袋式除尘器。

背景技术

布袋除尘器进行除尘时需要使用到风机组件，现有的风机组件包括风机、减速机以及电机，厂家在制造时风机、减速机以及电机是固设在同一基座上的，现有一种布袋除尘器需要将风机组件固定在固设在布袋除尘侧壁上的支撑架上，这样的话就需要先将风机组件搬运至支撑架上，再进行固定，费力，且不安全因素存在多。

发明内容

1.实用新型要解决的技术问题

本实用新型的目的在于克服上述的不足，提供了一种新型布袋式除尘器，采用本实用新型的技术方案，结构简单，连接方便，风机组件安装方便，更为安全。

.技术方案

为达到上述目的，本实用新型提供的技术方案为：

本实用新型的一种新型布袋式除尘器，包括上箱体和固设在上箱体下方的收集仓，所述的上箱体的一侧设置有风机组件安装支架，所述的风机组件安装支架上固连有风机组件；所述的风机组件安装支架与上箱体的侧面之间设置有竖向安装板，风机组件安装支架固定在竖向安装板的外侧面上，所述的竖向安装板的内侧面通过滚珠丝杠螺母副以及位于滚珠丝杠螺母副两侧的滑轨组件与上箱体的侧面相连；所述的滚珠丝杠螺母副上的滚珠螺母以及滑轨组件中的滑块均与竖向安装板固连；所述的滚珠丝杠螺母副中的丝杆与电机相连。

更进一步地，所述的上箱体的侧面上设置有能与滑轨组件中滑块触碰的上行程开关和下行程开关，上行程开关和下行程开关均与电机电连接。

更进一步地，所述的滚珠丝杠螺母副的丝杆的两端支撑在底座的上下两端上，底座的上部和滑轨组件中的滑轨上部均与上箱体的侧面固连，底座的下部和滑轨组件中的滑轨下部均与加强组件固连

3.有益效果

采用本实用新型提供的技术方案，与已有的公知技术相比，具有如下有益效果：

(1)本实用新型的一种新型布袋式除尘器，其风机组件安装支架与上箱体的侧面之间设置有竖向安装板，风机组件安装支架固定在竖向安装板的外侧面上，竖向安装板的内侧面设有固设在滚珠丝杠螺母副以及位于滚珠丝杠螺母副两侧的滑轨组件，滚珠丝杠螺母副和滑轨组件均固设在上箱体的侧面，滚珠丝杠螺母副上的滚珠螺母以及滑轨组件中的滑块均与竖向安装板固连，滚珠丝杠螺母副中的丝杆与电机相连，结构简单，连接方便，需要安装风机组件时控制电机工作，通过滚珠丝杠螺母副带动竖向安装板在滑轨组件的导向作用下向下运动至地面，这是操作员工即可进行风机组件安装工作，安装完成后再控制电机工作，将风机组件送到位即可，更为安全；

(2)本实用新型的一种新型布袋式除尘器，其上箱体的侧面上设置有能与滑轨组件中滑块触碰的上行程开关和下行程开关，上行程开关和下行程开关均与电机电连接，结构简单，设计巧妙，当向下运动时触碰到下行程开关即控制电机停止工作，当向上运动时触碰到上行程开关即控制电机停止工作，使得风机组件安装支架到位精准；

(3)本实用新型的一种新型布袋式除尘器，其滚珠丝杠螺母副的丝杆的两端支撑在底座的上下两端上，底座的上部和滑轨组件中的滑轨上部均与上箱体的侧面固连，底座的下部和滑轨组件中的滑轨下部均与位于支撑角钢之间的加强组件固连，结构简单，连接更为稳固。

附图说明

图1为本实用新型的一种新型布袋式除尘器的结构示意图。

示意图中的标号说明：1、上箱体；2、滑轨；3、支撑角钢；4、风机组件安装支架；5、风机组件；6、竖向安装板；7、丝杆；8、电机；9、底座。

具体实施方式

为进一步了解本实用新型的内容，结合附图和实施例对本实用新型作详细描述。

实施例

结合图1，本实施例的一种新型布袋式除尘器，包括上箱体1和固设在上箱体1下方的收集仓，收集仓的四个角处均固设有支撑角钢3，相邻两根支撑角钢3之间设有加强组件，加强组件包括加强板和固设在加强板四个角处的加强杆，上箱体1的一侧设置有风机组件安装支架4，风机组件安装支架4上固连有风机组件5；风机组件安装支架4与上箱体1的侧面之间设置有竖向安装板6，风机组件安装支架4固定在竖向安装板6的外侧面上，竖向安装板6的内侧面通过滚珠丝杠螺母副以及位于滚珠丝杠螺母副两侧的滑轨组件与上箱体1的侧面相连；滚珠丝杠螺母副上的滚珠螺母以及滑轨组件中的滑块均与竖向安装板6固连；滚珠丝杠螺母副中的丝杆7与电机8相连，结构简单，连接方便，需要安装风机组件时控制电机工作，通过滚珠丝杠螺母副带动竖向安装板在滑轨组件的导向作用下向下运动至地面，这是操作员工即可进行风机组件安装工作，安装完成后再控制电机工作，将风机组件送到位即可，省时省力；上箱体1的侧面上设置有能与滑轨组件中滑块触碰的上行程开关和下行程开关，上行程开关和下行程开关均与电机电连接，结构简单，设计巧妙，当向下运动时触碰到下行程开关即控制电机停止工作，当向上运动时触碰到上行程开关即控制电机停止工作，使得风机组件安装支架到位精准；滚珠丝杠螺母副的丝杆7的两端支撑在底座9的上下两端上，底座9的上部和滑轨组件中的滑轨2上部均与上箱体1的侧面固连，底座9的下部和滑轨组件中的滑轨2下部均与加强组件固连，结构简单，连接更为稳固。

本实用新型的一种新型布袋式除尘器，结构简单，连接方便，风机组件安装方便，更为安全。

以上示意性的对本实用新型及其实施方式进行了描述，该描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。所以，如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822265506.1

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209475818U

授权时间:20191011

主分类号:B01D 46/02

专利分类号:B01D46/02;B01D46/42

范畴分类:23A;41B;

申请人:江苏常净环保科技有限公司

第一申请人:江苏常净环保科技有限公司

申请人地址:213399 江苏省常州市溧阳市溧城镇平陵西路1058号

发明人:沈良忠

第一发明人:沈良忠

当前权利人:江苏常净环保科技有限公司

代理人:高桂珍

代理机构:32207

代理机构编号:南京知识律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/27e51356daedbdd28420f714.html