# 关于水电站水库调度资料整编及管理问题的探讨

杨昌杰

（贵州乌江清水河水电开发有限公司，贵州贵阳，555002）

【摘要】：水库调度资料整编是按规定要求整理（收集、分析、统计）、校核、审核、存储的整编过程，多应用于水库经济运行、防洪度汛、大坝安全等管理工作中，是水电站管理单位不可缺少的基本信息资源。目前，随着水电站管理单位生产经营理念的不断改变，对水库调度资料的分析整理、存储、应用等方面有了更高的要求。因此，本文就整编工作的目的、技术标准、内容、分工、方法、质量等进行分析和归纳，并就今后如何做好水库调度资料整编管理工作作一初步探讨。

【关键词】：水电站水库调度资料整编管理探讨

1问题的提出

随着现代化信息技术的不断应用，实际的水库调度资料可以直接通过数据库有效地按照统一的格式进行整理、校核、审核、存储的整编过程。但由于水电行业内没有统一的整编规范标准，况且已建的水电站多不属于同一个上级主管单位管理，对资料整编工作的重视程度也不同。在一些中、小型水电站，还停留用手工的资料整编方法，其工作量大，琐碎而艰辛，再加上专业技术人员对资料整编的理解和技术水平掌握程度不同，会导致资料整编存在着较大差异，其整编质量难以达到实际应用效果，对于生产经营过程十分不利。

2资料整编的相关技术

2.1资料整编标准

在水电行业内，华电集团公司、南方电网公司已制了与水电站相关的《水库调度资料整编规范》并逐步实施。但鉴于各公司所需资料不同，制定的标准也不同。因此，迫在眉睫的是需要编制一个统一的行业规范、标准。在收集原始水文、水能资料的正确和实际工作需要前提下，参照《水文资料整编规范（SL247-2012）》和《大中型水电站水库调度规范（GB17621-1998）》中的有关规定，标准，确定其统一的资料整编内容、图表。在实践中，各水电站可根据具体情况，不断总结和改进资料整编方法，明确工序和分工，确保成果质量准确，以其完善《水库调度资料整编规范》。

2.2资料整编内容

根据实际工作的需要，参照相关规范，将资料整编内容划分为四个部分，第一部分为工作组织、目录、整编说明、资料索引表及水库基本资料；第二部分作为年鉴的正文资料，主要包括：水情总结、逐日平均入库流量、发电流量、溢洪流量、出库流量月年统计、水库洪水水文要素摘录、流域暴雨洪水分析、水库洪水预报精度评价、逐日平均水位流量过程等水库运行资料；第三部分和第四部分作为年鉴的附录资料，分别包括：上游水文站水文洪水要素摘录、流域汛期各水文站、雨量站的逐日平均降水量、降水量摘录、逐日蒸量，以及水库泥沙分析成果和上游水文站历年水沙因子分配等资料，这些资料的内容，要求当年资料可于次年3月份完成整编。

2.3资料整编方法

在资料整编过程中，要明确内容要求、表格形式、精度指标、摘录标准等，为考虑当前使用的需要，又要注重长远资料的积累，保持历年规定的连续性，应简则简，该增则增、保证质量，并做到要求严格又切合实际的特点。如各水电站水库特性不一，在选择洪水要素摘录的大小标准也不同，应根据具体情况而定，内容包括库水位、入库流量、出库流量等洪水要素过程。其中，对于汛期短时段内的变幅较大，入库流量过程出现锯齿状，不符合入库流量过程的连续性，整编时要对作修匀处理；同时注意降水量摘录，应与气象部门发布的实况降雨比较，对漏报降雨进行合理插补，确保资料完整。

3加强资料整编管理工作

目前，资料整编已逐步向水情自动化系统数据库转化，但资料整编管理工作还必须加强，并在实践中探索新方法，编制适合水电站的水库调度资料整编工作制度及技术质量标准、规程等，便于进一步提高资料整编成果的质量和使用价值。

3.1重视整编做好基础分析工作

资料整编工作必须予以重视，作好基础工作，特别是原始水文、水能资料的初步分析、校核工作，均要随时进行或分段完成。在整编过程中，要从实际出发，深入进行分析，力求掌握各水文、水能因素的变化规律，并保持整编表式和填制方法正确、统一、稳定。

3.2加强培训提高整编人员素质

在资料整编过程中，整编人员的积极性、责任感，对资料整编工作的质量、效率造成直接影响。因此，加强培训，使整编人员必须掌握一定的计算机知识基础，并具有较高的综合素质、工作能力，以适应新时期下的资料整编工作需求。?

3.3统一规划增强资料保密意识

在已形成的流域水电站集控管理体系中，各水电站的水情测报系统数据库应在统一规划的基础上纳入集控数据管理体系，并保证数据的畅通、正确。同时，要严格按照资料保密的规定，对涉密资料要严格依照有关规章、程序，做好特殊情况下的资料保密工作。?

3.4完善系统，提高整编管理水平

资料整编工作是一项长期性的工作任务。但对现有的水情自动测报系统数据库应及时进行升级，根据生产经营发展的新思路，不断开发提供深层次信息的数据库查询、加工软件，完善资料管理信息系统，为水库调度资料整编过程中的储存、加工、管理和共享提供全面技术支持，以满足水电站各个生产经营的需求。?

4结语

在未来的资料整编工作中，需要系统数据库技术的支持，并不断地加强水库调度相关资料与数据库技术的整合和改进，才能够有效地提高资料整编的速度和准确性，这对于资料整编具有非常重要的意义，从而为水电站各项生产经营等工作的需要提供可靠、准确的资料。

参考文献：

[1]曹润珍，提高现代水文资料质量的对策，[J]，山西水土保持科技，2008.4.

[2]丁婕，关于水文资料整编工作的几点体会，[J]，江淮水利科技，2011.5.

[3]俞吕都，水文原始数据管理系统的开发和应用，[J]，浙江水利科技，2003.1.

[4]中华人民共和国水利部，水文资料整编规范（SL247-2012），[S]，中华人民共和国水利部，2012.10.

作者简历：杨昌杰（1962），男，贵州黄平县人，大学本科，工程师，现从事水电厂水工、水库调度管理工作。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2851351fbc689aa62c9e39bc.html