# 一种应用于土壤修复的自动取土装置论文和设计-雷丽娟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种应用于土壤修复的自动取土装置，其包括支板、两升降机构、两滑轮、把手、电源、电机、螺旋采土杆和采集管，两升降机构左右对应安装在支板的下面，两滑轮分别转动安装在两升降机构的活动端上，电机固定在支板上，螺旋采土杆与电机的旋转轴连接，采集管套在螺旋采土杆的外围，在采集管的下端口处设有水平的下托板，在下托板的中间设有采集孔，螺旋采土杆的下端穿过采集孔向下延伸，在采集管的上端设有刮板，刮板的一端与采集管的内壁固定连接，另一端向螺旋采土杆延伸，并靠近螺旋采土杆上的螺旋叶片，电源固定安装在支板上，电源与电机电性连接，把手安装在支板上。本实用新型取样更方便。

### 主设计要求

1.一种应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：包括支板、两升降机构、两滑轮、把手、电源、电机、螺旋采土杆和采集管，两所述升降机构左右对应安装在支板的下面，两所述升降机构的活动端位于下端，两所述滑轮分别转动安装在两所述升降机构的活动端上，所述电机固定在所述支板上，并位于两所述升降机构之间，所述螺旋采土杆与所述电机的旋转轴连接，且所述螺旋采土杆垂直朝下延伸，所述采集管套在所述螺旋采土杆的外围，所述采集管与所述支板可拆卸连接，在所述采集管的下端口处设有水平的下托板，在所述下托板的中间设有采集孔，所述螺旋采土杆的下端穿过所述采集孔向下延伸，在所述采集管的上端设有刮板，所述刮板的一端与所述采集管的内壁固定连接，另一端向所述螺旋采土杆延伸，并靠近所述螺旋采土杆上的螺旋叶片，用于阻挡螺旋叶片上的泥土继续上升，从而将螺旋叶片上的泥土刮落，刮落的泥土掉落在所述下托板上，所述电源固定安装在所述支板上，所述电源与所述电机电性连接，所述把手安装在所述支板上。

### 设计方案

1.一种应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：包括支板、两升降机构、两滑轮、把手、电源、电机、螺旋采土杆和采集管，两所述升降机构左右对应安装在支板的下面，两所述升降机构的活动端位于下端，两所述滑轮分别转动安装在两所述升降机构的活动端上，所述电机固定在所述支板上，并位于两所述升降机构之间，所述螺旋采土杆与所述电机的旋转轴连接，且所述螺旋采土杆垂直朝下延伸，所述采集管套在所述螺旋采土杆的外围，所述采集管与所述支板可拆卸连接，在所述采集管的下端口处设有水平的下托板，在所述下托板的中间设有采集孔，所述螺旋采土杆的下端穿过所述采集孔向下延伸，在所述采集管的上端设有刮板，所述刮板的一端与所述采集管的内壁固定连接，另一端向所述螺旋采土杆延伸，并靠近所述螺旋采土杆上的螺旋叶片，用于阻挡螺旋叶片上的泥土继续上升，从而将螺旋叶片上的泥土刮落，刮落的泥土掉落在所述下托板上，所述电源固定安装在所述支板上，所述电源与所述电机电性连接，所述把手安装在所述支板上。

2.根据权利要求1所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：所述采集管的上端中间设有套管，所述套管对应套在所述螺旋采土杆上，所述采集管的上端设有至少两个所述刮板，所述刮板按圆周方向均匀分布，所述刮板的一端与所述采集管的内壁固定连接，另一端与所述套管固定连接。

3.根据权利要求2所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：所述刮板向同侧弯曲。

4.根据权利要求1所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：所述电机的旋转轴垂直朝下，所述螺旋采土杆的上端通过联轴器与所述电机的旋转轴连接。

5.根据权利要求1所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：所述采集管的上端与所述支板的下面螺纹连接。

6.根据权利要求1所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：在所述升降机构的活动端设有两块垂直向下的安装板，在两所述安装板之间设有轮轴，所述滑轮安装在所述轮轴上。

7.根据权利要求1所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：所述升降机构为液压缸。

8.根据权利要求1所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：所述升降机构为电动升降杆，所述电动升降杆与所述电源电性连接。

9.根据权利要求1所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：在所述支板的后面设有向后延伸的连接圆管，在所述连接圆管的后端设有径向轴心方向延伸的凸缘，在所述连接圆管的后端还设有两缺口，两所述缺口相对设置，在所述把手的用于与所述支板连接的端面设有插管，所述插管与所述凸缘的内径相应，在所述插管前端的外壁上设有两凸起的卡块，两所述卡块相对设置，与两所述缺口对应。

10.根据权利要求9所述的应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：所述把手为直杆状，所述自动取土装置设有两把手，两所述把手左右对应设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种应用于土壤修复的自动取土装置。

背景技术

土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质，从根本上说，污染土壤修复的技术原理可包括为：改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性；降低土壤中有害物质的浓度。

在土壤修复过程中，通常都先通过自动取土装置获取钻取土壤样本，而现有的自动取土装置体积庞大，在进行移动时，常常造成不便，需要耗费人力进行搬运，同时，现有的自动取土装置在取土的过程中，钻头上的泥土需要人工祛除，加大工作人员的工作量。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题，就是提供一种应用于土壤修复的自动取土装置，其能自动刮取泥土样本，取样更方便，且方便移动至其它取样点。

解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

一种应用于土壤修复的自动取土装置，其特征在于：包括支板、两升降机构、两滑轮、把手、电源、电机、螺旋采土杆和采集管，两升降机构左右对应安装在支板的下面，两升降机构的活动端位于下端，两滑轮分别转动安装在两升降机构的活动端上，电机固定在支板上，并位于两升降机构之间，螺旋采土杆与电机的旋转轴连接，且螺旋采土杆垂直朝下延伸，采集管套在螺旋采土杆的外围，采集管与支板可拆卸连接，在采集管的下端口处设有水平的下托板，在下托板的中间设有采集孔，螺旋采土杆的下端穿过采集孔向下延伸，在采集管的上端设有刮板，刮板的一端与采集管的内壁固定连接，另一端向螺旋采土杆延伸，并靠近螺旋采土杆上的螺旋叶片，用于阻挡螺旋叶片上的泥土继续上升，从而将螺旋叶片上的泥土刮落，刮落的泥土掉落在下托板上，电源固定安装在支板上，电源与电机电性连接，把手安装在支板上。

进一步的，采集管的上端中间设有套管，套管对应套在螺旋采土杆上，采集管的上端设有至少两个刮板，刮板按圆周方向均匀分布，刮板的一端与采集管的内壁固定连接，另一端与套管固定连接。

进一步的，刮板向同侧弯曲。

进一步的，电机的旋转轴垂直朝下，螺旋采土杆的上端通过联轴器与电机的旋转轴连接。

进一步的，采集管的上端与支板的下面螺纹连接。

进一步的，在升降机构的活动端设有两块垂直向下的安装板，在两安装板之间设有轮轴，滑轮安装在轮轴上。

进一步的，升降机构为液压缸。

进一步的，升降机构为电动升降杆，电动升降杆与电源电性连接。

进一步的，在支板的后面设有向后延伸的连接圆管，在连接圆管的后端设有径向轴心方向延伸的凸缘，在连接圆管的后端还设有两缺口，两缺口相对设置，在把手的用于与支板连接的端面设有插管，插管与凸缘的内径相应，在插管前端的外壁上设有两凸起的卡块，两卡块相对设置，与两缺口对应。

进一步的，把手为直杆状，自动取土装置设有两把手，两把手左右对应设置。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

1、本实用新型通过刮板自动刮落螺旋叶片上的泥土，替代人工刮取螺旋采土杆上的泥土样本，使用过程更方便。本实用新型还设有安装在升降机构上的滑轮，通过升降两滑轮，可实现本实用新型的移动，方便将本实用新型移动至其它取样点。

2、本实用新型的把手通过连接圆管与插管的配合插接，实现把手的快速安装和拆卸，在使用过程中可将把手拆卸下以缩小占用的空间。

附图说明

图1是本实用新型的立体示意图；

图2是本实用新型的螺旋采土杆的结构示意图；

图3是本实用新型的采集管的俯视图；

图4是本实用新型的把手与连接圆管的结构示意图。

图中附图标记含义：

1-支板；2-安装板；3-轮轴；4-滑轮；5-升降机构；6-凸缘；7-连接圆管；8-把手；9-电源；10-电机；12-采集管；13-联轴器；14-螺旋叶片；15-螺旋采土杆；17-刮板；18-套管；19-缺口；20-卡块；21-插管。

具体实施方式

下面结合实施例对本实用新型进一步描述。

如图1至图4所示的一种应用于土壤修复的自动取土装置，其包括支板1、两升降机构5、两滑轮4、把手8、电源9、电机10、螺旋采土杆15和采集管12。

支板1水平设置，两升降机构5左右对应安装在支板1的下面，两升降机构5的活动端位于下端，两滑轮4分别转动安装在两升降机构5的活动端上，通过滑轮4实现自动取土装置在地面上的移动。电机10固定在支板1上，并位于两升降机构5之间，螺旋采土杆15与电机10的旋转轴连接，且螺旋采土杆15垂直朝下延伸，采集管12套在螺旋采土杆15的外围，采集管12与支板1可拆卸连接，在采集管12的下端口处设有水平的下托板，在下托板的中间设有采集孔，采集孔足够大，在采样过程中，由螺旋采土杆15向上运送的泥土能穿过采集孔，进入采集管12内。螺旋采土杆15的下端穿过采集孔向下延伸，在采集管12的上端设有刮板17，刮板17的一端与采集管12的内壁固定连接，另一端向螺旋采土杆15延伸，并靠近螺旋采土杆15上的螺旋叶片14，用于阻挡螺旋叶片14上的泥土继续上升，从而将螺旋叶片14上的泥土刮落，刮落的泥土掉落在下托板上，电源9固定安装在支板1上，电源9与电机10电性连接，为电机10提供电力，把手8可拆卸安装在支板1上。

使用时，先操作升降机构5向下伸长，使得螺旋采土杆15的下端高于滑轮4，由滑轮4支撑在地面上，然后通过把手8推动自动取土装置至采样点，再操作升降机构5缩短，使得滑轮4的下端与采集管12的下面平齐或高于采集管12的下面，由采集管12支撑在底面上，启动电机10，螺旋采土杆15下端插入泥土，并将部分泥土往上运输，运输的泥土穿过采集孔进入采集管12，在运输至刮板17位置时，由刮板17刮落，刮落的泥土掉落在下托板上，在采集完成后，关闭电机10，操作升降机构5向下伸长至足够长度，拆卸下采集管12，从而取出泥土样本。

本实施例在采集管12的上端中间设有套管18，套管18对应套在螺旋采土杆15上，贴近螺旋采土杆15的外侧表面，采集管12的上端设有至少两个刮板17，刮板17按圆周方向均匀分布，刮板17的一端与采集管12的内壁固定连接，另一端与套管18固定连接。

本实施例的自动取土装置设有两刮板17，且刮板17向同侧弯曲，从而能更好的刮落螺旋叶片15上的泥土。

本实施例的电机10的旋转轴垂直朝下，螺旋采土杆15的上端通过联轴器13与电机10的旋转轴连接。

采集管12的可拆卸连接的结构为：采集管12的上端与支板1下面的圆管壁螺纹连接。

滑轮4的安装结构为：在升降机构5的活动端设有两块垂直向下的安装板2，在两安装板2之间设有轮轴3，滑轮4安装在轮轴3上。

优选的，升降机构5为电动升降杆，电动升降杆与电源9电性连接。升降机构5还可以是液压缸。电动升降杆或液压缸朝下安装，下端为活动端。

把手8的可拆卸安装结构为：如图4所示，在支板1的后面设有向后延伸的连接圆管7，在连接圆管7的后端设有径向轴心方向延伸的凸缘6，在连接圆管7的后端还设有两缺口19，两缺口19相对设置，在把手8的用于与支板1连接的端面设有插管21，插管21与凸缘6的内径相应，在插管21前端的外壁上设有两凸起的卡块20，两卡块20相对设置，与两缺口19对应。在安装把手时，将卡块20的位置与缺口19的位置对应，将插管21插入连接圆管7中，再转动把手8，使得卡块20卡在凸缘6上，完成把手8安装，当需要拆卸时，转动把手8，至卡块20与缺口19的位置对应，往外拉动把手8即可拆卸。

优选的，把手8为直杆状，本实施例的自动取土装置设有两把手8，两把手8左右对应设置。

本实用新型的上述实施例并不是对本实用新型保护范围的限定，本实用新型的实施方式不限于此，凡此种种根据本实用新型的上述内容，按照本领域的普通技术知识和惯用手段，在不脱离本实用新型上述基本技术思想前提下，对本实用新型上述结构做出的其它多种形式的修改、替换或变更，均应落在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312653.1

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209945750U

授权时间:20200114

主分类号:G01N1/08

专利分类号:G01N1/08

范畴分类:31E;

申请人:中石化第五建设有限公司;中石化炼化工程（集团）股份有限公司

第一申请人:中石化第五建设有限公司

申请人地址:510145 广东省广州市荔湾区中山七路81号

发明人:雷丽娟;胡永龙;赵慧凯

第一发明人:雷丽娟

当前权利人:中石化第五建设有限公司;中石化炼化工程（集团）股份有限公司

代理人:赖智威

代理机构:44104

代理机构编号:广州知友专利商标代理有限公司 44104

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/28c1e7adb78a972cef889ad4.html