# 一种门式脚手架用支护滚轮装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开一种门式脚手架用支护滚轮装置，包括支护滚轮本体，支护滚轮本体螺纹连接有第一螺纹杆，第一螺纹杆设置有紧固装置，通过上述装置部件实现将门式脚手架用支护滚轮装置装配到门式脚手架上。第一螺纹杆垂直设有伸缩杆，伸缩杆连接有与支护滚轮本体配合的支撑结构；支撑结构包括螺纹筒，螺纹筒固定连接在伸缩杆的端部，螺纹套筒螺接有第二螺纹杆，第二螺纹杆一端的端部固定连接有与支护滚轮本体配合使用的支撑板，通过上述装置部件实现增加作业时门式脚手架用支护滚轮装置与底面支撑的稳定性，本实用新型公开的上述装置不进装、拆方便，且能够显著提高脚手架与底面的稳定性，有效提高了作业的安全性。

### 主设计要求

1.一种门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，包括支护滚轮本体，所述支护滚轮本体连接有高度调节装置，所述高度调节装置包括第一螺纹杆，所述第一螺纹杆设置有紧固装置，所述紧固装置用于将门式脚手架用支护滚轮装置紧固到门式脚手架上，所述第一螺纹杆垂直设有伸缩杆，所述伸缩杆连接有与支护滚轮本体配合的支撑结构；所述支撑结构包括螺纹筒，所述螺纹筒固定连接在伸缩杆的端部，所述螺纹筒螺接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆一端的端部固定连接有与支护滚轮本体配合使用的支撑板。

### 设计方案

1.一种门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，包括支护滚轮本体，所述支护滚轮本体连接有高度调节装置，所述高度调节装置包括第一螺纹杆，所述第一螺纹杆设置有紧固装置，所述紧固装置用于将门式脚手架用支护滚轮装置紧固到门式脚手架上，所述第一螺纹杆垂直设有伸缩杆，所述伸缩杆连接有与支护滚轮本体配合的支撑结构；

所述支撑结构包括螺纹筒，所述螺纹筒固定连接在伸缩杆的端部，所述螺纹筒螺接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆一端的端部固定连接有与支护滚轮本体配合使用的支撑板。

2.根据权利要求1所述的门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，所述紧固装置包括菱形的连接盘，所述连接盘螺纹连接至第一螺纹杆上，所述连接盘的侧壁上对称连接有两个卡条，所述卡条上均开设有通槽，所述通槽设置有紧固螺栓。

3.根据权利要求2所述的门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，所述紧固螺栓的端部分别设置有蝶形的拧手，所述紧固螺栓与通槽之间设置有垫片。

4.根据权利要求1所述的门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，所述支护滚轮本体包括滚轮，所述滚轮设置有滚轮架，所述滚轮架固定连接有装配板，所述装配板固定连接有螺纹连接筒，所述螺纹连接筒螺纹连接第一螺纹杆。

5.根据权利要求4所述的门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，所述滚轮架上转动连接有与滚轮配合的止刹片。

6.根据权利要求1所述的门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，所述伸缩杆包括一级套筒、二级套筒以及三级拉杆，所述二级套筒套接在一级套筒内，所述三级拉杆套接在二级套筒内，所述螺纹筒固定连接在三级拉杆的顶部。

7.根据权利要求6所述的门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，所述一级套筒的侧壁上端螺接有第一螺纹栓，二级套筒的侧壁上端螺纹接有第二螺栓，所述二级套筒开设有多个与第一螺纹栓配合的螺纹孔，三级拉杆上开设有多个与第二螺栓配合的螺纹孔。

8.根据权利要求1所述的门式脚手架用支护滚轮装置，其特征在于，所述第二螺纹杆另一端的端部固定连接有把手。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及脚手架装置领域，尤其涉及的是一种门式脚手架用支护滚轮装置。

背景技术

门式脚手架是建筑用脚手架中，应用最广的脚手架之一。由于主架呈\

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920303059.6

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209686841U

授权时间:20191126

主分类号:E04G5/02

专利分类号:E04G5/02

范畴分类:36E;

申请人:中国建筑第五工程局有限公司

第一申请人:中国建筑第五工程局有限公司

申请人地址:410000 湖南省长沙市雨花区中意一路158号

发明人:孙杨杨;徐学东

第一发明人:孙杨杨

当前权利人:中国建筑第五工程局有限公司

代理人:苏园园

代理机构:34124

代理机构编号:合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/28d908e93b26da0d830aaa61.html